Pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 10.janvāra

noteikumiem Nr.33

Koeficienta Kd nozīme, aprēķinot drošu attālumu detonācijas pārraidīšanai

| Nr. p.k. | Aktīvās sprāgstvielas masa | Pasīvās sprāgstvielas masa |
| --- | --- | --- |
|  | militārās sprāgstvielas tips | izvietojums | militārā sprāgstviela ar detonēšanas ātrumu 2000–4999 m/s | militārā sprāgstviela ar detonēšanas ātrumu ≥ 5000 m/s | detonatori, militārā pirotehnika |
|  |  |  | atklāts | apvaļņots | atklāts | apvaļņots | atklāts | apvaļņots |
| 1. | Sprāgstviela ar detonēšanas ātrumu 2000–4999 m/s | atklāts | 0,65 | 0,40 | 0,90 | 0,65 | 0,65 | 0,40 |
|  |  | apvaļņots | 0,40 | 0,25 | 0,06 | 0,40 | 0,40 | 0,25 |
| 2. | Sprāgstviela ar detonēšanas ātrumu ≥ 5000 m/s | atklāts | 1,30 | 0,80 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,80 |
|  |  | apvaļņots | 0,80 | 0,50 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | 0,50 |
| 3. | Detonatori, militārā pirotehnika | atklāts | 0,35 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 0,35 | 0,20 |
|  |  | apvaļņots | 0,20 | 0,15 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |

Aizsardzības ministrs	A.Pabriks