|  |  | PROJEKTS |
| --- | --- | --- |

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2011.gada	Noteikumi Nr.

Rīgā	(prot. Nr.            .§)

## Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma

2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.; 2004, 68.nr.; 2005, 92., 145.nr.; 2007, 103.nr.; 2009, 56.nr.; 2010, 8.nr.)   šādu grozījumu:

Papildināt noteikumus ar 37.3 un 37.4 punktu šādā redakcijā:

„37.3 37.2 punktā minētā ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte nav nepieciešama, ja ēkai plānots nomainīt tikai logu vai logus, neveicot citus fasādes būvdarbus, izņemot valsts nozīmes arhitektūras pieminekļus, un tiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, tai skaitā minimālā siltumnoturība, kā arī:

37.31. atbilstība ēkas arhitektūras risinājumam un koptēlam (attiecīgs materiāls, loga izvietojuma dziļums fasādes plaknē, logailu arhitektoniskā apdare, ailas dalījums, loga forma, proporcijas, kompozicionālais dalījums, krāsojums, vērtnes rāmja spraišļu profilējums, dekoratīvās detaļas, vizuāli uztveramie loga aprīkojuma elementi, spraišļojums) - ēkās, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā no publiskās ārtelpas redzamā fasādē vai atsevišķa valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā;

37.32. atbilstība fasādes koptēlam (loga dalījums, rāmja krāsojums un reljefs) – ēkās, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā no publiskās ārtelpas neredzamā fasādē un ēkās, kuras atrodas ārpus pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas vai atsevišķa valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonas.

37.4  Pirms 37.3 punktā minēto logu nomaiņas, pasūtītājs rakstiski par to informē būvvaldi. 37.3 1. apakšpunktā minētajā situācijā, informācijai pievieno arhitekta, kuram ir patstāvīgas prakses tiesības, parakstītu paskaidrojuma rakstu. Būvvalde, ja tās rīcībā ir tehniska dokumentācija par ēkā esošajiem logiem (piemēram, logu nomaiņas pase), rakstiski desmit darba dienu laikā informē pasūtītāju par šādas dokumentācijas esamību.

Ministru prezidents 						          V. Dombrovskis

Ekonomikas ministrs						                 A. Kampars

Iesniedzējs: Ekonomikas ministrs				                 A. Kampars

Vīzē: Valsts sekretārs			                                                         J.Pūce

06.05.2011 13:51

287

G.Rēpele
67013262;Gunta.Repele@em.gov.lv