## Projekts

Latvijas Republikas Ministru kabinets

2011. gada	         Noteikumi Nr.

Rīgā	            (prot. Nr.           .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 „Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi”

Izdoti saskaņā ar

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma

6. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 „Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2010, 156. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

„Noteikumi par dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un dzīvojamās mājas energoefektivitātes minimālajam prasībām”.

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

„1. Noteikumi nosaka:

1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – dzīvojamā māja), tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta veikšanas kārtību un nosacījumus;

1.2. minimālās prasības dzīvojamās mājas energoefektivitātes nodrošināšanai.”

3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

„3. Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli nosaka vizuālajā pārbaudē. Pārbaudes faktu fiksē Apsekošanas reģistrācijas žurnālā (3. pielikums).”

4. Papildināt noteikumus ar 31. punktu šādā redakcijā:

„31. Dzīvokļu īpašumos sadalītā dzīvojamā mājā pārvaldnieks kopīpašuma daļā ietilpstošo iekārtu un inženierkomunikāciju daļas, kas atrodas atsevišķos īpašumos vizuāli pārbauda pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā. Ja dzīvokļa īpašnieks pārvaldniekam nenodrošina iespēju veikt vizuālo pārbaudi, minēto faktu fiksē Apsekošanas reģistrācijas žurnālā.”

5. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

„Remontu veic, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju turpmāku ekspluatāciju. Remonts var būt:

4.1. ārpuskārtas remonts – šajos noteikumos minēto bojājumu savlaicīga novēršana;

4.2. plānotais remonts – bojājumu novēršana dzīvojamās mājas pārvaldītāja noteiktajā termiņā.”.

6. Papildināt noteikumus ar 81. punktu šādā redakcijā:

„8.1 Lai efektīvāk izmantotu siltumenerģiju, kā arī atvieglotu norēķinus, dzīvojamās mājas pārvaldītājs uzrauga un regulē siltumenerģijas režīmu atkarībā no diennakts daļas un vasaras vai ziemas perioda.”

7. Papildināt noteikumu 11.2.4. apakšpunktu pēc vārdiem „kondensāta radīti bojājumi” ar vārdiem „krāsojuma bojājumi”.

8. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

„13.1 Vizuālās pārbaudes ietvaros veicama inženierkomunikāciju ievadu hermetizācijas un koplietošanas telpās esošo logu, durvju, lūku, šahtu, kā arī citu iekārtu un elementu pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies bojājumi vai citi apstākļi, kas rada siltuma noplūdi apkārtējā vidē. Vizuālās pārbaudes intervālus ziemas un vasaras periodam nosaka dzīvojamās mājas pārvaldītājs.”

9. Aizstāt noteikumu 14. punktā skaitļus un vārdus „12. un 13. punktā” ar skaitļiem un vārdiem „12., 13. un 13.1  punktā”.

10. Izteikt noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:

„15. Ja vizuālajā pārbaudē ir konstatēti dzīvojamās mājas vai tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumi, pārvaldītājs:

15.1. lemj par ārpuskārtas remonta veikšanu, ja ir konstatēts kāds no šo noteikumu 17. punktā minētajiem bojājumiem;

15.2. lemj par darba uzdevuma sastādīšanu tehniskajai apsekošanai, plānotā remonta veikšanu un pārvaldīšanas darba plāna papildināšanu vai dzīvojamās mājas renovāciju vai rekonstrukciju, ja dzīvojamās mājas pārvaldītājs ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai pārvaldnieks, kas ir pilnvarots pieņemt šādu lēmumu;

15.3. sagatavo priekšlikumus dzīvojamās mājas īpašniekam (dzīvokļu īpašnieku kopībai) lēmuma pieņemšanai par darba uzdevuma sastādīšanu tehniskajai apsekošanai, nepieciešamā remonta veikšanu un pārvaldīšanas darba plāna papildināšanu vai dzīvojamās mājas renovāciju vai rekonstrukciju, ja dzīvojamo māju pārvalda pārvaldnieks, kas nav pilnvarots pieņemt šādu lēmumu.”

11. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

„15.1 Ja vizuālajā pārbaudē ir konstatēti apstākļi, kas rada siltuma noplūdi apkārtējā vidē, pārvaldītājs nodrošina šo noteikumu 23. punktā minēto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu.”

12. papildināt noteikumus ar 17.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

„17.16. inženierkomunikāciju ievadu hermetizācijas bojājumi;”.

13. Papildināt noteikumus ar IV. nodaļu šādā redakcijā:

„IV. Prasības dzīvojamās mājas energoefektivitātes nodrošināšanai

20. Dzīvojamā mājas pārvaldītājs organizē skaitītāja uzstādīšanu patērētās siltumenerģijas daudzuma uzskaitei, ja tāds nav uzstādīts dzīvojamai mājai, kurai siltumenerģiju piegādā persona, kas nav energoapgādes komersants.

21. Dzīvojamās mājas pārvaldītājs plāno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas renovāciju, ja dzīvojamai mājai vidējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados pārsniedz 230 kWh/m2 gadā.

22. Plānojot dzīvojamās mājas renovāciju, dzīvojamās mājas pārvaldītājs veic tādu energoefektivitātes pasākumu, kas:

22.1. nodrošina dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņa samazinājumu zem šo noteikumu 21.punktā minētā siltumenerģijas patēriņa līmeņa;

22.2. nodrošina augstāko siltumenerģijas ietaupījumu attiecībā pret pasākuma īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem;

23. Ja konstatē apstākļus, kas veicina siltuma noplūdi apkārtējā vidē, pārvaldītājs veic šādus pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai:

23.1. ārdurvju aprīkošanu ar aizvērējmehānismu;

23.2. apkures sistēmas cauruļvadu un karstā ūdens cauruļvadu, kas atrodas neapkurināmās telpās, aprīkošanu ar siltuma izolāciju;

23.3. logu un ārdurvju aprīkošanu ar blīvējumu.”

14. Papildināt noteikumus ar V. nodaļu šādā redakcijā:

„V. Noslēguma jautājums

24. Šo noteikumu 81., 13.1, 15.1  un 21. – 23. punkts stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.”

15. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

„3. pielikums

Ministru kabineta

2010. gada 28. septembra

noteikumiem Nr. 907

Apsekošanas reģistrācijas žurnāls

| Apsekošanas datums | Apsekošanas objekts (dzīvojamā māja vai tās daļa, iekārtas vai elementa nosaukums, inženierkomunikāciju veids) | Apsekošanas rezultāts | Nepieciešamās darbības bojājumu novēršanai (ja konstatēti bojājumi) | Apsekošanas veicējs (juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds) | Paraksts” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ministru prezidents						     V. Dombrovskis

Ekonomikas ministrs						             A. Kampars

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs 						              A. Kampars

Vīza:

Valsts sekretārs								          J. Pūce

09.08.2011. 9:01

809

Oša,

67013031, ilze.osa@em.gov.lv

Auders

67013078, martins.auders@em.gov.lv