2011. gada ”___”______						Noteikumi Nr.

Rīgā									(pr. Nr.______ §)

# Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518  „Spiedieniekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 129.nr., 2005, 68.nr., 2007, 99.nr., 2008, 24.nr., 2010, 45.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 1.punktā vārdus „lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi”.

2. Izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2. pārvietojamiem un pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un elpošanas aparātu baloniem;”.

3. Izteikt 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.7.ūdens piegādes, sadales un aizvades tīkliem (piemēram, spiedvadiem, spiedtuneļiem, spiedstobriem hidroelektrostacijās) un ar tiem saistītām ierīcēm un ūdensvadiem;”.

4. Papildināt 5.1 punktu ar ievaddaļu šādā redakcijā:

„5.1 Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās pārbaudes saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļu ir tiesīga veikt akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (turpmāk - inspicēšanas institūcija), ja tā:”

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.1 3.piedalās vai nodrošina deleģētā pārstāvja dalību šo noteikumu 4.punktā minētajā standartu tehniskajā komitejā.”.

6. Aizstāt 6.punktā vārdus „piemērojamo standartu” ar vārdiem „lietošanas dokumentācijā noteiktajām”.

7. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10. Valdītājs kopā ar spiedieniekārtu kompleksa pasi glabā spiedieniekārtu kompleksa:

10.1. lietošanas instrukciju valsts valodā, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

10.1.1. spiedieniekārtu kompleksa uzstādīšanas un pārvietošanas prasības;

10.1.2. spiedieniekārtu kompleksa lietošanas kārtība;

10.1.3. spiedieniekārtu kompleksa tehniskās apkopes un uzraudzības kārtība, kā arī veicamās lietotāja pārbaudes;

10.1.4. spiedieniekārtu kompleksa tehnoloģiskā shēma, kurā norādītas visas spiedieniekārtas kompleksa sastāvā ietilpstošās spiedieniekārtas un to tehniskie raksturotāji (maksimāli pieļaujamais spiediens, pārbaudes spiediens, temperatūra, tilpums, nominālais izmērs, vide un citi raksturotāji, kas ļauj identificēt ar spiedieniekārtu kompleksa lietošanu saistītos riskus), kā arī attiecīgie mērīšanas līdzekļi un drošības ierīces, kas nodrošina spiedieniekārtu kompleksa drošu lietošanu un kurām tiek veiktas šajos noteikumos noteiktās pārbaudes. Tehnoloģiskajai shēmai var pievienot rasējumus, specifikācijas, diagrammas un aprēķinus, ja tie palīdz izprast lietošanas instrukcijā sniegtās norādes;

10.2. lietošanas žurnālu, kurā tiek norādīti dati par spiedieniekārtu kompleksam veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukcijām, kā arī dati par veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajām pārbaudēm.”.

8. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

„10.1 Ja spiedieniekārtu kompleksam pilnībā vai daļēji nav šo noteikumu 10.punktā norādītās dokumentācijas, valdītājs ir atbildīgs par tās izstrādi.”.

9. Papildināt noteikumus ar 10.2 punktu šādā redakcijā:

„10.2 Šo noteikumu 10.punktā noteiktā dokumentācija atrodas tiešā spiedieniekārtu kompleksa tuvumā un pēc pieprasījuma nekavējoties tiek uzrādīta Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūcijai  tehniskās pārbaudes laikā.”.

10. Svītrot 12.punktu.

11. Aizstāt 13.1.apakšpunktā vārdus „lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā iekārtas konstrukciju un lietošanas apstākļus;” ar vārdiem „ņemot vērā spiedieniekārtu kompleksa lietošanas instrukciju;”.

12. Aizstāt 13.3.apakšpunktā vārdus „darba instrukcijas” ar vārdiem „darba aizsardzības instrukcijas;”.

13. Svītrot 13.4.apakšpunktu.

14. Aizstāt 14.2.apakšpunktā vārdus „darba drošības instrukcijām” ar vārdiem „darba aizsardzības instrukcijām;”.

15. Svītrot 14.3 apakšpunktā vārdus „kurā tiek norādīti dati par spiedieniekārtu kompleksam veiktajām tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem vai rekonstrukciju, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajām pārbaudēm.”.

16. Svītrot 15.8 apakšpunktā vārdus „izņemot gadījumus, ja spiedieniekārtu kompleksa ražotājs žurnālu nav paredzējis;”.

17. Izteikt 15.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„15.9. pārtraukt spiedieniekārtu kompleksa darbību, ja ir bojāts spiedieniekārtu komplekss un tā aprīkojums, kā arī, ja paredzētajā termiņā nav izdarītas spiedieniekārtu kompleksa tehniskās pārbaudes, informēt valdītāju par spiedieniekārtu kompleksa darbības pārtraukšanu.”.

18. Izteikt 16.punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

„16.1. veikt darbus saskaņā ar spiedieniekārtu kompleksa lietošanas un darba aizsardzības instrukcijām;

16.2. apstādināt spiedieniekārtu kompleksa darbību un ziņot atbildīgajam speciālistam vai spiedieniekārtu kompleksa valdītājam, ja spiedieniekārtu komplekss un tā aprīkojums ir bojāts.”.

19. Papildināt noteikumus ar 16.1punktu šādā redakcijā:

16.1. Par bojātu spiedieniekārtu komplekss un tā aprīkojums ir uzskatāms šādos gadījumos:

16.11. bojātas spiedieniekārtu kompleksa drošības ierīces:

16.11.1. neatbilst šo noteikumu 3.2.nodaļā noteiktajām prasībām;

16.11.2. drošības vārsti nav noplombēti atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot šo noteikumu 45.1 punktā noteiktajos gadījumos;

16.12. spiediens paaugstinājies par 10 % virs pieļaujamā darba spiediena, un veiktie pasākumi nespēj apturēt tā paaugstināšanos;

16.1.3. šķidruma līmenis ar liesmu vai citādi karsējamā spiedieniekārtu kompleksā ir zemāks vai augstāks par pieļaujamo līmeni;

16.14. nestrādā neviens no temperatūras un šķidruma līmeņrāžiem, vai tie neatbilst šo noteikumu 3.2.nodaļā noteiktajām prasībām;

16.15. spiedieniekārtu kompleksam atklāti plīsumi, izspiedumi, neblīvumi, neblīvumi metinātajās šuvēs, pārrautas stiprības saites, enkuru caurules vai blīves;

16.16. bojāts manometrs, un ar citiem mērīšanas līdzekļiem nevar noteikt spiedienu:

16.16.1. neatbilst šo noteikumu 30.punktā noteiktajām prasībām;

16.16.2. saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu ir nederīgs lietošanai;

16.17. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam kameru kurtuvēs nodzisusi liesma, izņemot gadījumus, kad deglis strādā pozicionālā režīmā;

16.18. nav elektriskās strāvas automātiskajai vadībai, kontroles mērīšanas līdzekļiem, signalizācijai un drošības automātikai;

16.19. izcēlies ugunsgrēks vai stihiska nelaime, kas apdraud spiedieniekārtu kompleksu;

16.110. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam kurtuvē vai dūmejās eksplodējis kurināmā un gaisa maisījums;

16.111. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam barošanas šķidruma cirkulācija caur ūdens vai šķidruma sildāmo spiedieniekārtu kompleksu ir mazāka par pieļaujamo;

16.112. ar liesmu vai citādi karsējamam spiedieniekārtu kompleksam barošanas šķidruma spiediens un temperatūra ūdens vai šķidruma sildāmajā spiedieniekārtu kompleksā neatbilst pieļaujamajiem parametriem;

16.113. citos gadījumos, kas paredzēti apkalpojošā personāla darba aizsardzības instrukcijās;

16.114. spiedieniekārtu komplekss, kurā uzglabā dabas gāzi vai sašķidrināto naftas gāzi nav aprīkots ar iezemēšanas kontūru, vai aprīkots ar tādu, kurš neatbilst šo noteikumu 201.punktā noteiktajām prasībām;

16.115. slēgierīces un regulēšanas ierīces neatbilst šo noteikumu 34.punktā noteiktajām prasībām;

16.116. automātikas aprīkojums neatbilst šo noteikumu 34.1punktā noteiktajām prasībām.

20. Izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„21.1. drošības ierīces, kas aizsargā spiedieniekārtu kompleksu no spiediena pieļaujamo parametru pārsniegšanas. Drošības ierīces var būt:

21.1.1. drošības vārsti – ierīces, kas nodrošina tiešu spiediena samazinājumu, novadot spiedienu citā telpā ārpus spiedieniekārtas kompleksa;

21.1.2. citas drošības ierīces – ierīces, kuru nostrādes rezultātā tiek ierobežots spiediena palielinājums spiedieniekārtas kompleksā(piemēram, ierīces, kas atslēdz spiediena avotus, iedarbina citas ierīces);”.

22. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

„22.Spiedieniekārtu kompleksa aizsardzībai no spiediena paaugstināšanās virs pieļaujamā spiediena drīkst lietot tikai tādas drošības ierīces, kādas ir paredzējis ražotājs. Tās tiek norādītas šo noteikumu 10.1.4.apakšpunktā noteiktajā shēmā. To nomaiņa ar cita tipa drošības ierīcēm tiek uzskatīta par spiedieniekārtu kompleksa rekonstrukciju.”.

23. Aizstāt 26.punktā vārdus: „Atsperes drošības” ar vārdiem „Atsperes tipa drošības”.

24. Izteikt 30.3.apakšpunkta šādā redakcijā:

„30.3. kuri norādīti šo noteikumu 10.1.4.apakšpunktā noteiktajā shēmā, verificē vai kalibrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību;”;

25. Aizstāt 31.1.apakšpunkta vārdu „pārbaudīts” ar vārdiem „verificēts vai kalibrēts”;

26. Svītrot 33.4. apakšpunktu.

27. Izteikt 43.2 punkta apakšpunktus šādā redakcijā:

43.21. pārbaudi, vai spiedieniekārtu komplekss atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem;

43.22. lietošanas instrukcijas pārbaudi, izvērtējot, vai  tā atbilst šo noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

43.23. lietošanas instrukcijā norādīto spiedieniekārtu kompleksu raksturojošo tehnisko parametru atbilstības pārbaudi attiecībā pret spiedieniekārtu kompleksa faktiskajiem parametriem;

43.24. spiedieniekārtu kompleksa ārējo tehnisko pārbaudi un, ja nepieciešams, iekšējo tehnisko pārbaudi un hidraulisko pārbaudi.

28. Papildināt  44.3. apakšpunktu aiz vārdiem „darbināšanas režīmam” ar vārdiem „un šo noteikumu  10.1.4.apakšpunktā noteiktajai shēmai.”.

29. Izteikt 45.1punktu šādā redakcijā:

„45.1 Inspicēšanas institūcija spiedieniekārtu kompleksa tehnisko pārbaužu laikā pārbauda plombas esību drošības vārstiem un drošības vārstu noplombē, izņemot šādus gadījumus:

45.1 1. ja drošības vārstu ir noplombējis pats ražotājs;

45.1 2. ja drošības vārstam patvaļīgi nav iespējams mainīt tā regulējumu;

45.1 3. ja drošības vārsta plombējums var ietekmēt drošības ierīces funkcionalitāti.”.

30. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

„65. Ja inspicēšanas institūcija spiedieniekārtu kompleksa kārtējās vai ārpuskārtas tehniskās pārbaudes rezultātā konstatē tā neatbilstību šajos noteikumu noteiktajām prasībām, inspicēšanas institūcija nekavējoties par to brīdina spiedieniekārtu kompleksa valdītāju, paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, ievadot informāciju elektroniski bīstamo iekārtu reģistrā, un:

65.1. ja apdraudēta vide – Valsts vides dienestam;

65.2. ja apdraudēta nodarbināto drošība – Valsts darba inspekcijai;

65.3. ja konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ugunsdrošības prasību pārkāpumi – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.”.

31. Izteikt 65.3apakšpunktu šādā redakcijā:

„65.3 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot spiedieniekārtu kompleksu uzraudzību un kontroli to lietošanas laikā, ir tiesīgs aizliegt lietot spiedieniekārtu kompleksu, ja tam nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajā kārtībā.”.

| Ministru prezidents | V.Dombrovskis |
| --- | --- |

| Ekonomikas ministrs | A.Kampars |
| --- | --- |

Iesniedzējs:

Ekonomikas ministrs                                 				        A.Kampars

Vīza: Valsts sekretārs                               					J.Pūce

21.10.2011. 14:45

1303

Skribnovska

67013051; Elita.Skribnovska@em.gov.lv