2.pielikums
Ministru kabineta

2013.gada 8.oktobra

noteikumiem Nr. 1041

Minimālās prasības elektrodrošības apmācības kursam

1. Pamatelektroiekārtas, elektroietaises:

1.1. ģeneratori, transformatori;

1.2. pārvades un sadales gaisvadu līnijas, kabeļu līnijas;

1.3. apakšstacijas, sadalietaises, komutācijas aparāti.

2. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu:

2.1. strāvas stiprums un kontakta ilgums;

2.2. cilvēka ķermeņa elektriskā pretestība;

2.3. spriegums, frekvence;

2.4. strāvas plūšanas ceļi cauri cilvēka ķermenim;

2.5. elektrisko kontaktu veidi (tiešie, netiešie).

3. Elektrotraumu veidi:

3.1. elektriskais trieciens (I–IV pakāpe);

3.2. lokālās elektrotraumas (apdegumi, elektriskās zīmes, ādas elektrometalizācija);

3.3. pieskarspriegums un soļa spriegums.

4. Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība pēc negadījuma un pirmās palīdzības sniegšana:

4.1. zemsprieguma elektroietaisēs;

4.2. augstsprieguma elektroietaisēs.

5. Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības:

5.1. telpas bez paaugstinātas elektrobīstamības;

5.2. telpas ar paaugstinātu elektrobīstamību;

5.3. sevišķi bīstamas telpas.

6. Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību:

6.1. zemēšana, potenciālu izlīdzināšana;

6.2. atdalošie un zemsprieguma transformatori;

6.3. izolācijas pretestības un zemējuma pretestību mērījumi;

6.4. elektroaizsardzības līdzekļi zemspriegumam un augstspriegumam;

6.5. barjeras, nožogojumi, brīdinājuma un aizlieguma zīmes;

6.6. gaisvadu līniju un kabeļu līniju aizsargjoslu apzīmēšanas informatīvās zīmes;

6.7. operatīvie apzīmējumi elektroietaisēs;

6.8. aizsargapģērba, aizsardzības līdzekļu un aprīkojuma lietojums.

7. Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvām daļām.

8. Darbu izpildes veidi:

8.1. darbs atslēgta (atvienota) sprieguma apstākļos;

8.2. spriegumaktīvs darbs un trīs tā izpildīšanas metodes;

8.3. darbs tālu no spriegumaktīvām daļām;

8.4. darbs norobežotā teritorijā.

9. Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs (pieci pamata pasākumi):

9.1. redzamu sprieguma avotu atslēgšana (atvienošana);

9.2. nodrošināšanās pret sprieguma kļūdainu vai patvaļīgu atkalieslēgšanu;

9.3. sprieguma neesības pārbaude, pārbaudes līdzekļi zemspriegumā un augstspriegumā;

9.4. zemēšana un īsi slēgtu savienojumu izveidošana;

9.5. drošības zīmju un nožogojumu uzstādīšana darba zonā.

10. Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē:

10.1. atbildīgo personu norīkošana (atbildīgais par elektroietaises ekspluatāciju, atbildīgais par darba organizāciju, atbildīgais par darba izpildi);

10.2. darbs saskaņā ar darba aizsardzības un ekspluatācijas instrukcijām;

10.3. norīkojuma izsniegšana vai rīkojuma došana darbam elektroietaisēs;

10.4. atļaujas izsniegšana darba vietas sagatavošanai;

10.5. darba vietas sagatavošana un pielaišana darbam;

10.6. instrukcijas, instruktāžas un to noformēšana;

10.7. uzraudzība darba gaitā;

10.8. darba pārtraukumi un pilnīga darba pabeigšana.

Ekonomikas ministrs	Daniels Pavļuts