2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada

noteikumiem Nr.

Specifiskās drošuma prasības

- Fizikālās un mehāniskās īpašības

- Rotaļlietām un to daļām, kā arī stacionāro rotaļlietu balstiem jābūt mehāniski tik izturīgiem un vajadzības gadījumā stabiliem, lai izturētu lietošanas slodzes, nesalūstot vai nedeformējoties, un tādējādi neradītu fiziskas traumas risku.

- Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt konstruētiem un ražotiem tā, lai pēc iespējas mazinātu risku gūt fiziskas traumas saskarē ar tiem.

- Rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai neradītu nekādu risku vai lai rotaļlietas izmantošanai raksturīgais risks, ko izraisa tās daļu kustība, būtu minimāls.

- Rotaļlietas un to daļas nedrīkst radīt nožņaugšanās un nosmakšanas risku:

  - Rotaļlietas un to daļas nedrīkst radīt nosmakšanas risku, nosprostojot gaisa pieplūdi, ko izraisa akūts elpošanas ceļu nosprostojums no ārpuses;

  - Rotaļlietu un to daļu izmēriem jābūt tādiem, lai neradītu nosmakšanas risku, nosprostojot gaisa pieplūdi, ko izraisa iekšējo elpošanas ceļu nosprostošana, objektiem iesprūstot mutē vai rīklē vai virs ieejas apakšējos elpošanas ceļos;

  - Rotaļlietām, kas nepārprotami paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās nevarētu norīt vai ieelpot. Tas attiecas arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas ievietošanai mutē, to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām;

  - Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko izraisa elpošanas ceļu (mutes un deguna) nobloķēšana no ārpuses;

  - Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam (piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to nevarētu norīt un/vai ieelpot;

  - Rotaļlietu iepakojumam, kas minēts 4.4. un 4.5.apakšpunktā un kas ir sfērisks, olveida vai elipses veida un jebkurām daļām, kas noņemamas no tā vai no cilindriskas rotaļlietas iepakojuma ar noapaļotiem galiem, jābūt ar tādiem izmēriem, lai nepieļautu elpošanas ceļu bloķēšanu, iesprūstot mutē, rīklē vai virs ieejas apakšējos elpošanas ceļos;

  - Aizliegtas rotaļlietas, kas patēriņa brīdī ir tik cieši savienotas ar pārtikas produktu, ka to vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu rotaļlietai. Rotaļlietu daļām, kuras citā veidā ir tieši piestiprinātas pārtikas produktam, jāatbilst 4.2. un 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

- Ūdens rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai, ievērojot paredzēto lietojumu, pēc iespējas samazinātu risku, ka rotaļlieta var zaudēt peldspēju un spēju balstīt bērnu.

- Rotaļlietām, kurās iespējams iekļūt iekšā un kas tādējādi veido slēgtu telpu, jābūt izejai, pa kuru var izkļūt no tās un ko paredzētais lietotājs var viegli atvērt no iekšpuses.

- Rotaļlietās, kas to lietotājiem piešķir mobilitāti, pēc iespējas jābūt iebūvētai bremzēšanas sistēmai, kas piemērota rotaļlietas tipam un ir samērojama ar tās radīto kinētisko enerģiju. Šādai bremzēšanas sistēmai jābūt tādai, ko lietotājs var viegli darbināt, neradot risku nokrist no rotaļlietas vai gūt fiziskas traumas pašam vai trešajām personām.

- Tādu elektriski darbināmu rotaļlietu, kurām bērni sēž virsū, maksimālais  projektētais ātrums ir jāierobežo tā, lai iespējami samazinātu savainošanās risku.

- Rotaļu šāviņu formai un sastāvam, kā arī to iespējamai kinētiskai enerģijai, kas rodas, kad tos izšauj no šādā nolūkā radītas rotaļlietas, jābūt tādiem, lai, ņemot vērā rotaļlietas veidu, neradītu fiziskas traumas risku lietotājam vai trešajām personām.

- Rotaļlietām jābūt ražotām tā, lai nodrošinātu, ka:

  - nevienas pieejamas virsmas maksimālā un minimālā temperatūra neizraisītu ievainojumus, ja tai pieskaras; un

  - rotaļlietā ietvertie šķidrumi un gāzes nesasniegtu tādu temperatūru vai spiedienu, ka to izplūde – ja vien tā nav vajadzīga, lai rotaļlieta pareizi darbotos – varētu izraisīt apdegumus, applaucējumus vai citas fiziskas traumas.

- Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas radīšanai, attiecībā uz impulstrokšņu un ilgstošo trokšņu maksimālo pieļaujamo stiprumu, konstruē un ražo tā, lai to radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei.

- Darbības rotaļlietas ražo tā, lai iespējami samazinātu ķermeņa daļu saspiešanas vai iesprūšanas risku vai apģērba iespiešanas risku un krišanas, trieciena un noslīkšanas risku. Jo īpaši jebkura šādas rotaļlietas virsma, uz kuras var rotaļāties viens vai vairāki bērni, jākonstruē tā, lai izturētu viņu slodzi.

- Uzliesmojamība

- Materiāliem, no kuriem izgatavota rotaļlieta, jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

  - materiāls nedeg, nonākot tiešā saskarē ar liesmām, dzirkstelēm vai citu iespējamu uguns avotu;

  - materiāls neuzliesmo ātri (liesmas nodziest, līdzko pazūd uguns izraisītājs);

  - ja materiāls aizdegas, tad deg lēni un liesmas izplatās lēni;

  - neatkarīgi no rotaļlietas ķīmiskā sastāva materiāli ir projektēti tā, lai mehāniski palēninātu degšanu.

- Šī pielikuma otrās sadaļas 1.punktā minētie materiāli nedrīkst radīt aizdegšanās risku citiem rotaļlietā izmantotiem materiāliem.

- Ja rotaļlietas (jo īpaši materiāli un aprīkojums, kas domāts ķīmijas eksperimentiem, modeļu būvei, veidošanai no plastikas vai keramikas, emaljēšanai, fotografēšanai vai līdzīgām nodarbēm) sastāvā ir nepieciešamas ķīmiskās vielas vai maisījumi, kas normatīvajos aktos ir klasificēti kā bīstamas ķīmiskās vielas vai maisījumi, to koncentrācijas līmenis nedrīkst kaitēt lietotāja veselībai, tie nedrīkst būt ugunsnedroši, kā arī kļūt ugunsnedroši, zaudējot viegli gaistošas nedegošas sastāvdaļas.

- Rotaļlietas, izņemot triecienkapseles (pistonus), nedrīkst būt eksplozīvas, tajās nedrīkst būt sprāgstoši elementi un vielas.

- Rotaļlietās, īpaši ķīmijas spēlēs un ķīmiskās rotaļlietās, nedrīkst izmantot vielas vai maisījumus:

  - kas var sprāgt, ja tie ir sajaukti kopā vai ja notiek ķīmiska reakcija, vai ja tos karsē;

  - kas var sprāgt, ja tos sajauc ar oksidētājvielām; vai

  - kuros ir gaistošas sastāvdaļas, kas ir ugunsnedrošas gaisā un var veidot ugunsnedrošus vai sprāgstošus tvaikus vai gaisa maisījumus.

- Ķīmiskās īpašības

- Rotaļlietas konstruē un ražo tā, lai nerastos apdraudējums cilvēka veselībai, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, no kuriem rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas izmanto, kā paredzēts šo noteikumu 8.punktā.

- Rotaļlietas atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par atsevišķu kategoriju izstrādājumiem vai par atsevišķu vielu un maisījumu lietošanas ierobežojumiem.

- Rotaļlietām, kas ir vielas vai maisījumi, attiecīgos gadījumos, ciktāl tas attiecas uz noteiktu vielu un maisījumu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, jāatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16.decembra Regulu (EK) Nr.1272/2008  par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr.1272/2008).

- Neskarot šī pielikuma trešās sadaļas 2.punktā minētos ierobežojumus, rotaļlietu daļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietas daļās neizmanto vielas, kas saskaņā ar regulu Nr.1272/2008 klasificētas kā 1A, 1B vai 2.kategorijas kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR) vielas.

- Atkāpjoties no 4.punkta, vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā CMR vielas atbilstoši kategorijām, kas noteiktas šo noteikumu 5.pielikuma III nodaļā, var izmantot rotaļlietās, rotaļlietu daļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietas daļās, ja ir ievērots viens vai vairāki no šādiem nosacījumiem:

  - šīs vielas un maisījumi ir iekļauti individuālā koncentrācijā, kas vienāda ar vai mazāka par attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas šo noteikumu 5.pielikuma II nodaļā minētajos Eiropas Savienības tiesību aktos par šo vielu saturošo maisījumu klasifikāciju;

  - šīs vielas un maisījumi nekādā to formā nav pieejami bērniem, tostarp nav pieejami ieelpojot, ja rotaļlietu izmanto saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu;

  - ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums atļaut attiecīgās vielas vai maisījuma izmantošanu, kas papildina šajos noteikumos noteikto vielu un maisījumu sarakstu.

- Atkāpjoties no 4.punkta, vielas vai maisījumus, kuri klasificēti kā CMR vielas atbilstoši kategorijām, kas noteiktas šo noteikumu 5.pielikuma IV nodaļā, var izmantot rotaļlietās, rotaļlietu sastāvdaļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietas daļās, ja:

  - šīs vielas un maisījumi ir iekļauti individuālā koncentrācijā, kas vienāda ar vai mazāka par attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas šo noteikumu 5.pielikuma II nodaļā minētajos Eiropas Savienības tiesību aktos par šo vielu saturošo maisījumu klasifikāciju;

  - šīs vielas un maisījumi nekādā to formā nav pieejami bērniem, tostarp nav pieejami ieelpojot, ja rotaļlietu izmanto saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu; vai

  - ir pieņemts Eiropas Komisijas lēmums atļaut attiecīgās vielas vai maisījuma izmantošanu, kas papildina šajos noteikumos noteiktos attiecīgās vielas vai maisījuma atļautos izmantošanas veidus.

- Šī pielikuma trešās sadaļas 4.līdz 6.punkts neattiecas uz niķeli nerūsējošā tēraudā, kā arī uz materiāliem, kuri saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu atbilst tās noteiktajām īpašajām robežvērtībām ķīmiskām vielām, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai – līdz šādu noteikumu pieņemšanas brīdim, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 20.jūlijam – uz materiāliem, uz kuriem attiecas un kuri atbilst prasībām, kas noteiktas saskarē ar pārtikas produktiem nonākošiem materiāliem, kā paredzēts Regulā (EK) Nr.1935/2004 un saistītajos īpašajos pasākumos attiecībā uz konkrētiem materiāliem.

- Neierobežojot šī pielikuma trešās sadaļas 4. un 5.punkta piemērošanu, nitrozamīnus un vielas, kas viegli nitrozējas, ir aizliegts izmantot rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai citās rotaļlietās, kuras paredzētas ievietošanai mutē, ja vielu migrācija ir vienāda vai pārsniedz 0,05 mg/kg nitrozamīniem un 1 mg/kg vielām, kas viegli nitrozējas.

- Kosmētikas rotaļlietas, piemēram, rotaļu kosmētika lellēm, atbilst prasībām attiecībā uz sastāvu un marķēšanu, kas noteiktas normatīvajos aktos par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību.

- Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas smaržvielas:

| Nr.p.k. | Alergēnās smaržvielas nosaukums | CAS numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | ālantes saknes (Inula helenium) eļļa | 97676-35-2 |
| 2. | alilizotiocianāts | 57-06-7 |
| 3 | benzilcianīds | 140-29-4 |
| 4. | 4-terc-butilfenols | 98-54-4 |
| 5. | balandas eļļa | 8006-99-3 |
| 6. | ciklamenu spirts | 4756-19-8 |
| 7. | dietilmaleāts | 141-05-9 |
| 8. | dihidrokumarīns | 119-84-6 |
| 9. | 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds | 6248-20-0 |
| 10. | 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-dihidrogeraniols) | 40607-48-5 |
| 11. | 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns | 17874-34-9 |
| 12. | dimetilcitrakonāts | 617-54-9 |
| 13. | 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-ons | 26651-96-7 |
| 14. | 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons | 141-10-6 |
| 15. | difenilamīns | 122-39-4 |
| 16. | etilakrilāts | 140-88-5 |
| 17. | vīģes lapas, svaigas un preparātos | 68916-52-9 |
| 18. | trans-2-heptenāls | 18829-55-5 |
| 19. | trans-2-heksenāldietilacetāls | 67746-30-9 |
| 20. | trans-2-heksenāldimetilacetāls | 18318-83-7 |
| 21. | hidroabietilspirts | 13393-93-6 |
| 22. | 4-etoksifenols | 622-62-8 |
| 23. | 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols | 34131-99-2 |
| 24. | 7-metoksikumarīns | 531-59-9 |
| 25. | 4-metoksifenols | 150-76-5 |
| 26. | 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons | 943-88-4 |
| 27. | 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons | 104-27-8 |
| 28. | metil-trans-2-butenoāts | 623-43-8 |
| 29. | 6-metilkumarīns | 92-48-8 |
| 30. | 7-metilkumarīns | 2445-83-2 |
| 31. | 5-metil-2,3-heksāndions | 13706-86-0 |
| 32. | kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa (Saussurea lappa Clarke) | 8023-88-9 |
| 33. | 7-etoksi-4-metilkumarīns | 87-05-8 |
| 34. | heksahidrokumarīns | 700-82-3 |
| 35. | Peru balzāms, jēlprodukts (Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch izvilkums) | 8007-00-9 |
| 36. | 2-pentilidīn-cikloheksanons | 25677-40-1 |
| 37. | 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons | 1117-41-5 |
| 38. | verbēnas eļļa (Lippia citriodora Kunth) | 8024-12-2 |
| 39. | ambras muskuss (4-terc-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluols) | 83-66-9 |
| 40. | 4-fenil-3-butēn-2-ons | 122-57-6 |
| 41. | amilkanēļskābes aldehīds | 122-40-7 |
| 42. | amilkanēļspirts | 101-85-9 |
| 43. | benzilspirts | 100-51-6 |
| 44. | benzilsalicilāts | 118-58-1 |
| 45. | kanēļspirts | 104-54-1 |
| 46. | kanēļskābes aldehīds | 104-55-2 |
| 47. | citrāls | 5392-40-5 |
| 48. | kumarīns | 91-64-5 |
| 49. | eigenols | 97-53-0 |
| 50. | geraniols | 106-24-1 |
| 51. | hidroksicitronelāls | 107-75-5 |
| 52. | hidroksimetilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds | 31906-04-4 |
| 53. | izoeigenols | 97-54-1 |
| 54. | ozola sūnu ekstrakts | 90028-68-5 |
| 55. | koka sūnu ekstrakts | 90028-67-4 |

- Šī pielikuma trešās sadaļas 10.punktā minēto smaržvielu atlikumi ir atļauti, ja tehniski nav iespējams izvairīties no šādiem atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi, un ja to daudzums nepārsniedz 100mg/kg.

- Uz rotaļlietas, piestiprinātajā etiķetē, uz iepakojuma vai rotaļlietai pievienotajā instrukcijā ir jānorāda šādu alergēnu smaržvielu nosaukumi, ja tās ir rotaļlietai pievienotas tādā koncentrācijā, kas rotaļlietās vai tās sastāvdaļās pārsniedz 100 mg/kg:

| Nr.p.k. | Alergēnās smaržvielas nosaukums | CAS numurs |
| --- | --- | --- |
| 1. | anizilspirts | 105-13-5 |
| 2. | benzilbenzoāts | 120-51-4 |
| 3 | benzilcinamāts | 103-41-3 |
| 4. | citronelols | 106-22-9 |
| 5. | farnezols | 4602-84-0 |
| 6. | heksilkanēļskābes aldehīds | 101-86-0 |
| 7. | liliāls | 80-54-6 |
| 8. | d-limonēns | 5989-27-5 |
| 9. | linalols | 78-70-6 |
| 10. | metilheptīna karbonāts | 111-12-6 |
| 11. | 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons | 127-51-5 |

- Smaržvielas, kas iekļautas šī pielikuma trešās sadaļas 10.punkta sarakstā no 41. līdz 55. punktam, kā arī smaržvielas, kas iekļautas 12.punkta sarakstā no 1. līdz 11.punktam, ir atļauts izmantot ožas trenēšanas spēlēs, kosmētikas komplektos un degustācijas spēlēs, ar nosacījumu, ka:

  - minētās smaržvielas ir skaidri norādītas uz iepakojuma, uz kura ir brīdinājuma uzraksts, kas paredzēts šo noteikumu 4.pielikuma X nodaļā;

  - produkti, ko bērns izgatavojis saskaņā ar pamācību, atbilst normatīvajos aktos par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību noteiktajam, ja tie ir piemērojami; kā arī,

  - minētās smaržvielas atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem pārtikas jomā, ja tie ir piemērojami.

- Ožas trenēšanas spēles, kosmētikas komplektus un degustācijas spēles aizliegts izmantot bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, un tām jāatbilst šo noteikumu 4.pielikuma I nodaļai.

- Neskarot šī pielikuma trešās sadaļas 4. līdz 6.punktu, migrācija no rotaļlietām vai rotaļlietu sastāvdaļām nepārsniedz šādas robežvērtības:

| Elements | mg/kg sausā, trauslā, pulverveida vai lokanā rotaļlietas materiālā | mg/kg šķidrā vai lipīgā rotaļlietas materiālā | mg/kg rotaļlietas materiāla nokasījumā |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumīnijs | 5625 | 1406 | 70000 |
| Antimons | 45 | 11,3 | 560 |
| Arsēns | 3,8 | 0,9 | 47 |
| Bārijs | 4500 | 1125 | 56000 |
| Bors | 1200 | 300 | 15000 |
| Kadmijs | 1,9 | 0,5 | 23 |
| Hroms (III) | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Hroms (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,2 |
| Kobalts | 10,5 | 2,6 | 130 |
| Varš | 622,5 | 156 | 7700 |
| Svins | 13,5 | 3,4 | 160 |
| Mangāns | 1200 | 300 | 15000 |
| Dzīvsudrabs | 7,5 | 1,9 | 94 |
| Niķelis | 75 | 18,8 | 930 |
| Selēns | 37,5 | 9,4 | 460 |
| Stroncijs | 4500 | 1125 | 56000 |
| Alva | 15000 | 3750 | 180000 |
| Organiskā alva | 0,9 | 0,2 | 12 |
| Cinks | 3750 | 938 | 46000 |

- Šī pielikuma trešās sadaļas 15.punktā minētās robežvērtības neattiecas uz rotaļlietām vai rotaļlietu sastāvdaļām, kuras atbilstoši šo noteikumu 8.punktam to pieejamības, funkcijas, apjoma vai svara dēļ lietošanas laikā nerada apdraudējumu, kas rodas tās sūkājot, laizot, norijot vai tām atrodoties ilgstošā kontaktā ar ādu.

- Elektriskās īpašības

- Rotaļlietas nedrīkst darbināt ar līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas elektroenerģiju, kuras nominālais spriegums pārsniedz 24 voltus. Nevienā rotaļlietas daļā spriegums nedrīkst pārsniegt līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas 24 voltus, ja vien nav nodrošināts, ka sprieguma un elektroenerģijas stipruma kombinācija nerada risku vai kaitīgas iedarbības elektrošoku, pat ja rotaļlieta ir bojāta.

- Rotaļlietas daļām, kas ir savienotas vai var saskarties ar elektriskās strāvas triecienu radošu elektronenerģijas avotu, kopā ar vadiem vai citiem elektrības vadītājiem, pa kuriem šīm daļām pievada elektrību, jābūt labi izolētām un mehāniski norobežotām, lai novērstu elektrošoka risku.

- Elektriskām rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai nevienas atklātās virsmas maksimālā temperatūra neradītu apdegumus, tai pieskaroties.

- Paredzamu bojājumu apstākļos rotaļlietām jānodrošina aizsardzība pret elektriska rakstura apdraudējumiem, ko izraisa elektroenerģijas avots.

- Elektriskām rotaļlietām jānodrošina pienācīga aizsardzība pret uguns apdraudējumiem.

- Elektriskām rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai elektriskais, magnētiskais un elektromagnētiskais lauks un cita veida aprīkojuma radīts starojums tiktu ierobežots līdz rotaļlietas darbībai vajadzīgajai pakāpei, un rotaļlietas darbināšanai jānotiek droši atbilstoši vispāratzītam tehnikas līmenim, ņemot vērā īpašus Eiropas Savienības pasākumus.

- Rotaļlietām, kurām ir elektriska kontroles sistēma, jābūt konstruētām un ražotām tā, lai tās varētu droši darbināt, ja elektroniskajā sistēmā rodas traucējumi un tā nedarbojas sistēmas pašas problēmu dēļ vai ārēja faktora ietekmes dēļ.

- Rotaļlietām jābūt konstruētām un ražotām tā, lai tās neradītu draudus veselībai vai risku ievainot acis vai ādu, izmantojot lāzerus, gaismas diodes vai citus starojuma veidus.

- Rotaļlietu elektriskais transformators nav rotaļlietas neatņemama sastāvdaļa.

- Higiēna

- Rotaļlietai jābūt konstruētai un ražotai tā, lai tā atbilstu higiēnas un sanitārajām prasībām, tā nedrīkst izraisīt infekcijas, slimības vai saindēšanās risku.

- Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt konstruētām un ražotām tā, lai tās varētu tīrīt. Tādēļ tekstilrotaļlietām ir jābūt mazgājamām, izņemot gadījumus, kad tās satur mehānismus, kurus var sabojāt to samērcēšana. Rotaļlieta atbilst drošuma prasībām arī pēc tās tīrīšanas, kas veikta saskaņā ar šo punktu un ražotāja pamācību.

- Radioaktivitāte

Rotaļlietas atbilst normatīvo aktu prasībām par aizsardzību pret jonizējošo starojumu.

Iesniedzējs:

# Ekonomikas ministrs	                       A.Kampars

Vīza:

Valsts sekretārs 				      J.Pūce

10.01.2011.

2327

I.Zunde, 67013274

Ieva.Zunde@em.gov.lv