1.pielikums

Latvijas būvnormatīvam

LBN 016-11 "Būvakustika"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2011.gada 28.jūnija

noteikumiem Nr. 499)

Prasības telpu akustiskajiem parametriem 500–2000 Hz robežās

| Nr. p.k. | Telpas tips | T (T30) (sek.) | C80 (dB) | LF (koeficients) | RASTI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ērģeļmūzikas, kora mūzikas zāles, baznīcas* | 0,45 lgV + 0,45 | > –4 | > 0,22 | > 40 |
| 2. | Simfoniskās mūzikas zāles* | 0,4 lgV + 0,4 | –2...+3 | > 0,20 | > 45 |
| 3. | Kamermūzikas un operteātru zāles* | 0,3 lgV + 0,3 | –1...+4 | > 0,15 | > 50 |
| 4. | Universālas zāles, tautas namu, klubu, operešu zāles* | 0,25 lgV + 0,25 | > 0 | > 0,12 | > 53 |
| 5. | Runas priekšnesumu telpas (piemēram, auditorijas, konferenču zāles, drāmas teātri)** | 0,2 lgV + 0,2 | > 1 | > 0,10 | > 60 |
| 6. | Telpas ar elektroakustisku apskaņošanu** | 0,1 lgV + 0,1 | > 0 | – | > 60 |
| 7. | Mācību iestāžu klases (izņemot mūzikas klases) | 0,4...0,6 | > 2 | – | > 60 |
| 8. | Mūzikas klases un mēģinājumu telpas | 0,6....1,1 | > 0 | > 0,15 | > 50 |
| 9. | Sporta zāles | < 1,5 | > –3 | – | > 40 |
| 10. | Kāpņu telpas, gaiteņi un koplietošanas telpas dzīvojamās un publiskajās ēkās | < 1,3 | – | – | – |

Piezīmes.

1. RASTI vērtības nodrošināmas skaņas avota runas vai elektroakustiskās apskaņošanas režīmā.

2. Telpiskuma koeficienta LF vērtības mūzikas avota stāvoklī telpā.

3. Pieļaujamās atkāpes no tabulas vērtībām ir +/– 5 %.

4. Vērtības atbilst telpām, kurās atrodas 70 % paredzēto apmeklētāju.

5. * T vērtības 125–250 Hz robežās ieteicams palielināt par 10–20 %, bet 4000 Hz frekvencē – samazināt par 5–10 %.

6. ** T vērtības 125–250 Hz robežās pieņem 500–2000 Hz joslai, bet 4000 Hz frekvencē pieļaujams tās samazināt par 5–10 %.

Ekonomikas ministrs	A.Kampars