5.pielikums

Latvijas būvnormatīvam

LBN 016-11 "Būvakustika"

(apstiprināts ar Ministru kabineta

2011.gada 28.jūnija

noteikumiem Nr.499)

Indeksa R'tr,s,w labojuma koeficienti, kas atkarīgi no norobežojošās konstrukcijas laukuma un telpas grīdas laukuma attiecības S/So

| S/So | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labojuma koeficients | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | –1 | –2 | –3 |

Piezīmes.

1. S – telpas ārējās norobežojošās konstrukcijas laukums (m2).

2. So – telpas grīdas laukums (m2).

Ekonomikas ministrs	A.Kampars