2012.gada  24.jūlijā          	Noteikumi Nr. 504

Rīgā	(prot. Nr. 41 23.§)

Kārtība, kādā iesniedz sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus

Izdoti saskaņā ar

Civilām vajadzībām paredzētu

sprāgstvielu aprites likuma

23.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersants iesniedz Valsts policijai Latvijā ievesto sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu, kā arī spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus.

2. Noteikumi nav piemērojami sprāgstvielu maisījumiem, kurus komersants izgatavo no diviem un vairāk komponentiem, ja šie komponenti atsevišķi nav izmantojami kā sprāgstvielas un sagatavotie sprāgstvielu maisījumi tiek izmantoti 24 stundu laikā no to pagatavošanas brīža.

3. Komersants piecu darbdienu laikā pēc sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu ievešanas Latvijā iesniedz Valsts policijai katras ražotāja izgatavotās sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu partijas paraugu.

4. Komersants, iesniedzot sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus, ievēro šādus nosacījumus:

4.1. spridzināšanas ietaisēm minimālais parauga apjoms ir trīs vienības;

4.2. uzspridzināšanas līdzekļiem, kuru daudzums nosakāms garuma mērvienībās (piemēram, detonējošās auklas), minimālais parauga apjoms ir trīs metri;

4.3. rūpnieciski iepakotām sprāgstvielām un to maisījumiem parauga apjoms ir mazākais rūpnieciskais iepakojums, bet ne mazāk kā 0,5 kg;

4.4. rūpnieciski iepakotām sprāgstvielām un to maisījumiem, kuru rūpnieciskais iepakojums ir lielāks par 50 kg, parauga apjomu nosaka atbilstoši sprāgstvielu ķīmiski tehniskajiem parametriem, bet ne mazāk kā 0,5 kg.

5. Komersants, iesniedzot sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus, tiem pievieno:

5.1. iesniegumu par parauga iesniegšanu Valsts policijas salīdzinošo paraugu kolekcijā. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

5.1.1. komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5.1.2. parauga veids, nosaukums, ražotājs, ražotāja partijas numurs un parauga apjoms;

5.1.3. informācija par pievienoto dokumentu kopijām;

5.2. dokumentu kopijas:

5.2.1. kur norādīti sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu ražotāja noteiktie tehniskie rādītāji;

5.2.2. kas apliecina sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu atbilstību Eiropas atbilstības zīmei CE;

5.2.3. kas apliecina sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu ievešanas laiku, apjomu un derīguma termiņu.

6. Valsts policija pārbauda iesniegto paraugu atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajos dokumentos norādītajai informācijai.

7. Valsts policija pēc parauga pieņemšanas komersantam izsniedz izziņu. Izziņā norāda šādas ziņas:

7.1. komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

7.2. parauga veids, nosaukums, ražotājs, ražotāja partijas numurs un parauga apjoms;

7.3. persona, kas pieņēmusi paraugu.

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto izziņu sagatavo 2 eksemplāros – vienu eksemplāru izsniedz komersantam, bet otru glabā kopā ar iesniegto paraugu.

9. Komersanta iesniegtos paraugus uzskaita, uzglabā un iekļauj salīdzinošo paraugu kolekcijā Valsts policijas priekšnieka noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidenta vietā –

labklājības ministre	I.Viņķele

Iekšlietu ministra vietā –

tieslietu ministrs	J.Bordāns