INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

par valsts autoceļu posmu ar sabrukušo asfalta segumu

ārkārtas uzturēšanas darbiem

Ievads

Remonta deficīts melno un grants segumu atjaunošanai saskaņā ar 2008. gadā veikto aplēsi „Normatīvā paredzētajā laikā neveikto atjaunošanas darbu (remonta deficīta) apjomi un izmaksas valsts autoceļu tīklā” ir 4 522 miljoni Ls. Neskatoties uz Eiropas Savienības 2012. gadā paredzēto finansējumu valsts reģionālo autoceļu ar grants segumu posmu asfaltēšanai un valsts galveno autoceļu posmu rekonstrukcijai, esošo nolietoto un bojāto autoceļu konstrukciju atjaunošana valstī praktiski ir pārtraukta.

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” veiktie autoceļu ikgadējās apsekošanas rezultāti apliecina, ka kopumā valsts autoceļu stāvoklis gadu no gada turpina pasliktināties. 2011. gada atskaites dati par valsts autoceļu segumu tehnisko stāvokli atspoguļoti 1. tabulā:

1.tabula

| Autoceļu segumu stāvoklis | Valsts autoceļu kopgarums, km | Valsts autoceļi kopā, km | % no kopējā garuma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galvenie autoceļi, km | Reģionālie autoceļi | Vietējie autoceļi |  |  |
|  |  | ar asfalta segumu | ar grants segumu | ar asfalta segumu | ar grants segumu | ar asfalta segumu | ar grants segumu | ar asfalta segumu | ar grants segumu |
| Ļoti labā | 304,3 | 222,3 | - | 190,1 | - | 716,6 | - | 8,5 | - |
| Labā | 267,7 | 718,7 | 195,7 | 383,7 | 981.0 | 1370,1 | 1176,7 | 16.2 | 10,0 |
| Apmierinošā | 330,2 | 932,8 | 478,2 | 806,5 | 5469,6 | 2069,5 | 5947,8 | 24,5 | 50,6 |
| Sliktā | 475,5 | 880,0 | 501,1 | 640,5 | 4131,9 | 1996,0 | 4633,1 | 23,6 | 39,4 |
| Ļoti sliktā | 360,3 | 1347,1 | - | 598,8 | - | 2306,2 | - | 27,3 | - |
| Kopā pa segumu veidiem | 1737,9 | 4100,9 | 1175,0 | 2619.6 | 10582,5 | 8458,4 | 11757,5 | 100 | 100 |
| Kopā pa ceļu klasēm | 1737,9 | 5275,9 | 13 202,1 | 20215,9 | 100 |
| Sliktā un ļoti sliktā kopā | 48,12% | 54,3% | 42,7% | 47,3% | 39,0% | 50,9% | 39,4% | 50,9% | 39,4% |

50,9% no visām asfalta segām uz valsts autoceļiem atrodas sliktā un ļoti sliktā stāvoklī. Rezultātā ir apgrūtinātie un bīstamie braukšanas apstākļi uz valsts autoceļiem. Pēkšņu bedrīšu parādīšanās asfalta segumos sliktākajā stāvoklī esošajos autoceļu posmos ir neprognozējama, autovadītāji ir spiesti pārvietoties ar samazinātu braukšanas ātrumu, pārtērēt degvielu, papildus maksāt par slikto ceļu dēļ izraisīto automašīnu remontu. Blakus efekts sliktajam autoceļu stāvoklim ir pastiprināts vides piesārņojums.

Analoga situācija ar transportlīdzekļu satiksmi pa Kurzemes, Rīgas, Centra un Zemgales plānošanas reģionu teritorijā esošajiem valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ar sabrukušām asfalta segām.

Lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi un uzlabotu satiksmes drošību, jāveic neatliekami šo autoceļu posmu darba spējas atjaunošanas darbi. Šo ārkārtas uzturēšanas darbu izmaksas ir 4 978,0 tūkstoši Ls.

Risinājumi

Satiksmes ministrija ierosina Ministru kabinetam atbalstīt papildus finansējuma piešķiršanu 4,98 miljoni Ls apmērā valsts autoceļu kritiskā stāvoklī esošo posmu ar asfalta segumu ārkārtas uzturēšanas darbu izpildei, papildinot valsts budžeta apakšprogrammu 23.06.00 „Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana”, kas dos iespēju 2012. gadā papildus veikt stipri bojāto asfalta segumu defektu labošanu (sk. pielikumu). Sabrukušo melno segumu ārkārtas uzturēšanas darbi nodrošinās 189,76 km autoceļu melnā seguma darba spējas uzturēšanu un uzlabos satiksmes drošību vismaz uz trim gadiem.

Satiksmes ministrs                                                             		           A.Ronis

Viza: Valsts sekretārs								A.Matīss

01.06.2012. 09:50

454

V.Nartišs

67036441, nartiss@lvceli.lv