Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2011.gada    	Noteikumi Nr.

Rīgā	(prot.Nr.   §  )

Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību

Izdoti saskaņā ar

Dzelzceļa likuma

35.1 panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka drošības apliecības (1.pielikums) izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijus un kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz pārvadātājiem, kas ir saņēmuši drošības sertifikāta A daļu un B daļu un kuriem attiecīgie tehnoloģiskie procesi ir apliecināti drošības sertifikāta A daļas un B daļas dokumentos.

3. Drošības apliecību izsniedz Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija
(turpmāk – inspekcija) uz pieciem gadiem.

4. Šajos noteikumos paredzētos inspekcijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

II. Drošības apliecības saņemšanai nepieciešamie dokumenti

5. Komersants, kas atbild par Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 „Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu” norādīto dzelzceļa infrastruktūras iecirkņu izveidošanu un uzturēšanu un to infrastruktūras vadības un drošības sistēmu pārvaldību, saņem dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja drošības apliecību, kas apliecina dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja drošības pārvaldības sistēmas akceptēšanu un apstiprina dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteikumus, kas vajadzīgi īpašu prasību ievērošanai attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras drošu plānojumu, uzturēšanu un ekspluatāciju, tostarp attiecīgos gadījumos arī kustības vadības un signalizācijas sistēmas uzturēšanu un ekspluatāciju, ja ir izveidojis un uztur drošības pārvaldības sistēmu (struktūra un pasākumi, ko komersants ir noteicis, lai garantētu savas darbības drošību). Lai saņemtu šādu apliecību, komersants iesniedz inspekcijā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

5.1. drošības pārvaldības sistēmas dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 3.pielikumā noteikto prasību izpildi, tostarp saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem;

5.2. piemērojamo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju sarakstu ar norādi par to piemērošanu komersanta drošības pārvaldības sistēmas procesos;

5.3. procedūru aprakstu, kas vajadzīgi īpašu prasību ievērošanai attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras darbības plānošanu, uzturēšanu un ekspluatāciju, tostarp attiecīgos gadījumos arī kustības vadības un signalizācijas sistēmas uzturēšanu un ekspluatāciju;

5.4. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

5.5. dokumentus par drošības pārvaldības sistēmā paredzētajiem ar personālu saistītajiem procesiem:

5.5.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp arī attiecībā uz sertifikāciju reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem;

5.5.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos, tostarp negadījumos, kas ir saistīti ar bīstamu kravu;

5.6. valdījumā esošā ritošā sastāva tipa, sērijas un modeļu
(turpmāk – tipu) sarakstu, norādot ritošā sastāva skaitu, ko paredzēts izmantot;

5.7. drošības pārvaldības sistēmā paredzēto ar valdījumā esošo ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju:

5.7.1. ziņas par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru;

5.7.2. ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošu dokumentu, kā arī ziņas par vilces ritošā sastāva ekipēšanu;

5.7.3. apliecinājumu par izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.8. informāciju par komersanta darbības sfērā ietilpstošo tehnoloģisko procesu veikšanas kārtību.

6. Komersants, kas veic dzelzceļa satiksmi starp stacijām un veic manevrus šajās stacijās un uz stacijām pievienotiem privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem, saņem drošības apliecību, ja ir izveidojis un uztur drošības pārvaldības sistēmu. Lai saņemtu šādu apliecību, komersants iesniedz inspekcijā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

6.1. drošības pārvaldības sistēmas dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 3.pielikumā noteikto prasību izpildi, tostarp saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem;

6.2. piemērojamo savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju sarakstu ar norādi par to piemērošanu komersanta drošības pārvaldības sistēmas procesos;

6.3. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

6.4.dokumentus par drošības pārvaldības sistēmā paredzētajiem ar personālu saistītajiem procesiem:

6.4.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp arī attiecībā uz sertifikāciju reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem;

6.4.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos, tostarp negadījumos, kas ir saistīti ar bīstamu kravu;

6.5. valdījumā esošā ritošā sastāva tipu sarakstu, norādot ritošā sastāva skaitu, ko paredzēts izmantot;

6.6. drošības pārvaldības sistēmā paredzēto ar valdījumā esošā ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju:

6.6.1. ziņas par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru;

6.6.2. ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošu dokumentu, kā arī ziņas par vilces ritošā sastāva ekipēšanu;

6.6.3. apliecinājumu par izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tā piemērotību attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai;

6.6.4. apliecinājumu par ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību dzelzceļa satiksmes ātrumam, sakaru, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmām attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūrā;

6.7. informāciju par komersanta noslēgtiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi izmantojot citu komersantu pakalpojumus.

7. Komersants, kura pārvaldījumā nav Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 „Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu” norādītie dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi, saņem dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja drošības apliecību, ja ir izveidojis sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē saskaņā ar dzelzceļa drošības prasībām. Lai saņemtu šādu apliecību, komersants iesniedz inspekcijā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

7.1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai viena amatpersona, kura atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

7.2. atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē, kur noteikts, kādus komersanta darbībai nepieciešamos tehnoloģiskos procesus veic komersants un kurus tas nodod citam komersantam;

7.3. procedūru aprakstu, kas vajadzīgi īpašu prasību ievērošanai attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras darbības plānošanu, uzturēšanu un ekspluatāciju, tostarp attiecīgos gadījumos arī kustības vadības un signalizācijas sistēmas uzturēšanu un ekspluatāciju;

7.4. komersanta iekšējo dokumentu (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, komersanta kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, dzelzceļa infrastruktūras aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) piemērojamās normas, kas atbilst komersanta darbības veidam un īpatnībām un ir izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, dzelzceļa speciālistu darba drošību un aizsardzību un dzelzceļa pārvadājumiem;

7.5. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

7.6. dokumentus ar personālu saistītajiem procesiem:

7.6.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā arī attiecībā uz sertifikāciju reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem;

7.6.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos, tostarp negadījumos, kas ir saistīti ar bīstamu kravu;

7.7. valdījumā esošā ritošā sastāva tipu sarakstu, norādot ritošā sastāva skaitu, ko paredzēts izmantot;

7.8. ar valdījumā esošā ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju:

7.8.1. ziņas par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru;

7.8.2. ar ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju;

7.8.3. ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošu dokumentu, kā arī vilces ritošā sastāva ekipēšanu;

7.8.4. apliecinājumu par attiecīgajā izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.9. informāciju par komersanta noslēgtiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi izmantojot citu komersantu pakalpojumus.

8. Komersants, kas veic manevrus uz privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras vai uz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras vienas stacijas robežās, saņem drošības apliecību, ja ir izveidojis sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē saskaņā ar dzelzceļa drošības prasībām. Lai saņemtu šādu apliecību, komersants iesniedz inspekcijā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

8.1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai viena amatpersona, kura atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

8.2. atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē, kur noteikts, kādus komersanta darbībai nepieciešamos tehnoloģiskos procesus veic komersants un kurus tas nodod citam komersantam;

8.3. komersanta iekšējo dokumentu (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, komersanta kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, dzelzceļa ritošā sastāva ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) piemērojamās normas, kas atbilst komersanta darbības veidam un īpatnībām un ir izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, dzelzceļa speciālistu darba drošību un aizsardzību un dzelzceļa pārvadājumiem;

8.4. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

8.5. dokumentus ar personālu saistītajiem procesiem:

8.5.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā arī attiecībā uz sertifikāciju reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem;

8.5.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos, tostarp negadījumos, kas ir saistīti ar bīstamu kravu;

8.6. valdījumā esošā ritošā sastāva tipu sarakstu, norādot ritošā sastāva skaitu, ko paredzēts izmantot;

8.7. ar valdījumā esošā ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju:

8.7.1. ziņas par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru;

8.7.2. ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošu dokumentu, kā arī vilces ritošā sastāva ekipēšanu;

8.7.3. apliecinājumu par attiecīgajā izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tā piemērotību attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai;

8.7.4. apliecinājumu par ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību dzelzceļa satiksmes ātrumam, sakaru, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmām attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūrā;

8.8. informāciju par komersanta noslēgtiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi izmantojot citu komersantu pakalpojumus.

9. Komersants, kas veic dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi, saņem drošības apliecību, ja ir izveidojis sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē saskaņā ar dzelzceļa drošības prasībām. Lai saņemtu šādu apliecību, komersants iesniedz inspekcijā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

9.1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai viena amatpersona, kura atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

9.2. atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē, kur noteikts, kādus komersanta darbībai nepieciešamos tehnoloģiskos procesus veic komersants un kurus tas nodod citam komersantam;

9.3. komersanta iekšējo dokumentu (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, komersanta kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, dzelzceļa infrastruktūras aprīkojuma ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) piemērojamās normas, kas atbilst komersanta darbības veidam un īpatnībām un ir izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, dzelzceļa speciālistu darba drošību un aizsardzību un dzelzceļa pārvadājumiem;

9.4. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

9.5. dokumentus ar personālu saistītajiem procesiem:

9.5.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā arī attiecībā uz sertifikāciju reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem;

9.5.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos, tostarp negadījumos, kas ir saistīti ar bīstamu kravu;

9.6. valdījumā esošā ritošā sastāva tipu sarakstu, norādot ritošā sastāva skaitu, ko paredzēts izmantot;

9.7.ar valdījumā esošā ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju:

9.7.1. ziņas par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru;

9.7.2. ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošu dokumentu, kā arī vilces ritošā sastāva ekipēšanu;

9.7.3. apliecinājumu par attiecīgajā izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tā piemērotību attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai;

9.7.4. apliecinājumu par ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību dzelzceļa satiksmes ātrumam, sakaru, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmām attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūrā;

9.8. informāciju par komersanta noslēgtiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi izmantojot citu komersantu pakalpojumus.

10. Komersants, kas veic ritošā sastāva būvniecību, remontu vai tehnisko apkopi, saņem drošības apliecību, ja ir izveidojis sistēmu, kas spēj nodrošināt tā darbību attiecīgajā komercdarbības jomā dzelzceļa nozarē saskaņā ar dzelzceļa drošības prasībām. Lai saņemtu šādu apliecību, komersants iesniedz inspekcijā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

10.1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai viena amatpersona, kura atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

10.2. atbildības sadalījumu pa attiecīgajiem tehnoloģiskajiem procesiem dzelzceļa nozarē, kur noteikts, kādus komersanta darbībai nepieciešamos tehnoloģiskos procesus veic komersants un kurus tā nodod citam komersantam;

10.3. komersanta iekšējo dokumentu (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, komersanta kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, dzelzceļa ritošā sastāva ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) piemērojamās normas, kas atbilst komersanta darbības veidam un īpatnībām un ir izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju, dzelzceļa speciālistu darba drošību un aizsardzību un dzelzceļa pārvadājumiem;

10.4. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu amatu sarakstu;

10.5. dokumentus ar personālu saistītajiem procesiem:

10.5.1. apliecinājumu, ka komersanta dzelzceļa speciālistu kvalifikācija atbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā arī attiecībā uz sertifikāciju reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem;

10.5.2. dokumentus, kas apliecina komersanta darbinieku zināšanas par rīcību dzelzceļa satiksmes negadījumos, tostarp negadījumos, kas ir saistīti ar bīstamu kravu;

10.6. valdījumā esošā ritošā sastāva tipu sarakstu, norādot ritošā sastāva skaitu;

10.7. ar valdījumā esošā ritošo sastāvu saistīto procesu dokumentāciju:

10.7.1. ziņas par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru;

10.7.2. ritošā sastāva remonta un apkopes nodrošinājumu apliecinošu dokumentu, kā arī vilces ritošā sastāva ekipēšanu;

10.7.3. apliecinājumu par attiecīgajā izmantojamā ritošā sastāva konstrukcijas atbilstību dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tā piemērotību attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai;

10.7.4. apliecinājumu par ritošā sastāva aprīkojuma atbilstību dzelzceļa satiksmes ātrumam, sakaru, signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas sistēmām attiecīgajā dzelzceļa infrastruktūrā;

10.8. informāciju par komersanta noslēgtiem līgumiem par atsevišķu dzelzceļa nozares tehnoloģisko procesu izpildi izmantojot citu komersantu pakalpojumus.

11. Komersants, kas ir par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgā struktūra, saņem drošības apliecību, ja izmantojot tehniskās apkopes sistēmu, nodrošina ritošā sastāva drošu darbību. Minētā struktūra nodrošina, ka ritošo sastāvu apsaimnieko atbilstoši ritošā sastāva apkopes un remonta dokumentācijai un normatīvo aktu par ritošā sastāva būves, modernizācijas, atjaunošanas remonta, atbilstības novērtēšanas un pieņemšanas ekspluatācijā kārtību un savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju prasībām. Lai saņemtu šādu apliecību, komersants iesniedz inspekcijā iesniegumu drošības apliecības saņemšanai (2. pielikums), kuram pievieno:

11.1. dokumentu, kurā ir noteikta komersanta organizatoriskās struktūras daļa vai viena amatpersona, kura atbild par dzelzceļa darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu, vadīšanu un satiksmes drošības uzraudzību;

11.2. komersanta nodarbināto dzelzceļa speciālistu (ja tādi ir) amatu sarakstu un to kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;

11.3. ritošā sastāva tipu sarakstu, norādot ritošā sastāva skaitu;

11.4. dokumentus, kas apliecina ritošā sastāva tehniskās apkopes sistēmu un tās pārvaldību, tostarp ritošā sastāva tehniskās apkopes sistēmas pārvaldības procedūras aprakstu;

11.5. komersanta iekšējo dokumentu (piemēram, komersanta izdotie dokumenti, komersanta kopīgi ar citām organizācijām pieņemtie dokumenti, dzelzceļa ritošā sastāva ražotāju, piegādātāju un uzstādītāju dokumenti par to lietošanu, remontu un apkopi, citu organizāciju izdotie dokumenti, dokumentācija saistībā ar bīstamo kravu pārvadājumiem) piemērojamās normas;

11.6. informācija par ritošā sastāva apkopes un remonta izpildi, tostarp par komersanta noslēgtiem līgumiem par ritošā sastāva apkopes un remonta izpildi, izmantojot citu komersantu pakalpojumus

12. Par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgā struktūra var būt dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, ritošā sastāva būvnieks, remontētājs vai ritošā sastāva tehniskās apkopes veicējs vai ritošā sastāva lietotājs.

13. Iesniedzamo papīra dokumentu kopijas apliecina komersants. Inspekcija ir tiesīga pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus. Ja drošības apliecības saņemšanai iesniedzamā papīra dokumenta kopija ir uz vairākām lapām, tām jābūt numurētām un cauršūtām (caurauklotām).

14. Iesniedzamos elektroniskos dokumentus komersants sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. Ja drošības apliecības turētājs vēlas turpināt darbību dzelzceļa nozarē, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms saņemtās drošības apliecības darbības termiņa beigām, iesniedz inspekcijā iesniegumu jaunas drošības apliecības saņemšanai. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas saistīti ar iepriekš saņemtās drošības apliecības izsniegšanas nosacījumu izmaiņām un apliecinājumu, ka nav mainīti pārējie drošības apliecības nosacījumi.

16. Ja drošības apliecības turētājs paredzējis mainīt drošības apliecībā norādītās darbības sfēru vai sfēras specializāciju, vai mainīt šo noteikumu 5.1., 6.1. vai 11.4.apakšpunktā norādītos dokumentu, tas inspekcijā iesniedz iesniegumu jaunas drošības apliecības saņemšanai (neatkarīgi no esošās drošības apliecības derīguma termiņa). Iesniegumam pievieno dokumentus, kas saistīti ar iepriekš saņemtās drošības apliecības izsniegšanas nosacījumu izmaiņām, un apliecinājumu, ka nav mainīti pārējie drošības apliecības nosacījumi.

17. Komersants, kas ir saņēmis šo noteikumu 5. punktā norādīto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja drošības apliecību, nekavējoties informē valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju, ja izdara būtiskas infrastruktūras, signalizācijas vai energoapgādes sistēmas, vai to ekspluatācijas un uzturēšanas principu izmaiņas. Mēneša laikā pēc šādas informācijas saņemšanas inspekcija izvērtē, vai komersanta veiktās izmaiņas ir būtiskas drošības regulatīvā pamatā, un šādā gadījumā uzdod komersantam mēneša laikā veikt attiecīgas izmaiņas tā drošības pārvaldības sistēmā vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja noteikumos.

18. Komersants mēneša laikā rakstiski informē inspekciju, ja maina drošības apliecības darbības nosacījumus, kuri norādīti šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10. vai 11.punktā (izņemot 6.1. vai 11.4.). Minēto informāciju Inspekcija reģistrē kā komersanta drošības apliecības darbības nosacījumu izmaiņas.

19. Ja drošības apliecības turētājs maina juridisko adresi vai citus drošības apliecībā norādītos rekvizītus, tas viena mēneša laikā paziņo par to inspekcijai un paziņojumam pievieno drošības apliecības oriģinālu un to dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālu), kuri apliecina attiecīgās izmaiņas.

20. Drošības apliecības turētājs, kas ir saņēmis šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto drošības apliecību, katru gadu līdz 30.jūnijam iesniedz inspekcijā drošības pārskatu par iepriekšējo gadu. Drošības pārskatā ietver:

20.1. informāciju par komersanta izvirzīto ar drošību saistīto mērķu un drošības pasākumu plānu izpildi;

20.2. komersanta drošības rādītājus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, ciktāl tie attiecas uz konkrēto komersantu;

20.3. iekšējos drošības auditu un uzraudzības rezultātus;

20.4. apsvērumus par dzelzceļa darbības traucējumiem un trūkumiem, ierosinājumus dzelzceļa darbības uzlabošanai.

III. Iesnieguma izskatīšana un drošības apliecības izsniegšana

21. Dzelzceļa nozares tehnoloģiskā procesa izpilde, ievērojot drošības prasības ir apliecināta, ja komersants ir noslēdzis rakstisku līgumu par šāda tehnoloģiskā procesa izpildi ar citu komersantu, kuram ir drošības apliecība par attiecīgā tehnoloģiskā procesa veikšanu.

22. Inspekcija izskata iesniegumu drošības apliecības saņemšanai un tam pievienotos dokumentus un, ja konstatē, ka drošības apliecības saņemšanai iesniegtie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai tie ir nepilnīgi vai neprecīzi, pieprasa komersantam papildu informāciju, kuru tas iesniedz 10 darba dienu laikā.

23. Izskatot iesniegumu šo noteikumu 6. punktā norādītās drošības apliecības saņemšanai, inspekcija piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas iesniedz tos attiecīgajam publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam atzinuma sniegšanai par komersanta ritošā sastāva tehnisko un ekspluatācijas raksturlielumu atbilstību dzelzceļa infrastruktūras nosacījumiem, izņemot gadījumu, ja komersants ir attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.

24. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā norādīto dokumenta saņemšanas iesniedz inspekcijā atzinumu par ritošā sastāva tehnisko un ekspluatācijas raksturlielumu atbilstību dzelzceļa infrastruktūras nosacījumiem. Inspekcija nepievienošanos atzinumam motivē lietā pieņemtajā lēmumā.

25. Lēmumu par drošības apliecības izsniegšanu vai atteikumu izsniegt drošības apliecību inspekcija pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma un šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10.vai 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

26. Lēmumu par atteikumu izsniegt drošības apliecību inspekcija pieņem šādos gadījumos:

26.1. ja komersants neatbilst dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas normatīvajos aktos vai normatīvajos aktos par dzelzceļa satiksmes drošību noteiktajām prasībām;

26.2. ja inspekcijā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un inspekcijas pieprasītā papildu informācija saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

26.3. ja komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta drošības apliecība.

27. Inspekcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo to komersantam un publicē mājas lapā (www.vdzti.gov.lv).

28. Ja drošības apliecība ir nozaudēta vai neatjaunojami bojāta, inspekcija pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā izsniedz drošības apliecības dublikātu.

IV. Drošības apliecības darbības apturēšana un anulēšana

29. Lēmumu apturēt drošības apliecības darbību vai drošības apliecībā norādīto darbības sfēru inspekcija pieņem:

29.1. ja komersants nespēj darboties attiecīgajā komercdarbības sfērā dzelzceļa nozarē ievērojot drošības prasības šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10. vai 11. punktā norādītās sistēmas trūkumu dēļ;

29.2. ja komersants nav atjaunojis drošības apliecības darbības nosacījumus šo noteikumu 17. vai 18. punktā noteiktajā kārtībā un tādēļ vairs neatbilst drošības apliecības darbības nosacījumiem.

30. Lēmumu par drošības apliecības vai drošības apliecībā norādītās darbības sfēras anulēšanu inspekcija pieņem šādos gadījumos:

30.1. ja šajos noteikumos noteiktā kārtībā drošības apliecības turētājam ir izsniegta jauna drošības apliecība;

30.2. ja drošības apliecības saņemšanai tās turētājs ir sniedzis nepatiesu informāciju vai slēpis būtiskus faktus;

30.3. ja sešu mēnešu laikā pēc drošības apliecības darbības vai drošības apliecībā norādītās darbības sfēras apturēšanas tās turētājs nav novērsis konstatētos trūkumus;

30.4. ja drošības apliecības darbība vai drošības apliecības norādītās darbības sfēra gada laikā ir apturēta atkārtoti par tāda paša veida trūkumiem;

30.5. ja drošības apliecības turētājs ir veicis darbības kādā no drošības apliecībā norādītajām darbības sfērām, laikā kad tā ir apturēta;

30.6. ja drošības apliecības turētājs ir izbeidzis darbību.

31. Anulētās drošības apliecības oriģinālu komersants nodot inspekcijā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par drošības apliecības anulēšanu spēkā stāšanos.

32. Ja pieņemts lēmums par drošības apliecības darbības apturēšanu vai anulēšanu, inspekcija to nosūta komersantam un publicē mājas lapā (www.vdzti.gov.lv).

V. Noslēguma jautājumi

33. Drošības apliecība, kas izsniegta līdz šo noteikumu stāšanās spēkā brīdim, ir derīga līdz tajā norādītajam darbības termiņa beigām, ja komersants sniedz inspekcijā informāciju par drošības apliecības darbības nosacījumu izmaiņām un ja saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu nav nepieciešams saņemt jaunu drošības apliecību.

34. Šo noteikumu 11. punktā minēto drošības apliecību par ritošā sastāva tehnisko apkopi atbildīgo struktūru ir jāsaņem divu gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

  - Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļa drošības direktīva);

  - Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Direktīvas 2008/110/EK, ar ko groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos (Dzelzceļu drošības direktīva);

  - Komisijas 2009.gada 27.novembra Direktīvas 2009/149/EK par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK grozījumiem attiecībā uz kopīgiem drošības indikatoriem un vienotām metodēm nelaimes gadījumos radušos zaudējumu aprēķināšanai.

Ministru prezidents					V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs				                      U.Augulis

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs                                  U.Augulis

Vīza: Valsts sekretārs					  A.Matīss

13.01.2011 16:44

3454

K.Bondare

67028371, kristine.bondare@sam.gov.lv