5.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 4.septembra

noteikumiem Nr.619

Atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijas prasības

(Mācību paraugprogrammas)

I. Prasības kvalifikācijā "Buru jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos"

1. Navigācija:

1.1. vispārīgie jēdzieni – koordinātas, kurss, ātruma un dziļuma mērīšana;

1.2. redzamais horizonts un tā attālums, priekšmetu atklāšanās attālums;

1.3. jūras kartes (papīra un elektroniskās), to praktiskā lietošana.

2. Locija:

2.1. navigācijas aprīkojums – bojas, bākas, zīmes, to raksturojumi;

2.2. navigācijas aprīkojuma sistēmas atbilstoši Starptautiskās bāku asociācijas (IALA) un Eiropas Iekšējo ūdensceļu kodeksa (CEVNI) prasībām;

2.3. navigācijas aprīkojuma izmantošanas praktiskie aspekti.

3. Meteoroloģija:

3.1. vējš un tā izcelšanās. Vēju klasifikācija (bāriskie, termiskie, brīzes, pasāti, musoni);

3.2. dienas un nakts brīzes;

3.3. cikloni un anticikloni, atmosfēras frontes, laika parādības tajos;

3.4. laika prognozēšana pēc vietējām pazīmēm un instrumentu rādījumiem.

4. Kuģošanas drošība:

4.1. kuģu sadursmju novēršana jūrā atbilstoši 1972.gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG-72) prasībām:

4.1.1. vispārīgie noteikumi;

4.1.2. kuģošanas un manevrēšanas noteikumi;

4.1.3. uguņi un zīmes;

4.1.4. skaņas un gaismas signāli;

4.1.5. avārijas signāli;

4.2. kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos.

5. Jahtu materiālā daļa:

5.1. jahtu tipi;

5.2. jahtas korpusa daļas;

5.3. jahtas takelējums;

5.4. jahtas aprīkojums;

5.5. buras, to sastāvdaļas;

5.6. jahtas inventārs, uz tās nepieciešamie instrumenti un darbarīki.

6. Takelāžas darbi:

6.1. troses, to veidi;

6.2. takelāžas darbu instrumenti;

6.3. mezgli un to lietošana: plakanais, astoņnieka, baļķa, šotes, dubultais šotes, vienkāršais stēks, divapļu stēks, aizturstēks, pāļa, enkura mezgls.

7. Burāšanas aerodinamikas pamati:

7.1. gaisa spiediena sadalījums uz buras;

7.2. rezultējošā aerodinamiskā spēka iedarbība uz buru, tā sadalīšana komponentēs;

7.3. vēja virziens attiecībā pret buru. Jahtas buras stāvokļa atkarība no jahtas kursa;

7.4. vimpeļvējš. Vimpeļvēja atkarība no dažādiem faktoriem;

7.5. fokburas un grotburas savstarpējās iedarbības teorētiskie pamati;

7.6. jahtas centrēšana:

7.6.1. buras laukuma smaguma centrs (BC);

7.6.2. laterālā laukuma smaguma centrs (LC).

8. Jahtas vadīšana:

8.1. virziena un kursa apzīmējumi. Lūvēšana un nokrišanās. Virsvēja un zemvēja puse;

8.2. buru pacelšana un atiešana no krasta (bojas) pie dažādiem vējiem;

8.3. burāšana ar dažādiem kursiem. Vēja maiņas ievērošana. Buru pareiza nostādīšana. Pagriezieni – caurgrieziens un halzēšana;

8.4. "Cilvēks aiz borta!" manevri;

8.5. pieiešana krastam (bojai) un buru nolaišana. Buru salikšana;

8.6. burāšana ar spinakeru;

8.7. enkurošanās, praktiskie aspekti;

8.8. vilkšana: tauvas saņemšana, tauvas garums, vilkšanas ātrums;

8.9. burāšana īpašos apstākļos: bojāts korpuss, pārtrūkusi vants vai štaga, salūzusi stūre. Apgāzušās švērtlaivas piecelšana. Noņemšanās no sēkļa;

8.10. burāšana straumē, stiprā vējā un vētrā;

8.11. jahtas stabilitātes principi.

9. Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu mācību programma:

9.1. ievads;

9.2. rīcība negadījuma vietā ( rīcības shēma, steidzams izsaukums;

9.3. ABC shēma;

9.4. šoks;

9.5. dzīvībai bīstama asiņošana;

9.6. termiskie bojājumi ( pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;

9.7. ķīmisku vielu izraisīti bojājumi;

9.8. elektrotraumas;

9.9. slīkšana;

9.10. traumas;

9.11. amputācijas;

9.12. dzīvnieku radīti bojājumi;

9.13. svešķermeņi;

9.14. cietušā transportēšana;

9.15. daudzi cietušie vienlaikus;

9.16. slimības;

9.17. pirmās palīdzības aptieciņas saturs;

9.18. glābēja drošība.

10. Buru jahtas praktiskā vadīšana:

10.1. prasmes demonstrēšana ar jahtu (jahtas minimālais garums seši metri):

10.1.1. jahtas uztakelēšana;

10.1.2. atiešana no piestātnes (bojas) un pienākšana pie piestātnes (bojas) pie dažādiem vēja virzieniem;

10.1.3. jahtas vadīšana ar jebkuru kursu attiecībā pret vēju;

10.2. manevra "Cilvēks aiz borta!" pareiza veikšana.

II. Prasības kvalifikācijā "Motorjahtu vadītājs iekšējos ūdeņos"

11. Navigācija:

11.1. vispārīgie jēdzieni – koordinātas, kurss, ātruma, dziļuma mērīšana;

11.2. redzamais horizonts un tā attālums, priekšmetu atklāšanās attālums;

11.3. jūras kartes (papīra un elektroniskās), to praktiskā lietošana.

12. Locija:

12.1. navigācijas aprīkojums – bojas, bākas, zīmes, to raksturojumi;

12.2. navigācijas aprīkojuma sistēmas atbilstoši Starptautiskās bāku asociācijas (IALA) un Eiropas Iekšējo ūdensceļu kodeksa (CEVNI) prasībām;

12.3. navigācijas aprīkojuma izmantošanas praktiskie aspekti.

13. Meteoroloģija:

13.1. vējš un tā izcelšanās. Vēju klasifikācija (bāriskie, termiskie, brīzes, pasāti, musoni). Dienas un nakts brīzes;

13.2. cikloni un anticikloni, atmosfēras frontes, laika parādības tajos;

13.3. laika prognozēšana pēc vietējām pazīmēm un instrumentu rādījumiem.

14. Kuģošanas drošība:

14.1. kuģu sadursmju novēršana jūrā atbilstoši 1972.gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG-72) prasībām:

14.1.1. vispārīgie noteikumi;

14.1.2. kuģošanas un manevrēšanas noteikumi;

14.1.3. uguņi un zīmes;

14.2. skaņas un gaismas signāli:

14.2.1. avārijas signāli;

14.2.2. kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos.

15. Motorjahtu materiālā daļa:

15.1. korpusa uzbūve. Galvenās sastāvdaļas;

15.2. vadīšanas iekārtas;

15.3. pretuguns līdzekļi, ugunsdzēšanas aparāti;

15.4. dzinējs;

15.5. degvielas krājumi un glabāšana;

15.6. motorjahtas obligātais inventārs atkarībā no kuģa tipa un kategorijas.

16. Takelāžas darbi:

16.1. troses, to veidi;

16.2. takelāžas darbu instrumenti;

16.3. mezgli un to lietošana: plakanais, astoņnieka, baļķa, šotes, dubultais šotes, vienkāršais stēks, divapļu stēks, aizturstēks, pāļa, enkura mezgls.

17. Motorjahtas vadīšana:

17.1. manevri ostā. Pieiešanas un atiešanas manevri;

17.2. "Cilvēks aiz borta!" manevri;

17.3. enkurošanās.

18. Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu mācību programma:

18.1. ievads;

18.2. rīcība negadījuma vietā ( rīcības shēma, steidzams izsaukums;

18.3. ABC shēma;

18.4. šoks;

18.5. dzīvībai bīstama asiņošana;

18.6. termiskie bojājumi ( pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;

18.7. ķīmisku vielu izraisīti bojājumi;

18.8. elektrotraumas;

18.9. slīkšana;

18.10. traumas;

18.11. amputācijas;

18.12. dzīvnieku radīti bojājumi;

18.13. svešķermeņi;

18.14. cietušā transportēšana;

18.15. daudzi cietušie vienlaikus;

18.16. slimības;

18.17. pirmās palīdzības aptieciņas saturs;

18.18. glābēja drošība.

19. Praktiskā motorjahtas vadīšana:

19.1. jahtu apgādes normas;

19.2. prasmes demonstrēšana:

19.2.1. sagatavot motorjahtu atiešanai;

19.2.2. atiet no piestātnes (bojas) un pieiet pie tās pie dažādiem vēja un straumes virzieniem;

19.3. vadīt motorjahtu ar jebkuru kursu attiecībā pret vilni;

19.4. pareizi veikt manevru "Cilvēks aiz borta!".

###### III. Prasības kvalifikācijā "Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos"

20. Navigācija:

20.1. zemes ģeometrija;

20.2. ortodromija, loksodromija;

20.3. koordināšu sistēma, Merkatora kartes tīkliņš;

20.4. jūras navigācijas karšu klasifikācija;

20.5. garuma mērvienības uz jūras;

20.6. jahtas ātrums un tā noteikšana. Lagas koeficients un tā noteikšana;

20.7. redzamais horizonts un tā attālums. Bāku atklāšanās attālums;

20.8. variācija, deviācija un to noteikšana;

20.9. kurss, peilējums, pretpeilējums, kursa leņķis;

20.10. drifte. Driftes leņķa noteikšana;

20.11. kursa pārvešana un labošana, ievērojot drifti, straumi, grafiskais lagrēķins;

20.12. jahtas atrašanās vietas noteikšana pēc dažādām metodēm;

20.13. jūras straumes. Paisums, bēgums un to radītās straumes;

20.14. praktiskais uzdevums uz kartes, veicot lagrēķinu.

21. Locija:

21.1. navigācijas aprīkojums – bojas, bākas, zīmes, to raksturojumi;

21.2. navigācijas aprīkojuma sistēmas atbilstoši Starptautiskās bāku asociācijas (IALA) un Eiropas Iekšējo ūdensceļu kodeksa (CEVNI) prasībām;

21.3. navigācijas aprīkojuma izmantošanas praktiskie aspekti;

21.4. apzīmējumi uz jūras kartēm;

21.5. navigācijas katalogu, karšu, lociju un citu navigācijas izdevumu lietošana;

21.6. plūdmaiņu elementu noteikšana.

22. Navigācijas tehniskie līdzekļi:

22.1. magnētiskie kompasi, lagas, eholoti, anemometri;

22.2. GPS un citas radionavigācijas sistēmas. To darbības principi un ierobežojumi;

22.3. elektroniskās kartes;

22.4. radari, to darbības princips un ierobežojumi;

22.5. automātiskās identifikācijas sistēma (AIS).

23. Meteoroloģija:

23.1. meteoroloģiskās informācijas avoti, sinoptiskās kartes;

23.2. globālie strāvojumi, valdošie vēji;

23.3. bāriskās sistēmas. Cikloni, anticikloni, zema spiediena ieplakas, augsta spiediena grēdas, atmosfēras frontes, to veidi;

23.4. raksturīgās laika pazīmes ciklonā, anticiklonā, aukstā frontē, siltā frontē;

23.5. ciklonu kustības ceļi Ziemeļatlantijas platuma grādos;

23.6. barogrammu raksturīgās konfigurācijas;

23.7. gaisa mitrums un miglu rašanās mehānisms, miglu veidi;

23.8. laika prognozēšana pēc dažādiem mākoņu veidiem;

23.9. boforta skala;

23.10. vēju klasifikācija (globālie, bāriskie, termiskie);

23.11. tuvojošās vētras pazīmes;

23.12. bīstamas laika parādības uz jūras;

23.13. laika prognozēšana pēc vietējām pazīmēm.

24. Kuģošanas drošība:

24.1. starptautiskie noteikumi kuģu sadursmju novēršanai uz jūras (COLREG –72) un to pielietošana;

24.2. kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos;

24.3. jahtas korpusa konstrukcijas, jahtas un cilvēku ekipējums;

24.4. glābšanas līdzekļi, to inventārs, glabāšana un lietošana;

24.5. rīcība avārijas gadījumā:

24.5.1. trauksmes signāla padošana;

24.5.2. avarējušas jahtas atstāšana, glābšanas plosta nolaišana, iekāpšana plostā;

24.5.3. rīcība uz glābšanas plosta, pirmās palīdzības sniegšana;

24.5.4. glābšana ar glābēju kuģi un helikopteru;

24.5.5. izdzīvošana bez glābšanas plosta.

25. Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu mācību programma:

25.1. ievads;

25.2. rīcība negadījuma vietā ( rīcības shēma, steidzams izsaukums;

25.3. ABC shēma;

25.4. šoks;

25.5. dzīvībai bīstama asiņošana;

25.6. termiskie bojājumi ( pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;

25.7. ķīmisku vielu izraisīti bojājumi;

25.8. elektrotraumas;

25.9. slīkšana;

25.10. traumas;

25.11. amputācijas;

25.12. dzīvnieku radīti bojājumi;

25.13. svešķermeņi;

25.14. cietušā transportēšana;

25.15. daudz cietušo vienlaikus;

25.16. slimības;

25.17. pirmās palīdzības aptieciņas saturs;

25.18. glābēja drošība.

26. Globālā jūras negadījumu un drošības sistēma (GMDSS), radiosakari:

26.1. GMDSS, radiosakaru tehniskie līdzekļi;

26.2. Latvijas un citu valstu meklēšanas un glābšanas dienesti, to izsaukšana;

26.3. Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) standartfrāzes angļu valodā;

26.4. jahtu nodrošinājums ar GMDSS un citiem radiosakaru tehniskajiem līdzekļiem.

27. Jahtu materiālā daļa, būve un remonts:

27.1. jahtas korpusa uzbūves principi un sastāvdaļas, terminoloģija;

27.2. jahtas takelējuma tipi un buras;

27.3. jahtas drošības aprīkojums. Noteikumi par jahtu būvi un apgādes normām;

27.4. dzeramā ūdens un degvielas krājumi uz jahtas;

27.5. kambīzes iekārtojums, produktu uzglabāšana, gāzes drošība;

27.6. jahtas elektroapgāde, ģenerators, akumulatori, saules baterijas, jahtas ventilācijas sistēma;

27.7. navigācijas uguņu, navigācijas aparatūras un radioiekārtu barošana, apgaismošanas sistēma;

27.8. ugunsdrošība uz jahtas, ugunsdzēšamie aparāti;

27.9. jahtas dzinējs, degvielas un dzesēšanas sistēma;

27.10. remonta darbi:

27.10.1. korpusa apskate, defektu saraksts;

  - 27.10.2. takelāžas pārbaude, buru pārbaude un remonts;

27.11. jahtas uzglabāšana ziemā.

28. Takelāžas darbi:

28.1. mezgli un to lietošana: plakanais, astoņnieka, baļķa, šotes, dubultais šotes, vienkāršais stēks, divapļu stēks, aizturstēks, pāļa, enkura mezgls;

28.2. takelāžas darbi: kaušas iešpleisēšana metāla trosē, benzelēšana, aplīkošana, augas iešūšana burā;

28.3. buru kopšana un remonts: buru audumi, buru glabāšana, buras remonta pamatoperācijas, buru adatas un diegi.

29. Burāšanas aerodinamiskie pamati:

29.1. gaisa spiediena sadalījums uz buras. Rezultējošā aerodinamiskā spēka iedarbība uz buru, tā sadalīšana komponentēs;

29.2. buras polārās diagrammas analīze;

29.3. faktori, kas ietekmē buras aerodinamisko spēku:

29.3.1. buras "pagarinājums", tā induktīvā pretestība;

29.3.2. buras "vēderainība", tās regulēšana;

29.3.3. takelējuma ietekme, buras savērpe, jahtas noliece;

29.4. jahtas kurss attiecībā pret vēja virzienu;

29.5. vimpeļvējš, tā atkarība no īstā vēja leņķa un ātruma, jahtas ātruma, vēja ātruma, augstuma;

29.6. fokburas un grotburas mijiedarbība;

29.7. jahtas centrēšana:

29.7.1. buras laukuma smaguma centrs (BC);

29.7.2. laterālā laukuma smaguma centrs (LC);

29.7.3. jahtas trimēšana, kursa noturība;

29.8. ūdens pretestības veidi. Turbulentā un laminārā plūsma, jahtas glisēšana;

29.9. korpusa veidoto viļņu mehānisms. Ūdenslīnijas ietekme uz viļņu veidošanos;

29.10. driftes pretestība. Ķīļa un stūres pagarinājums, induktīvā pretestība.

30. Jahtas vadīšana ekstremālās situācijās:

30.1. "Cilvēks aiz borta" manevrs;

30.2. noņemšanās no sēkļa;

30.3. takelāžas bojājumi un lūzumi;

30.4. korpusa bojājumi;

30.5. stūres iekārtas bojājumi un lūzumi;

30.6. vilkšana;

30.7. burāšana miglā;

30.8. burāšana stiprā vējā un vētrā;

30.9. dzenskrūves atbrīvošana no uztītas troses;

30.10. ugunsgrēks uz jahtas;

30.11. dzinēja apstāšanās.

31. Jūras tiesības:

31.1. ANO 1982.gada Jūras tiesību konvencija (UNCLOS 82), vispārīgais apskats. Jūras teritoriju kategorijas, to tiesiskais režīms;

31.2. normatīvais regulējums par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos;

31.3. normatīvais regulējums par kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtību Latvijas ūdeņos;

31.4. 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS), vispārīgais apskats;

31.5. jūras vides aizsardzības normas, prasības atpūtas kuģiem;

31.6. jahtu reģistrācija Latvijas Kuģu reģistrā;

31.7. Latvijas un Eiropas valstu ostu formalitātes atpūtas kuģiem, praktiskie aspekti;

31.8. atpūtas kuģu vadītāju sertifikācija Eiropā un Latvijā;

31.9. Starptautiskās burāšanas federācijas (ISAF) noteikumi, vispārīgais apskats.

32. Jahtas praktiskā vadīšana:

32.1. jahtu apgādes normas;

32.2. prasmes demonstrēšana:

32.2.1. jahtas uztakelēšana;

32.2.2. atiešana no piestātnes (bojas) un pieiešana pie piestātnes (bojas) pie dažādiem vēja virzieniem;

32.2.3. jahtas vadīšana ar jebkuru kursu attiecībā pret vēju;

32.2.4. manevra "Cilvēks aiz borta!" pareiza veikšana;

32.2.5. skaidru, noteiktu un saprotamu komandu došana visu manevru izpildei.

IV. Prasības kvalifikācijā "Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos"

33. Navigācija:

33.1. zemes ģeometrija;

33.2. ortodromija, loksodromija;

33.3. koordināšu sistēma, Merkartora kartes tīkliņš;

33.4. jūras navigācijas karšu klasifikācija;

33.5. garuma mērvienības uz jūras;

33.6. jahtas ātrums un tā noteikšana. Lagas koeficients un tā noteikšana;

33.7. redzamais horizonts un tā attālums. Bāku atklāšanās attālums;

33.8. variācija, deviācija un to noteikšana;

33.9. kurss, peilējums, pretpeilējums, kursa leņķis;

33.10. drifte. Driftes leņķa noteikšana;

33.11. kursa pārvešana un labošana, ievērojot drifti, straumi, grafiskais lagrēķins;

33.12. jahtas atrašanās vietas noteikšana pēc dažādām metodēm;

33.13. jūras straumes. Paisums, bēgums un to radītās straumes;

33.14. praktiskais uzdevums uz kartes, veicot lagrēķinu.

34. Locija:

34.1. navigācijas aprīkojums – bojas, bākas, zīmes, to raksturojumi;

34.2. navigācijas aprīkojuma sistēmas atbilstoši Starptautiskās bāku asociācijas (IALA) un Eiropas iekšējo ūdensceļu kodeksa (CEVNI) prasībām;

34.3. navigācijas aprīkojuma izmantošanas praktiskie aspekti;

34.4. apzīmējumi uz jūras kartēm;

34.5. navigācijas katalogu, karšu, lociju un citu navigācijas izdevumu lietošana;

34.6. plūdmaiņu elementu noteikšana.

35. Navigācijas tehniskie līdzekļi:

35.1. magnētiskie kompasi, lagas, eholoti, anemometri;

35.2. GPS un citas radionavigācijas sistēmas, to darbības principi un ierobežojumi;

35.3. elektroniskās kartes;

35.4. radari, to darbības princips un ierobežojumi;

35.5. automātiskās identifikācijas sistēma (AIS).

36. Meteoroloģija:

36.1. meteoroloģiskās informācijas avoti, sinoptiskās kartes;

36.2. globālie strāvojumi, valdošie vēji;

36.3. bāriskās sistēmas. Cikloni, anticikloni, zema spiediena ieplakas, augsta spiediena grēdas, atmosfēras frontes, to veidi;

36.4. raksturīgās laika pazīmes ciklonā, anticiklonā, aukstā frontē, siltā frontē;

36.5. ciklonu kustības ceļi Ziemeļatlantijas platuma grādos;

36.6. meteoelementi, to mērīšana;

36.7. barogrammu raksturīgās konfigurācijas;

36.8. gaisa mitrums un miglu rašanās mehānisms, miglu veidi;

36.9. laika prognozēšana pēc dažādiem mākoņu veidiem;

36.10. boforta skala;

36.11 vēju klasifikācija (globālie, bāriskie, termiskie);

36.12. tuvojošās vētras pazīmes;

36.13. bīstamas laika parādības uz jūras;

36.14. laika prognozēšana pēc vietējām pazīmēm.

37. Kuģošanas drošība:

37.1. starptautiskie noteikumi kuģu sadursmju novēršanai uz jūras (COLREG –72) un to lietošana;

37.2. kuģošanas noteikumi iekšējos ūdeņos;

37.3. jahtas korpusa konstrukcijas, jahtas un cilvēku ekipējums;

37.4. glābšanas līdzekļi, to inventārs, glabāšana un lietošana;

37.5. rīcība avārijas gadījumā:

37.5.1. trauksmes signāla padošana;

37.5.2. avarējušas jahtas atstāšana, glābšanas plosta nolaišana, iekāpšana plostā;

37.5.3. rīcība uz glābšanas plosta, pirmās palīdzības sniegšana;

37.5.4. glābšana ar glābēju kuģi un helikopteru;

37.5.5. izdzīvošana bez glābšanas plosta.

38. Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu mācību programma:

38.1. ievads;

38.2. rīcība negadījuma vietā (  rīcības shēma, steidzams izsaukums;

38.3. ABC shēma;

38.4. šoks;

38.5. dzīvībai bīstama asiņošana;

38.6. termiskie bojājumi ( pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;

38.7. ķīmisku vielu izraisīti bojājumi;

38.8. elektrotraumas;

38.9. slīkšana;

38.10. traumas;

38.11. amputācijas;

38.12. dzīvnieku radīti bojājumi;

38.13. svešķermeņi;

38.14. cietušā transportēšana;

38.15. daudz cietušo vienlaikus;

38.16. slimības;

38.17. pirmās palīdzības aptieciņas saturs;

38.18. glābēja drošība.

39. Vispasaules jūras trauksmes un drošības sistēma (GMDSS), radiosakari:

39.1. GMDSS, radiosakaru tehniskie līdzekļi;

39.2. Latvijas un citu valstu meklēšanas un glābšanas dienesti, to izsaukšana;

39.3. Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) standartfrāzes angļu valodā;

39.4. jahtu nodrošinājums ar GMDSS un citiem radiosakaru tehniskajiem līdzekļiem.

40. Motorjahtu materiālā daļa, būve un remonts:

40.1. jahtas korpusa uzbūves principi un sastāvdaļas, terminoloģija;

40.2. jahtas drošības aprīkojums, noteikumi par jahtu būvi un apgādes normām;

40.3. dzeramā ūdens un degvielas krājumi uz jahtas;

40.4. kambīzes iekārtojums, produktu uzglabāšana, gāzes drošība;

40.5. jahtas elektroapgāde, ģenerators, akumulatori, saules baterijas, jahtas ventilācijas sistēma;

40.6. navigācijas uguņu, navigācijas aparatūras un radioiekārtu barošana, apgaismošanas sistēma;

40.7. ugunsdrošība uz jahtas, ugunsdzēšamie aparāti;

40.8. jahtas dzinējs, degvielas un dzesēšanas sistēma;

40.9. remonta darbi, korpusa apskate, defektu saraksts;

40.10. jahtas uzglabāšana ziemā.

41. Takelāžas darbi:

41.1. mezgli un to lietošana: plakanais, astoņnieka, baļķa, vienkāršais stēks, divapļu stēks, aizturstēks, pāļa, enkura mezgls;

41.2. jahtas tauvošanās principi un troses.

42. Jahtas vadīšana ekstremālās situācijās:

42.1. "Cilvēks aiz borta!" manevrs;

42.2. noņemšanās no sēkļa;

42.3. korpusa bojājumi;

42.4. stūres iekārtas bojājumi un lūzumi;

42.5. vilkšana;

42.6. kuģošana miglā;

42.7. kuģošana stiprā vējā un vētrā;

42.8. dzenskrūves atbrīvošana no uztītas troses;

42.9. ugunsgrēks uz jahtas;

42.10. dzinēja apstāšanās.

43. Jūras tiesības:

43.1. ANO 1982.gada Jūras tiesību konvencija (UNCLOS 82), vispārīgais apskats. Jūras teritoriju kategorijas, to tiesiskais režīms;

43.2. normatīvais regulējums par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos;

43.3. normatīvais regulējums par kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtību Latvijas ūdeņos;

43.4. 1974.gada Starptautiskā konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS), vispārīgs apskats;

43.5. jūras vides aizsardzības normas, prasības atpūtas kuģiem;

43.6. jahtu reģistrācija Latvijas Kuģu reģistrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā;

43.7. Latvijas un Eiropas valstu ostu formalitātes atpūtas kuģiem, praktiskie aspekti;

43.8. atpūtas kuģu vadītāju sertifikācija Eiropā un Latvijā;

43.9. sacensību organizēšanas pamatprincipi.

44. Motorjahtas praktiskā vadīšana:

44.1. jahtu apgādes normas;

44.2. prasmes demonstrēšana:

44.2.1. motorjahtas sagatavošana atiešanai;

44.2.2. atiešana no piestātnes (bojas) un pieiešana pie piestātnes (bojas) pie dažādiem vēja un straumes virzieniem;

44.2.3. motorjahtas vadīšana ar jebkuru kursu attiecībā pret vilni;

44.2.4. manevra "Cilvēks aiz borta!" pareiza veikšana.

Satiksmes ministrs	A.Ronis