1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada

noteikumiem Nr.

Degvielas (energoresursu) patēriņa aprēķina metodika

1. Ja nav zināma konkrēta autobusa (markas un modeļa) izgatavotājrūpnīcas noteiktā degvielas patēriņa norma (100 km nobraukumam), degvielas patēriņa normu nosaka eksperimentāli atbilstoši šī pielikuma metodikai.

2. Degvielas patēriņa normu autobusiem nosaka atbilstoši šādai metodikai:

2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

2.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc noteiktu daudzumu kilometru (apmēram 200–500 km) un atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1);

2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un pieraksta ielieto degvielas daudzumu (A).

3. Degvielas patēriņu (100 km nobraukumam) atbilstoši šī pielikuma 2.punktā minētajai metodikai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A

Degvielas patēriņš (litri/100 km) = –––––– x 100

B1 – B

4. Degvielas patēriņu var noteikt eksperimentāli, ja autobuss aprīkots ar speciālām degvielas patēriņa iekārtām (ierīcēm).

5. Energoresursu (elektroenerģijas vai citu enerģijas avotu) patēriņa normu nosaka, izmantojot transportlīdzeklī (elektrotransportā) uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma 	Patēriņš (kWh)

(kWh/10 tūkst. t-km bruto) =	 x 10, kur

Tūkst. t-km bruto

vagonu km x vagonu masa tonnās

Tūkst. t-km bruto =

1000

6. Degvielas patēriņa norma dīzeļvilcieniem nosakāma, izmantojot transportlīdzeklī uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

Patēriņa norma 	Patēriņš (litri)

(litri/10 tūkst. t-km bruto) =	 x 10, kur

Tūkst. t-km bruto

vagonu km x vagonu masa tonnās

Tūkst. t-km bruto =

1000

7. Visus aprēķinus un darbības, ko veic degvielas vai energoresursu patēriņa normas noteikšanai eksperimentāli, dokumentē pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

Satiksmes ministrs							K.Gerhards

Vīza:

Valsts sekretārs							N.Freivalds

2009.10.09. 10:55

263

I.Girucka

Tālr.: 67028381; Fakss: 67028387

iveta.girucka@sam.gov.lv