# 10. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada _____________

noteikumiem Nr.___

Kuģa aizturēšanas kritēriji

1. Pirms lēmuma pieņemšanas par kuģa aizturēšanu ostas valsts kontroles inspektors piemēro šī pielikuma 4. un 5. punktā minētos kritērijus.

2. Šī pielikuma 7.punktā minēti piemēri trūkumiem, kas dod pamatu kuģa aizturēšanai.

3. Ja aizturēšanas iemesls ir bojājumi, kas radušies negadījumā, kurš noticis kuģa pārgājiena laikā uz ostu, lēmumu par kuģa aizturēšanu nepieņem, ja:

3.1. pienācīgi izpildītas prasības, kas paredzētas SOLAS konvencijas I/11(c) noteikumā; 
3.2. pirms ienākšanas ostā kuģa kapteinis vai īpašnieks Kuģošanas drošības inspekcijai iesniedzis sīku izklāstu par negadījuma apstākļiem un bojājumiem, kā arī informējis par to, kādas ziņas ir sniegtas karoga valsts administrācijai; 
3.3. kuģis veic koriģējošas darbības, kas, pēc Kuģošanas drošības inspekcijas ieskatiem, ir pietiekamas;

3.4. pēc ziņojuma par koriģējošo darbību pabeigšanu saņemšanas Kuģošanas drošības inspekcija ir pārliecinājusies, ka trūkumi, kas apdraudēja kuģošanas drošību, cilvēku veselību vai apkārtējo vidi, ir novērsti.

4. Pieņemot lēmumu par kuģa aizturēšanu, ostas valsts kontroles inspektors ievēro šādus galvenos kritērijus:

4.1. kuģi, kura tālāka kuģošana nav droša, aiztur pirmās inspekcijas reizē neatkarīgi no tā, cik ilgi plānota kuģa uzturēšanās ostā;

4.2. kuģi aiztur, ja trūkumi uz kuģa ir tik nopietni, ka ostas valsts kontroles inspektors uzskata par nepieciešamu atgriezties uz kuģa, lai pārliecinātos, ka tie ir novērsti, pirms kuģis dodas jūrā. Vajadzība ostas valsts kontroles inspektoram kuģi vēlreiz apmeklēt ir trūkuma nopietnības kritērijs. Kuģošanas drošības inspekcijai jebkuriem līdzekļiem, vislabāk kuģi vēlreiz apmeklējot, jāpārliecinās, ka konkrētie trūkumi ir novērsti, pirms kuģis dodas jūrā.

5. Pieņemot lēmumu, vai atklātie trūkumi ir pietiekami nopietni, lai kuģi aizturētu, ostas valsts kontroles inspektors vērtē, vai:

5.1. uz kuģa ir attiecīgi derīgi dokumenti;

5.2. kuģa apkalpe atbilst apliecībai par kuģa drošu minimālo apkalpi;

5.3. kuģis un tā apkalpe spēj:

5.3.1. droši kuģot visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.2. droši veikt kravas operācijas, pārvadāt kravu un uzraudzīt tās stāvokli visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.3. droši ekspluatēt kuģa mehānismus visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.4. uzturēt atbilstošu dzinējiekārtas un stūres iekārtas darbu visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.5. ja nepieciešams, dzēst ugunsgrēkus visās kuģa daļās visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.6. ja nepieciešams, ātri un droši pamest kuģi un veikt glābšanas darbus visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.7. nepieļaut vides piesārņošanu visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.8. uzturēt pietiekamu kuģa noturību visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.9. uzturēt pietiekamu ūdensnecaurlaidību visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.10. briesmu situācijās nodrošināt sakarus visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.11. nodrošināt drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus uz kuģa visa turpmākā pārgājiena laikā;

5.3.12. sniegt maksimālu informāciju, ja notiek negadījums.

6. Ja atbilde uz kādu no šī pielikuma 5.punktā minētajiem vērtējumiem ir negatīva, tad, ņemot vērā visu atklāto trūkumu bīstamību, ostas valsts kontroles inspektors apsver, vai kuģi vajag aizturēt. Vairāku mazāk svarīgu trūkumu kopums (trūkumi, kas to kopumā rada draudus kuģošanas drošībai, jūras vides aizsardzībai vai jūrnieku dzīves un darba apstākļiem) arī var būt par pamatu kuģa aizturēšanai.

7. Trūkumi, kuru dēļ kuģi var aizturēt:

7.1. vispārīgie trūkumi: nav derīgu apliecību un citu dokumentu, ko pieprasa konvencijas vai citi normatīvie akti kuģošanas drošības, jūras vides aizsardzības un jūrnieku dzīves un darba apstākļu jomā. Tomēr kuģiem, kas izmanto tādu valstu karogus, kas nav attiecīgo konvenciju līgumslēdzējas puses vai nav ieviesušas kādu citu normatīvo aktu kuģošanas drošības, jūras vides aizsardzības un jūrnieku dzīves un darba apstākļu jomā, nav obligāts pienākums saņemt šajās konvencijās vai citos normatīvajos aktos paredzētās apliecības, tāpēc minēto apliecību trūkums nevar būt par tiešu iemeslu šo kuģu aizturēšanai. Taču, piemērojot vienādas attieksmes principu, pirms kuģa iziešanas jūrā nepieciešama kuģa atbilstība minēto dokumentu prasībām;

7.2. jomas, ko regulē SOLAS konvencija (atsauces dotas iekavās):

7.2.1. pienācīgi nedarbojas dzeniekārta vai citi būtiski mehānismi, kā arī elektroiekārtas;

7.2.2. nav pietiekami tīra mašīntelpa, bilžās ir pārlieku daudz eļļaina ūdens, cauruļu izolācija, tai skaitā izplūdes cauruļu izolācija mašīntelpā, ir notraipīta ar naftas produktiem, pienācīgi nedarbojas bilžu atsūknēšanas iekārtas;

7.2.3. pienācīgi nedarbojas avārijas ģenerators, apgaismojums, akumulatori un slēdži;

7.2.4. pienācīgi nedarbojas galvenā un avārijas stūres iekārta;

7.2.5. nav individuālo dzīvības glābšanas līdzekļu, kolektīvo glābšanas līdzekļu un to nolaišanas iekārtu, glābšanas līdzekļu skaits ir nepietiekams vai tie ir būtiski nolietojušies;

7.2.6. nav ugunsgrēka atklāšanas sistēmu, ugunsgrēka trauksmes signalizācijas, ugunsdzēšanas aprīkojuma, stacionāro ugunsdzēšanas iekārtu, ventilācijas vārstu, ugunsdrošības aizbīdņu un degvielas padeves ātrās noslēgšanas ierīču, tās neatbilst prasībām vai arī tās ir būtiski nolietojušās un nespēj pildīt savas funkcijas;

7.2.7. uz tankkuģu kravas klāja nav atbilstošu ugunsdzēsības līdzekļu vai tie ir būtiski nolietojušies vai nedarbojas;

7.2.8. nav gaitas uguņu, signālzīmju vai skaņu signālu, tie neatbilst prasībām vai ir būtiski nolietojušies;

7.2.9. nav radioiekārtu sakaru nodrošināšanai briesmu gadījumos vai drošības nolūkos vai tās pienācīgi nedarbojas;

7.2.10. nav atbilstošu navigācijas iekārtu vai tās pienācīgi nedarbojas, ņemot vērā SOLAS konvencijas V/12(o) noteikumu;

7.2.11. nav koriģētu navigācijas karšu vai citu navigācijas publikāciju, kas nepieciešamas paredzētajam pārgājienam, ņemot vērā, ka papīra karšu vietā var izmantot elektronisko karšu attēlošanas un informācijas sistēmu, kas saņēmusi apstiprinājumu un kas izmanto oficiālus datus;

7.2.12. kravas sūkņu telpās dzirksteļo izplūdes ventilācija (SOLAS konvencijas II-2/59.3.1 noteikums);

7.2.13. nopietni trūkumi kuģa ekspluatācijas organizācijā, kas noteikta Parīzes SM 1.pielikuma 5.5.sadaļā;

7.2.14. apkalpes locekļu skaits, komplektācija vai kvalifikācija neatbilst apliecībā par drošu kuģa minimālo apkalpi norādītajai;

7.2.15. netiek veikta paplašināto apsekošanu programma saskaņā ar SOLAS konvencijas XI nodaļas 2.noteikumu;

7.3. jomas, ko regulē Starptautiskais ķīmisko beramkravu (lejamkravu) kodekss (IBC) (atsauces dotas iekavās):

7.3.1. tādu vielu pārvadāšana, kas nav minētas piemērotības apliecībā, vai nav informācijas par kravu (16.2);

7.3.2. nav augsta spiediena drošības iekārtu vai tās ir bojātas (8.2.3);

7.3.3. nedroša vai kodeksa prasībām neatbilstoša elektroinstalācija (10.2.3);

7.3.4. dzirksteļošanas avoti bīstamās vietās (11.3.15);

7.3.5. īpašu prasību pārkāpumi (15);

7.3.6. pārsniegts maksimāli pieļaujamais kravas daudzums vienā tilpnē (16.1);

7.3.7. jutīgu produktu nepietiekama siltumizolācija (16.6);

7.4. jomas, ko regulē Starptautiskais sašķidrināto gāzu pārvadāšanas kodekss (IGC) (atsauces dotas iekavās):

7.4.1. tādu vielu pārvadāšana, kas nav minētas apliecībā par kuģu piemērotību pārvadāt sašķidrinātu gāzi, starptautiskajā apliecībā par kuģa piemērotību pārvadāt bīstamas ķīmiskas lejamkravas, apliecībā par kuģa piemērotību pārvadāt bīstamas ķīmiskas lejamkravas, vai nav informācijas par kravu (18.1);

7.4.2. nav dzīvojamo vai dienesta telpu noslēgšanas ierīču (3.2.6);

7.4.3. starpsienas nav gāzes necaurlaidīgas (3.3.2);

7.4.4. bojātas gaisa slūžas (3.6);

7.4.5. nav ātrās noslēgšanas vārstu vai tie ir bojāti (5.6);

7.4.6. nav drošības vārstu vai tie ir bojāti (8.2);

7.4.7. nedroša vai kodeksa prasībām neatbilstoša elektroinstalācija (10.2.4);

7.4.8. kravas telpās nedarbojas ventilācija (12.1);

7.4.9. nedarbojas kravas tilpņu spiediena trauksmes signalizācija (13.4.1);

7.4.10. bojāts gāzes detektors vai toksiskās gāzes detektors (13.6);

7.4.11. tiek pārvadātas vielas, kuru darbību nepieciešams nomākt, palēnināt, ja kuģim nav derīgas inhibitēšanas apliecības (17/19);

7.5. jomas, ko regulē LL 66 konvencija:

7.5.1. uz klāja un korpusa apšuvuma ievērojamās platībās atklāti bojājumi, korozija vai apšuvuma un ar to saistītā karkasa deformācija, kas ietekmē kuģa jūrasspēju vai spēju izturēt lokālas slodzes, ja vien nav veikti atbilstoši pagaidu remontdarbi tā, lai varētu veikt pārgājienu līdz ostai, kur paredzēts veikt pilnvērtīgus remontdarbus;

7.5.2. konstatēts kuģa nepietiekamas noturības gadījums;

7.5.3. nav pietiekamas un uzticamas informācijas atzītā veidā, kas ātri un vienkārši ļautu kuģa kapteinim iekraut un nostabilizēt kuģi tā, ka droša noturības rezerve tiek uzturēta jebkurā brīdī visos mainīgos pārgājiena apstākļos un netiek pieļautas nepieņemamas slodzes uz kuģa konstrukcijām;

7.5.4. nav kuģa atveru noslēgšanas iekārtu, lūku noslēgšanas aprīkojuma un ūdensnecaurlaidīgu durvju vai tās būtiski nolietotas vai bojātas;

7.5.5. kuģis ir pārkrauts;

7.5.6. nav iegrimes zīmju vai nav iespējams tās nolasīt;

7.6. jomas, ko regulē MARPOL konvencijas I pielikums (atsauces dotas iekavās):

7.6.1. nav naftas produktus saturoša ūdens filtrēšanas aprīkojuma, naftas izplūdes uzraudzības un kontroles sistēmas vai 15 ppm trauksmes signalizācijas aprīkojuma vai tas ir būtiski nolietojies vai nedarbojas pieņemami;

7.6.2. sateču ūdeņu vai naftas produktu atlieku uzglabāšanas tilpņu tilpums nav pietiekams paredzētajam pārgājienam;

7.6.3. nav pieejams naftas operāciju žurnāls (20 (5));

7.6.4. ierīkots nelikumīgs izplūdes apvedceļš;

7.6.5. nav apskates ziņojuma vai tas neatbilst MARPOL konvencijas 13.G(3)(b) noteikumam;

7.7. jomas, ko regulē MARPOL konvencijas II pielikums (atsauces dotas iekavās):

7.7.1. nav procedūru rokasgrāmatas saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikuma 5.noteikumu (P&A rokasgrāmata);

7.7.2. krava nav iedalīta kategorijās (3(4));

7.7.3. nav pieejams kravas žurnāls (9(6));

7.7.4. tiek pārvadātas naftai līdzīgas vielas, neievērojot attiecīgās prasības vai bez atbilstoši grozītas apliecības (14);

7.7.5. ierīkots nelikumīgs izplūdes apvedceļš;

7.8. jomas, ko regulē STCW konvencija un nacionālie normatīvie akti par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni:

7.8.1. apkalpes locekļiem nav atbilstošu apliecību, derīgu pagaidu atļauju vai arī tie nevar uzrādīt dokumentāru pierādījumu, ka karoga valsts administrācijai ir iesniegts pieteikums pēc apstiprinājuma;

7.8.2. ir pierādījumi, ka apliecība ir iegūta krāpšanas ceļā vai apliecības īpašnieks nav tā persona, kam sākotnēji izdota minētā apliecība;

7.8.3. nav ievērotas karoga valsts administrācijas noteiktās apkalpes drošas komplektēšanas prasības;

7.8.4. klāja vai mašīnas sardzes kārtība neatbilst prasībām, kādas konkrētam kuģim noteikusi karoga valsts administrācija;

7.8.5. sardzē nav personas, kura būtu kvalificēta rīkoties ar drošai kuģošanai, drošiem radiosakariem vai jūras piesārņošanas novēršanai būtiski svarīgu aprīkojumu;

7.8.6. nav apliecinājuma profesionālai piemērotībai veikt pienākumus, kas jūrniekiem uzdoti attiecībā uz kuģa drošību un piesārņojuma novēršanu;

7.8.7. nespēja nodrošināt pirmo sardzi, uzsākot pārgājienu, vai turpmākās sardzes maiņas ar apkalpes locekļiem, kas būtu pietiekami atpūtušies un citādi piemēroti pienākumu veikšanai;

7.9. jomas, ko regulē Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas:

7.9.1. nav pietiekamu pārtikas krājumu pārgājienam līdz nākamajai ostai;

7.9.2. nav pietiekamu dzeramā ūdens krājumu pārgājienam līdz nākamajai ostai;

7.9.3. uz kuģa ir galēji antisanitāri apstākļi;

7.9.4. nav apkures iespēju dzīvojamās telpās uz kuģiem, kuri kuģo rajonos, kur var būt īpaši zema temperatūra;

7.9.5. nepietiekama ventilācija dzīvojamās telpās uz kuģiem;

7.9.6. higiēnas normām neatbilstoši daudz atkritumu, koridori un dzīvojamās telpas aizsprostotas ar aprīkojumu vai kravu vai pastāv citi bīstami apstākļi;

7.9.7. ir pierādījumi, ka apkalpes locekļi, kuri nodrošina pirmo sardzi, ir pārāk noguruši (piemēram, nespēj koncentrēties pienākumu veikšanai).

8. Kuģis nav jāaiztur, ja inertās gāzes sistēma vai ar kravu saistīts aprīkojums vai mehānismi nedarbojas vai netiek uzturēti atbilstoši to lietošanas instrukcijām. Tas uzskatāms par pietiekamu pamatu kravas operāciju apturēšanai.

Satiksmes ministrs                                                              U.Augulis

Iesniedzējs:

Satiksmes ministrs 						U.Augulis

Vīza:

Satiksmes ministrijas

valsts sekretārs							A.Matīss

26.10.2010 11:07

1611

A.Ošs

67062166

arturs.oss@lja.lv

A.Logina

67062156

anete.logina@lja.lv