Informatīvais ziņojums

par „Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014. - 2020.gadam” un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu

- PROBLĒMA

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 23 gadu laikā valsts un pašvaldību autoceļu un ielu stāvoklis turpina nepārtraukti pasliktināties. Ikgadējais valsts autoceļu tīkla stāvokļa novērtējums apliecina, ka tuvu 50% no valsts autoceļu garuma ir vērtējams kā neapmierinošs (sk. 1.tabulu), vairāk kā divas trešdaļas tiltu uz valsts autoceļiem prasa neatliekamu remontu. Problēmas cēlonis ir savlaicīgi un pietiekošā apjomā neveiktie autoceļu atjaunošanas darbi, kuriem ir jākompensē satiksmes slodžu radītais autoceļu konstrukciju nolietojums un klimatisko apstākļu radītā materiālu novecošanās. Līdzīga situācija ir izveidojusies ar pašvaldību autoceļiem un ielām.

1.tabula

Sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošās asfalta segas (% no ceļu garuma)

|  | 1994 | 1999 |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvenie autoceļi | 16% | 15% | ... | 39% | 39% | 46% | 48,1% | 46,3% |
| Reģionālie autoceļi | 19% | 29% | ... | 50% | 51% | 55% | 54,3% | 53,7% |
| Vietējie autoceļi | 25% | 39% | ... | 42% | 41% | 45% | 47,3% | 45,3% |

Valsts autoceļu tehniskais stāvoklis kopumā ir neapmierinošs un neatbilst ekonomiskas, drošas, komfortablas un videi draudzīgas satiksmes vajadzībām. Ik gadus autobraucēju papildus izdevumi, lietojot sliktā stāvoklī esošo autoceļu tīklu, pārsniedz 500 milj. Ls gadā un tie ir produktu ražošanas sadārdzināšanās, iedzīvotāju dzīves līmeņa krišanās un valstij neiekasētie nodokļi.

Lai valsts autoceļi kalpotu nevainojami, katru gadu autoceļu tīklā ir jāatjauno asfalta segumi vai jāveic to rekonstrukcija vismaz 1100 km apjomā, jāatjauno grants segas 1700 km un jāveic 65 tiltu klāja konstrukciju atjaunošana vai tiltu rekonstrukcija, šiem mērķiem kopā plānojot 300 milj. Ls gadā (2012.gada cenās).

2. MĒRĶIS

Nacionālajā attīstības plānā 2014. - 2020.gadam (NAP2020) ir izvirzīts mērķis „[397]Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk., panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus” un mērķa sasniegšanas rādītāji ir atspoguļoti tabulā [398]:

[398] Mērķa sasniegšanas rādītāji					         2.tabula

|  | Bāzes vērtība (gads) | 2014 | 2017 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [395] Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts galveno autoceļu garums par (%) | 0 (2012) | 20 | 45 | 80 | 100 |
| [396] Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu ar melno segumu garums par (%) | 0 (2012) | 5 | 20 | 50 | 85 |
| [397] Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%) | 75,4 (2009) | 80 | 81 | 83 | 100 |

NAP2020 izvirzītais mērķis neparedz sakārtot visus valsts autoceļus labā un teicamā stāvoklī un attiecīgi NAP2020 mērķa sasniegšanai valsts autoceļu tīklā veicamais ikgadējais darbu apjoms var tikt samazināts līdz šī ziņojuma 3.daļā „RISINĀJUMS” dotajiem rādītājiem.

3. RISINĀJUMS

Lai sasniegtu NAP2020 izvirzītos mērķus, valsts autoceļu tīklā vidēji katru gadu laika periodā līdz 2020.gadam ir jāveic šādi darbu apjomi:

  - Jāatjauno asfalta segumi – 405 km;

  - Jārekonstruē autoceļu segas – 223 km;

  - Jāizbūvē jaunas asfalta segas – 14 km;

  - Jāatjauno grants segas – 200 km;

  - Jārekonstruē tilti – 29 gab.;

  - Jārealizē satiksmes drošības projekti – 6 projekti.

Lai risinātu problēmu, Satiksmes ministrija ierosina īstenot „Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014. – 2020.gadam”, kas ir dota informatīvā ziņojuma pielikumā. Ņemot vērā, ka „Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2020.gadam” īstenošanai plānošanas perioda sākumā pieejamais finansējums gadā būs mazāks, kā plānošanas perioda beigās, faktiskie darbu apjomi katrā atsevišķā gadā atšķirsies no vidējiem skaitļiem.

4. VALSTS AUTOCEĻU SAKĀRTOŠANAS PROGRAMMA

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC) pamatojoties uz Satiksmes ministrijas (turpmāk - SM) deleģējumu par valsts autoceļu finansēšanas programmu izstrādāšanu, katru gadu veic autoceļa stāvokļa novērtēšanu, apzinot autoceļu stāvokļa izmaiņas satiksmes slodžu, laika apstākļu un ceļu materiālu novecošanas ietekmē. Pamatojoties uz autoceļu tīkla stāvokļa novērtējumu, mērījumiem autoceļu tīklā (satiksmes intensitāte un sastāvs, segumu līdzenums u.c. parametriem) un segu izbūves vēstures datiem, atbilstoši apstiprinātam darba uzdevumam un metodikai, LVC speciālisti katru gadu izstrādā autoceļu rekonstrukcijas un atjaunošanas trīs gadu programmas, kas kalpo par pamatu ikgadējo finansēšanas plānu izstrādāšanai. Šo trīs gadu programmu izstrādāšanā iegūtā informatīvā bāze kalpoja par pamatu, lai izstrādātu „Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2020.gadam” projektu. Septiņu gadu autoceļu sakārtošanas programmas projektā ir iekļauti projekti kapitālieguldījumu apjomam 1062,2 milj. Ls apjomā, tai skaitā ar NAP2020 iekļauto ES fondu finansējums, taču šie plānu projekti neaptver visas vajadzības autoceļu tīklā. Ja tiks īstenoti šajā programmā identificētie projekti, tad 2020.gadā valsts autoceļu stāvoklis tiks ievērojami uzlabots un ļaus sasniegt NAP2020 noteiktos mērķus sasniedzamības un autoceļu kvalitātes nodrošināšanā un tiks iezīmēts virziens turpmākiem valsts autoceļu stāvokļa uzlabojumiem.

Valsts autoceļu sakārtošanai nepieciešamo darbu apjomu un finansējuma kopsavilkums

3. tabula

| Izdevumi (milj. Ls) | Plānotās darbi un izmaksas pa gadiem | KOPĀ |
| --- | --- | --- |
| Apjomi (km, gb., skaits) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Izdevumi kopā | 80,2 | 129,2 | 161,6 | 173,1 | 178,1 | 162,4 | 177,6 | 1062,2 |
| Vietējo autoceļu virsmas apstrāde | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
| km | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 763 |
| Vietējo autoceļu grants seguma atjaunošana | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
| km | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| Kapitālieguldījumi | 72,7 | 121,9 | 154,3 | 166,1 | 171,1 | 155,4 | 170,6 | 1012,1 |
| Valsts autoceļi, tai skaitā | 67,6 | 114,1 | 146,9 | 156,1 | 159,1 | 141,4 | 154,2 | 939,4 |
| Valsts galvenie autoceļi, tai skaitā | 33,6 | 55,4 | 69,3 | 56,4 | 49,8 | 37,6 | 46,6 | 348,7 |
| galveno autoceļu segas rekonstrukcija | 28,0 | 44,0 | 55,0 | 34,5 | 20,0 |  |  | 181,5 |
| km | 52 | 84 | 105 | 66 | 38 |  |  | 345 |
| galveno autoceļu seguma atjaunošana un rekonstrukcija | 5,6 | 11,4 | 14,3 | 21,9 | 29,8 | 37,6 | 46,6 | 167,2 |
| km | 42 | 95 | 73 | 110 | 146 | 209 | 259 | 934 |
| Valsts reģionālie autoceļi, tai skaitā | 26,9 | 51,4 | 69,5 | 91,7 | 101,4 | 95,9 | 99,0 | 535,8 |
| reģionālo autoceļu rekonstrukcija | 5,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 25,0 | 21,0 | 196,0 |
| Asfalta segu rekonstrukcija km |  | 56 | 105 | 114 | 104 | 59 | 46 | 484 |
| Grants segu asfaltēšana km | 10 | 15 | 15 | 10 | 17 | 14 | 14 | 95 |
| reģionālo autoceļu segumu atjaunošana | 15,1 | 12,4 | 12,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 21,0 | 135,5 |
| km | 127 | 106 | 101 | 210 | 210 | 210 | 176 | 1140 |
| reģionālo autoceļu segu un autoceļu posmu rekonstrukcija | 6,8 | 14,0 | 17,5 | 26,7 | 36,4 | 45,9 | 57,0 | 204,3 |
| km | 19 | 39 | 49 | 75 | 102 | 129 | 160 | 573 |
| Valsts vietējie autoceļi, tai skaitā | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 45,5 |
| vietējo autoceļu segu un tiltu atjaunošana | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 45,5 |
| km | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 158 |
| tilti gab | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 70 |
| Tiltu atjaunošana un rekonstrukcija | 2,6 | 4,8 | 4,4 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,9 | 50,2 |
| tilti gab. | 7 | 5 | 9 | 23 | 10 | 34 | 48 | 136 |
| Satiksmes drošības projektu īstenošana | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,0 |
| objektu skaits | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 44 |

*   –   tabulā uzrādīti autoceļu tīkla sakārtošanai veicamie darbu apjomi, neietverot autoceļu ikdienas uzturēšanu un pārvaldīšanu, projektu vadību un būvuzraudzību.

Satiksmes ministrs							A.Matīss

Vizē: Valsts sekretāra p.i. 					Dž.Innusa

17.05.2013. 10:00

1055

A.Lubāns

67028214, Andris.Lubans@sm.gov.lv