Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

20__.gada	Noteikumi Nr.

Rīgā	(prot. Nr.   .§)

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība

Izdoti saskaņā ar

Elektronisko sakaru likuma

16.panta pirmo daļu un

Būvniecības likuma

6.panta pirmās daļas 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. elektronisko sakaru tīklu būvniecība — elektronisko sakaru būvju būvniecība, veicot zemes darbus, kā arī statņu, mastu un iekārtu montāža uz esošām būvēm, ja tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un ir jāveic to pastiprināšana;

2.2. elektronisko sakaru būves —kabeļu kanalizācija, stabi, balsti, torņi, masti, gruntī ieguldīti kabeļi, kā arī uz esošām būvēm montējami balsti, masti, statnes un iekārtas, ja atbilstoši būvprojektam tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un ir jāveic to pastiprināšana;

2.3. elektronisko sakaru tīklu ierīkošana — elektronisko sakaru tīklu līniju un iekārtu montāža esošajās būvēs, starp tām, uz balstiem, stabiem, mastiem, statnēm, kabeļu kanalizācijā, neveicot zemes darbus, elektronisko sakaru tīklu radioiekārtu un antenu montāža, ja atbilstoši elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskajam projektam (turpmāk – ierīkošanas projekts) netiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un nav jāveic to pastiprināšana, kā arī vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) izpratnē;

2.4. elektronisko sakaru tīklu demontāža – esošas elektronisko sakaru tīklu līnijas, tai skaitā balstu, stabu, mastu, statņu un iekārtu nojaukšana vai noņemšana no esošām elektronisko sakaru būvēm vai nekustamā īpašuma;

2.5. elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcija – elektronisko sakaru tīkla daļas vai tā iekārtu nomaiņa vai citi saistītie darbi aizsargjoslā, elektronisko sakaru iekšējā tīkla, tā daļas vai tā iekārtu nomaiņa, vai mainot elektronisko sakaru tīkla vai tā iekārtu daļas apjomu, saglabājot esošās funkcijas;

2.6. iekšējais elektronisko sakaru tīkls – ēkas iekšējā inženiertīkla kopums aiz kabeļu ievada, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai;

2.7. elektronisko sakaru tīkla pievads – inženiertīkla pievads, kas sastāv no kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļa kabeļu kanalizācijā vai gruntī no ārējā elektronisko sakaru sadales tīkla pieslēguma punkta līdz pievada sadalei ēkā, un kurš nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību ēkā;

2.8. darba zīmējums – iekšējā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums;

2.9. kabeļu ievads – ēkas ārsienā vai pamatos izveidota atvere vai ievietota caurule, kas paredzēta kabeļu līniju būvniecībai vai ierīkošanai;

2.10. tehniskā shēma – elektronisko sakaru tīkla pievada risinājuma un esošo inženierkomunikāciju attēlojums. Elektronisko sakaru tīkla pievada tehnisko shēmu un iekšējā inženiertīkla darba zīmējumus var apvienot, ja to projektēšanu veic vienlaikus.

3. Elektronisko sakaru tīklu būvniecību veic atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem vai īpašo būvniecības kārtību, kas paredzēta Būvniecības likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām būvēm.

4. Valsts zemes dienests un elektronisko sakaru komersanti nodrošina valsts akciju sabiedrību „Elektronisko sakaru direkcija” (turpmāk – Elektronisko sakaru direkcija) un pašvaldības būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) ar šajos noteikumos noteikto funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju.

5. Šie noteikumi attiecas arī uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, būvniecību, rekonstrukciju vai demontāžu, ja tā ir paredzēta citas būves (ēkas, ceļa u.c.) būvprojektā vai, ja Būvniecības likuma 6.pantā noteiktajām būvēm Ministru Kabinets nav noteicis īpašu būvniecības kārtību.

6. Ierīkojot privāto elektronisko sakaru tīklu, šie noteikumi ir piemērojami, ja:

6.1. ierīkošanu veic ārpus sava īpašuma robežām;

6.2. privātā tīkla infrastruktūra un komunikācijas atrodas citu inženiertīklu aizsargjoslā.

7. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu vai būvniecību var ierosināt:

7.1. elektronisko sakaru komersants publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai;

7.2. fiziska vai juridiska persona, lai izbūvētu elektronisko sakaru tīkla pievadu vai ierīkotu iekšējo elektronisko sakaru tīklu, vai izveidotu privāto elektronisko sakaru tīklu, vai pārvietotu esošu elektronisko sakaru tīklu;

7.3. valsts vai pašvaldību iestāde – valsts privāto elektronisko sakaru tīklu izveidošanai.

8. Pasūtītājs atbild par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta vai elektronisko sakaru tīkla būvprojekta realizācijai nepieciešamajiem saskaņojumiem.

9. Fiziskajām personām ir tiesības vadīt elektronisko sakaru tīklu būvdarbus vai patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu vai būvuzraudzību, ja tās attiecīgajā jomā saņēmušas būvprakses sertifikātu būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo noteikumu 15.punktā minēto darbu vadīšanai vai veikšanai būvprakses sertifikāts nav nepieciešams.

10. Elektronisko sakaru iekārtu konteinerus un taksofonu kabīnes uzstāda bez būvprojekta un būvatļaujas, ja apjoms un būvvieta saskaņota Būvvaldē.

11. Būvniecības pasūtītājs, būvējot daudzdzīvokļu mājas vai publiskas ēkas, ievēro šādas prasības:

11.1. izbūvē kabeļu ievadus;

11.2. būvē paredz vietu kabeļu sadales un citām elektronisko sakaru tīklu iekārtām;

11.3. starp ēku stāviem izbūvē kabeļu kanālus (stāvvadus);

11.4. no ēku stāvvadiem izbūvē horizontālos kabeļu kanālus kabeļu ievadīšanai telpās;

11.5. izbūvē kabeļu kanalizāciju no kabeļu ievada līdz iespējamam publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam saskaņā ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

12. Daudzdzīvokļu māju un publisko ēku kabeļu ievads, stāvvadi, horizontālie kabeļu kanāli, kabeļu sadales un elektronisko sakaru tīklu iekārtu uzstādīšanas vietas koplietošanas telpās ir pieejamas bez diskriminācijas un uz vienlīdzīgiem principiem tiem elektronisko sakaru komersantiem publisko elektronisko tīklu nodrošināšanai, kuru pakalpojumus izmantot ir apliecinājis vismaz viens no daudzdzīvokļu mājas un publisko ēku īpašniekiem, īrniekiem vai nomniekiem.

13. Ja elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas, rekonstrukcijas, demontāžas vai būvniecības darbu laikā ir sabojāts vai kā citādi patvaļīgi pārveidots citas personas nekustamais īpašums, pasūtītājs ir atbildīgs par tā salabošanu vai sakārtošanu. Nekustamā īpašuma īpašniekam nav tiesību pieprasīt citus papildu darbus vai palielināt darbu apjomus. Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju īpašums nav sakārtots, to ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no pasūtītāja ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus.

II. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana

14. Ierīkojot elektronisko sakaru tīklu, par darbībām, kas pazemina būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, nav uzskatāma kabeļu līnijas ierīkošana, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

14.1. ja urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir ne mazāks par 0,5 m;

14.2. ar urbumu netiek samazināta konstrukcijas nestspēja, urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi;

14.3. pie būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem stiprinātā kabeļa un kronšteinu (vai citas stiprinājuma konstrukcijas) kopējā viena metra masa nepārsniedz 1 kg.

15. Atsevišķa abonenta līnijas pieslēguma punkta vai taksofona pieslēgšanai pie elektronisko sakaru tīkla vienas ēkas robežās elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts nav nepieciešams, ja netiek veikti urbumi starpstāvu pārsegumos.

16. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektus pēc veicamā darba veida iedala:

16.1. mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts;

16.2. piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projekts;

16.3. antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts;

16.4. elektronisko sakaru tīklu pievadu tehniskā shēma un iekšējo elektronisko sakaru tīklu darba zīmējums.

16.5. sakaru kabeļu ieguldīšanas projekts esošā kabeļu kanalizācijā vai sakaru tīkla iekārtu izvietošanas projekts konteineros.

17. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kurā ietilpst:

17.1. projektēšanas uzdevums;

17.2. paskaidrojuma raksts;

17.3. projektējamā tīkla shēma, tehniskais risinājums un apraksts;

17.4. aparatūru un materiālu saraksts;

17.5. nekustamā īpašuma īpašnieka vai pilnvarotās personas rakstisks apliecinājums, ka tas piekrīt projektējamā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai, norādot pilnvarotās personas pilnvarojuma pamatu;

17.6. kabeļu, pasīvo un aktīvo iekārtu izvietojuma un elektrobarošanas shēma;

17.7. to inženiertīklu īpašnieku saskaņojumi, kuru infrastruktūru paredzēts izmantot projektējamā elektronisko sakaru tīkla elementu stiprināšanai vai ieguldīšanai;

17.8. to inženiertīklu īpašnieku saskaņojums, kuru tīkli atrodas tuvāk par LBN 262-05 „Elektroniskie sakaru tīkli” noteikto pieļaujamo minimālo attālumu.

18. Mobilo sakaru bāzes stacijas, radio vai televīzijas raidītāja ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 17.punktā minētajam pievieno:

18.1. sertificēta būvinženiera projektēšanas vai būvekspertīzes jomā sastādītu apsekojuma slēdzienu par izmantotās būves tehnisko stāvokli, ja bāzes stacija tiek uzstādīta uz esošas ēkas vai būves nesošajām konstrukcijām vai nesošajiem elementiem;

18.2. antenu mastu vai balstu stiprināšanas risinājumus.

19. Piekārto kabeļu līniju ierīkošanas projektā papildus šo noteikumu 17.punktā minētajam pievieno:

19.1. katras izmantotās būves piekārto kabeļu stiprināšanas risinājuma shēmu (rasējumu);

19.2. piekārto kabeļu trases shēmu, kurā norādīta visu izmantoto būvju piekārto kabeļu stiprināšanas risinājumi, kā arī laidumu garumus;

19.3. esošās situācijas foto fiksācija, norādot projektējamās kabeļu līnijas novietojumu.

20. Antenu un radioiekārtu uzstādīšanas projektā papildus šo noteikumu 17.punktā minētajam pievieno:

20.1. uzstādāmo antenu un radioiekārtu novietojuma plānu, norādot GPS koordinātas un foto fiksāciju;

20.2. antenu, to balsta vai masta stiprināšanas risinājumu.

21. Elektronisko sakaru inženiertīklu pievadu tehniskajā shēmā un iekšējo tīklu darba zīmējumā papildus šo noteikumu 17.punktā minētajam pievieno:

21.1. elektronisko sakaru tīkla pievada novietojuma attēlojums mērogā 
M 1:250 – M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā, ja ierīkošanas projekta realizācijai nepieciešams veikt rakšanas darbus;

21.2. saskaņojumus ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām, kuru inženiertīklu aizsargjoslā tiks veikti ierīkošanas darbi;

21.3. iekšējo elektronisko sakaru tīkla izvietojumu būves kadastrālās uzmērīšanas lietā vai ēkas plānā.

22. Elektronisko sakaru kabeļu ieguldīšanas projektā esošajā kabeļu kanalizācijā papildus šo noteikumu 17.punktā minētajam pievieno:

22.1. esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēmu;

22.2. konteinerā izvietojamo sakaru tīkla iekārtu shēmu.

23. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukcijas projektam papildus pievieno:

23.1. demontējamā tīkla shēmu;

23.2. darba organizācijas projektu.

24. Izstrādājot elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kura sastāvā ir apvienoti vairāki šo noteikumu 16.punktā minētie ierīkošanas projekti, tā sastāvā iekļauj šo noteikumu 17. – 23.punktā minētos attiecīgos papildu dokumentus.

25. Iekšējo elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu vienas ēkas robežās drīkst uzsākt pēc rakstiskas darba zīmējuma saskaņošanas ar ēkas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu. Ja iekšējais elektronisko sakaru tīkls tiek ierīkots daudzdzīvokļu mājā, tad ierīkošanas projekts uzskatāms par saskaņotu, ja par to ir pieņemts lēmums saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto.

26. Projektētājs atbild par izstrādātā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī par trešo personu īpašumtiesību ievērošanu.

27. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu uzsāk pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta izskatīšanas un akceptēšanas Elektronisko sakaru direkcijā, izņemot:

27.1. šo noteikumu 15.punktā minētajā gadījumā;

27.2. gadījumā, kad kabelis tiek ieguldīts savā īpašumā esošā kabeļu kanalizācijā vai piekārts savā īpašumā esošos stabos vai balstos;

27.3. gadījumā, kad elektronisko sakaru tīkla kabeļi un/vai iekārtas tiek uzstādītas savā nekustamā īpašumā vai savā valdījumā esošā nekustamā īpašumā, vai savā īpašumā esošā konteinerā, vai iekārtu skapī;

27.4. gadījumā, kad antena vai iekārta tiek uzstādīta savā īpašumā esošā tornī vai mastā.

28. Pasūtītājs Elektronisko sakaru direkcijā iesniedz iesniegumu un attiecīgo elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu akcepta saņemšanai.

29. Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu iesniedz Elektronisko sakaru direkcijai trīs eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru ar saskaņojumu oriģināliem uzglabā Elektronisko sakaru direkcijā vai elektroniski atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.

30. Ja nav iesniegti attiecīgie šo noteikumu 17. – 23.punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, Elektronisko sakaru direkcija piecu darbadienu laikā no projekta iesniegšanas dienas pieprasa no pasūtītāja nepieciešamo papildu informāciju.

31. Ja Elektronisko sakaru direkcijas norādītajā termiņā, pieprasītā informācija nav iesniegta, Elektronisko sakaru direkcija pieņem lēmumu par projekta nosūtīšanu pasūtītājam nepilnību novēršanai.

32. Iesniegto elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu Elektronisko sakaru direkcija izskata 10 darbadienu laikā no visu attiecīgo šo noteikumu  17. - 23.punktā noteikto dokumentu saņemšanas un pieņem vienu no lēmumiem:

32.1. akceptēt projektu;
32.2. sniegt pamatotu rakstisku atteikumu akceptēt projektu.

33. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai uzskaites karte un būvatļauja nav nepieciešama. Rakšanas darbu atļauja elektronisko sakaru tīklu pievadu izbūvei izsniedz Būvvalde.

34. Veicot elektronisko sakaru tīkla ierīkošanu vai demontāžu, nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un to inženiertīklu īpašniekus, kuru tīkli tiek šķērsoti vai izmantoti, informē par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas darbiem vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas.

35. Akceptēta elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta derīguma termiņš ir divi gadi.

36. Par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas atbilstību elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektam atbild pasūtītājs.

37. Darbi, kas saistīti ar elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu ēkas fasādes daļā, jāsaskaņo Būvvaldē.

38. Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju, radio vai televīzijas raidītāju pieņem ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificētiem mēraparātiem un mērījuma rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā.

39. Pasūtītājs pēc elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcijas vai pievada izbūves pabeigšanas, noslēdzot rakšanas darbu atļauju, Būvvaldē iesniedz saskaņotu elektronisko sakaru tīkla novietojuma ģeodēzisko uzmērījumu (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

40. Ierīkoto elektronisko sakaru tīklu pieņem ekspluatācijā pasūtītāja noteiktajā kārtībā.

III. Elektronisko sakaru tīklu būvniecība

41. Pirms elektronisko sakaru tīklu būvniecības uzsākšanas pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem Būvvaldē saņem plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

42. Pirms elektronisko sakaru tīklu būvniecības elektronisko sakaru tīkla būvprojekts jāsaskaņo ar inženiertīklu īpašnieku, kura inženiertīklu aizsargjoslas atrodas projektējamo elektronisko sakaru būvju teritorijā, par ko inženiertīklu īpašnieks izsniedz tehniskos noteikumus. Inženiertīklu īpašnieki var saskaņot būvprojektu, arī neizsniedzot tehniskos noteikumus.

43. Īpašos noteikumus izsniedz Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās valsts vai pašvaldību institūcijas atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam.

44. Daudzdzīvokļu mājas iekšējā elektronisko sakaru tīkla būvniecība uzskatāma par saskaņotu, ja par to ir pieņemts lēmums saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumā noteikto.

45. Skiču projekts ietver:

45.1. projektēšanas uzdevumu, tehniskos un īpašos noteikumus;

45.2. projektējamās kabeļa līnijas tīkla shēmu un aprakstu;

45.3. projektējamā kabeļu līniju tīkla situācijas plānu mērogā no M 1:2000 līdz M 1:10000;

45.4. projektējamās kabeļu līnijas trases situācijas plānu mērogā no M 1:5000 līdz M 1:100000 , ja trase ir starp novadu administratīvajiem centriem vai Latvijas Republikas pilsētām;

45.5. būvprojektā paredzēto veicamo darbu apjoma aprēķinu;

45.6. plānoto materiālu sarakstu;

45.7. saskaņojumus un saskaņojumu sarakstu;

45.8. labiekārtošanas (atjaunošanas) darbu apjomu.

46. Tehniskais projekts ietver:

46.1. projektēšanas uzdevumu;

46.2. paskaidrojuma rakstu;

46.3. plānošanas un arhitektūras uzdevumu un īpašos noteikumus;

46.4. projektējamā elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā esošo inženiertīklu shēmu un aprakstu;

46.5. projektējamā elektronisko sakaru tīkla shēmu un aprakstu;

46.6. sertificēta būvinženiera projektēšanas vai būvekspertīzes jomā sastādītu apsekojuma aktu ar slēdzienu par izmantojamās būves tehnisko stāvokli, gadījumā, ja tiek pazemināta būves konstrukcijas drošība, nestspēja vai noturība, un ir jāveic to pastiprināšana;

46.7. dokumentu kopijas, kas apliecina lietošanas tiesības vai īpašumtiesības uz tiem nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek projektēts elektronisko sakaru tīkls;

46.8. projektējamās kabeļu kanalizācijas, jaunas stabu līnijas vai gruntī ieguldāmā kabeļa trases topogrāfisko plānu ar sarkanajām līnijām un zemes īpašuma robežām mērogā M 1:250 - M 1:1000. Plāns satur informāciju par zemesgabalu kadastra numuriem un ir saskaņots ar visām ieinteresētajām personām un nekustamo īpašumu īpašniekiem atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai;

46.9. izmantojamo materiālu sarakstu;

46.10. labiekārtošanas (atjaunošanas) darbu apjomu;

46.11. ceļa šķērsojuma šķērsgriezuma profilu mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu;

46.12. ūdenstilpņu šķērsgriezuma profilu mērogā M 1:100 vai M 1:200, norādot kabeļa vai kabeļu kanalizācijas ieguldīšanas dziļumu, ja šķērso upes;

46.13. ieinteresēto personu saskaņojumu sarakstu;

46.14. speciālās darba drošības prasības, ja tās nepieciešamas.

47. Pasūtītājs, pirms elektronisko sakaru tīkla būvprojekta iesniegšanas Būvvaldē, iesniedz to Elektronisko sakaru direkcijā. Elektronisko sakaru direkcija 10 darbadienu laikā pieņem vienu no lēmumiem:

47.1. saskaņot būvprojektu;

47.2. sniegt pamatotu rakstisku atteikumu saskaņot būvprojektu.

48. Ja Būvvaldē nav iesniegti visi attiecīgie šo noteikumu 45. vai 46.punktā minētie dokumenti vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, Būvvalde 10 darbadienu laikā no būvprojekta iesniegšanas dienas pieprasa no pasūtītāja nepieciešamo papildu informāciju.

49. Ja Būvvaldes norādītajā termiņā, pieprasītā informācija Būvvaldē nav iesniegta, Būvvalde pieņem lēmumu par projekta nosūtīšanu pasūtītājam nepilnību novēršanai.

50. Pasūtītājs saskaņoto elektronisko sakaru tīkla būvprojektu iesniedz Būvvaldē. Būvvalde 10 darbadienu laikā no visu attiecīgo šo noteikumu 45. un 46.punktā noteikto dokumentu saņemšanas izskata būvprojektu un pieņem vienu no lēmumiem:

50.1. akceptēt būvprojektu;

50.2. sniegt pamatotu rakstisku atteikumu akceptēt būvprojektu.

51. Būvatļauju elektronisko sakaru tīkla būvniecībai izsniedz Būvvalde.

52. Elektronisko sakaru tīkla būvatļaujas derīguma termiņš nav mazāks par vienu gadu.

53. Ja beidzies elektronisko sakaru tīkla būvatļaujas derīguma termiņš, Būvvalde, pamatojoties uz pasūtītāja iesniegumu, lemj par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu.

54. Elektronisko sakaru tīkla būvatļauja nav nepieciešama, būvējot kabeļu līniju apdzīvotās vietās ārpus pilsētām, kur izbūvējamās kabeļu līnijas vai kabeļu kanalizācijas garums aizsargjoslā nav lielāks par 100 metriem. Elektronisko sakaru tīkla būvdarbus iepriekš rakstiski saskaņo ar zemes un inženierkomunikāciju īpašniekiem vai to pilnvarotām personām.

55. Elektronisko sakaru tīklu būvdarbus vai rekonstrukcijas darbus citu inženiertīklu aizsargjoslās veic šo inženiertīklu īpašnieka pārstāvju klātbūtnē vai pēc rakstiskas atļaujas saņemšanas.

56. Izbūvējot vai rekonstruējot gruntī ieguldīta kabeļa līniju vai kabeļu kanalizāciju, būvdarbu žurnālu neaizpilda, bet sastāda segto darbu pieņemšanas aktu (1. vai 2.pielikums). Būvdarbu žurnālu neaizpilda, arī uzstādot vai demontējot elektronisko sakaru iekārtu konteinerus, taksofonu iekārtas, stabus vai balstus.

IV. Elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcija

57. Elektronisko sakaru tīklu rekonstrukciju veic saskaņā ar darba zīmējumu, izņemot gadījumus, ja tiek veikti urbumi starpstāvu pārsegumos vai tiek rekonstruēts elektronisko sakaru tīkls, kas ierīkots cita īpašnieka kabeļu kanalizācijā, stabos, balstos, mastā vai tornī. Šādos gadījumos izstrādā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projektu, kuru iesniedz izskatīšanai un akceptēšanai Elektronisko sakaru direkcijā atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajai kārtībai. Elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju uzsāk pēc elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekta akceptēšanas.

58. Veicot elektronisko sakaru tīkla rekonstrukciju saskaņā ar darba zīmējumu, veicamo darbu apjoms tiek fiksēts darba zīmējumā. Darba zīmējumu akceptē Elektronisko sakaru direkcija atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājs par rekonstrukciju informē nekustamā īpašuma īpašnieku, pārvaldnieku, valdītāju vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus, vai to pilnvaroto personu vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, izvietojot rakstisku informāciju redzamā vietā.

59. Elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcijai, ja tiek veikti zemes darbi vai tiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un ir jāveic to pastiprināšana, ir nepieciešams būvprojekts.

60. Elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcijai uzskaites karte un būvatļauja nav nepieciešama, izņemot 59. punktā minētos gadījumus.

61. Rekonstruēto elektronisko sakaru tīklu, izņemot 59. punktā minētos gadījumus, pieņem ekspluatācijā pasūtītāja noteiktajā kārtībā.

V. Elektronisko sakaru tīklu demontāža

62. Elektronisko sakaru būves nojauc atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

63. Elektronisko sakaru tīkla līnijas, tai skaitā: balstu, stabu, mastu, statņu un iekārtu nojaukšana vai noņemšana, ja tā nav kvalificējama kā elektronisko sakaru tīklu būvniecība, veic saskaņā ar darba zīmējumu, ko saskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā pilnvaroto personu. Elektronisko sakaru tīklu demontāžai projekts nav nepieciešams.

64. Veicot elektronisko sakaru tīkla demontāžu daudzdzīvokļu mājās, saskaņošana ar īpašniekiem nav nepieciešama. Par demontāžu informē nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus vismaz piecas dienas pirms darbu uzsākšanas, izvietojot rakstisku informāciju redzamā vietā.

65. Elektronisko sakaru taksofonu kabīnes un sakaru iekārtu konteinerus demontē, informējot Būvvaldes vismaz 2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas, demontāžas projekts nav nepieciešams.

VI. Elektronisko sakaru būvju pieņemšana ekspluatācijā

66. Elektronisko sakaru būves pieņem ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajos aktos par būvju pieņemšanu ekspluatācijā noteikto kārtību, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

67. Elektronisko sakaru būves pieņemšanas ekspluatācijā aktu sastāda ne mazāk kā trīs eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Būvvaldes arhīvā, pārējos eksemplārus izsniedz pasūtītājam.

VII. Noslēguma jautājums

68. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.256 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57.nr.; 2009, 157.nr.).

Ministru prezidents							V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs								U.Augulis

Iesniedzējs:

Satiksmes ministrs								U.Augulis

Vīza:

Valsts sekretārs								A.Matīss

13.01.2011. 15:52

2964

Bankoviča 67028111

Dace.Bankovica@sam.gov.lv

Kavace 67333034

Arija.Kavace@esd.lv