Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2010.gada	Noteikumi Nr.

Rīgā		(prot. Nr.   .§)

Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu

apkalpes locekļu sertificēšanu

Izdoti saskaņā ar

likuma „Par aviāciju”

30. panta otro daļu un

32. panta piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes (turpmāk – lidojumu apkalpe) locekļa apliecības saņemšanai un tās derīguma termiņa uzturēšanai, kā arī prasības lidojumu apkalpes locekļa atbilstošas kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un tās derīguma termiņa uzturēšanai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. studentpilots – persona, kura saņēmusi studentpilota apliecību, kas dod tiesības lidojumu instruktora uzraudzībā veikt mācību lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā ar mācību lidojumiem paredzētu gaisa kuģi saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu;

2.2. amatierpilots – persona, kura saņēmusi amatierpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības veikt nekomerciālus lidojumus ar šādiem gaisa kuģiem:

2.2.1. kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra Regulas (EK) Nr.216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (turpmāk – Regula Nr.216/2008) II pielikumā, izņemot d) un i) apakšpunktos minētos;

2.2.2. viendzinēja virzuļu sauszemes lidmašīna, kura paredzēta ne vairāk kā četrām personām un kuras maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.2.3. viendzinēja virzuļu hidrolidmašīna, kurā paredzētas ne vairāk kā četras sēdvietas un kuras maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.2.4. helikopters, kurā paredzētas ne vairāk kā četras sēdvietas un kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.2.5. mazās grupas gaisa balons, kurā var atrasties ne vairāk kā četras personas;

2.2.6. motoplanieris (izņemot sertificēts motoplanieris);

2.2.7. sertificēts motoplanieris kura maksimālā sertificētā pacelšanās masa nav lielāka par 2000 kilogramiem;

2.3. privātpilots – persona, kura saņēmusi privātpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības veikt nekomerciālus lidojumus ar šādiem gaisa kuģiem:

2.3.1. dirižablis;

2.3.2. planieris, motoplanieris vai sertificēts motoplanieris;

2.3.3. mazās, vidējās vai lielās grupas gaisa balons;

2.4. lidotājs-stūrmanis – persona, kura saņēmusi lidotāja-stūrmaņa apliecību ar atbilstoša gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības ekspluatēt navigācijas iekārtas un veikt navigācijas uzdevumus gaisa kuģa kapteiņa vadībā;

2.5. lidotājs-inženieris – persona, kura saņēmusi lidotāja-inženiera apliecību ar atbilstoša gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības ekspluatēt gaisa kuģa iekārtas un aprīkojumu gaisa kuģa kapteiņa vadībā;

2.6. lidotājs-radiotelefona operators – persona, kura saņēmusi lidotāja-radiotelefona operatora apliecību ar atbilstoša gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības ekspluatēt gaisa kuģa radio, elektroiekārtas un aprīkojumu gaisa kuģa kapteiņa vadībā;

2.7. lidojumu instruktora uzraudzība – lidojumu instruktors seko līdzi personai, kas veic lidojumu ar gaisa kuģi, un dod tai nepieciešamos norādījumus atrodoties uz zemes;

2.8. lidotāja dienasgrāmata – dokuments, kurā lidojumu apkalpes loceklis ieraksta informāciju par visiem pilota statusā veiktajiem lidojumiem;

2.9. gaisa balonu grupa – gaisa balonu iedalījums atkarībā no to izmēra un apvalka ietilpības. Gaisa balonus iedala šādās grupās:

2.9.1. mazo gaisa balonu grupa (S) – karstā gaisa baloni, kuru maksimālais apvalka tilpums nav lielāks par 3400 kubikmetriem, un gāzes baloni, kuru maksimālais apvalka tilpums nav lielāks par 1200 kubikmetriem;

2.9.2. vidējo gaisa balonu grupa (M) – karstā gaisa balons, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem un no 6001 līdz 10500 kubikmetriem;

2.9.3. lielo gaisa balonu grupa (L) – karstā gaisa balons, kura maksimālais apvalka tilpums ir lielāks par 10500 kubikmetriem;

2.10. gaisa balona klase – iedalījums ņemot vērā gaisa balona pacelšanas spēju lidojuma nodrošināšanai. Gaisa balonus iedala šādās klasēs:

2.10.1. karstā gaisa balons;

2.10.2. gāzes balons;

2.11. maršruta lidojumus – lidojums ārpus lidlauka satiksmes zonas, kura laikā gaisa kuģa pilots (lidojumu apkalpe), izmantojot attiecīgus ģeometriskos, topogrāfiskos un radionavigācijas līdzekļus, nosaka gaisa kuģa pozīciju un lidojuma virzienu no viena lidlauka uz citu lidlauku vai lidojumu kartē izvēlēto punktu. Par maršruta lidojumu neuzskata lidojumu starp lidlaukiem, kas atrodas tiešas redzamības rādiusā;

2.12. mācību lidojums – saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu, studentpilota vai lidojuma apkalpes locekļa veikts lidojums ar mērķi apgūt un pilnveidot gaisa kuģa pilotēšanas, navigācijas un drošai lidojumu veikšanai nepieciešamās iemaņas un prasmes;

2.13. patstāvīgais mācību lidojums – mācību lidojums, kura laikā studentpilots vai lidojuma apkalpes loceklis pilotē gaisa kuģi lidojumu instruktora uzraudzībā.

3. Noteikumi attiecas uz studentpilotu un privātpilotu, izņemot to studentpilotu un privātpilotu, kurš pretendē uz lidojumu apkalpes locekļa apliecības saņemšanu atbilstoši Regulas Nr.216/2008 7.panta prasībām, un šādiem lidojumu apkalpes locekļiem:

3.1. amatierpilots;

3.2. lidotājs-stūrmanis;

3.3. lidotājs-inženieris;

3.4. lidotājs-radiotelefona operators.

4. Lidojuma apkalpes locekļa apliecību (1.pielikums) izsniedz un tā derīguma termiņu pagarina, kā arī atbilstošas kvalifikācijas atzīmes piešķir un to derīguma termiņu pagarina valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

5. Saskaņā ar šiem noteikumiem Civilās aviācijas aģentūra piešķir kvalifikācijas atzīmi, kas dod tiesības lidojuma apkalpes locekļa apliecības turētājam veikt lidojumus ar noteiktu gaisa kuģi. Civilās aviācijas aģentūra piešķir:

5.1. amatierpilota kvalifikācijas atzīmi:

5.1. LAPL (A) SEPL – viendzinēja virzuļu sauszemes lidmašīna;

5.1.2. LAPL (TMG) – sertificēts motoplanieris;

5.1.3. LAPL (A) SEPS – viendzinēja virzuļu hidrolidmašīna;

5.1.4. LAPL (ULAL) – ultraviegla sauszemes lidmašīna;

5.1.5. LAPL (ULAS) – ultraviegla hidrolidmašīna;

5.1.6. LAPL (H) – helikopters;

5.1.7. LAPL (GYR) – žiroplāns;

5.1.8. LAPL (B) – mazās grupas gaisa balons;

5.1.9. LAPL (S) – planieris un motoplanieris;

5.1.10. LAPL (HG) – deltaplāns;

5.1.11. LAPL (MHG) – motodeltaplāns;

5.2. privātpilota līmeņa kvalifikācijas atzīmes:

5.2.1. BPL (S) – mazās grupas gaisa balons;

5.2.2. BPL (M) – vidējās grupas gaisa balons;

5.2.3. BPL (L) – lielās grupas gaisa balons;

5.2.4. SPL – planieris, motoplanieris vai sertificēts motoplanieris;

5.2.5. PPL (As) – dirižablis.

6. Lidojumu apkalpes loceklis var iegūt:

6.1. šādas papildu kvalifikācijas atzīmi:

6.1.1. NR – nakts lidojumu kvalifikācijas atzīme;

6.1.2. ABTR – akrobātisko lidojumu kvalifikācijas atzīme;

6.1.3. SPTR – planiera buksēšanas kvalifikācijas atzīme;

6.1.4. BRTR –plakāta vilkšanas kvalifikācijas atzīme;

6.2. šādas instruktora kvalifikācijas atzīmi:

6.2.1. lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīme;

6.2.2. lidotāja-stūrmaņa instruktora kvalifikācijas atzīme;

6.2.3. lidotāja-inženiera instruktora kvalifikācijas atzīme;

6.2.4. lidotāja-radiotelefona operatora instruktora kvalifikācijas atzīme.

7. Studentpilota apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.

8. Amatierpilota un privātpilota apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi un tajās norādītās kvalifikācijas atzīmes (izņemot instruktora kvalifikācijas atzīme) derīguma termiņš ir divi gadi.

9. Lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera, lidotāja-radiotelefona operatora apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi un tajās norādītās kvalifikācijas atzīmes (izņemot instruktora kvalifikācijas atzīme) derīguma termiņš ir viens gads.

10. Instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš ir trīs gadi.

11. Lai atjaunotu kvalifikācijas atzīmi (izņemot instruktora kvalifikācijas atzīmi) pēc tās derīguma termiņa beigām, amatierpilots un privātpilots izpilda šādas prasības:

11.1. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies mazāk nekā pirms 12 mēnešiem, nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi Civilās aviācijas aģentūras nozīmēta eksaminētāja uzraudzībā;

11.2. ja kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņš beidzies vairāk nekā pirms 12 mēnešiem, nokārto praktisko eksāmenu ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi. Pirms šajā apakšpunktā minētā eksāmena uzsākšanas Civilās aviācijas aģentūras ieceltais eksaminētājs pārliecinās par amatierpilota un privātpilota teorētiskajām zināšanām šādās jomās:

11.2.1. ekspluatācijas procedūras;

11.2.2. lidojuma raksturojumi un plānošana;

11.2.3. vispārīgās zināšanas par attiecīgo gaisa kuģi;

11.2.4. navigācija.

12. Amatierpilots un privātpilots, kurš ieguvis kvalifikācijas atzīmi uz diviem dažādiem gaisa kuģa tipiem vienā kategorijā vai klasē, nākošo gaisa kuģa tipu šajā kategorijā vai klasē apgūst, veicot nepieciešamos iepazīšanas lidojumus ar lidojumu instruktoru.

13. Studentpilota un lidojumu apkalpes locekļa katru veikto lidojumu ieraksta lidotāja dienasgrāmatā pēc lidojumu veikšanas, bet ne vēlāk kā pirms nākamās dienas lidojuma uzsākšanas. Lidojumu instruktors parakstās lidotāja dienasgrāmatā pie attiecīgā ieraksta, ja lidojums veikts kopā ar lidojumu instruktoru vai lidojumu instruktora uzraudzībā.

14. Ja Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 6.pantu anulēt lidojumu apkalpes locekļa apliecību, lidojumu apkalpes locekļa pienākums ir trīs darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par apliecības anulēšanu to nodot Civilās aviācijas aģentūrā.

2. Prasības studentpilota apliecības saņemšanai

15. Studentpilota apliecību var iegūt persona, kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu.

16. Lai iegūtu studentpilota apliecību, persona iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā šādus dokumentus:

16.1. iesniegumu, kurā iekļauj šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju;

16.2. pases kopiju;

16.3. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

16.4. apliecinājumu, ka persona apguvusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu;

16.5. vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu studentpilota apliecības saņemšanai, ja šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

17. Persona, kas pretendē uz studentpilota apliecību par tiesībām pilotēt gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa nav lielāka par 495 kilogramiem, šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētā dokumenta vietā var iesniegt derīgu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu, kura izsniegta bez ierobežojumiem vai ar ierobežojumu „brilles”.

18. Civilās aviācijas aģentūra, piecu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 16. un 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu izsniegt personai studentpilota apliecību vai atteikt apliecības izsniegšanu. Studentpilota apliecībā norāda gaisa kuģa kategoriju, klasi, grupu vai tipu, kurā studentpilots veiks mācību lidojumus.

19. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt studentpilota apliecības izsniegšanu, ja persona nav iesniegusi, kādu no šo noteikumu 16. un 17.punktā minētajiem dokumentiem.

20. Persona, pirms studentpilota apliecības saņemšanas, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā kvīti par Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu.

21. Studentpilots patstāvīgus mācību lidojumus veic lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgu lidojumu laikā gaisa kuģī aizliegts atrasties trešajām personām.

3. Prasības amatierpilota apliecības un

kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

3.1. Vispārīgās prasības

22. Amatierpilota apliecību ar vienu vai vairākām šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajām kvalifikācijas atzīmēm var iegūt persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.

23. Lai iegūtu amatierpilota apliecību, persona:

23.1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

23.1.1. pases kopiju;

23.1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

23.1.3. vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu amatierpilota apliecības saņemšanai, ja šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

23.2. apgūst Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu attiecīgu amatierpilota mācību programmu;

23.3. nokārto Civilās aviācijas aģentūrā teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi).

24. Persona, kas pretendē uz amatierpilota apliecību par tiesībām pilotēt gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa nav lielāka par 495 kilogramiem, šo noteikumu 23.1.2.apakšpunktā minētā dokumenta vietā var iesniegt derīgu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu, kura izsniegta bez ierobežojumiem vai ar ierobežojumu „brilles”.

25. Personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību, nav nepieciešams apgūt šo noteikumu 23.2. apakšpunktā minēto amatierpilota mācību programmu, ja tā iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentu, kas apliecina faktu par līdzvērtīgas un kompetentas iestādes apstiprinātas amatierpilota mācību programmas apgūšanu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

26. Ja uz amatierpilota apliecību pretendē komercpilots, aviolīniju transporta pilots vai privātpilots, Civilās aviācijas aģentūra pilnā apjomā ieskaita viņa nolidojumu stundas, kas veiktas ar tās pašas kategorijas gaisa kuģi.

27. Ja iesniegumā norādīta nepilnīga informācija vai nav iesniegti visi dokumenti, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 23., 24. un 25.punkta prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski pieprasa personai desmit dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas precizēt sniegto informāciju un iesniegt dokumentus, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 23., 24. un 25.punkta prasībām. Jautājumu izskata pēc precizētās informācijas un dokumentu saņemšanas.

28. Civilās aviācijas aģentūra divdesmit dienu laikā pēc šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt personai amatierpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi vai atteikt apliecības izsniegšanu.

29. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt amatierpilota apliecības izsniegšanu, ja persona neizpilda šo noteikumu 27.punkta prasības.

30. Persona pirms amatierpilota apliecības saņemšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā kvīti par Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu.

3.2. Prasības LAPL (ULAL), LAPL (ULAS), LAPL (A) SEPL,

LAPL (A) SEPS vai LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

31. Persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (ULAL), LAPL (ULAS), LAPL (A) SEPL, LAPL (A) SEPS vai LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 30 mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa vai klases lidmašīnu vai sertificētu motoplanieri, tajā skaitā:

31.1. 15 stundas – mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru;

31.2. sešas stundas – patstāvīgus mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgo mācību lidojumu laikā persona kopumā veic trīs stundas maršruta lidojumus, no kuriem viens maršruta lidojums nav mazāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

32. Ja personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (ULAL), LAPL (ULAS), LAPL (A) SEPL, LAPL (A) SEPS vai LAPL(TMG) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 31.punktā (izņemot 31.2.apakšpunktā) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10% no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām kopējā mācību lidojumu stundām.

33. Amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, lai iegūtu LAPL (A) SEPL kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā trīs stundas mācību lidojumus, tajā skaitā 10 pacelšanās un nosēšanās manevrus kopā ar lidojumu instruktoru un 10 pacelšanās un nosēšanās manevrus lidojumu instruktora uzraudzībā, ar attiecīga tipa vai klases lidmašīnu, ja pēc LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmes iegūšanas viņam ir vismaz 24 lidojumu stundu pieredze ar sertificētu motoplanieri.

34. Šo noteikumu 31.punkta minētās prasības nepiemēro amatierpilotam, kas ieguvis apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi un pretendē uz LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi. Šajā punktā minētajā gadījumā amatierpilots, lai iegutu LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, ar sertificētu motoplanieri veic ne mazāk kā sešas mācību lidojumu stundas, tajā skaitā:

34.1. četras stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

34.2. viens maršruta lidojums, kas nav mazāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

3.3. Prasības LAPL (H) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

35. Persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 40 mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa helikopteru, tajā skaitā:

35.1. 20 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

35.2. 10 stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgo mācību lidojumu laikā persona kopumā veic piecas stundas maršruta lidojumus, no kuriem viens maršruta lidojums nav mazāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

36. Ja personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 35.punktā (izņemot 35.2.apakšpunktā) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10% no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām kopējā mācību lidojumu stundām.

3.4. Prasības LAPL (S) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

37. Persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 12 mācību lidojumu stundas ar planieri vai motoplanieri, tajā skaitā:

37.1. astoņas stundas – mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru;

37.2. divas stundas – patstāvīgus mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā;

37.3. 40 pacelšanās un nosēšanās manevrus;

37.4. vienu maršruta lidojumu, kurš nav mazāks par 50 kilometriem, lidojumu instruktora uzraudzībā vai, kurš nav mazāks par 100 kilometriem, kopā ar lidojumu instruktoru.

38. Šo noteikumu 37.1.apakšpunkta prasību nepiemēro personām, kuras lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi, ir veikušas septiņas mācību lidojumus stundas kopā ar lidojumus instruktoru ar sertificētu motoplanieri.

39. Ja personai, kas pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 37.punktā (izņemot 37.1., 37.2. un 37.3.apakšpunktā) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10% no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par trijām kopējā mācību lidojumu stundām.

40. Papildu šo noteikumu 37.punktā noteiktām prasībām persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (S) kvalifikācijas atzīmi un būtu tiesīga veikt lidojumus:

40.1. ar planieri, apgūst vienu no šādām planiera pacelšanās metodēm:

40.1.1. planiera pacelšanās ar vinču, veicot ne mazāk kā 10 pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru un piecas patstāvīgas pacelšanās lidojumu instruktora uzraudzībā;

40.1.2. planiera pacelšanās, velkot planieri aiz lidmašīnas vai automašīnas, veicot ne mazāk kā piecas pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru un piecas patstāvīgas pacelšanās lidojumu instruktora uzraudzībā;

40.1.3. planiera pacelšanās ar gumijas palīdzību, veicot ne mazāk kā trīs pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgi lidojumu instruktora uzraudzībā;

40.2. ar motoplanieri, veic piecas motoplaniera pacelšanās, izmantojot dzinēja (motora) jaudu, lidojumu instruktora uzraudzībā un piecas patstāvīgas motoplaniera pacelšanās, izmantojot dzinēja (motora) jaudu.

3.5. Prasības LAPL (B) kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

41. Persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (B) kvalifikācijas atzīmi, ar attiecīgas klases mazās grupas gaisa balonu veic:

41.1. vismaz 12 mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru, kopā nolidojot ne mazāk par 16 stundām, veicot ne mazāk par 20 pacelšanās-nosēšanās manevriem un 10 gaisa balona piepildīšanas ar gaisu;

41.2. vienu patstāvīgu mācību lidojumu, vismaz 30 minūtes, lidojumu instruktora uzraudzībā.

42. Amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (B) kvalifikācijas atzīmi lidojumiem ar noteiktas klases gaisa balonu, lai iegūtu LAPL (B) kvalifikācijas atzīmi lidojumiem ar citas klases gaisa balonu, ar attiecīgas klases mazās grupas gaisa balonu veic vismaz piecus mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā, kopā nolidojot ne mazāk kā piecas stundas.

3.6. Prasības LAPL (GYR)

kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

43. Persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmi, veic mācību lidojumus ar žiroplānu ne mazāk kā 35 stundas, tajā skaitā:

43.1. 20 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

43.2. 10 stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgo mācību lidojumu laikā persona kopumā veic piecas stundas maršruta lidojumus, no kuriem viens maršruta lidojums nav mazāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

44. Ja personai, kura pretendē uz amatierpilota apliecību ar LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona pilota apliecību), šo noteikumu 43.punktā (izņemot 43.2.apakšpunktā) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10% no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām kopējā mācību lidojumu stundām.

3.7. Prasības LAPL( HG) un LAPL( MHG)

kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

45. Persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (HG) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā sešas mācību lidojumu stundas ar deltaplānu lidojumu instruktora uzraudzībā.

46. Persona, lai iegūtu amatierpilota apliecību ar LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 20 mācību lidojumu stundas ar motodeltaplānu, tajā skaitā:

46.1. 10 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

46.2. astoņas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgo mācību lidojumu laikā persona kopumā veic trīs stundas maršruta lidojumus, no kuriem viens maršruta lidojums nav mazāks par 60 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

47. Amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (A) SEPL vai LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmi, lai iegūtu LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 15 stundas mācību lidojumus ar motodeltaplānu, tajā skaitā:

47.1. astoņas stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

47.2. piecas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā.

48. Amatierpilots, kas ieguvis apliecību ar LAPL (HG) kvalifikācijas atzīmi, lai iegūtu LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 15 stundas mācību lidojumus ar motodeltaplānu, tajā skaitā:

48.1. astoņas stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

48.2. piecas stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgo mācību lidojumu laikā persona kopumā veic trīs stundas maršruta lidojumus, no kuriem viens maršruta lidojums nav mazāks par 60 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

4. Prasības amatierpilota kvalifikācijas atzīmes pagarināšanai

49. Lai pagarinātu LAPL (A) SEPL, LAPL (A) SEPS, LAPL (ULAL) vai LAPL (ULAS) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgas klases vai tipa lidmašīnu, 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda šādus nosacījumiem:

49.1. veic lidojumus kopumā ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās-nosēšanās manevrus;

49.2. veic vienu mācību lidojumu, kas nav īsāks par 60 minūtēm, kopā ar lidojumu instruktoru.

50. Lai pagarinātu LAPL (H) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīga tipa helikopteri 12 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

50.1. veic lidojumus kopumā ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās-nosēšanās manevrus;

50.2. veic vienu mācību lidojumu, kas nav īsāks par 60 minūtēm, kopā ar lidojumu instruktoru.

51. Lai pagarinātu LAPL (S) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgu planieri vai motoplanieri 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda vienu no šādus nosacījumus:

51.1.veic lidojumus kopumā ne mazāk kā piecas stundas, veicot vismaz 15 pacelšanās-nosēšanās manevrus;

51.2. veic ne mazāk kā divus mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru.

52. Lai pagarinātu LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar sertificētu motoplanieri 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

52.1. veic lidojumus kopumā ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās-nosēšanās manevrus;

52.2. veic vienu mācību lidojumu, kas nav īsāks par 60 minūtēm, kopā ar lidojumu instruktoru.

53. Lai pagarinātu LAPL (B) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgas klases gaisa balonu 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

53.1. veic lidojumus kopumā ne mazāk kā sešas stundas, veicot vismaz 10 pacelšanās-nosēšanās manevrus;

53.2. veic vienu mācību lidojumu, kas nav īsāks par 30 minūtēm, kopā ar lidojumu instruktoru.

54. Lai pagarinātu LAPL (GYR) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar žiroplānu 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda šādus nosacījumus:

54.1. veic lidojumus kopumā ne mazāk kā 12 stundas, veicot vismaz 12 pacelšanās-nosēšanās manevrus;

54.2. veic vienu mācību lidojumu, kas nav īsāks par 60 minūtēm, kopā ar lidojumu instruktoru.

55. Lai pagarinātu LAPL (HG) vai LAPL (MHG) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, amatierpilots gaisa kuģa kapteiņa statusā ar attiecīgu deltaplānu vai motodeltaplānu 12 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

55.1. veic lidojumus kopumā ne mazāk kā sešas stundas, veicot vismaz trīs pacelšanās-nosēšanās manevrus;

55.2. veic lidojumus kopumā ne mazāk kā divas stundas, veicot vismaz trīs pacelšanās-nosēšanās manevrus un vienu mācību lidojumu, kas nav īsāks par 30 minūtēm, kopā ar lidojumu instruktoru. Ja deltaplāns vai motodeltaplāns ir vienvietīgs, tad šajā apakšpunktā minētos uzdevumus veic lidojumu instruktora uzraudzībā.

56. Papildus šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54. un 55.punktā minētajām prasībām amatierpilots reizi sešos gados veic lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi ar attiecīgas kategorijas (klases, tipa) gaisa kuģi. Šajā punktā minēto lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi amatierpilots veic ar Civilās aviācijas aģentūras nozīmētu eksaminētāju.

57. Amatierpilots, kas neatbilst šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. un 56.punktā minētajām prasībām, lai atjaunotu apliecībā norādīto kvalifikācijas atzīmi, kārto praktisko eksāmenu.

5. Prasības privātpilota apliecības

un kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

5.1. Vispārīgās prasības

58. Privātpilota apliecību ar kvalifikācijas atzīmi:

58.1. PPL (As), BPL (M) un BPL (L) var iegūt persona, kura sasniegusi 17 gadu vecumu;

58.2. SPL un BPL (S) var iegūt persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.

59. Lai iegūtu privātpilota apliecību, persona:

59.1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu apliecības saņemšanai, kurā norāda šo noteikumu 2.pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

59.1.1. pases kopiju;

59.1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

59.2. pabeidz attiecīgu Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu privātpilotu mācību kursu;

59.3. nokārto teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi).

60. Personai, kas pretendē uz privātpilota apliecību, nav nepieciešams apgūt šo noteikumu 59.2.apakšpunktā minēto privātpilota mācību programmu, ja tā iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā dokumentu, kas apliecina faktu par līdzvērtīgas un kompetentas iestādes apstiprinātu privātpilota mācību programmas apgūšanu kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

61. Civilās aviācijas aģentūra piecu darba dienu laikā pēc šo noteikumu 59.1.apakšpunktā un 60.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt personai privātpilota apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi vai atteikt apliecības izsniegšanu.

62. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt apliecības izsniegšanu, ja:

62.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 59.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

62.2. nav izpildīti šo noteikumu 59.2. un 59.3.apakšpunktā minētie nosacījumi;

62.3. šo noteikumu 60.punktā minētā privātpilota mācību programma nav līdzvērtīga Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātai privātpilota mācību programmai.

63. Persona pirms privātpilota apliecības saņemšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūra kvīti par Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu.

5.2. Prasības PPL (As) kvalifikācijas

atzīmes iegūšanai un pagarināšanai

64. Persona, lai iegūtu privātpilota apliecību ar PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 35 mācību lidojumu stundas ar dirižabli, tajā skaitā:

64.1. 25 stundas – mācību lidojumus kopā ar lidojumu instruktoru;

64.2. astoņas stundas – patstāvīgus mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā. Patstāvīgo mācību lidojumu laikā persona kopumā veic trīs stundas maršruta lidojumus, no kuriem viens maršruta lidojums nav mazāks par 65 kilometriem;

64.3. astoņus pacelšanās-nosēšanās manevrus.

65. Šo noteikumu 64.punktā minēto stundu skaitā var ieskaitīt kopējā lidojumu stundas (ne vairāk kā piecas stundas), kas veiktas lidojumu trenažierī, pildot gaisa kuģa kapteiņa pienākumus.

66. Ja privātpilots, kas ieguvis privātpilota apliecību ar BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, vēlas iegūt PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, šo noteikumu 64.punktā (izņemot 64.2. un 64.3.apakšpunktā) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10% no pilota kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām kopējā mācību lidojumu stundām.

67. Privātpilots, lai pagarinātu PPL (As) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, gaisa kuģa kapteiņa statusā ar dirižabli 24 mēnešu periodā pirms kvalifikācijas atzīmes pagarināšanas izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

67.1. veic ne mazāk kā sešu stundas lidojumus, veicot vismaz 10 pacelšanās-nosēšanās manevrus;

67.2. veic vismaz četrus lidojumus ar kopējo nolidojumu ilgumu ne mazāk kā sešas stundas un vienu mācību lidojumu, kas nav īsāks par 60 minūtēm, kopā ar lidojumu instruktoru.

5.3. Prasības SPL kvalifikācijas

atzīmes iegūšanai un pagarināšanai

68. Persona, lai iegūtu privātpilota apliecību ar SPL kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā 18 mācību lidojumu stundas ar planieri, motoplanieri vai sertificētu motoplanieri, tajā skaitā:

68.1. 12 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

68.2. četras stundas – patstāvīgi mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā;

68.3. 45 pacelšanās-nosēšanās manevrus.

69. Ja personai, kas pretendē uz privātpilota apliecību ar SPL kvalifikācijas atzīmi, ir citas kategorijas gaisa kuģa pilota apliecība (izņemot gaisa balona un dirižabļa pilota apliecību), šo noteikumu 68.punktā (izņemot 68.2. un 68.3. apakšpunktā) noteikto mācību lidojumu stundu skaitu var samazināt līdz 10% no personas kopējā nolidoto stundu skaita kapteiņa statusā, bet ne vairāk par divām mācību lidojumu stundām kopā ar lidojumu instruktoru un trijām kopējā mācību lidojumu stundām.

70. Papildu šo noteikumu 68.punktā noteiktām prasībām persona, lai iegūtu privātpilota apliecību ar SPL kvalifikācijas atzīmi un būtu tiesīga veikt lidojumus ar:

70.1. planieri, apgūst vienu no šādām planiera pacelšanās metodēm:

70.1.1. planiera pacelšanās ar vinču, veicot 10 pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru un piecas patstāvīgas pacelšanās lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.1.2. pacelšanās, velkot planieri aiz lidmašīnas vai automašīnas, veicot vismaz piecas pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru un 20 pacelšanās lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.1.3. planiera pacelšanās ar gumijas palīdzību, veicot trīs pacelšanās kopā ar lidojumu instruktoru vai patstāvīgi lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.2. motoplanieri, veicot ne mazāk kā piecas motoplaniera pacelšanās, izmantojot motoplaniera dzinēja (motora) jaudu, kopā ar lidojumu instruktoru un piecas patstāvīgas motoplaniera pacelšanās lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.3. sertificētu motoplanieri, veicot ne mazāk kā sešas mācību lidojumu stundas, tajā skaitā:

70.3.1. četras stundas – mācību lidojumi lidojumu instruktora uzraudzībā;

70.3.2. viens maršruta lidojumu, kas nav mazāks par 150 kilometriem, nosēžoties lidlaukā, kas nav gaisa kuģa pacelšanās lidlauks.

71. Privātpilots, lai pagarinātu SPL kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, izpilda šo noteikumu 51. un 52.punktā noteiktās prasības.

5.4. Prasības BPL (S), BPL (M) un BPL (L)

kvalifikācijas atzīmes iegūšanai un pagarināšanai

72. Persona, lai iegūtu privātpilota apliecību ar BPL (S) kvalifikācijas atzīmi, ar attiecīgas klases mazās grupas gaisa balonu, veic ne mazāk kā:

72.1. 18 stundas – mācību lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru;

72.2. 12 gaisa balona piepildīšanas ar gaisu un 20 pacelšanās-nosēšanās manevrus lidojumus instruktora uzraudzībā;

72.3. vienu patstāvīgus mācību lidojumus lidojumu instruktora uzraudzībā. Katra lidojuma ilgums nav mazāks par 30 minūtēm.

73. Privātpilots, lai iegūtu BPL (M) kvalifikācijas atzīmi un būtu tiesīgs pilotēt:

73.1. vidējās grupas gaisa balonu, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, veic ne mazāk kā:

73.1.1. 100 lidojumu stundas ar mazās grupas gaisa balonu gaisa kuģa kapteiņa statusā;

73.1.2. divus mācību lidojumus ar attiecīgas klases vidējās grupas gaisa balonu, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, kopā ar lidojumu instruktoru, ar kopējo nolidojumu vismaz divas stundas;

73.2. vidējās grupas gaisa balonu, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 6001 līdz 10500 kubikmetriem, veic ne mazāk kā:

73.2.1. 200 lidojumu stundas ar mazās grupas gaisa balonu vai 100 lidojumu stundas vidējās grupas gaisa balonu, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, gaisa kuģa kapteiņa statusā;

73.2.2. divus mācību lidojumus ar attiecīgas klases vidējās grupas gaisa balonu, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 6001 līdz 10500 kubikmetriem, kopā ar lidojumu instruktoru, ar kopējo nolidojumu vismaz divas stundas.

74. Privātpilots, lai iegūtu BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, veic ne mazāk kā:

74.1. 300 lidojumu stundas ar mazās grupas gaisa balonu vai 200 lidojumu stundas vidējās grupas gaisa balonu, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 3401 līdz 6000 kubikmetriem, vai 100 lidojumu stundas vidējās grupas gaisa balonu, kura maksimālais apvalka tilpums ir no 6001 līdz 10500 kubikmetriem, gaisa kuģa kapteiņa statusā;

74.2. divus mācību lidojumus ar attiecīgas klases lielās grupas gaisa balonu kopā ar lidojumu instruktoru, ar kopējo nolidojumu vismaz divas stundas.

75. Privātpilots, lai pagarinātu BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, izpilda šo noteikumu 53.punktā noteiktās prasības.

6. Prasības papildu kvalifikācijas atzīmes iegūšanai

76. Amatierpilots vai privātpilots var iegūt šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās papildu kvalifikācijas atzīmes, ja apguvis attiecīgu Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu un nokārtojis teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi).

77. ABTR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar gaisa kuģi, ar kuru atļauts veikt akrobātiskos lidojumus, ja ir veiktas ne mazāk kā:

77.1. 40 lidojumu stundas kapteiņa statusā ar attiecīgo gaisa kuģi, pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

77.2. piecas lidojumu stundas, veicot akrobātiskos lidojumu elementus ar attiecīgo gaisa kuģi, kopā ar lidojumu instruktoru.

78. SPTR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar attiecīgas klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, ja ir veiktas ne mazāk kā:

78.1. 100 lidojumu stundas kapteiņa statusā, pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

78.2. 40 lidojumu stundas ar tās klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, uz kuru amatierpilots vai privātpilots vēlas iegūt planiera buksēšanas kvalifikācijas atzīmi;

78.3. 10 lidojumu stundas, veicot planiera buksēšanas elementus ar šo noteikumu 78.2.apakšpunktā minēto gaisa kuģi, kopā ar lidojumu instruktoru;

78.4. trīs lidojumu stundas ar planieri, kura pacelšanai izmantots šo noteikumu 78.2.apakšpunktā minētais gaisa kuģis.

79. BRTR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar attiecīgas klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, ja ir veiktas ne mazāk kā:

79.1. 100 lidojumu stundas kapteiņa statusā, pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

79.2. 40 lidojumu stundas ar tās klases vai tipa lidmašīnu vai motoplanieri, uz kuru amatierpilots vai privātpilots vēlas iegūt plakāta vilkšanas kvalifikācijas atzīmi;

79.3. piecas lidojumu stundas, veicot plakāta vilkšanas elementus ar šo noteikumu 79.2.apakšpunktā minēto gaisa kuģi, kopā ar lidojumu instruktoru.

80. NR kvalifikācijas atzīmi var iegūt amatierpilots vai privātpilots, kuram ir derīga kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar:

80.1. lidmašīnu, motoplanieri, sertificētu motoplanieri vai dirižabli, ja ir:

80.1.1. veiktas ne mazāk kā 50 lidojumu stundas kapteiņa statusā, pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

80.1.2. veiktas ne mazāk kā piecas mācību lidojumu stundas nakts laikā, tajā skaitā trīs mācību lidojumu stundas kopā ar lidojumu instruktoru lidlauka satiksmes zonā;

80.1.3. veikta viena patstāvīga mācību lidojumu stunda nakts laikā lidojumu instruktora uzraudzībā;

80.1.4. veikts viena stunda maršruta lidojums kopā ar instruktoru;

80.1.5. veiktas ne mazāk kā piecas patstāvīgās pacelšanās-nosēšanās manevrus nakts laikā;

80.2. planieri, ja ir veiktas ne mazāk kā:

80.2.1. 50 lidojumu stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

80.2.2. piecas lidojumu stundas nakts laikā kopā ar lidojumu instruktoru;

80.3. gaisa balonu, ja ir veikti ne mazāk kā divi lidojumi kopā ar lidojumu instruktoru. Katra lidojuma ilgums ar gaisa balonu nav mazāks par 90 minūtēm un pacelšanās jābūt veiktai nakts laikā.

7. Prasības lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera, lidotāja-radiotelefona operatora apliecības iegūšanai un pagarināšanai

81. Lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera vai lidotāja-radiotelefona operatora apliecību var iegūt persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

82. Persona, lai iegūtu lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera vai lidotāja-radiotelefona operatora apliecību:

82.1. iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

82.1.1. pases kopiju;

82.1.2. derīgu pirmās vai otrās klases veselības apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu, ja veselības apliecība saņemta citā valstī);

82.2. apliecina, ka viņa angļu valodas zināšanas nav zemākas par ceturto līmeni (operatīvais līmenis) atbilstoši 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – konvencija) 1. pielikumā noteiktajām prasībām;

82.3. nokārto teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi).

83. Šo noteikumu 82.2.apakšpunkta prasību nepiemēro attiecībā uz personām, kas pretendē uz lidotāja-inženiera apliecības iegūšanu.

84. Pirms šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minēto eksāmenu kārtošanas persona, kura pretendē uz lidotāja-stūrmaņa apliecību:

84.1. pabeidz Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu vai atzītu par konvencijas 1. pielikumā noteiktām prasībām atbilstošu lidotāja-stūrmaņa teorētisko un praktisko mācību kursu;

84.2. iegūst ne mazāk kā 200 stundas lidojuma pieredzi, pildot lidotāja- stūrmaņa pienākumus maršruta lidojumos, kopā ar instruktoru, ieskaitot ne mazāk kā 30 stundas lidojumu nakts laikā.

85. Šo noteikumu 84.2.apakšpunktā minēto stundu skaitā Civilās aviācijas aģentūra ieskaita lidojumu stundas (ne vairāk kā 50 stundas), kas veiktas:

85.1. lidojumu trenažierī, pildot lidotāja-stūrmaņa pienākumus, kopā ar instruktoru;

85.2. pilotējot gaisa kuģi, pildot gaisa kuģa kapteiņa vai otrā pilota pienākumus.

86. Pirms šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minēto eksāmenu kārtošanas persona, kura pretendē uz lidotāja-inženiera apliecību:

86.1. pabeidz Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu vai atzītu par atbilstoši konvencijas 1.pielikumā noteiktajām prasībām atbilstošu lidotāja-inženiera teorētisko un praktisko mācību kursu;

86.2. iegūst ne mazāk kā 100 stundas lidojuma pieredzi, pildot lidotāja- inženiera pienākumus instruktora uzraudzībā.

87. Šo noteikumu 86.2.apakšpunktā minēto stundu skaitā Civilās aviācijas aģentūra ieskaita lidojumu stundas (ne vairāk kā 50 stundas), kas veiktas:

87.1. lidojumu trenažierī, pildot lidotāja-inženiera pienākumus, kopā ar instruktoru;

87.2. pilotējot gaisa kuģi, pildot gaisa kuģa kapteiņa vai otrā pilota pienākumus.

88. Pirms šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minēto eksāmenu kārtošanas persona, kura pretendē uz lidotāja-radiotelefona operatora apliecību:

88.1. pabeidz Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu vai atzītu par konvencijas 1. pielikumā noteiktajām prasībām atbilstošu lidotāja-radiotelefona operatora teorētisko un praktisko mācību kursu;

88.2. iegūst ne mazāk kā 100 stundas lidojuma pieredzi, pildot lidotāja-radiotelefona operatora pienākumus, kopā ar instruktoru.

89. Persona, kas pretendē uz lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera vai lidotāja-radiotelefona operatora apliecību, šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētos dokumentus Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā pēc šo noteikumu 82.3.apakšpunktā minētā teorētiskā eksāmena nokārtošanas.

90. Ja šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādīta nepilnīga informācija vai nav iesniegti visi dokumenti, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 82. punkta un attiecīgi 84., 86. vai 88.punkta prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski pieprasa personai desmit dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas precizēt sniegto informāciju un iesniegt dokumentus, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu 82. punkta un attiecīgi 84., 86. vai 88.punkta prasībām. Jautājumu izskata pēc precizētās informācijas un dokumentu saņemšanas.

91. Civilās aviācijas aģentūra divdesmit dienu laikā pēc šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt personai lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera vai lidotāja-radiotelefona operatora apliecību ar attiecīga gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmi vai atteikt apliecības izsniegšanu.

92. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt apliecības izsniegšanu, ja:

92.1. nav iesniegts kāds no šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

92.2. nav izpildīti šo noteikumu 82.2., 82.3.apakšpunktā, 84., 86. un 88. punktā minētie nosacījumi.

93. Persona pirms lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera vai lidotāja-radiotelefona operatora apliecības saņemšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā kvīti par Civilās aviācijas aģentūras maksas pakalpojuma samaksu.

94. Lidotājs-stūrmanis, lidotājs-inženieris, lidotājs-radiotelefona operators pēc apliecības saņemšanas, lai pagarinātu iegūtā gaisa kuģa kvalifikācijas atzīmi ar attiecīgu gaisa kuģi 12 mēnešu laikā izpilda vienu no šādiem nosacījumiem:

94.1. veic ne mazāk kā 10 maršruta lidojumus;

94.2. veic vienu maršruta lidojumu kopā ar Civilās aviācijas aģentūras nozīmētu eksaminētāju un nokārto lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi ar attiecīga tipa trenažieri vai gaisa kuģi.

8. Prasības instruktora kvalifikācijas

atzīmes iegūšanai un pagarināšanai

95. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās instruktora kvalifikācijas atzīmes var iegūt persona, kura:

95.1. sasniegusi 18 gadu vecumu;

95.2. ieguvusi attiecīgu lidojumu apkalpes locekļa apliecību ar atbilstošu kvalifikācijas atzīmi;

95.3. pabeigusi Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu attiecīgu instruktora mācību kursu;

95.4. nokārtojusi teorētisko eksāmenu un praktisko eksāmenu (lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi).

96. Amatierpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (A) SEPL, LAPL (A) SEPS, LAPL (ULAL) vai LAPL (ULAS) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja atbilst šādām prasībām:

96.1. pabeigta 50 stundu lidojumu instruktora teorētiskā mācību programma (ieskaitot pirmsmācību un mācību kontroles testus);

96.2. apgūta 25 stundu lidojumu instruktora mācību metodikas programma;

96.3. veikti 15 stundas mācību lidojumi (ne vairāk kā trīs stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī) attiecīga tipa vai klases lidmašīnā lidojumu instruktora uzraudzībā;

96.4. veiktas trīs stundas mācību lidojumi (ne vairāk kā divas stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī) viendzinēju virzuļu lidmašīnā atbilstoši konvencijas 2. pielikumā minētajiem instrumentālo lidojumu noteikumiem;

96.5. veiktas ne mazāk kā 200 lidojumu stundas pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas, no kurām ne mazāk kā 150 lidojumu stundas ir veiktas kapteiņa statusā, tajā skaitā:

96.5.1. 20 stundas maršrutu lidojumi ar viendzinēja virzuļu lidmašīnu vai sertificētu motoplanieri;

96.5.2. 30 lidojumu stundas ar viendzinēja virzuļu lidmašīnu, no kurām piecas stundas veiktas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms lidojumu instruktora kvalifikācijas iegūšanas profesionālās atbilstības līmeņa pārbaudes.

97. Amatierpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja atbilst šādām prasībām:

97.1. pabeigta 50 stundu lidojumu instruktora teorētiskā mācību programma (ieskaitot pirmsmācību un mācību kontroles testus);

97.2. apgūta 25 stundu lidojumu instruktora mācību metodikas programma;

97.3. veikti 25 stundas mācību lidojumi (ne vairāk kā piecas stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī) ar attiecīga tipa helikopteru lidojumu instruktora uzraudzībā;

97.4. veikti 10 stundas mācību lidojumi (ne vairāk kā piecas stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī) ar viendzinēju virzuļu helikopteru atbilstoši konvencijas 2.pielikumā minētajiem instrumentālo lidojumu noteikumiem;

97.5. veiktas ne mazāk kā 250 lidojumu stundas pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas, no kurām ne mazāk kā 200 lidojumu stundas ir veiktas kapteiņa statusā, to skaitā:

97.5. 1. 20 stundu maršruta lidojumi ar viendzinēja virzuļu helikopteru;

97.5.2. 15 lidojumu stundas ar attiecīga tipa helihopteru.

98. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis attiecīgu apliecību ar LAPL (S), LAPL (HG), LAPL (MHG) vai SPL kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja atbilst šādām prasībām:

98.1. pabeigta 30 stundu lidojumu instruktora teorētiskā mācību programma (ieskaitot lidojumu instruktora mācību metodiku un kontroles testus);

98.2. veikti 10 stundas mācību lidojumi ar attiecīga tipa gaisa kuģi lidojumu instruktora uzraudzībā;

98.3. veikti 20 pacelšanās-nosēšanās manevri ar attiecīgu gaisa kuģi;

98.4. veiktas ne mazāk kā 100 lidojumu stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

96.5. veiktas ne mazāk kā 200 pacelšanās izmantojot šo noteikumu 40.punktā minētās pacelšanās metodes;

98.6. veiktas ne mazāk kā 30 lidojumu stundas ar sertificētu motoplanieri, ja amatierpilots vai privātpilots vēlas saņemt lidojumu instruktora kvalifikāciju uz motoplanieri.

99. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis attiecīgu apliecību ar LAPL (GYR), LAPL (B), BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja atbilst šādām prasībām:

99.1. pabeigta 30 stundu lidojumu instruktora teorētiskā mācību programma (ieskaitot lidojumu instruktora mācību metodiku un kontroles testus);

99.2. veikti trīs stundas mācību lidojumi ar attiecīgu gaisa kuģi lidojumu instruktora uzraudzībā;

99.3. veikti trīs pacelšanās-nosēšanās manevri ar attiecīgu gaisa kuģi;

99.4. veiktas ne mazāk kā 75 lidojumu stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;

99.5. veiktas ne mazāk kā 15 lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi.

100. Privātpilots, kurš ieguvis PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, var pretendēt uz lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja atbilst šādām prasībām:

100.1. pabeigta 125 stundu lidojumu instruktora teorētiskā mācību programma (ieskaitot lidojumu instruktora mācību metodiku un kontroles testus);

100.2. izpildīti 15 stundas mācību lidojumi dirižablī ar lidojumu instruktoru;

100.3. veikti piecu stundas mācību lidojumi dirižablī lidojumu instruktora uzraudzībā;

100.4. veiktas ne mazāk kā 500 lidojumu stundas kapteiņa statusā, no kurām 400 lidojumu stundas kapteiņa statusā pēc komercpilota apliecības saņemšanas.

101. Šo noteikumu 96.1., 97.1., 98.1., 99.1. un 100.1.apakšpunktā noteikto teorētisko stundu skaitu var samazināt līdz 20 stundām, ja lidojumu apkalpes loceklim ir lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīme lidojumiem ar kādas citas kategorijas vai tipa gaisa kuģi.

102. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu piešķirt amatierpilotam vai privātpilotam lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja tas atbilst šo noteikumu 94., 96., 97., 98., 99. vai 100.punkta prasībām.

103. Lidojumu apkalpes loceklim, kas ieguvis lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmi pirmo reizi, piemēro šādus ierobežojumus:

103.1. nav tiesības dot atļauju studentpilotam veikt pirmo patstāvīgo lidojumu;

103.2. nav tiesības dot atļauju studentpilotam veikt pirmo patstāvīgo maršruta lidojumu.

104. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 103.punktā minētos ierobežojumus atceļ, ja Civilās aviācijas aģentūras nozīmēta lidojumu instruktora vadībā lidojumu instruktors, kuram ir amatierpilota vai privātpilota apliecība ar:

104.1. LAPL (A) SEPL, LAPL (A) SEPS, vai LAPL (TMG) kvalifikācijas atzīmi, ir novadījis studentpilotiem ne mazāk kā 50 mācību lidojumu stundas ar viendzinēju virzuļu lidmašīnu vai sertificētu motoplanieri un uzraudzījis ne mazāk kā 25 studentpilota patstāvīgos lidojumus;

104.2. LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, ir novadījis studentpilotiem ne mazāk kā 50 mācību lidojumu stundas ar helikopteri un uzraudzījis ne mazāk kā 25 studentpilota patstāvīgos mācību lidojumus;

104.3. LAPL (S), LAPL (HG), LAPL (MHG) vai SPL kvalifikācijas atzīmi, ir novadījis studentpilotiem ne mazāk kā 15 mācību lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi un uzraudzījis ne mazāk kā 25 pacelšanās, kuras veicis studentpilots, izmantojot šo noteikumu 40.punktā noteiktās pacelšanās metodes;

104.4. LAPL (GYR), LAPL (B), PPL (As), BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi ir novadījis ne mazāk kā 15 mācību lidojumu stundas studentpilotiem un uzraudzījis ne mazāk kā 25 pacelšanās-nolaišanās manevrus, kuras veicis studentpilots, ar attiecīgās kategorijas gaisa kuģi.

105. Amatierpilots, kurš ieguvis LAPL (A) SEPL, LAPL (A) SEPS, LAPL (ULAL), LAPL (ULAS) vai LAPL (H) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikāciju kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai par lidojumu eksaminētāja nozīmēšanas, veic ne mazāk kā 45 mācību lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, no kurām 15 mācību lidojumu stundas veiktas pēdējo 12 mēnešu laikā.

106. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis LAPL (S), LAPL (HG), LAPL(MHG) vai SPL kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikāciju kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai par lidojumu eksaminētāja nozīmēšanas,  veic ne mazāk kā 30 mācību lidojumu stundas un 60 pacelšanās ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, no kurām 15 mācību lidojumu stundas un 20 pacelšanās veiktas pēdējo 12 mēnešu laikā.

107. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis LAPL (GYR), LAPL (B), BPL (S), BPL (M) vai BPL (L) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikāciju kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai par lidojumu eksaminētāja nozīmēšanas,  veic ne mazāk kā sešas mācību lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, no kurām divas mācību lidojumu stundas veiktas pēdējo 12 mēnešu laikā.

108. Privātpilots, kurš ieguvis PPL (As) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora kvalifikāciju, kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai par lidojumu eksaminētāja nozīmēšanas, veic ne mazāk kā 20 mācību lidojumu stundas ar dirižabli, no kurām:

108.1. sešas mācību lidojumu stundas veiktas pēdējo 12 mēnešu laikā;

108.2. 10 mācību lidojumu stundas veiktas atbilstoši konvencijas 2.pielikumā minētajiem instrumentālo lidojumu noteikumiem, ja lidojumu instruktora kvalifikācija ir papildināta ar instrumentālo lidojumu kvalifikāciju.

109. Papildu šo noteikumu 105., 106., 107. un 108.punktā minētajām prasībām lidojumu instruktors ne retāk kā vienu reizi:

109.1. 12 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas, apmeklē lidojumu instruktoru semināru vai nokārto lidojumu instruktora praktisko eksāmenu;

109.2. 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas, nokārto lidojumu instruktora praktisko eksāmenu.

110. Lidojumu apkalpes loceklis lidojumu instruktora kvalifikāciju var atjaunot, ja kopš lidojumu instruktora kvalifikācijas derīguma termiņa beigām nav pagājuši vairāk kā 12 mēneši un ir izpildīts šo noteikumu 109.1.apakšpunktā minētais nosacījums.

111.	Lidotājs-stūrmanis, lidotājs-inženieris, lidotājs-radiotelefona operators var iegūt instruktora kvalifikāciju, ja atbilst šādām prasībām:

111.1 veiktas ne mazāk kā 1500 lidojumu stundas savā specialitātē (lidotājs-stūrmanis, lidotājs-inženieris) vai 1000 lidojumu stundas (lidotājs-radiotelefona operators);

111.2. pabeigta Civilās aviācijas aģentūras apstiprināta 25 stundas tipa gaisa kuģa instruktora teorētiskā mācību programma (ieskaitot mācību metodiku un kontroles testus);

111.3. apgūta Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu 20 stundas mācību lidojumu programma gaisa kuģī vai atbilstošā trenažierī instruktora vadībā;

111.4. novadītas ne mazāk kā trīs mācību lidojuma stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi vai trenažieri, pildot instruktora pienākumus saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātas mācību programmu, kopā ar Civilās aviācijas aģentūras nozīmēta instruktoru.

112. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu piešķirt lidotājam-stūrmanim, lidotājam-inženierim un lidotājam-radiotelefona operatoram attiecīgu instruktora kvalifikāciju, ja viņš atbilst šo noteikumu 111.punkta prasībām.

113. Lidotājs-stūrmanis, lidotājs-inženieris, lidotājs-radiotelefona operators, lai pagarinātu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, 12 mēnešu laikā pirms instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām, attiecīga tipa gaisa kuģa mācību programmas ietvaros izpilda vienu no šādām prasībām:

113.1. novada vismaz vienu trenažiera sesiju (ne mazāk kā trīs stundu apjomā);

113.2. novada vismaz vienu mācību lidojuma stundu ar gaisa kuģi, veicot ne mazāk kā divas pacelšanās-nosēšanās manevrus;

113.3. apgūst Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu instruktoru kvalifikācijas uzturēšanas mācību programmu.

114. Lidotājs-stūrmanis, lidotājs-inženieris, lidotājs-radiotelefona operators var atjaunot instruktora kvalifikācijas atzīmi, ja atbilst šādām prasībām:

114.1. 12 mēnešu laikā pēc instruktora kvalifikācijas termiņa beigām veikti ne mazāk kā 30 maršruta lidojumi, veicot pacelšanās-nosēšanās manevrus un attiecīga gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa pienākumus ar attiecīga vai līdzīga (to saskaņojot ar Civilās aviācijas aģentūru) tipa gaisa kuģi. Ne vairāk kā 15 maršruta lidojumi var būt veikti lidojumu trenažierī;

114.2. apgūta Civilās aviācijas aģentūras apstiprināta instruktoru kvalifikācijas atjaunošanas programma;

114.3. novadītas ne mazāk kā trīs mācību lidojuma stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi vai trenažierī, pildot instruktora pienākumus saskaņā ar gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes mācību programmu Civilās aviācijas aģentūras nozīmēta instruktora uzraudzībā.

115. Lidotājs-stūrmanis, lidotājs-inženieris, lidotājs-radiotelefona operators, kas ir ieguvis instruktora kvalifikācijas atzīmi noteikta tipa gaisa kuģī, var saņemt instruktora kvalifikāciju cita tipa gaisa kuģī, ja atbilst šādām prasībām:

115.1. 12 mēnešu laikā pirms instruktora kvalifikācijas cita tipa gaisa kuģim pieprasīšanas veikti vismaz 15 maršruta lidojumi, veicot pacelšanās-nosēšanās manevrus un attiecīga gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļa pienākumus ar attiecīga vai līdzīga (to saskaņojot ar Civilās aviācijas aģentūru) gaisa kuģa tipu. Ne vairāk par septiņiem lidojumiem var būt veikti lidojumu trenažierī;

115.2. apgūta Civilās aviācijas aģentūras apstiprināta 20 stundu mācību lidojumu programma ar gaisa kuģi vai atbilstošu trenažieri instruktora  vadībā;

115.3. novadītas ne mazāk kā trīs mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi vai trenažieri, pildot instruktora pienākumus saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu mācību programmu, Civilās aviācijas aģentūras nozīmēta instruktora uzraudzībā.

9. Teorētisko eksāmenu kārtošana

116. Persona, kura pretendē uz lidojumu apkalpes locekļa apliecību vai lidojumu apkalpes loceklis, kas pretendē uz jaunu kvalifikācijas atzīmi (turpmāk – pretendents), ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc sertifikāta saņemšanas par attiecīgā mācību kursa teorētiskās programmas pabeigšanu, Civilās aviācijas aģentūrā kārto teorētiskos eksāmenus šādos priekšmetos:

116.1. civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti;

116.2. vispārīgās zināšanas par gaisa kuģi;

116.3. cilvēka veiktspēja un ierobežojumi, apdraudējumu un kļūdu pārvaldība;

116.4. gaisa kuģa lidojuma principi;

116.5. gaisa kuģa ekspluatācijas procedūras;

116.6. gaisa kuģa raksturojumi, centrēšana un lidojuma plānošana;

116.7. meteoroloģija;

116.8. vispārējā navigācija un radionavigācija;

116.9. radiosakari (VFR, IFR).

117. Šo noteikumu 116.punktā minēto teorētisko eksāmenu saturu un apjomu, ņemot vērā, uz kādu apliecību un kvalifikācijas atzīmi pretendents pretendē, katrā priekšmetā nosaka Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar konvencijas 1.pielikuma prasībām.

118. Šo noteikumu 116.punktā minētos teorētiskos eksāmenus pretendents kārto ne vairāk kā sešās sesijās 18 mēnešu laikā no pirmās teorētiskā eksāmena dienas. Vienā teorētiskā eksāmena sesijā atļauts kārtot teorētisko eksāmenu par vienā vai vairākos eksāmena priekšmetos.

119. Pretendents ne mazāk kā piecas darba dienas pirms plānotā teorētiskā eksāmena kārtošanas dienas, saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru teorētiskā eksāmena kārtošanas laiku un priekšmetus.

120. Pretendents teorētisko eksāmenu var kārtot latviešu vai angļu valodā.

121. Teorētiskajā eksāmenā pretendents testa veidā atbild uz noteiktu jautājumu skaitu noteiktā laika posmā (3.pielikums) katrā šo noteikumu 116.punktā minētā priekšmetā, atbilstoši savai kvalifikācijai. Katrs pretendents teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības.

122. Civilās aviācijas aģentūra eksāmena rezultātus pretendentam paziņo rakstiski piecu darba dienu laikā no eksāmena kārtošanas dienas.

123. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendentam ir ne mazāk kā 75 procenti pareizu atbilžu katrā priekšmetā.

124. Pretendents, kurš sešās sesijās nav nokārtojis visus šo noteikumu 116.punktā minētos eksāmenu priekšmetus vai kādu no minētajiem eksāmena priekšmetiem nav nokārtojis četrās reizēs pēc kārtas, atkārtoti apgūst savai kvalifikācijai atbilstošo mācību kursa teorētisko daļu Civilās aviācijas aģentūras noteiktā apjomā un atkārtoti kārto teorētisko eksāmenu visos priekšmetos.

125. Teorētiskā eksāmena rezultāti ir derīgi 24 mēnešu laikā no pēdējā eksāmena priekšmeta nokārtošanas dienas.

10. Praktiskā eksāmena kārtošana

126. Pretendents praktisko eksāmenu kārto, ja saņēmis sertifikātu par attiecīgas mācību kursa lidojumu programmas pabeigšanu un nokārtojis šo noteikumu 116.punktā minēto teorētisko eksāmenu. Praktisko eksāmenu kārto ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc minētā sertifikāta saņemšanas.

127. Praktisko eksāmenu pretendents kārto ar tādu gaisa kuģi, ar kādu veikti mācību lidojumi.

128. Pretendents ne mazāk kā piecas darba dienas pirms plānotā teorētiskā eksāmena kārtošanas dienas, saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru praktiskā eksāmena kārtošanas laiku un lidojuma maršrutu.

129. Pretendents pirms praktiskā eksāmena kārtošanas Civilās aviācijas aģentūras nozīmētajam lidojumu eksaminētājam uzrāda šādus dokumentus:

129.1. personu apliecinošu dokumentu;

129.2. lidotāja dienasgrāmatu;

129.3. pirmās vai otrās klases veselības apliecību vai šo noteikumu noteiktajos gadījumos B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja medicīnisko uzziņu;

129.4. studentpilota vai lidojumu apkalpes locekļa apliecību;

129.5. sertifikātus par attiecīga mācību kursa teorētiskās daļas un lidojumu programmas pabeigšanu;

129.6. apliecinājumu par teorētisko zināšanu eksāmena nokārtošanu Civilās aviācijas aģentūrā.

130. Praktiskais eksāmens sastāv no šādiem posmiem (3.pielikums):

130.1. mutisks eksāmens pirms lidojuma, ja lidojumu eksaminētājs uzskata to par nepieciešamu;

130.2. pirmslidojuma sagatavošanās;

130.3. pirmslidojuma pārbaudes;

130.4. pārbaudes lidojums ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, pildot gaisa kuģa kapteiņa, lidotāja-stūrmaņa, lidotāja-inženiera vai lidotāja-radiooperatora pienākumus un uzdevumus (manevrus), kas nepieciešami kvalifikācijas atzīmes iegūšanai;

130.5. maršruta lidojums, ja tāds nepieciešams attiecīgas kvalifikācijas atzīmes iegūšanai;

130.6. pēclidojuma novērtēšana (atestācija).

131. Šo noteikumu 130.4. un 130.5.apakšpunktā minētos eksāmena posmus var apvienot viena lidojuma laikā.

132. Pretendents praktiskā eksāmena pirmslidojuma sagatavošanās posmā:

132.1. iegūst un izvērtē informāciju par meteoroloģisko apstākļu atbilstību plānotā lidojuma veikšanai;

132.2. veic aeronavigācijas situācijas analīzi;

132.3. iesniedz lidojumu plānu gaisa satiksmes vadības dienestam, ja attiecīgā lidojuma veikšanai ir nepieciešams lidojuma plāns;

132.4. pārbauda gaisa kuģa tehnisko stāvokli un gaisa kuģī nepieciešamo dokumentāciju.

133. Ja pretendents izpilda visus šo noteikumu 132.punktā minētos uzdevumus, eksaminētājs atļauj pretendentam veikt pārbaudes lidojumu.

134. Pārbaudes lidojums ir sadalīts vairākās daļās. Pārbaudes lidojuma katras daļas laikā pretendents izpilda noteiktos uzdevumus (manevrus). Katru uzdevumu atļauts izpildīt ne vairāk kā divas reizes, lai tas tiktu uzskatīts par nokārtotu. Praktiskais eksāmens ir jānokārto sešu mēnešu laikā no pirmā praktiskā eksāmena uzdevuma uzsākšanas dienas.

135. Katra pārbaudes lidojumu daļa ir uzskatāma par nokārtotu, ja ir izpildīti visi tās uzdevumi un pretendents ir apliecinājis, ka spēj:

135.1. pilotēt gaisa kuģi (darboties apkalpes sastāvā) atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai;

135.3. apzināt iespējamos apdraudējumus un novērst pieļautās kļūdas;

135.4. izpildīt visus lidojuma uzdevumus (manevrus);

135.5. lidojumā sekmīgi izmantot pieejamo aeronavigācijas informāciju;

135.6. vadīt gaisa kuģi tā, lai nodrošinātu visu procedūru un manevru sekmīgu izpildi;

135.7. gatavojoties lidojumam un lidojuma laikā pārliecinoši komunicēt ar citiem gaisa kuģa apkalpes locekļiem un gaisa satiksmes vadības dienestiem.

136. Ja pretendents pārbaudes lidojumu laikā nenokārto:

136.1. vienu no praktiskā eksāmena daļām, tad pretendents atkārtotā praktiskā eksāmena laikā izpilda nenokārtoto pārbaudes lidojuma daļu;

136.2. divas vai vairāk daļas, tad pretendents atkārtoti kārto visu praktisko eksāmenu.

137. Pretendents, kas praktisko eksāmenu nav nokārtojis divās reizēs, to var kārtot atkārtoti, ja apgūta papildu mācību lidojumu programma Civilās aviācijas aģentūras noteiktā apjomā.

11.Noslēguma jautājums

138. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents	V. Dombrovskis

Satiksmes ministrs 	U. Augulis

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs	U. Augulis

Vīza: Valsts sekretārs 	A. Matīss

10.11.2010. 10:00

8400

I. Lieģe, 67830951;

Inese.Liege@latcaa.gov.lv

L. Plūme, 67507903;

Lauris.Plume@latcaa.gov.lv