2011.gada 1. februārī	Noteikumi Nr. 93

Rīgā	(prot. Nr. 7   16.§)

Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un 
tehniskajām prasībām to darbībai

Izdoti saskaņā ar

Elektronisko sakaru likuma 54.panta otro daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību, tehniskās prasības speciālo radiolīdzekļu darbībai un elektromagnētiskā izstarojuma ierobežošanai, objektus un gadījumus, kuros valsts aizsardzības un drošības vajadzībām var izmantot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.

II. Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas pamatprasības un kārtība

2. Speciālo radiolīdzekļu izmantošana nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un radīt personām materiālu kaitējumu.

3. Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas apjoms un intensitāte nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai nedrīkst pārsniegt attiecīgajam valsts drošības apdraudējuma veidam un bīstamības pakāpei nepieciešamo apmēru.

4. Speciālo radiolīdzekļu izmantošana var būt īslaicīga vai pastāvīga.

5. Īslaicīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu, lai nodrošinātu ārvalstu augsta ranga amatpersonu drošību ierobežotās pasākumu norises vietās, eskortēšanas maršrutos vai citās nepieciešamajās vietās un novērstu terorisma vai diversijas aktus, nosaka un par to atbild valsts drošības iestādes (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Drošības policija).

6. Pastāvīga speciālo radiolīdzekļu izmantošana atļauta ieslodzījuma vietās un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās. To nodrošina attiecīgi Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija pēc tam, kad Elektronisko sakaru direkcijā (turpmāk – direkcija) saņemts pozitīvs atzinums par elektromagnētiskās saderības novērtēšanu speciālā radiolīdzekļa izmantošanai (turpmāk – atzinums).

7. Pastāvīga speciālā radiolīdzekļa izmantošana nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus ārpus ieslodzījuma vietām un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām.

8. Pastāvīga speciālā radiolīdzekļa izmantošana nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus ārpus frekvenču joslām, kurās ir atļauta speciālā radiolīdzekļa darbība.

9. Lai saņemtu atzinumu speciālā radiolīdzekļa izmantošanai, direkcijā iesniedz atzinuma pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums). Pieprasījumam pievieno:

9.1. rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;

9.2. pilnvaru (ja jautājumus kārto pilnvarotā persona);

9.3. informāciju par speciālā radiolīdzekļa veidu, tipu, modeli, komplektāciju un izgatavotāju;

9.4. informāciju par plānoto darba frekvenču joslu;

9.5. speciālā radiolīdzekļa un tā izmantošanas vietas aprakstu;

9.6. informāciju par plānoto speciālā radiolīdzekļa izstarotās jaudas līmeni;

9.7. informāciju par antenas maksimālā izstarojuma azimutu;

9.8. informāciju par virziena diagrammas galvenā maksimuma platumu horizontālajā un vertikālajā plaknē –3 dB līmenī;

9.9. informāciju par plānoto datumu, kurā tiks uzsākta speciālā radiolīdzekļa izmantošana;

9.10. ražotāja noteiktos radioiekārtas uzstādīšanas un izmantošanas nosacījumus un darbības aprakstu;

9.11. informāciju par jaudas regulēšanas diapazonu, ja jauda ir regulējama;

9.12. informāciju par ārpusjoslas izstarojumu līmeni;

9.13. informāciju par normatīvajiem aktiem un tehniskajām specifikācijām, kurās noteiktajām prasībām atbilst speciālais radiolīdzeklis un saskaņā ar kurām veikti speciālā radiolīdzekļa parametru mērījumi;

9.14. pēc direkcijas pieprasījuma – citu informāciju, kas saistīta ar speciālā radiolīdzekļa izmantošanu.

10. Par pieprasījumā iekļauto tehnisko parametru atbilstību šo noteikumu prasībām atbild pieprasījuma iesniedzējs.

11. Direkcija izskata pieprasījumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Šo termiņu var pagarināt, rakstiski informējot pieprasījuma iesniedzēju par pieprasījuma izskatīšanas termiņa pagarinājuma iemesliem.

12. Izskatot pieprasījumu, direkcija veic atzinuma sniegšanai nepieciešamos elektromagnētiskās saderības mērījumus.

13. Pirms atzinuma saņemšanas speciālo radiolīdzekli atļauts ieslēgt tikai mērījumu veikšanai pēc direkcijas pieprasījuma.

14. Direkcija izskata pieprasījumu, izvērtē elektromagnētiskās saderības mērījumu rezultātus un, ja elektromagnētiskās saderības nosacījumi ir izpildīti, sniedz pozitīvu atzinumu. Ja konstatētas nepilnības, direkcija atsaka speciālā radiolīdzekļa izmantošanas uzsākšanu līdz nepilnību novēršanai.

15. Pēc speciālā radiolīdzekļa izmantošanas uzsākšanas direkcija, ja nepieciešams, veic atkārtotus elektromagnētiskās saderības mērījumus.

16. Pieprasījuma izskatīšana un elektromagnētiskās saderības pārbaudes un mērījumi ir direkcijas maksas pakalpojumi.

17. Pēc pozitīva atzinuma sniegšanas direkcija par to rakstiski paziņo atzinumā minētajās frekvenču joslās strādājošajam elektronisko sakaru komersantam, norādot speciālā radiolīdzekļa izmantošanas vietu un atļautās frekvenču joslas.

18. Par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas atbilstību šo noteikumu prasībām atbild attiecīgi Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija.

19. Speciālā radiolīdzekļa izmantošanu pārtrauc, ja:

19.1. nav izpildītas šo noteikumu 2., 7. vai 8.punktā minētās prasības;

19.2. nav izpildītas šo noteikumu III nodaļā minētās prasības.

20. Ja direkcija, pārbaudot pieteikumu par kaitīgajiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā vai citu radiosakaru darbībā ārpus ieslodzījuma vietām vai Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām, konstatē, ka radiotraucējumu avots ir speciālais radiolīdzeklis, tā pieņem lēmumu par speciālā radiolīdzekļa darbības pārtraukšanu līdz radiotraucējumu novēršanai.

21. Ja radiosakari tiek ierobežoti, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija nodrošina, lai attiecīgajā teritorijā tiktu izvietota attiecīga paskaidrojoša informācija.

III. Tehniskās prasības pastāvīgai speciālo radiolīdzekļu darbībai

22. Pastāvīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu drīkst noteikt tikai šajā punktā minētajās frekvenču joslās, un speciālo radiolīdzekļu radītais traucējošā signāla līmenis (PSRL), mērot ar 0dBi pastiprinājuma antenu un savienojošo kabeli ar 0dB vājinājumu, ārpus ieslodzījuma vietas un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas teritorijas nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

| Nr. p.k. | Radiosakaru sistēma | Frekvenču joslas (MHz) | PSRL (dBm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CDMA 450 CDMA 900 | 460–467,5 915–921 | –105 |
| 2. | GSM 900 GSM 1800 | 921–925 925–935 935–960 1805–1880 | –106 |
| 3. | UMTS 900 UMTS 1800 UMTS 2100 | 925–935 935–960 1805–1880 1900–1920 2110–2170 | –110 |
| 4. | UMTS/IMT | 2500–2690 | –110 |

23. Ja šo noteikumu 22.punktā minētajās frekvenču joslās darbojas vairākas radiosakaru sistēmas, piemēro izmantotajām radiosakaru sistēmām atbilstošu PSRL vērtību ar augstākām prasībām.

24. Speciālā radiolīdzekļa jaudas līmenis ārpus frekvenču joslām, kurās paredzēta speciālā radiolīdzekļa darbība, nedrīkst pārsniegt šādas normas:

| Nr. p.k. | Frekvences, kurās veic mērījumus | Maksimāli pieļaujamā izstarojumu jauda | Mēruztvērēja izšķiršanas josla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 MHz līdz 1000 MHz | –36 dBm | 100 kHz |
| 2. | 1 GHz līdz F x 5, kur F ir speciālā radiolīdzekļa augstākā frekvence, kurā paredzēta tā darbība | –30 dBm | 1 MHz |

25. Traucējumu spriegumam uz speciālā radiolīdzekļa līdzstrāvas barošanas spailēm (piemēro, ja iekārtas barošanas kabeļa garums pārsniedz trīs metrus) un maiņstrāvas barošanas spailēm jāatbilst šādām normām:

| Nr. p.k. | Frekvences, kurās veic mērījumus | Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV) | Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV) | Mēruztvērēja izšķiršanas josla (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,15–0,5 MHz | 66–56 (līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei) | 56–46 (līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei) | 9 |
| 2. | 0,5–5 MHz | 56 | 46 | 9 |
| 3. | 5–30 MHz | 60 | 50 | 9 |

26. Speciālā radiolīdzekļa izstarojumiem frekvencēs no 30 MHz līdz 6 GHz (izņemot frekvences, kurās paredzēta iekārtas darbība) 10 m attālumā ir jāatbilst šādām normām:

| Nr. p.k. | Frekvences, kurās veic mērījumus | Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV/m) | Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV/m) | Maksimāli pieļaujamais galotnes līmenis dB (μV/m) | Mēruztvērēja izšķiršanas josla (kHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30–230 MHz | 30 | – | – | 120 |
| 2. | 230–1000 MHz | 37 | – | – | 120 |
| 3. | 1–3 GHz | – | 50 | 70 | 1000 |
| 4. | 3–6 GHz | – | 54 | 74 | 1000 |

Piezīme. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zem 500 MHz, mērījumus veic tikai līdz 2 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zem 1 GHz, mērījumus veic tikai līdz 5 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence (F) ir virs 1 GHz, mērījumus veic tikai līdz F x 5 GHz vai 6 GHz frekvencei.

27. Speciālā radiolīdzekļa atbilstību šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā minētajām prasībām novērtē, veicot pārbaudes saskaņā ar metodiku, kas atbilst Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) vai Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) rekomendācijām.

Ministru prezidents	V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs 	U.Augulis