1.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada      noteikumiem Nr.

Degvielas (energoresursu) patēriņa normas aprēķina metodika

1. Ja nav zināma konkrēta autobusa (markas un modeļa) izgatavotājrūpnīcas noteiktā degvielas patēriņa norma (100 km nobraukumam), degvielas patēriņa normu nosaka eksperimentāli atbilstoši šā pielikuma metodikai.

2. Degvielas patēriņa normu autobusiem nosaka atbilstoši šādai metodikai:

2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

2.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc noteiktu daudzumu kilometru (apmēram 200–500 km) un atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1);

2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un pieraksta ielieto degvielas daudzumu (A).

3. Degvielas patēriņa normu (100 km nobraukumam) atbilstoši šā pielikuma 2.punktā minētajai metodikai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

| Degvielas patēriņš (litri/100 km) = | A | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | B1 – B |  |

4. Degvielas patēriņa normu var noteikt eksperimentāli, ja autobuss aprīkots ar speciālām degvielas patēriņa iekārtām (ierīcēm).

5. Degvielas patēriņa normu nosaka, ievērojot sezonalitāti (vasaras un ziemas periodam), kā arī ņemot vērā ceļu stāvokli, ceļu seguma tipu un citus apstākļus.

6. Energoresursu (elektroenerģijas vai citu enerģijas avotu) patēriņa normu nosaka, izmantojot transportlīdzeklī (elektrotransportā) uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

| Patēriņa norma (kWh/10 tūkst. t-km bruto) = | Patēriņš (kWh) | x 10, kur |
| --- | --- | --- |
|  | Tūkst. t-km bruto |  |

| Tūkst. t-km bruto = | vagonu km x vagonu masa tonnās |
| --- | --- |
|  | 1000 |

7. Degvielas patēriņa normu dīzeļvilcieniem nosaka, izmantojot transportlīdzeklī uzstādītas kontrolierīces (mērierīces) vai vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

| Patēriņa norma (litri/10 tūkst. t-km bruto) = | Patēriņš (litri) | x 10, kur |
| --- | --- | --- |
|  | Tūkst. t-km bruto |  |

| Tūkst. t-km bruto = | vagonu km x vagonu masa tonnās |
| --- | --- |
|  | 1000 |

8. Visus aprēķinus un darbības, ko veic degvielas vai energoresursu patēriņa normas noteikšanai eksperimentāli, dokumentē pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

Satiksmes ministrs							A.Ronis

Vīza:

Valsts sekretārs							A.Matīss

16.04.2012.

I.Puķīte

287

Tālr.:67028323, fakss: 67028304

Ilona.pukite@sam.gov.lv