2.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 19.jūnija

noteikumiem Nr.415

Riņķa darbības aeronavigācijas iekārtas aizsargjoslas tuvās un tālās ietekmes zonas platības aprēķināšanas parametri

1. Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumu Nr.415 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem" (turpmāk – noteikumi) 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. un 2.1.6.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtu aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

1.tabula

| Aeronavigācijas iekārtas tips | Tuvās ietekmes zonu parametri | Tālās ietekmes zonu parametri |
| --- | --- | --- |
|  | rādiuss (r – cilindrs) (m) | alfa (a – konuss) (˚) | rādiuss (R – konuss) (m) | rādiuss (j – cilindrs) (m) (piemēro tikai vēja ģenerators) | cilindra (j) augstums (h – augstums) (m) (piemēro tikai vēja ģenerators) | konusa pamati un cilindra asis |
| Tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) | 300 | 1,0 | 3000 | – | – | Antenas pamati zemes līmenī |
| Ļoti augstas frekvences riņķa darbības radiobāka (VOR) | 600 | 1,0 | 3000 | 15000 | 52 | Antenas sistēmas centrs zemes līmenī |
| Radiopeilētājs (DF) | 500 | 1,0 | 3000 | 10000 | 52 | Antenas pamati zemes līmenī |
| Radiomarķieri | 50 | 20,0 | 200 | – | – | Antenas pamati zemes līmenī |
| Nevērstas darbības radiobāka (NDB) | 200 | 5,0 | 1000 | – | – | Antenas pamati zemes līmenī |
| Satelītu papildinājuma zemes sistēma (GBAS) | 400 | 3,0 | 3000 | – | – | Antenas pamati zemes līmenī |
| Satelītu papildinājuma zemes sistēmas (GBAS) ļoti augstas frekvenču pārraides (VDB) stacija | 300 | 0,9 | 3000 | – | – | Antenas pamati zemes līmenī |
| Satelītu papildinājuma zemes sistēmas (GBAS) ļoti augstas frekvences pārraides (VDB) stacijas novērošanas stacija | 400 | 3,0 | 3000 | – | – | Antenas pamati zemes līmenī |

2. Noteikumu 2.1.7.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtu aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

2.tabula

| Aeronavigācijas iekārtas tips | Tuvās ietekmes zonu parametri | Tālās ietekmes zonu parametri |
| --- | --- | --- |
|  | rādiuss (r – cilindrs) (m) | alfa (a – konuss) (˚) | rādiuss (R – konuss) (m) | konusa pamati |
| Ļoti augstas frekvences (VHF) aeronavigācijas nodrošinājuma sakaru stacija (primārās novērošanas radiolokators (PSR) un sekundārās novērošanas radiolokators (SSR)) | 300 | 1,0 | 2000 | Antenas augstums virs zemes līmeņa |

3. Noteikumu 2.1.8. un 2.1.9.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtu aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

3.tabula

| Aeronavigācijas iekārtas tips | Tuvās ietekmes zonu parametri | Tālās ietekmes zonu parametri |
| --- | --- | --- |
|  | rādiuss (r – cilindrs) (m) | alfa (a – konuss) (˚) | rādiuss (R – konuss) (m) | konusa pamati |
| Primārās novērošanas radiolokators (PSR) | 500 | 0,25 | 15000 | Antenas augstums virs zemes līmeņa |
| Sekundārās novērošanas radiolokators (SSR) | 500 | 0,25 | 15000 | Antenas augstums virs zemes līmeņa |

Satiksmes ministrs 	A.Ronis