4.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 19.jūnija

noteikumiem Nr.415

Aeronavigācijas iekārtas darbības tuvās un tālās ietekmes zonas

aprēķināšanas parametri

Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumu Nr.415 "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem" 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktā minēto aeronavigācijas iekārtas aizsargjoslas platību aprēķina pēc šādiem parametriem:

| Aeronavigācijas iekārtas tips | Tuvās ietekmes zonu parametri | Tālās ietekmes zonu parametri |
| --- | --- | --- |
|  | a attālums (m) | b attālums (m) | h attālums (m) | r rādiuss (m) | D attālums (m) | H augstums (m) | L attālums (m) | Ø leņķis (0) |
| Instrumentālās nosēšanās sistēma (ILS) (vienas frekvences kursa radiobāka (LLZ)) | Attālums līdz skrejceļa slieksnim | 500 | 70 | a+6000 | 50 | 10 | 2300 | 30 |
| Instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS) (divu frekvenču kursa radiobāka (LLZ)) | Attālums līdz skrejceļa slieksnim | 500 | 70 | a+6000 | 500 | 20 | 1500 | 20 |
| Instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS) glisādes radiobāka M-Tips (divas frekvences) | 800 | 50 | 70 | 6000 | 250 | 5 | 325 | 10 |
| Mikroviļņu nosēšanās sistēmas (MLS) azimuta bāka | Attālums līdz skrejceļa slieksnim | 20 | 70 | a+6000 | 600 | 20 | 1500 | 40 |
| Mikroviļņu nosēšanās sistēmas (MLS) augstumu bāka | 300 | 20 | 70 | 6000 | 200 | 20 | 1500 | 40 |
| Tāluma mērīšanas aprīkojums (DME) | Attālums līdz skrejceļa slieksnim | 20 | 70 | a+6000 | 600 | 20 | 1500 | 40 |

Satiksmes ministrs 	A.Ronis