11.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ________

noteikumiem Nr._____

Telpu grupas plānā:

- Attēlo:

  - sienas un tajās esošās ailas, sienu izvirzījumus, nišas, savietojot (projicējot) tās ar grīdas līmeni;

  - lodžijas, balkonus, terases, lieveņus;

  - stacionāras mūrētas krāsnis, kamīnus, pavardus, sildmūrus, apkures katlus un kolonnas (grīdas līmenī);

  - no stāva augšup ejošo kāpņu laida kontūras, pakāpienus, pandusus un eskalatorus, izņemot to kāpņu laida daļu, zem kuras atrodas atsevišķa iekštelpa ar telpas lielāko augstumu virs 1,6 m, ar bultu norādot augšupejošo virzienu;

  - no stāva lejupejošu kāpņu laida kontūras un pakāpienus, pandusus, eskalatorus norādot to augšupejošo virzienu (līmenī no apakšējā stāva grīdas līdz konkrētā stāva grīdai, bet neattēlojot to daļu, kas ir zem konkrētā stāva grīdas);

  - robežas starp telpas daļām, kas atšķiras ar augstumu zem un virs 1,6 m;

  - robežas starp telpas daļām grīdas līmenī ar atšķirīgu augstumu no 0,15 m, norādot augšupejošo virzienu;

  - lūku, jumta logu, izlietņu, dušu, vannu, podu, bidē un pisuāru atrašanās vietas, savietojot (projicējot) tās ar grīdas līmeni.

  - telpu grupas izvietojumu ēkā;

  - ēkai piegulošo ielu nosaukumus;

  - būves punktu un tā numuru;

  - tabulu ar virsrakstu „Būves punkta koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā” un tabulā trīs kolonas ar nosaukumiem „Būves punkta Nr.”, „x” un „y”.

- Ieraksta:

  - sienu garumus (noapaļotus līdz 0,01 m). Sienu garumu var neuzrādīt, ja tas neatšķiras no pretējās sienas vairāk par 0,02 m vai tas ir iegūstams no citiem izmēriem;

  - katras telpas kontūras iekšienē (daļskaitļa veidā) telpas numuru (skaitītājs) un platību grīdas līmenī (saucējs) ar noteiktību 0,1 m2, pēc iespējas to izvietojot telpas kontūras centrā;

  - telpu grupas kadastra apzīmējuma numura pēdējos trīs ciparus (apvelkot ar taisnstūri);

  - telpu grupai piešķirto numuru – adreses elementu (apvelkot ar apli);

  - tabulā būves punkta numuru un tā koordinātu x un y vērtības LKS-92 koordinātu sistēmā, noapaļotas līdz centimetram.

- Piemērs:

Tieslietu ministrs                                                                                       G.Bērziņš

Tieslietu ministrs                                                                                       G.Bērziņš

28.11.2011 17:01

310

A.Romānovs

67038658, andis.romanovs@vzd.gov.lv