14.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ___._________

noteikumiem Nr.___

Zemes robežu plāna saturs

- Zemes robežu plāna titullapā ir:

  - uzraksti:

    - Latvijas Republika;

1.1.2. Zemes robežu plāns;

1.2. zemes vienības kadastra apzīmējums un adrese, ja vietējā pašvaldība tādu piešķīrusi;

1.3. zemes robežu noteikšanas tiesiskā pamatojuma dokumenta pilns nosaukums, datums un numurs;

1.4. robežas uzmērīšanas datums un plāna mērogs;

1.5. zemes vienības platība, izteikta hektāros;

1.6.  rakstlaukums, kurā:

1.6.1. ierosinātājs ar savu parakstu apliecina, ka ir informēts par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbībām un rezultātiem;

1.6.2.  ja mērnieks atrodas darba tiesiskās attiecībās ar komersantu, tad var norādīt arī komersanta nosaukumu.

- Robežu plāna grafiskā attēlojuma pusē:

  - Zemes vienības robežas un robežpunktus, norādot to numurus;

  - attēlo koordinātu tīkla krustpunktus, vienam norādot koordinātu skaitliskās vērtības (m);

  - attēlo situācijas elementu, pa kuru noteikta robeža;

  - attēlo būves daļas, pa kurām noteikta robeža un būves, kuras šķeļ (šķērso) robeža, norādot attālumu no būves stūra līdz robežposmam. Būves kontūru zemes robežu plānā attēlo 10 mm aiz zemes vienības robežām;

  - ieraksta zemes vienības kadastra apzīmējumu;

  - pieraksta:

    - koordinātu sistēmas nosaukumu un projekcijas mēroga koeficientu;

    - robežposmiem starp apvidū nostiprinātiem robežpunktiem pieraksta attālumu bez projekcijas mēroga labojumiem metros (ar precizitāti līdz centimetram), Ja plāna grafiskajā daļā nav iespējams pārskatāmi attēlot attālumus starp apvidū nostiprinātiem robežpunktiem, tos apkopo tabulā, kurā norāda robežpunktu numurus. Apvidū nenostiprināto robežpunktu numurus atzīmē ar „*”;

3.7. ar lielajiem alfabēta burtiem un virziena bultiņām attēlo robežojošo zemes vienību maiņas vietas un sastāda robežojošo zemes vienību sarakstu, norādot to kadastra apzīmējumus un adresi, ja tāda ir;

3.8. pieraksta zemes vienības platību hektāros;

  - sastāda zemes vienības izvietojuma shēmu, kurā parāda zemes vienības atrašanās vietu;

  - pieraksta plāna mērogu, kā arī atsevišķus plāna fragmentu iznesumu mērogus;

  - pieraksta pie zemes vienības robežām esošu ielu nosaukumus;

  - izveido rakstlaukumu, kurā norāda:

    - mērnieka vārdu, uzvārdu, norādot sertifikāta numuru un derīguma termiņu;

    - mērnieka apliecinājumu, ka plāns izgatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada __.___________ noteikumiem Nr.____ „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”.  Apliecinājuma datums uzskatāms par plāna izgatavošanas datumu.

PARAUGS

Tieslietu ministrs								G.Bērziņš

Tieslietu ministrs								G.Bērziņš

05.12.2011 12:09

343

J.Brice

67038847, jana.brice@vzd.gov.lv