4.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ___._________

noteikumiem Nr.___

Zemes kadastrālās uzmērīšanas mērījumu precizitātes rādītāji

1.tabula

I. Robežpunktu noteikšanas precizitāte

| Precizitātes kategorija | Zemes vienības atrašanās vieta | Pieļaujamās standartnovirzes attiecībā pret ģeodēzisko tīklu (m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Robežzīmēm | Pa situācijas elementiem noteiktas robežas pagrieziena punktiem |
| 1. | Pilsēta | 0,03 | 0,2 |
| 2. | Ciems | 0,05 | 0,3 |
| 3. | Lauku apvidus | 0,10 | 0,5 |

2.tabula

II. Uzmērīšanas tīkla gājienu raksturojums

| Precizitātes kategorija | Pieļaujamais gājiena garums (km) | Pieļaujamie izlīdzināšanas labojumi | Pieļaujamās nesaistes gājienos un poligonos |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | leņķiem (sek.) | līnijām (mm) | leņķiem (sek.) | absolūtās (m) |
| 1. | 1,0 | 20 | 10 + 50 · | 12 · | 0,10 |
| 2. | 1,5 | 30 | 15 + 75 · | 15 · | 0,15 |
| 3. | 3,0 | 40 | 20 + 125 · | 30 · | 0,35 |

Piezīmes.

s – līnijas garums kilometros;

n – leņķu skaits gājienā vai poligonā.

Absolūto nesaisti aprēķina, izmantojot formulu:

, kur:

fx – koordinātu pieaugumu nesaiste pa X asi;

fy – koordinātu pieaugumu nesaiste pa Y asi.

3.tabula

III. Atkārtota koordinātu noteikšana

| Precizitātes kategorija | Pieļaujamās atšķirības (m) |
| --- | --- |
|  | Robežzīmēm | Pa situācijas elementiem noteiktas robežas pagrieziena punktiem |
| 1. | 0,12 | 0,8 |
| 2. | 0,20 | 1,2 |
| 3. | 0,40 | 2,0 |

4.tabula

IV. Pieļaujamās platību atšķirības

| Platība (ha) | līdz 0,50 | no 0,51 līdz 1,00 | no 1,01 līdz 5,00 | no 5,01 līdz 10,00 | no 10,01 līdz 50,00 | no 50,01 līdz 100 | vairāk par 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieļaujamā atšķirība (± %) | 3,00 | 2,30 | 1,80 | 1,50 | 1,25 | 1,05 | 1,00 |

Tieslietu ministrs								G.Bērziņš

Tieslietu ministrs								G.Bērziņš

07.12.2011 09:48

224

J.Brice

67038847, jana.brice@vzd.gov.lv