4.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ___._________

noteikumiem Nr.___

Projekta grafiskā daļa

I. Lietojamie apzīmējumi un specifikācija

| Nr. p.k. | Apzīmējuma apraksts | Apzīmējuma paraugs | Līmeņa nosaukums | Krāsa | Līnijas stils | Līnijas biezums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektētās teritorijas robeža |  | proj_zip | zaļa | 0 | 3 |
| 2. | Projektēto zemes vienību robežas |  | proj_zv | sarkana | 3 | 2 |
| 3. | Apgrūtinājuma robeža |  | Atbilstoši šī pielikuma 3.daļā noteiktajam paraugam | Nav noteikts | 4 | 1 |
| 4. | Apgrūtinājuma robežas mazos mērogos var parādīt kā līniju, tai pa vidu norādot tās platumu |  | Atbilstoši šī pielikuma 3.daļā noteiktajam paraugam | Nav noteikts | 4 | 1 |
| 5. | Robeža teritorijai, kura var kalpot par pamatu reālservitūta nodibināšanai |  | proj_serv | melna | 6 | 1 |
| 6. | Esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķu robeža |  | liet_merk | brūna | 5 | 1 |
| 7. | Krusts zemes vienības robežas dzēšanai |  | proj_dz | sarkana | 0 | 1 |
| 8. | Projektētās zemes vienības numurs, platība un sadalošā līnija |  | proj_nr | sarkana | 0 | 1 |
| 9. | Teksta pieraksts |  | text | melna | - | - |
| 10. | Tabulas līnijas, rāmji | ________ | ramis | melna | 0 | 1-2 |
| 11. | Uzmērīta zemes vienības, zemes vienības daļas robeža |  | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | Ierādītas zemes vienības robeža |  | 30 | 10 | 0 | 1 |
| 13. | Būves kontūra |  | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Kadastra apzīmējums |  | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Esošās zemes vienības robežpunkts, diametrs atbilstoši izdrukas mērogam 1mm |  | 10 | 0 | 0 | 0 |

II. Lietoto apzīmējumu krāsas

| Nr. p.k. | Lietojamā krāsa | Krāsu sadalījums RGB krāsu skalā (0–255) | Krāsu sadalījums CMY krāsu skalā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melna | 255, 255, 255 | 0 %, 0 %, 0 % |
| 2. | Zaļa | 0, 255, 0 | 100 %, 0 %, 100 % |
| 3. | Zila | 0, 255, 255 | 100 %, 0 %, 0 % |
| 4. | Sarkana | 255, 0, 0 | 0 %, 100 %, 100 % |
| 5. | Brūna | 210, 112, 0 | 17 %, 56 %, 100 % |

III. Apgrūtinājuma veida līmeņa nosaukuma pieraksta

paraugi

1. aizsargjoslas teritorijas gar dzelzceļu, pilsētās un ciemos pieraksta paraugs:

7312030401;

2. aizsargjoslas teritorijas ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju, gāzesvada diametrs līdz 300 mm pieraksta paraugs:

7312020101;

3. aizsargjoslas teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem pieraksta paraugs:

7312050601.

Tieslietu ministrs						  	       A.Štokenbergs

Tieslietu ministrs						  	       A.Štokenbergs

29.03.2011 16:07

341

V.Dombrovskis

67038632, valdis.dombrovskis@vzd.gov.lv