12.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 21.augusta

noteikumiem Nr.570

## Prasības atlikušo krājumu aprēķina pārskatam būvmateriālu izejvielu (smilts-grants, smilts, kaļķakmens, dolomīta, ģipšakmens, māla, kvarca smilts) atradnēs

1. Atlikušo krājumu aprēķina (pārrēķina) pārskats satur visus datus, kas nodrošina iegūto rezultātu ticamības novērtēšanu. Pārskatā ietver:

1.1. karti vai plānu koordinātu sistēmā LKS-92 TM, kurā attēloti izpētes urbumi, izpētīto krājumu aprēķina laukums, atlikušo krājumu aprēķina laukums;

1.2. kartē vai plānā attēloto izpētes urbumu, izpētīto krājumu aprēķina laukuma robežpunktu koordinātas, kā arī atlikušo krājumu aprēķina laukuma robežpunktu koordinātas koordinātu sistēmā LKS-92 TM;

1.3. ģeoloģiskos griezumus, kuros atainots izpētes laikā urbumos atsegtais derīgā slāņa biezums (ņemot vērā augstumu starpību) un atlikušais derīgā slāņa biezums topogrāfiskās uzmērīšanas laikā, parādot arī derīgo izrakteņu (piemēram, smilts-grants un smilts) vai to paveidu sadalījumu;

1.4. paskaidrojuma tekstu, kurā ietverta informācija par derīgā izrakteņa apjomu, tai skaitā norāda vidējo atlikušo slāņu biezumu (atsevišķi katram derīgajam izraktenim un tā paveidam), kvalitāti (pēc izpētes datiem) un hidroģeoloģiskos apstākļus. Ja derīgie izrakteņi ieguļ zem pazemes ūdens līmeņa vai aizsargjoslās un īpaši aizsargājamās teritorijās, atsevišķi aprēķina derīgo izrakteņu atlikušos krājumus zem pazemes ūdens līmeņa, aizsargjoslās un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

1.5. atlikušo krājumu aprēķina metodikas aprakstu.

2. Ja izpētes materiālos lietota nosacītā augstumu sistēma, jābūt noteiktai augstumu starpībai ar Baltijas augstumu sistēmu.

3. Atlikušo krājumu aprēķinu noformē tā, lai to varētu pārbaudīt bez aprēķina veicēja klātbūtnes.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                   	E.Sprūdžs