3.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ______________

noteikumiem Nr._________

Prasības virs zemes izvietotu vai noglabātu titāna dioksīda atkritumu paraugu ņemšanai

| Pārbaudes objekts un paraugu ņemšanas prasības | Parametri | Minimālais paraugu un analīžu ņemšanas skaits (gadā) | Analīzes metode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nefiltrēts virszemes ūdens ap atkritumu poligonu vietā, kura varētu būt ietekmēta, un ārpus tās, īpaši vietā, kur ūdens izplūst no atkritumu poligona. Paraugus ņem vienā un tajā pašā laikā, pēc iespējas 50 cm dziļumā. | pH | 1 | Elektrometrija. Mērījumi izdarāmi paraugu ņemšanas laikā |
|  | SO4 (mg/l) | 1 | Gravimetrija. Kompleksometriskā titrēšana. Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija |
| 2. Nefiltrēts pazemes ūdens ap atkritumu poligonu vietā, kura varētu būt ietekmēta, un ārpus tās, īpaši vietā, kur ūdens izplūst no atkritumu poligona. Paraugus ņem vienā un tajā pašā laikā. | Ti (mg/l) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija |
|  | Fe (mg/l) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija. Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija |
|  | Ca (mg/l) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija. Kompleksometriskā titrēšana |
|  | Cu, Pb (mg/l) | 1 | Atomu absorbcijas spektrofotometrija. Kompleksometriskā titrēšana |
|  | Cl (mg/l) | 1 | Titrimetrija (Mora metode) |

Ministru prezidents                                                    		 V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                                                           R.Vējonis

Vīza:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs			  G.Puķītis

10.06.2011; 15:00

180

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@vidm.gov.lv