7.pielikums 
Ministru kabineta 
2011.gada ________________

noteikumiem Nr.__________

Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai inerto atkritumu poligonos

- Izskalošanās pārbaužu robežvērtības

Inerto atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu izskalošanās pārbaužu robežvērtības aprēķina pēc šķidruma (L) un cieto vielu (S) attiecības (L/S, 2 l/kg un 10 l/kg kopējā tilpuma) un tieši izsaka mg/l attiecībā uz C0 (pirmajā perkolācijas pārbaudes eluātā uz L/S = 0,1).

| Nr. p.k. | Komponents | L/S = 2 l/kg | L/S = 10 l/kg | C0 (perkolācijas pārbaude) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg (sausne) | mg/kg (sausne) | mg/l |
| 1. | As (arsēns) | 0,1 | 0,5 | 0,06 |
| 2. | Ba (bārijs) | 7 | 20 | 4 |
| 3. | Cd (kadmijs) | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| 4. | Crkop (hroms) | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| 5. | Cu (varš) | 0,9 | 2 | 0,6 |
| 6. | Hg (dzīvsudrabs) | 0,003 | 0,01 | 0,002 |
| 7. | Mo (molibdēns) | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| 8. | Ni (niķelis) | 0,2 | 0,4 | 0,12 |
| 9. | Pb (svins) | 0,2 | 0,5 | 0,15 |
| 10. | Sb (antimons) | 0,02 | 0,06 | 0,1 |
| 11. | Se (selēns) | 0,06 | 0,1 | 0,04 |
| 12. | Zn (cinks) | 2 | 4 | 1,2 |
| 13. | Cl- (hlorīdjoni) | 550 | 800 | 460 |
| 14. | F- (fluorīdjoni) | 4 | 10 | 2,5 |
| 15. | SO42- (sulfātjoni) | 560* | 1000* | 1500 |
| 16. | Fenolu indekss | 0,5 | 1 | 0,3 |
| 17. | Izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC)** | 240 | 500 | 160 |
| 18. | Kopējās izšķīdušās cietās vielas (TDS)*** | 2500 | 4000 | - |

Piezīmes.

* Ja atkritumi neatbilst šīm sulfāta robežvērtībām, tos uzskata par atbilstošiem pieņemšanas kritērijiem, ja izskalošanās pārbaudē netiek pārsniegta viena no šīm robežvērtībām: 1500 mg/l kā C0, ja L/S = 0,1 l/kg, un 6000 mg/kg, ja L/S = 10 l/kg. Izmanto perkolācijas pārbaudi, lai noteiktu robežvērtību, ja L/S = 0,1 l/kg, saskaņā ar sākotnējiem līdzsvara nosacījumiem, jo attiecīgo robežvērtību nosaka vai nu ar paraugu kopas izskalošanās pārbaudi, vai ar perkolācijas pārbaudi atbilstoši nosacījumiem, kas tuvi vietējam līdzsvaram.

** Ja atkritumu pH vērtība neatbilst izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) robežvērtībām, tos var arī pārbaudīt, ja L/S = 10 l/kg un pH no 7,5 līdz 8,0. Atkritumus var uzskatīt par atbilstošiem izšķīdušā organiskā oglekļa (DOC) pieņemšanas kritērijiem, ja pārbaudes rezultāts nepārsniedz 500 mg/kg.

*** Var izmantot kopējo izšķīdušo cietvielu (TDS) saturu kā alternatīvu sulfāta un hlorīda koncentrācijām.

II. Robežvērtības organisko parametru kopējam daudzumam

| Nr. p.k. | Komponents | Robežlielums mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kopējais organiskais ogleklis (TOC) | 30000* |
| 2. | Benzols, toluols, etilbenzols un ksiloli (BTEX) | 6 |
| 3. | Polihlorētie bifenili, tajā skaitā septiņas radniecīgas vielas (PCB) | 1 |
| 4. | Minerāleļļa (C10 - C40) | 500 |
| 5. | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAH) | - |

Piezīme.

* Attiecībā uz augsni reģionālā vides pārvalde var pieļaut augstāku robežvērtību, ja izšķīdušais organiskais ogleklis (DOC) 500 mg/kg robežlielumu sasniedz, ja L/S = 10 l/kg un pH ir no 7,5 līdz 8,0 vai augsnes dabiskais pH.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs					E.Sprūdžs

Vīza:

Vides aizsardzības un

Reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs		G.Puķītis

07.12.2011; 10:00

432

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv