LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2012.gada ___. _________   			             	     Noteikumi Nr.___

Rīgā								   (prot. Nr.__  __ § )

Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas

likuma 7.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu

- Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi nosaka:

  - vispārīgas prasības teritorijas plānošanai;

  - vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai;

  - vispārīgas prasības teritorijas apbūvei;

  - teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju.

- Noteikumos ir lietoti šādi termini:

  - apbūve – teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums;

  - apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu noteiktā teritorijā - kvartālā, zemes vienībā u.tml.;

  - apkaime – nosacīta lieluma apdzīvota vide pilsētās, ciemos un lauku teritorijā ar savu identitāti, ko nosaka apbūves raksturs, ainava un iedzīvotāju kopības izjūta;

  - apstādījumi – iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas (parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi u.tml.);

  - ārtelpas elementi – objekti, kas izvietoti ārpus ēkām, paredzēti labiekārtojumam un teritorijas funkciju uzlabošanai (skulptūras, strūklakas, apgaismojuma laternas, nožogojumi, rotaļu laukumi, reklāmas, informācijas zīmes u.tml.);

  - atļautā izmantošana – teritorijas izmantošana, saimnieciskā darbība, būvju un zemes izmantošana, kas atbilst teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un detālplānojumā noteiktajam;

  - būvlaide - projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko virszemes būvi pilsētās un ciemos, vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko virszemes būvi lauku teritorijās;

  - daudzstāvu apbūve – apbūve, kurā virszemes stāvu skaits ir četri un vairāk stāvi;

  - gājēju iela - ielas posms vai iela, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, ar ierobežotu vai slēgtu transporta kustību;

  - galvenā izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā;

  - funkcionālā zona - pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteikti atļauto izmantošanas veidi un apbūves parametri;

  - iedibinātā būvlaide – ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla robežās vismaz 50% ēku atrodas uz šīs līnijas;

  - inženiertehniskā teritorijas sagatavošana – inženiertehnisko pasākumu komplekss, ko veic, lai noteiktā teritorijā būtu tehniski iespējams veikt būvniecību;

  - kempings – teritorija, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai, un ir paredzēta viesu izmitināšanai;

  - krastmala - teritorija ūdensobjektu krastā un tā tuvumā, kur jānodrošina publiska piekļuve un publiskas funkcijas, ja citos normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi;

  - kvartāls – pilsētas vai ciema teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas, zemes vienību robežas, meži, ūdeņi, vai ja nav izveidojusies ielu struktūra, kādi citi dabiski šķēršļi;

  - laukums – teritorija, ko izmanto sabiedriskiem nolūkiem, tai skaitā publiskiem pasākumiem, un kur var būt ierobežota transporta satiksme;

  - mazstāvu apbūve – apbūve, kurā virszemes stāvu skaits nepārsniedz trīs stāvus;

  - peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija;

  - papildizmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajai galvenajai izmantošanai, to uzlabo vai veicina;

  - publiskā ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai, neatkarīgi no to īpašuma piederības;

  - publiskiem mērķiem paredzēta teritorija – teritorija, kas nepieciešama publisko objektu - izglītības, veselības un sociālās aprūpes, kultūras iestāžu izvietošanai, kā arī publiskās ārtelpas, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu izveidošanai;

  - stāvparks – publiski pieejama, patstāvīga, lielas ietilpības automašīnu novietne, kas izveidota ar mērķi atslogot pilsētas centru no privātā autotransporta un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu;

  - transporta infrastruktūra - būvju komplekss, kas ietver visa veida transportam nepieciešamos objektus un to teritorijas – ielas, ceļus, tuneļus, viaduktus, satiksmes pārvadus, dzelzceļus ar dzelzceļu stacijām, jūras un upju ostas, lidostas, kanālus, kā arī citus to izmantošanai un uzturēšanai nepieciešamos objektus un sastāvdaļas;

  - vēja parks - vienotā sistēmā saslēgtu piecu vai vairāk vēja elektrostaciju grupa, kurā atsevišķas vēja elektrostacijas ir izvietotas ne tālāk kā divu kilometru attālumā viena no otras;

  - vides pieejamība – iespēja jebkuram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma un fiziskām spējām, brīvi un patstāvīgi piekļūt un pārvietoties vidē, atbilstoši būves vai telpas funkcijai.

2. Prasības visu teritoriju plānošanai un izmantošanai

- Plānojot teritoriju un veidojot vidi, ievēro līdzvērtīgu iespēju principu, kas paredz iespēju visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, nodrošinot līdzvērtīgu pieejamību transporta infrastruktūrai, ārtelpai, mājokļiem, mācību un ārstniecības iestādēm, darba vietām, kultūras, sporta, atpūtas un citiem objektiem, kā arī informācijas, sakaru, elektroniskajiem un citiem pakalpojumiem.

- Vides un publiskās infrastruktūras plānošanā, arhitektūras projektu izstrādei un ieviešanai pielieto universālā dizaina risinājumus, lai nodrošinātu pieejamu vidi ar vienlīdzīgām līdzdarbības iespējām visiem sabiedrības locekļiem.

- Visā pašvaldības teritorijā ir atļauta izmantošana, kas nepieciešama esošo un plānoto objektu funkciju nodrošināšanai, kā arī, ja teritorijas plānojumā nav noteikts savādāk, šāda izmantošana:

  - esošo ielu un ceļu rekonstrukcija un AIV, AV un AVI kategorijas ceļi un C, D un E kategorijas ielas (atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam);

  - objektam nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas;

  - apstādījumi un teritorijas labiekārtojums;

  - inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve;

  - erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas sistēmu izbūve.

- Stājoties spēkā jaunam pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam, var turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. Jebkura jauna izmantošana ir veicama atbilstoši spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.

- Plānojot jaunu apbūvi teritorijās, kur nav izbūvēta vai izplānota publiskā infrastruktūra, līdz 20% no plānojamās teritorijas paredz publiskiem mērķiem - publiskās ārtelpas, ielu, ceļu, laukumu, inženiertehniskās apgādes objektu ierīkošanai. Izglītības, veselības un sociālās aprūpes, kultūras iestāžu izvietošanai var paredzēt lielāku teritorijas daļu, ja panākta vienošanās ar zemes īpašnieku.

- Visās apbūves teritorijās jānodrošina objektu inženiertehniskā apgāde, atbilstoši teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajam, vai saskaņā ar tematisko plānojumu, ja tāds ir izstrādāts.

- Plānojot un veidojot vidi, ņem vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanai.

3. Jaunu zemes vienību veidošana, robežu pārkārtošana

- Pašvaldība teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, kā arī pieļaujamās atkāpes no zemes vienību minimālās platības.

- Prasības par zemes vienību minimālo platību nav attiecināmas uz gadījumiem, kad zemes vienības nepieciešamas inženierbūvju vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai, kā arī gadījumos, kad jaunā zemes vienība tiek veidota, apvienojot vairākas mazākas zemes vienības.

- Ja nepieciešams sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. Saskaņā ar šo punktu izveidotās zemes vienības tālākā izmantošana veicama atbilstoši teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajam.

- Veidojot jaunas zemes vienības, jānodrošina iespējas piekļūt tām no ceļa vai ielas.

- Apvienojot vai sadalot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, laukumus, piebrauktuves, izņemot gadījumus, kad tiek izstrādāts līdzvērtīgs alternatīvs risinājums.

4. Funkcionālā zonējuma noteikšana

4.1.Funkcionālo zonu iedalījums un noteikšana

- Teritorijas plānojumos, lokālplānojumos vai detālplānojumos nosaka funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu tajās atļauto izmantošanu.

- Funkcionālo zonu robežas:

  - nosaka teritorijas plānojumā atbilstoši izvēlētā kartogrāfiskā materiāla mēroga noteiktībai;

  - var precizēt lokālplānojumos un detālplānojumos, ievērojot dabā izšķiramus elementus – ielas, ceļus, stigas, ūdensteces u.tml., vai zemes vienību robežas.

- Ir šādas funkcionālās zonas:

  - savrupmāju apbūves teritorija (DzS);

  - mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM);

  - daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD);

  - publiskās apbūves teritorija (P);

  - jauktas centra apbūves teritorija (JC);

  - rūpniecības apbūves teritorija (R);

  - transporta infrastruktūras teritorija (TR);

  - tehniskās apbūves teritorija (TA);

  - dabas un apstādījumu teritorija (DA);

  - mežu teritorija (M);

  - lauksaimniecības teritorija (L);

  - ūdeņu teritorija (Ū).

- Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un detālplānojumā lieto šo noteikumu 1.pielikumā noteiktos funkcionālo zonu un teritoriju ar īpašiem noteikumiem apzīmējumus.

- Atkarībā no konkrētās situācijas un izvēlētās detalizācijas pakāpes teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā katrai funkcionālajai zonai var noteikt apakšzonas, pievienojot funkcionālās zonas apzīmējuma burtiem ciparu indeksu un attiecīgi teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – apbūves noteikumi) precizējot izmantošanas veidus un apbūves parametrus.

- Nosakot funkcionālās zonas, ņem vērā teritorijas iedalījumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.

- Tikai pilsētās un ciemos var noteikt šādas funkcionālās zonas:

  - savrupmāju apbūves teritorija (DzS);

  - mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM);

  - daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD);

  - jauktas centra apbūves teritorija (JC).

- Pārējās funkcionālās zonas var tikt noteiktas gan pilsētās un ciemos, gan lauku teritorijā.

- Līnijveida inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti (elektropārvades līnijas, cauruļvadi, kabeļi, transformatoru punkti, mobilo sakaru torņi u.tml.), meliorācijas būves un ierīces, kā arī vēja elektrostacijas teritorijas plānojumā tiek parādītas kā objekti tajā funkcionālajā zonā, kurā tie atrodas.

- Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos, katrai funkcionālajai zonai nosaka:

  - galvenās izmantošanas;

  - atļautās papildizmantošanas;

  - nepieciešamos apbūves parametrus;

  - minimālo jaunveidojamo zemes vienību platību, ja nepieciešams.

4.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

- Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kurā galvenā izmantošana ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

- Savrupmāju apbūves teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

    - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi;

    - izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi;

    - veselības aizsardzības iestāžu apbūvi;

    - sociālās aprūpes iestāžu apbūvi;

    - dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūvi;

  - publisko ārtelpu:

    - labiekārtotu publisko ārtelpu;

    - publisko ārtelpu bez labiekārtojuma;

  - dārzu māju apbūvi.

4.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trim stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas galvenā izmantošana ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trīs stāviem.

- Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - biroju ēku apbūvi;

    - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

    - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi;

    - izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi;

    - veselības aizsardzības iestāžu apbūvi;

    - sociālās aprūpes iestāžu apbūvi;

    - dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūvi;

    - kultūras iestāžu apbūvi;

    - sporta būvju apbūvi;

    - reliģisko organizāciju ēku apbūvi;

  - publisko ārtelpu:

    - labiekārtotu publisko ārtelpu;

    - publisko ārtelpu bez labiekārtojuma.

4.4. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi augstāku par trim stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas galvenā izmantošana ir daudzdzīvokļu un rindu māju apbūve.

- Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - biroju ēku apbūvi;

    - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

    - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi;

    - izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi;

    - veselības aizsardzības iestāžu apbūvi;

    - sociālās aprūpes iestāžu apbūvi;

    - dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūvi;

    - kultūras iestāžu apbūvi;

    - sporta būvju apbūvi;

    - reliģisko organizāciju ēku apbūvi;

  - publisko ārtelpu:

    - labiekārtotu publisko ārtelpu;

    - publisko ārtelpu bez labiekārtojuma.

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

- Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

- Jauktas centra apbūves teritorijas galvenā izmantošana ir:

  - dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:

    - savrupmāju apbūve;

    - rindu māju apbūve;

    - daudzdzīvokļu māju apbūve;

  - publiskā apbūve un teritorijas izmantošana;

  - labiekārtota publiska ārtelpa.

- Jauktas centra apbūves teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi;

  - transporta apkalpojošo infrastruktūru.

4.6. Publiskās apbūves teritorija (P)

- Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

- Publiskās apbūves teritorijas galvenā izmantošana ir:

  - publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:

  - labiekārtota publiskā ārtelpa.

- Publiskās apbūves teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt dzīvojamo apbūvi un teritorijas izmantošanu:

  - rindu māju apbūvi;

  - daudzdzīvokļu māju apbūvi;

4.7. Rūpniecības  apbūves teritorija (R)

- Rūpniecības apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

- Rūpniecības apbūves teritorijas galvenā izmantošana ir:

  - rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana;

  - tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana.

- Rūpniecības apbūves teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt publisko apbūvi un izmantošanu:

  - biroju ēku apbūvi;

  - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

  - aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi.

4.8. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

- Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu visa veida transporta līdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru , kā arī, lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

- Transporta infrastruktūras teritorijas galvenā izmantošana ir:

  - inženiertehniskā infrastruktūra;

  - transporta lineārā infrastruktūra;

  - transporta apkalpojošā infrastruktūra;

  - lidostu un ostu apbūve.

- Transporta infrastruktūras teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi;

    - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

    - biroju ēku apbūvi;

  - noliktavu apbūvi.

4.9. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

- Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

- Tehniskās apbūves teritorijas galvenā izmantošana:

  - tehniska apbūve un teritorijas izmantošana;

  - atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve.

- Tehniskās apbūves teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

  - biroju ēku apbūvi;

  - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

  - aizsardzības un drošības iestāžu apbūvi.

4.10. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

- Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

- Dabas un apstādījumu teritorijas galvenā izmantošana ir:

  - publiskā ārtelpa:

    - labiekārtota publiskā ārtelpa;

    - publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma;

  - mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

- Dabas un apstādījumu teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

    - kultūras iestāžu apbūvi;

    - sporta būvju apbūvi;

    - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi;

  - dārzu māju apbūvi.

4.11. Mežu teritorija (M)

- Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

- Mežu teritorijas  galvenā izmantošana ir:

  - mežsaimnieciska izmantošana;

  - mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

  - publiskā ārtelpa:

    - labiekārtota publiskā ārtelpa;

    - publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.

- Mežu teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi;

    - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi;

    - sporta būvju apbūvi;

  - viensētu apbūvi, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2ha, ja citos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība;

  - derīgo izrakteņu ieguvi.

4.12. Lauksaimniecības teritorija (L)

- Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

- Lauksaimniecības teritorijas galvenā izmantošana ir:

  - lauksaimnieciska izmantošana;

  - viensētu apbūve;

  - lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;

  - publiskā ārtelpa.

- Lauksaimniecības teritorijā kā papildizmantošanu var noteikt:

  - mežsaimniecisku izmantošanu;

  - rūpniecisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi;

    - derīgo izrakteņu ieguvi;

    - atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūvi;

  - tehnisko apbūvi un teritorijas izmantošanu;

  - publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūvi;

    - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi;

    - kultūras iestāžu apbūvi;

    - sporta būvju apbūvi;

    - reliģisko organizāciju ēku apbūvi;

    - veselības aizsardzības aprūpes iestāžu apbūvi;

    - sociālās aprūpes iestāžu apbūvi;

    - dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūvi;

  - dzīvojamo apbūvi un teritorijas izmantošanu:

    - vasarnīcu apbūvi;

    - dārza māju apbūvi.

4.13. Ūdeņu teritorija (Ū)

- Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

- Ūdeņu teritorijas galvenā izmantošana ir:

  - ūdens saimnieciskā izmantošana;

  - tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:

    - transporta lineārā infrastruktūra;

    - transporta apkalpojošā infrastruktūra;

    - inženiertehniskā infrastruktūra;

    - energoapgādes uzņēmumu apbūve;

  - ūdens telpas publiskā izmantošana;

- Ūdeņu teritorijā kā papildus izmantošanu var noteikt:

  - dzīvojamo apbūvi uz ūdens;

  - derīgo izrakteņu ieguvi.

5. Prasības atsevišķu teritoriju plānošanai un izmantošanai

5.1. Prasības ciemu un pilsētu teritoriju plānošanai

- Ārpus pilsētām un ciemiem aizliegts veidot jaunas kompleksas dzīvojamās apbūves teritorijas. Nepieciešamības gadījumā paplašina esošos ciemus un pilsētas, vai veido jaunus ciemus.

- Plānojot jaunus ciemus vai esošo ciemu vai pilsētu teritoriju paplašināšanu, paredz:

  - transporta infrastruktūras risinājumus, kas nodrošina iekšējā ielu tīkla optimālu sasaisti ar ārējo autoceļu tīklu;

  - inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu;

  - iespējas iedzīvotājiem saņemt minimālo pakalpojumu klāstu, tas ir, pirmskolas un pamatskolas izglītību, veselības un sociālo aprūpi, kā arī ikdienā nepieciešamās pārtikas preces;

  - teritorijas sasniedzamību ar sabiedrisko transportu;

  - teritorijas pārvaldības nodrošinājumu (ielu un inženierkomunikāciju uzturēšanu un apsaimniekošanu, atkritumu savākšanu u.c.);

  - publiskiem mērķiem paredzētās teritorijas;

  - publisko ārtelpu, tai skaitā publiski pieejamās dabas un apstādījumu teritorijas.

- Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt prasības ražošanas uzņēmumu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu izvietošanai, to platībai, kā arī prasības blakus esošo dzīvojamās apbūves teritoriju aizsardzībai pret troksni, smakām un cita veida piesārņojumu.

5.2. Prasības lauku teritoriju plānošanai un izmantošanai

- Lauku teritorijā funkcionālās zonas un tajās atļauto izmantošanu  var noteikt, ievērojot šo noteikumu 21., 22. un 23.punktā noteikto.

- Ja lauku teritorijā vai kādā tās daļā  nav izstrādāts detalizēts funkcionālais zonējums, atļauto izmantošanu  nosaka  saskaņā ar aktuālas topogrāfiskās kartes M 1: 10000 informāciju, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības šādām funkcionālajām zonām – mežu teritorijām (M), lauksaimniecības teritorijām (L) vai ūdeņu teritorijām (Ū).

- Lauku teritorijās jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos normatīvajos aktos vai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta lielāka minimālā platība. Šis nosacījums neattiecas uz:

  - zemes vienībām, kas nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai;

  - zemes robežu pārkārtošanu vai zemes vienību apvienošanu;

  - zemes vienībām, kas nepieciešamas inženierbūvju izbūvei vai uzturēšanai;

  - gadījumiem, kad nepieciešams no pārējās zemes platības atdalīt esošo viensētu, ja tai tiek nodrošināta piekļūšana un elektroapgāde;

  - zemes vienībām, kas nepieciešamas atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un apsaimniekošanai.

5.3. Prasības vasarnīcu un dārza māju apbūves teritoriju plānošanai

- Plānojot jaunas vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas:

  - izstrādā inženierapgādes risinājumus;

  - paredz atkritumu savākšanas vietas;

  - paredz optimālu ielu vai ceļu tīklu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Esošās vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas var pārveidot par pastāvīgu dzīvojamo apbūves teritoriju, ievērojot šādus nosacījumus:

  - ja tiek izstrādāts lokālplānojums vai detālplānojums, kas aptver vismaz vienu apbūves kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju, ja teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zona pieļauj attiecīgu izmantošanu;

  - ja iespējams nodrošināt energoapgādi, ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, lietus ūdeņu savākšanas sistēmas un ceļu tīkla izbūvi, kā arī atkritumu apsaimniekošanu.

5.4. Prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai

- Teritorijas plānojumā, lokālplānojuma vai detālplānojumā atbilstoši kartogrāfiskā materiāla mēroga noteiktībai kā ūdeņu teritoriju attēlo šādus virszemes ūdensobjektus:

  - pilsētās un ciemos - ūdensteces, kuru kopējais garums ir vismaz 3 km, lauku teritorijā - ūdensteces, kuru kopējais garums ir vismaz 10 km;

  - ūdenstilpes, kuru platība ir vismaz 1 ha lauku teritorijā, un vismaz 0,1 ha pilsētās un ciemos.

- Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā norāda publiskās peldvietas un atpūtas vietas pie publiskiem ūdeņiem.

- Dabisko ūdenstilpju un ūdensteču akvatorijas teritoriju aizliegts samazināt, veicot teritorijas uzbēršanu, veidojot mākslīgas salas un tml., izņemot, kad tas nepieciešams ostas funkciju, maģistrālās transporta infrastruktūras nodrošināšanai, erozijas risku ierobežošanai, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas sistēmu būvniecībai.

- Teritorijas plānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai paredz piekļuves iespējas publiskajiem ūdeņiem. Lokālplānojumos un detālplānojumos nosaka to izvietojumu un risinājumu.

- Plānojot ūdensobjektu izmantošanu, teritorijas plānojumā vai lokālplānojuma var noteikt attālumu no krasta līnijas, kādā ūdensobjektā var izvirzīt infrastruktūras būves un objektus. Ūdensobjektiem ar krasta stiprinājumu grafiski attēlo krasta stiprinājuma līniju atbilstoši mēroga noteiktībai.

- Teritorijas plānojumā un lokālplānojumā publiskajos ūdeņos var noteikt teritorijas, kur atļauts izvietot peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai.

- Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumos var noteikt ūdensteču posmus vai ūdenstilpju daļas, kuros ir ierobežota kuģošanas un citu peldošo līdzekļu ar  iekšdedzes dzinējiem izmantošana.

- Teritorijas plānojumos un lokālplānojumos nosaka izmantošanas veidu ierobežojumus tajās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kas normatīvajos aktos ir noteiktas kā riska ūdens objekti.

6. Transporta infrastruktūras plānošana

6.1. Vispārējas prasības transporta tīkla plānošanai

- Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā ietver transporta attīstības vispārīgu plānu.

- Detalizētu transporta attīstības plānu var izstrādāt kā tematisko plānojumu visai pašvaldības teritorijai vai pēc nepieciešamības atsevišķām pilsētām un ciemiem.

- Detalizētā transporta attīstības plānā izvērtē transporta veidus un galvenos transporta infrastruktūras elementus, ņemot vērā objektus, kas būtiski ietekmē pašvaldības transporta infrastruktūru (ceļus, dzelzceļus, dzelzceļa stacijas, autoostas un transporta mezglus, satiksmes pārvadus, ostas, lidostas, kā arī robežšķērsošanas vietas un muitas kontroles punktus) un parāda:

  - esošos un plānotos ceļus vai ielas;

  - pašvaldības autoceļu pieslēgumu vietu pie valsts autoceļu tīkla shematisku izvietojumu;

  - sabiedriskā transporta shēmu, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām un apkalpes zonām, ka arī norādot teritorijas, kurās nepieciešams uzlabot sabiedriskā transporta pieejamību;

  - citus transporta infrastruktūras un loģistikas objektus, tai skaitā autoostas, dzelzceļa stacijas, kravu stacijas, lidlaukus, ostas, kā arī muitas kontroles punktus un robežšķērsošanas vietas;

  - velotransporta un gājēju kustības organizācijas shēmu, tai skaitā gājēju ielas, ielas ar prioritāti gājējiem un velotransportam.

- Ja tiek plānoti objekti, kuru darbības rezultātā var pieaugt satiksmes intensitāte un traucējumi citiem satiksmes dalībniekiem, kā arī rasties papildus noslodze un cita veida negatīva ietekme transporta infrastruktūrai, izstrādā transporta plūsmas shēmu, ko iekļauj lokālplānojuma, detālplānojuma vai būvprojekta sastāvā.

- Veidojot jaunas vai paplašinot esošās apbūves teritorijas, ielu un ceļu pieslēgumus galvenokārt paredz pie pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem.

- Apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā paredz iekšējos paralēlos ceļus un ielas vietējai satiksmei.

- Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā paredz teritorijas jaunu apvedceļu, satiksmes pārvadu vai drošu krustojumu izbūvei, ja izvērtējot perspektīvās transporta plūsmas konstatēta tāda nepieciešamība.

- Jaunveidojamās ielas, autoceļus, dzelzceļu un laukumus izdala kā atsevišķas zemes vienības. Ielu teritoriju nosaka starp sarkanajām līnijām atbilstoši katras ielas kategorijai, bet autoceļu un dzelzceļa teritoriju starp nodalījuma joslām.

- Plānotajām ielām un ceļiem blīvas apbūves teritorijās maksimāli pieļaujamais strupceļa garums ir 150 m. Ja strupceļa garums pārsniedz 50m, ierīko apgriešanās laukumu. Apgriešanās laukumu parametrus nosaka ar aprēķinu, lai tiktu nodrošināta glābšanas un tehniskās palīdzības autotransporta netraucēta apgriešanās.

6.2. Ielu un ceļu iedalījums

- Pilsētas vai ciema ielu tīklu veido kā vienotu, dažādu kategoriju ielu hierarhiski sakārtotu sistēmu, ievērojot šajos noteikumos noteikto dalījumu.

- Ielas un ceļus pēc to funkcijām un nozīmes iedala kategorijās atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. Papildus izdala:

  - gājēju ielas un celiņus, kas nodrošina gājēju satiksmi ar darba, mācību un atpūtas vietām, publiskajām un apkalpes iestādēm, sabiedriskā transporta pieturām;

  - veloceliņus, kas nodrošina velosatiksmi ar darba, mācību un atpūtas vietām, publiskajām un apkalpes iestādēm, sabiedriskā transporta pieturām.

- Ielu tehniskos parametrus nosaka atkarībā no ielas kategorijas, ņemot vērā konkrētās apdzīvotās vietas telpiskās struktūras īpatnības (šauras maģistrālās ielas vēsturisko centru apbūvē, plašas ielu sarkanās līnijas perifērijas teritorijās utt.).

6.3. Ielu sarkanās līnijas

- Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos, lokālplānojumos un detālplānojumos nosaka ielu platumu starp sarkanajām līnijām.

- Ielu sarkanās līnijas nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai. Vienai ielai tās dažādos posmos var būt arī dažādas kategorijas ar atšķirīgu sarkano līniju platumu.

- Esošajām ielām sarkano līniju platumu nosaka teritorijas plānojuma apbūves noteikumos un grafiski attēlo lokālplānojumā un detālplānojumā, atkarībā no izvēlētā mēroga noteiktības.

- Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos nosaka plānoto ielu kategorijas un tām atbilstošo sarkano līniju platumu.

6.4. Ielu un autoceļu pievienojumi (pieslēgumi)

- Vietējo ielu tīklu plāno tā, lai tas iekļautos pilsētas vai ciema kopējā ielu un ceļu tīklā un nodrošinātu optimālas piekļūšanas iespējas katrai esošai un plānotai zemes vienībai.

- Apbraucamos ceļus, kas plānoti tranzīta satiksmes plūsmu novirzīšanai no pilsētas vai ciema centra vai dzīvojamās apbūves teritorijas, veido bez tiešiem pieslēgumiem dzīvojamās apbūves teritorijām.

- Lauku teritorijā pieslēgumus pie autoceļiem projektē ievērojot atbilstošo normatīvo aktu prasības.

- Pilsētās un ciemos piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālajām un vietējas nozīmes ielām paredz atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Minimālos attālumus no ielu krustojumiem līdz piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumiem pie ielu brauktuvēm nosaka pašvaldība atkarībā no ielas kategorijas.

- Brauktuvju noapaļojumu rādiusus pie ielu un ceļu krustojumiem, kā arī pieslēgumos pie autoceļiem projektē ievērojot atbilstošo normatīvo aktu prasības. Ielās, kas paredzētas sabiedriskā transporta un kravas transporta kustībai, ņem vērā šo transporta līdzekļu gabarītus.

- Veicot ielu rekonstrukciju esošās apbūves teritorijās un pilsētu vēsturiskajos centros, brauktuvju noapaļojumu rādiusu minimālos lielumus var samazināt atbilstoši esošajai situācijai.

6.5. Ietves un gājēju celiņi

- Projektējot un izbūvējot ietves,  ievēro vides pieejamības prasības.

- Ietves un gājēju ceļus plāno iespējami attālināti no ielu un autoceļu brauktuvēm, lai pasargātu gājējus no transportlīdzekļu radītā piesārņojuma (trokšņa, gaisa vibrācijas, dubļiem un aerosoliem).

- Ietves platumu nosaka tā, lai izvietojot uz ietves citas konstrukcijas (pieturas, stabus, reklāmas u.c.), gājēju kustībai pieejamā daļa nebūtu mazāka par 1,2 metriem.

- Projektējot gājēju ielas pilsētu vēsturiskajos centros, ietves var paredzēt vienā līmenī ar brauktuvi, iezīmējot robežu ar atšķirīgas faktūras un krāsojuma ieseguma materiāliem, ciktāl tas nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām.

- Gājēju celiņiem jāatbilst šādām vides pieejamības prasībām:

  - gājēju celiņa platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m, tā iesegumam jābūt no cieta un jebkuros laika apstākļos neslīdoša materiāla;

  - gājēju celiņa robežai jābūt skaidri saskatāmai un sataustāmai, pielietojot marķējumu, atšķirīgas krāsas vai reljefa iesegumu.

6.6. Gājēju pārejas un tuneļi

- Gājēju pāreju izvietojumu plāno atbilstoši gājēju satiksmes plūsmai.

- Gājēju pārejām, kā arī ielu un autoceļu krustojumiem ir jābūt pārredzamiem, ievērojot redzamības brīvlaukus.

- Gājēju pārejas projektē, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības un paredzot:

  - racionālu uzbrauktuvju izvietojumu pie ielu krustojumiem;

  - bīstamās vietās atšķirīgus ieseguma materiālus, kas uztverami arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem;

  - luksoforu aprīkojumu ar brīdinošiem skaņas signāliem;

  - kontrastējošas krāsas marķējumu;

  - gājēju pāreju apgaismojumu.

- Jaunus gājēju tuneļus ierīko gadījumos, kad nav iespējami citi risinājumi.

- Gājēju tuneļos jānodrošina šādas vides pieejamības un drošības prasības:

  - gājēju tuneļu uzbrauktuvēm un kāpnēm ir jābūt aprīkotām ar margām;

  - uzbrauktuves platumam jābūt ne mazākam par 1,3 m;

  - virs tuneļu kāpnēm un uzbrauktuvēm veido pārsegumu, ja tas nav iespējams, nodrošina lietus ūdeņu novadīšanu un sniega savākšanu;

  - tuneļu grīdai, kāpņu un uzbrauktuvju iesegumam jābūt no jebkuros laika apstākļos neslīdoša materiāla;

  - bīstamās vietās izmanto kontrastējošas krāsas marķējumu, atšķirīgas krāsas un faktūras ieseguma materiālus, kas viegli uztverami arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

5.7. Sabiedriskā transporta pieturvietas

- Sabiedriskā transporta pieturvietas izvieto vietās, kur pievedceļi nodrošina optimālu pieturas sasniedzamību un ērtu pieejamību.

- Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkojums nedrīkst traucēt un ierobežot gājēju satiksmi.

5.8. Veloceliņi

- Paredzot jaunus veloceliņus (arī apvienotos gājēju un veloceliņus), to izvietojumu plāno pēc iespējas attālināti no ielu un autoceļu brauktuvēm, lai pasargātu velobraucējus un gājējus no transportlīdzekļu radītā piesārņojuma (trokšņa, gaisa vibrācijas, dubļiem u.tml.) un nepasliktinātu ceļu satiksmes drošību.

- Plānojot ielu un autoceļu brauktuvju malās atsevišķas joslas velosatiksmei, tām paredz pietiekošu teritoriju, ievērojot drošības noteikumus un attiecīgo normatīvo aktu prasības.

7. Vispārīgas prasības apbūvei

7.1. Apbūves parametri

- Galvenie apbūvi raksturojošie parametri ir apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvā zaļā teritorija un apbūves augstums.

- Apbūves parametri nav attiecināmi uz tām zemes vienībām, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izbūvei, kā arī transporta infrastruktūras objektu - autoceļu, dzelzceļu, satiksmes pārvadu, tiltu u.tml. izbūvei.

- Apbūves blīvums ir apbūvētās teritorijas (visu būvju apbūves laukuma summa) attiecība pret zemes vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā. To izsaka procentos un aprēķina pēc formulas:

L

A = ---------x 100 %,

Z

kur:

A – apbūves blīvums (procentos);

L – visu būvju apbūves laukumu summa (m2);

Z – zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā (m2).

- Gadījumos, kad zemes vienībā ietilpst arī ūdensobjekti vai to daļas, apbūves blīvumu rēķina, attiecībā pret visas zemes vienības platību.

- Apbūves intensitāte ir ēku virszemes stāvu platības summa attiecība pret zemes vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā. To izsaka procentos un aprēķina pēc formulas:

S

I = ---------x 100 %,

Z

kur:

I – apbūves intensitāte (procentos);

S – visu ēku virszemes stāvu platību summa  (m2);

Z - zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā (m2).

- Brīvā zaļā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platība un to aprēķina pēc formulas:

B =  (Z - L1 - L2 - L3)

kur:

B – brīvā zaļā teritorija (m2)’;

Z  - zemes vienības platība (m2);

L1- visu ēku apbūves laukumu summa (m2);

L2 - piebraucamo ceļu aizņemtā platība (m2);

L3 - autostāvvietu aizņemtā platība (m2).

- Brīvo zaļo teritoriju raksturo brīvās zaļās teritorijas rādītājs. To nosaka procentos (%) kā brīvās zaļās teritorijas attiecību pret visu apbūvēto teritoriju summu un aprēķina pēc formulas:

B

b = ---------x 100 %,

Z

kur:

b - brīvās zaļās teritorijas rādītājs (procentos);

B – brīvā zaļā teritorija (m2);

Z  - zemes vienības platība (m2).

- Gadījumos, kad pašvaldība nosaka brīvās zaļās teritorijas rādītāju, teritorijas plānojumā var tikt pielietots koeficients, precizējot teritorijas, kuras atļauts ieskaitīt brīvajā zaļajā teritorijā.

- Apbūves augstumu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas izmantošanas veidu. Apbūves augstuma aprobežojumus var noteikt gan metros, gan pēc virszemes stāvu skaita. Pašvaldība var noteikt maksimālos un minimālos apbūves augstuma aprobežojumus.

- Nosakot maksimālo apbūves augstumu lidlauka teritorijas tuvumā, ievēro civilo aviāciju regulējošo normatīvo aktu prasības.

- Pilsētu un ciemu vēsturiskās apbūves teritorijās nosaka tos apbūves parametrus, kurus ir iespējams ievērot, saglabājot esošās apbūves raksturu.

7.2. Būvju augstums, stāvu skaits

- Būves augstumu mēra no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē. Mainīgos reljefa apstākļos augstumu nosaka atbilstoši konkrētai situācijai.

- Augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai tehniskām izbūvēm (virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, elektronisko sakaru objektiem, vējrādītājiem, zibens novadītājiem, u.tml.).

- Plānojot lidlauku tuvumā torņus, dūmeņus, inženierbūves un citus objektus, kas potenciāli bīstami gaisa kuģu lidojumu drošībai, to izvietojumu saskaņo ar komersantu un iestādi, kuras pārvaldībā atrodas lidlauki. Tas attiecas arī uz visu to objektu būvniecību, kuru augstums virs reljefa sasniedz 100 metrus, neatkarīgi no to atrašanās vietas.

7.3. Pagalma noteikumi

- Plānojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, paredz nepieciešamos labiekārtojuma elementus, tai skaitā bērnu rotaļu laukumus, pieaugušo atpūtas vietas, laukumus atkritumu konteineru izvietošanai, un iedzīvotājiem nepieciešamās autostāvvietas.

- Plānojot, apbūvējot vai labiekārtojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, jānodrošina brīva operatīvo dienestu transporta piekļuve, kā arī netraucēta inženierapgādes tīklu un objektu apkalpe.

- Pašvaldība var noteikt papildus prasības pagalmu izmantošanai un labiekārtojumam.

7.4. Būvlaides

- Pilsētās un ciemos būvlaidi nosaka kā minimālo vai maksimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz apbūvei. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas sarkanajās līnijās.

- Apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:

  - maģistrālajām ielām, pilsētas vai ciema nozīmes ielām – ne mazāk kā 6 m;

  - vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – ne mazāk kā 3 m.

- Lauku teritorijās būvlaidi nosaka kā attālumu no autoceļa aizsargjoslas. Būvlaide var sakrist ar ceļa aizsargjoslu, bet nevar būt mazāka par to, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras un apkalpes objektu būvniecībai, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai.

7.5. Apbūves atbilstība zemes vienības robežām

- Jaunbūvējamās būves, izņemot inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus, satiksmes pārvadus un inženierkomunikācijas, izvieto ne tuvāk  par 4 m no zemes vienības robežām. Šo attālumu var samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo aktu prasības par ugunsdrošību, higiēnu un insolāciju un saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

- Jaunbūvējamām būvēm, izņemot inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus, satiksmes pārvadus un inženierkomunikācijas,  ir jāatrodas attiecīgās zemes vienības robežās un to daļas nedrīkst projicēties ārpus savas zemes vienības robežas vai atrasties uz robežas, izņemot gadījumus, kad starp ēkām ir izbūvēta ugunsdroša siena vai ēkām ir kopīga ugunsdroša siena (ugunsmūris) un ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

7.6. Redzamības brīvlauki

- Lai nodrošinātu labu pārredzamību un satiksmes drošību, zemes vienībās pie ielu un ceļu krustojumiem ievēro redzamības brīvlaukus.

- Zemes vienības daļā, ko veido redzamības brīvlauki, aizliegts izvietot būves, tai skaitā žogus, paviljonus, kioskus, stendus, reklāmas objektus, kā arī ierīkot stādījumus augstākus par 0,8 m. Šī prasība neattiecas uz esošo vēsturisko centru apbūves teritoriju un pilsētbūvniecības pieminekļiem.

7.7. Attālumi starp būvēm

- Pieļaujamos minimālos attālumus starp būvēm nosaka, ievērojot ugunsdrošības prasības, kā arī:

  - ņemot vērā normatīvo aktu prasības par insolāciju;

  - nodrošinot netraucētas piekļūšanas iespējas operatīvajam transportam, tai skaitā ugunsdzēsības tehnikai;

  - ievērojot attālumu līdz autoceļiem un dzelzceļiem u.c. objektiem, kuriem normatīvajos aktos ir noteiktas attiecīgās prasības.

- Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos var noteikt prasības attālumiem starp būvēm, kā arī no būvēm un labiekārtojuma elementiem līdz kokiem un krūmiem.

7.8. Būves dzīvniekiem

- Pilsētās un ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves var izvietot tikai teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajās teritorijās, ievērojot šādus nosacījumus:

  - lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves nedrīkst ierīkot publiskās un daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās;

  - tiek nodrošinātas veterinārās un higiēniskās prasības, kā arī veikti pasākumi aizsardzībai pret troksni un smakām.

- Pasākumus aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem nodrošina tajā zemes vienībā, kurā atrodas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētās būves, neradot apgrūtinājumus blakus esošo zemes vienību īpašniekiem.

- Plānojot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas būves, ievēro šādus minimālos attālumus no dzīvojamajās un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei:

  - 50 metri, ja būve paredzēta, lai vienlaicīgi turētu līdz 20 dzīvnieku vienībām;

  - 100 metri, ja būve paredzēta, lai vienlaicīgi turētu 21 līdz 50 dzīvnieku vienībām;

  - 300 metri, ja būve paredzēta, lai vienlaicīgi turētu 51 līdz 500 dzīvnieku vienībām;

  - 500 metri, ja būve paredzēta, lai vienlaicīgi turētu virs 501 dzīvnieku vienībām.

- Šo noteikumu 140.punktā minētie attālumi jāievēro arī gadījumos, kad esošo lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēto būvju tuvumā tiek plānota jauna dzīvojamā vai publiskā apbūve.

- Šo noteikumu 140.punkts nav attiecināms uz gadījumiem, kad lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētās būves un dzīvojamā apbūve pieder vienam īpašniekam, atrodas vienā zemes vienībā, vai ir panākta savstarpējā vienošanās.

- Plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienības.  Šī prasība neattiecas uz  cūku novietnēm līdz 5 dzīvnieku vienībām.

7.9. Aizsardzība pret trokšņiem un piesārņojumu

- Plānojot lielas inženierbūves, transporta un loģistikas objektus, rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, tai skaitā derīgo izrakteņu ieguvi, atkritumu poligonus, biogāzes koģenerācijas stacijas, teritorijas plānojumā, lokālplānojuma vai detālplānojumā papildus paredz:

  - pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām;

  - transporta plūsmas organizāciju, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas.

- Teritorijas plānojumā un lokālplānojumā var noteikt minimālos attālumus starp potenciālajiem piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo un publisko apbūvi, tūrisma un rekreācijas objektiem.

- Esošajās dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās autoceļu, dzelzceļu un lidlauku, kā arī piesārņojumu radošu objektu tuvumā pašvaldība var paredzēt pasākumus trokšņa mazināšanai, piesārņojuma un citu negatīvu faktoru novēršanai tādā kārtībā un apjomā, kā to nosaka normatīvie akti par piesārņojumu.

- Plānojot jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredz vietās, kur autoceļu, dzelzceļu un lidlauku, kā arī piesārņojošo objektu ietekme nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos piesārņojuma robežlielumus.

8. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

8.1. Ūdensapgāde

- Pilsētās un ciemos centralizēta, nepārtraukta ūdens apgāde ar dzeramo ūdeni, jāparedz:

  - mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās;

  - publiskās apbūves teritorijās;

  - jauktās centra apbūves teritorijās;

  - jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kur paredzēta vairāk kā 20 dzīvojamo māju (ar saimniecības ēkām un palīgēkām) būvniecība.

- Centralizētās ūdensapgādes risinājumus plāno, izvērtējot esošo situāciju un tehniski ekonomisko pamatojumu, atbilstoši izvēloties pieslēgumus kopīgajiem centralizētajiem tīkliem vai veidojot lokālās centralizētas ūdensapgādes sistēmas.

- Viensētās, kā arī savrupmāju apbūves teritorijās, kur plānotas mazāk kā 20 dzīvojamās mājas, ievērojot normatīvo aktu prasības, var ierīkot individuālo ūdensapgādi.

- Jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kur paredzēta vairāk kā 20 dzīvojamo māju būvniecība, līdz centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūvei, kā pagaidu risinājumu var ierīkot individuālo ūdensapgādi, paredzot pieslēgšanas iespējas centralizētajiem tīkliem.

- Pilsētās un ciemos ārējas ugunsdzēsības ūdensapgādei paredz centralizētu ūdensapgādes sistēmu ar ugunsdzēsības hidrantiem, un iespēju piekļūt ūdens ņemšanas vietai, kas iekārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā norāda ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām.

8.2. Notekūdeņu savākšana

- Apbūves teritorijās nodrošina notekūdeņu centralizēto savākšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Ja teritorijā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma,  var veidot lokālas notekūdeņu savākšanas sistēmas ar lokālām attīrīšanas iekārtām, ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

- Veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas vai paplašinot esošās, kurās dzīvojamo māju skaits pārsniegs 20, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu.

- Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās līdz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūvei, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, var ierīkot individuālas attīrīšanas ietaises vai hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju perspektīvā pieslēgties centralizētajiem tīkliem.

- Dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, var ierīkot hermētiskas izsūknējamās tvertnes vai individuālas attīrīšanas ietaises, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

8.3. Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde

- Jaunajās apbūves teritorijās, paredz atbilstošu nodrošinājumu ar elektroenerģiju,  lokālplānojumos vai detālplānojumos ieplānojot vietas transformatoru un apakšstaciju izvietošanai.

- Siltumsūkņu zemes kolektorus var ierīkot ne tuvāk par 3 m no to ārējās kontūras līdz blakus zemes vienības robežai. Šo attālumu var samazināt, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

- Vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA) un lauksaimniecības teritorijā  (L) vai teritorijas plānojumā un lokālplānojumā norādītajās vietās.

- Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta.

- Plānojot vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, izvietojumu, ievēro šādus nosacījumus:

  - vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā trīs rotora diametru attālumā vienu no otras;

  - no lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 500 metriem;

  - no lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja parku izvieto ne tuvāk par attālumu, kas ir 5 reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums;

  - no ciemu un pilsētu teritorijās esošās vai plānotās blīvās dzīvojamās apbūves  un publiskās apbūves vēja elektrostaciju izvieto ne tuvāk par 1 km, bet vēja parku ne tuvāk par 2 km;

  - vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā 2 km attālumā no NATURA 2000 teritorijām un mikroliegumiem, kas noteikti putnu sugu aizsardzībai, bet no pārējām NATURA 2000 teritorijām - ne tuvāk par 500 m;

  - valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā izvērtē vēja elektrostaciju ietekmi uz ainavu, vadoties pēc konkrētās situācijas un kultūras pieminekļa specifikas;

  - vēja parkus izvieto ne tuvāk par 2 km no kūrorta teritorijas;

  - vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torņa projekcijas, bet vēja elektrostacijas attālumu nosaka no vēja elektrostacijas torņa.

8.4. Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas

- Visās apbūves teritorijās nodrošina lietus un sniega ūdeņu novadīšanu no ielām, ceļiem laukumiem un apbūves gabaliem, paredzot ūdeņu savākšanas sistēmas.

- Vietās, kur lietus ūdeņu savākšanas sistēmu nav iespējams pieslēgt pie esošajiem tīkliem, paredz lokālu risinājumu, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī.

- Aizliegts lietus ūdeņus tieši ievadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā. Pirms lietus ūdeņu ievadīšanas vaļējos virszemes objektos jāparedz to nostādināšanas sistēmas.

- Prasības lietus ūdeņu novadīšanas risinājumiem no projektējamām ielām, ceļiem un laukumiem nosaka detālplānojumā vai paredz būvprojektā.

8.5. Prasības atkritumu savākšanas vietām

- Plānojot jaunu apbūvi, paredz atkritumu tvertņu novietnes laukumus atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam un veidam.

- Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā, saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu plānojumu.

- Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē funkcionālos, higiēniskos un estētiskos aspektus, kā arī apkārtējās apbūves raksturu. Jaunās apbūves teritorijās no atkritumu tvertņu novietnes laukuma malas ievēro šādus attālumus:

  - ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem;

  - ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes ieejas, bērnu rotaļu laukuma, atpūtas zonas;

  - ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem;

  - ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums;

  - ne tālāk par 100 m no visattālākās ieejas dzīvojamā mājā vai publiskā ēkā.

- Aprēķinot atkritumu savākšanas laukuma kopējo platību, vienai tvertnei paredz vismaz 2 m2 un ņem vērā specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu tvertnēm.

9. Publiskās ārtelpas plānošana

9.1. Teritorijas labiekārtojums un ārtelpas elementi

- Pilsētvidē publiskajā ārtelpā paredz pietiekošu soliņu un citu labiekārtojuma elementu skaitu, tai skaitā apgaismojumu. Pašvaldība teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var paredzēt prasības teritorijas labiekārtojumam un ārtelpas elementiem.

- Telefonu, autostāvvietu kases automātu, bankomātu, reklāmas stabu un citu objektu izvietojums nedrīkst traucēt gājēju, bērnu ratiņu un riteņkrēslu lietotāju pārvietošanos. Brīvās ietves platums nevar būt mazāks par 1,2 m.

- Sezonas rakstura kafejnīcu, ielu tirdzniecības punktu un citu pakalpojumu objektu novietojums publiskajā ārtelpā nedrīkst traucēt gājēju, tai skaitā bērnu ratiņu un riteņkrēslu lietotāju kustību, aizņemot visu gājēju kustībai paredzēto teritoriju, tai skaitā ietvi, laukumu, krastmalu. Šādos gadījumos brīvās ietves platums nevar būt mazāks par 1,2 m.

9.2. Prasības pasažieru kuģu, jahtu, laivu piestātnēm un peldbūvju izvietošanai

- Publiski pieejamas pasažieru kuģu, jahtu un laivu piestātnes norāda teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā un ierīko, ievērojot normatīvo aktu prasības.

- Atbilstoši piestātnes kapacitātei, paredz automašīnu stāvlaukumu ar pietiekošu stāvvietu skaitu.

- Jahtu un laivu piestātņu platformas un uzbrauktuves izbūvē, ievērojot šādas vides pieejamības un drošības prasības:

  - aprīko ar margām un drošības apmalēm;

  - izvēlas gabarītus, kas nodrošina pietiekošas manevrēšanas iespējas;

  - pielieto neslīdošus ieseguma materiālus.

- Uzbrauktuvju slīpums nedrīkst pārsniegt 1:12 vai 8%. Vietās, kur uzbrauktuves ir pakļautas laika apstākļiem, nodrošina lietus ūdeņu novadīšanu.

- Plānojot peldbūvju izvietojumu,  nodrošina brīvu piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un paredz  normatīvajiem aktiem atbilstošu inženierinfrastruktūras nodrošinājumu.

9.3. Prasības publiskām atpūtas vietām

- Publiskos objektus, tai skaitā publisko  pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā, nodrošina ar tualetēm, kas iekārtotas ievērojot vides pieejamības prasības un paredzot vietu papildus tualešu izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā.

- Masu pasākumu vietās un atpūtas vietās dabā paredz iespēju īslaicīgu lielas ietilpības autonovietņu nodrošināšanai, ņemot vērā paredzamo apmeklētāju skaitu.

- Atpūtas vietas iekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, paredzot atkritumu savākšanas vietas un vides pieejamības prasībām atbilstošas tualetes.

- Publiski pieejamas peldvietas ierīko, ievērojot normatīvo aktu par peldvietas izveidošanu un uzturēšanu, kā arī vides pieejamības prasības.

- Pie dabas takām un laipām ierīko vietas, kur apmeklētājiem iespējams samainīties.

- Dabas taku celiņiem un laipām jābūt ar neslidenu virsmu. Ja tie veidoti no koka, to virsmai jābūt speciāli apstrādātai (gropes vai abrazīvā materiāla joslas).

- Vietās, kur dabas takai ir bīstams slīpums, krauja vai nogāze, vai tā tieši ved uz ūdensobjektu vai stāvu krauju, paredz drošas margas vai aizsargbarjeras ne mazāk kā 0,90 m augstumā.

- Dabas takas līmeņiem mainoties, uz takas veido nobrauktuvi ar garenslīpumu ne lielāku par 1:20 vai 5%. Pie dabas takām ierīko īslaicīgas atpūtas vietas 500 līdz 1000 m attālumā.

9.4. Prasībās grāvjiem, ūdensnotekām un mākslīgām ūdenskrātuvēm

- Ja tiek plānota meliorēto teritoriju apbūve, tad lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā paredz meliorācijas sistēmas rekonstrukciju vai pārkārtošanu, kas jāveic pirms teritorijas apbūves.

- Ierīkojot virszemes ūdeņu savākšanas sistēmas vai meliorācijas sistēmas tikai vienā īpašumā, grāvju augšmala nedrīkst atrasties tuvāk par 2 m no blakus esošās zemes vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja saņemts tās īpašnieka saskaņojums.

- Būvējot jaunas ielas vai piebraucamos ceļus pāri ūdenstecei, jāparedz piemērota  diametra caurteka vai tilts.

- Aizliegts aizbērt esošos novadgrāvjus un dabīgās ūdens noteces, pirms nav izbūvēta cita, meliorācijas sistēmu pārkārtošanas projektam atbilstoša ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma.

- Plānojot apbūvi lauku teritorijās, būves, nevar izvieto tuvāk par 10m no ūdensnotekas un novadgrāvja krotes (augšmalas) un tuvāk par 8m no segtas ūdensnotekas ass, ja tās diametrs ir 300mm un vairāk, izņemot gadījumus, kad tās ir saistītas ar meliorācijas sistēmām.

- Mākslīgās ūdenstilpes, kas ir lielākas par 0,1 ha, nevar ierīkot tuvāk par 10m no blakus esošās zemes vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

- Plānojot mākslīgas ūdenskrātuves izveidošanu ar teritorijas uzpludināšanu, jāsaņem hidromelioratīvajā būvniecībā sertificēta eksperta slēdziens par plānotā objekta ietekmi uz apkārtējiem zemes īpašumiem un ietekmēto zemju īpašnieku saskaņojums.

9.5. Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība

- Veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk par 0,5m, kā būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta daļu,  izstrādā teritorijas vertikālo plānojumu. Nogāzes slīpuma sākums nevar atrasties tuvāk par 1m no blakus zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja ir  saņemts attiecīgās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

- Veicot būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, saglabā augsnes virskārtu, un pēc būvniecības darbu pabeigšanas to atjauno.

10. Transporta līdzekļu novietošana

10.1. Prasības autonovietnēm

- Teritorijas plānojumos un lokālplānojumos pašvaldība nosaka prasības autonovietņu izvietošanai, tai skaitā attālumiem līdz dažāda veida objektiem un nepieciešamo autonovietņu skaitu dažādiem izmantošanas veidiem.

- Pie nozīmīgām publiskām ēkām papildus autonovietnēm paredz arī speciāli aprīkotas velosipēdu, motociklu (arī mopēdu un motorolleru) un tūristu autobusu novietnes.

- Nepieciešamo platību virszemes atklātai autonovietnei aprēķina pieņemot, ka vienas vieglās automašīnas izvietošanai nepieciešami aptuveni 25 m2, viena motocikla izvietošanai - 5 m2, viena pasažieru autobusa izvietošanai 60-75 m2.

- Atklātās autonovietnēs, kas paredzētas vairāk kā 50 transportlīdzekļiem, paredz lietus ūdeņu savākšanu un novadīšanu lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.

- Atklātas pastāvīgās autonovietnes no dzīvojamās apbūves, pirmskolas izglītības iestādēm, skolām, veselības aprūpes iestādēm norobežo ar apstādījumu joslu, ko veido kā dzīvžogu.

- Izbūvējot atsevišķu atklātu autonovietni daudzdzīvokļu māju pagalmos, to labiekārto, paredzot norobežojošos stādījumus gar bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem vai iedzīvotāju atpūtas vietām.

- Autonovietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas (3,5 m platas) autostāvvietas (personām) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam.

- Ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk kā 10 autostāvvietas, tad (personām) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu no katrām 20 autostāvvietām. Ja pie publiskās ēkas paredzēts mazāk par 10 autostāvvietām, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu.

- Pie jaunbūvējamām daudzdzīvokļu mājām nodrošina vismaz vienu autostāvvietu personām ar īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai.

- Slēgtām autonovietnēm nepieciešamo minimālo platību aprēķina pēc plānotā automašīnu skaita, atkarībā no to izvietošanas veida.

- Stāvparku izvietojumu nosaka teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā.

- Stāvparku var veidot kā daudzfunkcionālu kompleksu, apvienojot ar tirdzniecības, pakalpojumu vai citiem publiska rakstura objektiem.

10.2. Prasības velosipēdu novietnēm

- Velosipēdu novietnes paredz pie tirdzniecības un pakalpojumu objektiem, publiskām pārvaldes, kultūras, izglītības, ārstniecības iestādēm, sporta un atpūtas objektiem.

- Velosipēdu novietnes izvieto tā, lai netiktu traucēta gājēju pārvietošanās pa ietvēm un gājēju celiņiem.

- Velosipēdu novietnes platību aprēķina, pieņemot, ka viena velosipēda novietošanai nepieciešamā platība ir 1,2 m2.

11. Riska teritorijas un piesārņotās teritorijas

- Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ņem vērā:

  - paaugstinātās bīstamības objektus;

  - ģeoloģiskā riska teritorijas;

  - plūdu riska teritorijas;

  - paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijas un sprādzienbīstamos objektus;

  - piesārņotas un potenciāli piesārņotas teritorijas;

  - aviācijas nelaimes gadījumu riskus (gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās zonā).

- Paaugstināta riska teritorijas,  paaugstinātas bīstamības objektus un potenciālās paaugstināta riska zonas izvērtē atkarībā no nevēlamā procesa vai avārijas varbūtības, atkārtošanās biežuma, seku un zaudējumu apjoma un  grafiski parāda teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā.

- Paaugstinātās bīstamības objektu avāriju riska zonā pašvaldība var noteikt ierobežojumus esošās dzīvojamas un publiskās apbūves blīvuma palielināšanai, norādot maksimālo pieļaujamo apbūves blīvumu un intensitāti.

- Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos nosaka prasības vai ierobežojumus tādu objektu būvniecībai, kuru darbība var izraisīt rūpnieciskās avārijas iespējamību.

- Aktīvu karsta procesa, krastu erozijas, zemes noslīdējuma, izskalojuma un citās paaugstināta ģeoloģiskā riska teritorijās aizliegta būvniecība, izņemot būves, kas paredzētas riska faktoru mazināšanai.

- Plūdu riska teritorijās pašvaldība var noteikt īpašas prasības būvniecībai un vides infrastruktūrai - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmām u.tml.

- Ievērojot katra konkrētā objekta vai teritorijas specifiku un riska pakāpi, pamatojoties uz izpētes rezultātiem, pašvaldība teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos var noteikt stingrākus ierobežojumus, kā nosaka citi normatīvie akti.

- Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos var paredzēt ierobežojumus apbūvei paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijās, nosakot minimālos pieļaujamos attālumus no sprādzienbīstamiem objektiem līdz citai apbūvei un meža masīvam, kā arī ierobežojumus teritoriju apmežošanai joslās līdz blīvas apbūves teritorijām pilsētās un ciemos.

- Potenciālajā piesārņojuma izplatības areālā aizliegts plānot jaunu dzīvojamo apbūvi, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes.

- Plānojot jaunu saimniecisko darbību, pašvaldība vispirms izvērtē iespēju izmantot degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru.

12. Ainavu aizsardzība un plānošana

- Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt ainaviski vērtīgās teritorijas, kuras attēlo grafiskajā daļā.

- Ainaviski vērtīgajās teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana ar būvēm, apstādīšana ar kokiem, būtiska reljefa pārveidošana u.tml.

- Ainaviski vērtīgās teritorijas nosaka, veicot ainavu novērtējumu, kura rezultātus ietver ainavu plānā.

- Ainaviski vērtīgajās teritorijās un vietās pašvaldība var pieprasīt detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros veikt ainavas izvērtējumu.

- Ainaviski vērtīgajās teritorijās pirms apmežošanas vai mežizstrādes, izstrādā ainavu dizaina plānu.

- Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās apmežošana ir aizliegta, ja tā rezultātā tiks aizsegtas augstvērtīgas skatu perspektīvas vai būtiski mainīts kultūrainavas raksturs.

- Ainavu plānu var izstrādāt kā tematisko plānojumu, kurā doti ieteikumi tālākai rīcībai.

- Ainavu plānos nosaka:

  - īpaši vērtīgās ainavu telpas;

  - norāda galvenās vērtības;

  - ainavu struktūras raksturīgos elementus;

  - publiski pieejamus skatu punktus un perspektīvas;

  - ainaviskos ceļus;

  - objektus ar kultūrvēsturisko vērtību un citu nozīmīgu informāciju;

  - ainavas vai tās vienību kvalitātes mērķus;

  - ainavas kopšanas  un uzturēšanas pasākumus, kas nepieciešami ainavas vai tās vienību kvalitātes mērķi sasniegšanai.

- Ainavu plānos norāda potenciālo konflikta situāciju vietas, kā arī teritorijas, kurās nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus vides atveseļošanas vai ainavu reģenerācijas plānus. Ainavu plānos ietver arī rekomendācijas ainaviski vērtīgo teritoriju attīstībai.

13. Kultūras pieminekļi un to aizsardzība

- Valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus grafiski attēlo teritorijas plānojumā atkarībā no plānojuma mēroga un pieejamo datu precizitātes.

- Kultūras pieminekļus, par kuru teritoriju un atrašanās vietu atbildīgā institūcija nav sniegusi precīzus datus, attēlo nosacīti, ņemot vērā pieejamo informāciju.

- Kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu robežas pēc iespējas nosaka pa dabā saskatāmām robežām, vai zemesgabalu kadastra robežām, ņemot vērā vēsturiskā plānojuma struktūru, ainaviskos aspektus, kultūras pieminekļa uztveramību.

14. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

- Teritorijas plānojumos un lokālplānojumos nosaka un attēlo teritorijas ar īpašiem noteikumiem saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, ja tādas ir:

  - teritorijas, kurām izstrādājami lokālplānojumi;

  - teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi;

  - vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas;

  - ainaviski vērtīgās teritorijas;

  - vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas;

  - nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras teritorijas;

  - citas teritorijas, tai skaitā lidostu un ostu teritorijas.

- Teritorijās, kas ieplānotas nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai, paredz tikai īslaicīgas lietošanas būves, kas saistītas ar apkalpi, pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju u.tml. un, kas izmantojamas līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai.

- Papildus šo noteikumu 235.punktā minētajam, teritorijās, kas ieplānotas autoceļu un dzelzceļu trasēm, ir atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī:

  - veikt lauksaimniecisko darbību - augkopību, sakņkopību, stādu audzēšanu, biomasas audzēšanu, kā arī izvietot mājlopu pagaidu mītnes, šķūņus, noliktavas, savvaļas dzīvnieku dārzus u.c.;

  - ierīkot tūrisma, sporta, rekreācijas objektus - kempingus, laivu piestātnes, kafejnīcas, moteļus, sporta laukumus, auto, moto, velotrases;

  - ierīkot transporta infrastruktūras objektus - vietējas nozīmes ceļus, degvielas uzpildes stacijas, transporta stāvlaukumus, noliktavas, uzglabāšanas laukumus;

  - ierīkot sakņu dārzus.

- Teritorijas plānojumos un lokālplānojumos precizē perspektīvo transporta koridoru un trašu vietas, izvēloties optimālāko risinājumu un vadoties no pētījumu rezultātiem, ja tādi ir veikti.

- Teritorijas plānojumā kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem var noteikt arī piesārņotās, potenciāli piesārņotās un degradētās teritorijas.

15. Teritorijas izmantošanas veidu klasifikācija

- Teritorijas izmantošanas veidus nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

- Katram teritorijas izmantošanas veidam ir nosaukums un klasifikācijas kods – ciparu identifikators, ko veido:

  - grupas identifikācijas kods – divi cipari;

  - teritorijas izmantošanas veida kods – trīs cipari.

- Valsts informācijas sistēmās un dokumentos teritorijas izmantošanas veida kodu norāda atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai teritorijas izmantošanas klasifikācijai.

16. Noslēguma jautājumi

242. Šo noteikumu prasības netiek piemērotas:

242.1.teritorijas plānojumiem vai lokālplānojumiem, kas uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, ja pašvaldība teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprina sešu mēnešu laikā no šo noteiktumu spēkā stāšanās dienas;

242.2.gadījumā, ja ir uzsākta būvprojektēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un  būvatļauja ir izsniegta ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

243. Ja vēja elektrostacijas būvniecības iecere atbilst spēkā esošam detālplānojumam, bet ir pretrunā šo noteikumu 161. un 163.punkta prasībām, būvatļauju šādai vēja elektrostacijas būvniecībai var izsniegt ne vēlāk kā viena gada laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

244.Šo noteikumu 12.punktā un 65.4.apakšpunktā noteiktais piemērojams gadījumos, ja zemes vienībā ir jau uzbūvētas būves vai to būvniecība ir uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

245. Šo noteikumu 21.punktā noteiktais nav attiecināms uz gadījumiem:

  - kad lauku teritorijā pastāv esošā izmantošana, kas atbilst šo noteikumu 21.punktā minētajām funkcionālajām zonām;

  - teritorijas plānojumā, kas ir spēkā uz šo noteikumu spēkā stāšanās dienu, lauku teritorijā noteiktais funkcionālais zonējums neatbilst šo noteikumu 21.punkta nosacījumiem.

Ministru prezidents                                                  			              V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs                                              E.Sprūdžs

Vīza: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

valsts sekretāra p.i., administrācijas vadītājs		                                              G.Kauliņš

19.03.2013. 17:04

8545

M.Gorškova

66016514, margarita.gorskova@varam.gov.lv

I.Valdmane

66016518, Ilma.valdmane@varam.gov.lv

I.Aigare

66016513, ilze.aigare@varam.gov.lv