Projekts

2011.gada	Noteikumi Nr.

Rīgā	(prot. Nr.            .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošos vielu emisiju gaisā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 7.pantu un

likuma „Par piesārņojumu” 11.panta otrās daļas 5.punktu un 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 „Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 8.nr.; 2007, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.46.apakšpunktā vārdu „Kopiena” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Eiropas Savienība” (attiecīgajā locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 2.47. un 2.48.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.47. emisijas kontroles stratēģija - emisijas kontroles sistēmas kombinācija, kurā ietilpst viena bāzes emisijas kontroles stratēģija un viens papildu emisijas kontroles stratēģiju kopums, kas ir iekļauts kopējā motora konstrukcijā vai mobilās tehnikas konstrukcijā, kura aprīkota ar motoru;

2.48. reaģents - jebkura izmantojama vai neatgūstama viela, kas vajadzīga un ko izmanto, lai nodrošinātu efektīvu izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmas darbību.”

3.Izteikt noteikumu 6. un 7.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6.Sertificēšanas institūcijai jābūt akreditētai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN 45011 : 2004 „Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām” un par kurām publicēts paziņojums Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā internetā (www.latak.lv), vai tai jābūt citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentai institūcijai. Sertificēšanas institūcija atbild par visiem motora vai motoru saimes tipa apstiprināšanas aspektiem, tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniegšanu un anulēšanu, kontaktiem ar citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām, kā arī pārbauda pasākumus, kurus veicis ražotājs, lai nodrošinātu ražojumu atbilstību noteiktajām prasībām.

7. Tehniskajam dienestam jābūt akreditētam sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības” un par kuru publicēts paziņojums Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā internetā (www.latak.lv), vai tam jābūt citas Eiropas Savienības dalībvalsts tehniskajam dienestam.”

4. Papildināt noteikumus ar 75.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“75.2.5. Neatkarīgi no 76.punktā noteiktā atbrīvojuma termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 31.jūlijam no augšas turamu ierīču kategorijā profesionāli lietojamām, daudzpozīciju un pārnēsājamām dzīvžogu šķērēm un no augšas turamiem ķēdes zāģiem koku sagarināšanai, kas aprīkoti ar SH:2 un SH:3 klases motoru.”

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6.punktu šādā redakcijā:

„6) Eiropas Komisijas 2010.gada 31.marta Direktīvas 2010/26/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no visurgājējai tehnikai uzstādāmajiem iekšdedzes motoriem.

6. Papildināt 1.pielikumu ar 7.sadaļu šādā redakcijā:

„7. Tipa apstiprināšanas prasības III B un IV laikposmā

23. Šo sadaļu piemēro, lai apstiprinātu tipu elektroniski vadāmiem motoriem, kuros izmanto elektronisko vadību, lai noteiktu degvielas iesmidzināšanas daudzumu un momentu. Šo sadaļu piemēro neatkarīgi no tehnoloģijas, kas izmantota šādos motoros, lai nodrošinātu atbilstību šā pielikuma 12.9. un 12.10.apakšpunktā noteiktajām emisijas robežvērtībām.

# 24. Prasības bāzes emisijas kontroles stratēģijai:

24.1. bāzes emisijas kontroles stratēģiju, kas darbojas visā motora darbības laikā pie jebkādiem motora apgriezieniem un griezes momenta, konstruē tā, lai nodrošinātu motora atbilstību šiem noteikumiem;

24.2. ir aizliegta jebkāda bāzes emisijas kontroles stratēģija, kura nošķir motora darbību standartizētā tipa apstiprinājuma testā un citos darbības apstākļos un kura tādēļ var samazināt emisijas kontroles līmeni, kad motors nedarbojas apstākļos, kas pilnībā iekļauti tipa apstiprinājuma testa procedūrā.

# 25. Prasības papildu emisijas kontroles stratēģijai:

25.1. papildu emisijas kontroles stratēģiju var izmantot motorā vai mobilajā tehnikā, ja papildu emisijas kontroles stratēģija, kad tā ir aktivizēta, maina bāzes emisijas kontroles stratēģiju, reaģējot uz īpašu apkārtējās vides vai ekspluatācijas apstākļu kopumu, bet kura pastāvīgi nesamazina emisijas kontroles sistēmas efektivitāti:

25.1.1. ja papildu emisijas kontroles stratēģija ir aktivizēta tipa apstiprināšanas testa laikā, 25.2.apakšpunktu un 25.3. apakšpunktu nepiemēro;

25.1.2. ja papildu emisijas kontroles stratēģija nav aktivizēta tipa apstiprināšanas testa laikā, ir jāpierāda, ka papildu emisijas kontroles stratēģija darbojas tikai tik ilgi, cik nepieciešams šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minēto mērķu sasniegšanai;

25.2. Papildus emisijas kontroles stratēģijai piemēro šādus kontroles nosacījumus:

25.2.1. augstums nepārsniedz 1 000 metrus (vai līdzvērtīgu 90 kPa atmosfēras spiedienu);

25.2.2. apkārtējā temperatūra ir robežās no 275 K līdz 303 K (no 2 °C līdz 30 °C);

25.2.3. motora dzesēšanas šķidruma temperatūra pārsniedz 343 K (70 °C).

25.2.4. ja papildu emisijas kontroles stratēģija tiek aktivizēta, kad motors darbojas 25.2.1., 25.2.2. un 25.2.3.apakšpunktā noteiktajos kontroles nosacījumos, stratēģiju aktivizē tikai izņēmuma gadījumos.

25.3. papildu emisijas kontroles stratēģiju aktivizē jo īpaši šādiem mērķiem:

25.3.1. ar signāliem no transportlīdzekļa, lai aizsargātu no bojājuma motoru (tostarp gaisa apstrādes ierīces aizsardzība) vai mobilo tehniku, kurai motors uzstādīts;

25.3.2. ekspluatācijas drošībai un emisijas kontroles stratēģijām;

25.3.3. pārāk lielas emisijas novēršanai aukstās palaišanas vai iesildīšanas laikā, apturēšanas laikā;

25.3.4. ja to izmanto nolūkā kompensēt viena reglamentētā piesārņotāja kontroli īpašos vides vai ekspluatācijas apstākļos, lai kontrolētu visus pārējos attiecīgā motora reglamentētos piesārņotājus (gāzveida piesārņojums un cietās daļiņas) atļautajās emisijas ierobežojumu robežās. Mērķis ir kompensēt dabiskas izcelsmes parādību ietekmi tādā veidā, kas pietiekami kontrolētu visas emisijas sastāvdaļas;

26. tipa apstiprināšanas testa brīdī ražotājs pierāda tehniskajam dienestam, ka jebkādas papildu emisijas stratēģijas darbība atbilst 25.punkta noteikumiem. Pierādīšana ietver 28.punktā minētās dokumentācijas novērtēšanu;

27. ir aizliegts darbināt jebkādu papildu emisijas kontroles stratēģiju emisiju samazināšanai, kura neatbilst 25.punktam.

28. Dokumentācijas prasības ražotājam, iesniedzot tehniskajam dienestam pieteikumu par tipa apstiprināšanu, kopā ar to jāiesniedz informācijas mapi, pēc kuras var spriest par jebkuru konstrukcijas elementu, emisijas kontroles stratēģiju un līdzekļiem, ar ko papildu stratēģija tieši vai netieši kontrolē izejas parametrus. Informācijas mapei ir divas daļas:

28.1. dokumentu paketē, kas pievienota tipa apstiprinājuma pieteikumam, iekļauj emisijas kontroles stratēģijas pilnu aprakstu. Sniedz pierādījums tam, ka identificēta visa matricas pieļautā izvade, kas iegūta no atsevišķo vienību ievades kontroles diapazona. Pierādījumi par visas matricas pieļautās izvades identifikāciju jāpievieno informācijas mapei atbilstīgi šo noteikumu 2.pielikumam;

28.2. papildu materiālā, ko iesniedz tehniskajam dienestam, bet ko nepievieno tipa apstiprinājuma pieteikumam, ietver visus parametrus, kurus maina kāda papildu emisijas kontroles stratēģija, un robežnosacījumus, saskaņā ar kuriem šī stratēģija darbojas, jo īpaši:

28.2.1. aprakstu par vadības loģiku, kontroles secību un pārslēgšanas punktiem visos ekspluatācijas režīmos degvielas padeves un citām galvenajām sistēmām, kuru rezultāts ir efektīva emisiju kontrole (piemēram, izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma (turpmāk -EGR) vai reaģenta dozēšana);

28.2.2. pamatojumu par jebkuras motoram uzstādītas papildu emisijas kontroles stratēģijas lietojumu, šim pamatojumam pievienojot materiālu un testa datus, ar ko pierāda ietekmi uz izplūdes gāzu emisiju. Šis pamatojums var pamatoties uz testa rezultātiem, rūpīgu tehnisku analīzi vai arī uz abiem šiem elementiem;

28.2.3. detalizētu aprakstu par algoritmiem vai sensoriem (attiecīgā gadījumā), ko izmanto, lai identificētu, analizētu vai diagnosticētu NOx kontroles sistēmas nepareizu darbību;

28.2.4. pielaides, ko izmanto, lai izpildītu 30.punkta prasības neatkarīgi no izmantotajiem līdzekļiem.

28.2.5. Papildu materiāls, kas minēts 28.2.apakšpunktā, ir komercnoslēpums. To iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei pēc pieprasījuma. Tipa apstiprinātāja iestāde apstrādā šo informāciju kā komercnoslēpumu.

29. Prasības NOx kontroles pasākumu pareizas darbības nodrošināšanai:

29.1. Ražotājs iesniedz tehniskajam dienestam informāciju par NOx kontroles pasākumu funkcionālajiem ekspluatācijas parametriem, izmantojot dokumentus, kas minēti 2.pielikuma 1.pielikuma informācijas dokumenta tabulas 2.punktā un 2.pielikuma 3.pielikuma informācijas dokumenta tabulas 2.punktā.

29.2. Ja emisijas kontroles sistēmai nepieciešams reaģents, ražotājam 2.pielikuma 1.pielikuma informācijas dokumenta tabulas 2.2.1.13.apakšpunktā un 3.pielikuma informācijas dokumenta tabulas 2.2.1.13.apakšpunktā jānorāda šā reaģenta īpašības, tostarp reaģenta tips un informācija par koncentrāciju, kad reaģents ir šķīdumā, prasības darba temperatūrai un atsauces uz starptautiskajiem standartiem attiecībā uz sastāvu un kvalitāti.

29.3. Motora emisijas kontroles stratēģija darbojas visos Eiropas Savienības teritorijas parastajos klimatiskajos apstākļos un jo īpaši zemās apkārtējās temperatūrās.

29.4. Ražotājs tehniskajam dienestam pierāda, ka, izmantojot reaģentu, amonjaka emisijas vidējā vērtība piemērojamā emisiju testa cikla laikā, lai saņemtu tipa apstiprinājumu, nepārsniedz 25 ppm.

29.5. Ja mobilajai tehnikai ir uzstādītas vai pievienotas atsevišķas reaģenta tvertnes, ir jānodrošina līdzekļi tvertnē esošā reaģenta parauga ņemšanai. Parauga ņemšanas vietai ir jābūt viegli pieejamai, neizmantojot īpašus instrumentus vai ierīces.

29.6. Ekspluatācijas un tehniskās apkopes prasības:

29.6.1. Atbilstīgi šo noteikumu 15.punktam tipa apstiprinājumu piešķir ar nosacījumu, ka visiem mobilās tehnikas vadītājiem tiek nodrošinātas rakstiskas instrukcijas, kurās ietverta šāda informācija:

29.6.1.1. brīdinājums, kas skaidro iespējamos darbības traucējumus, ko rada uzstādītā motora nepareiza darbināšana, ekspluatācija vai tehniskā apkope, brīdinājumiem pievienota informācija par piemērotiem darbības traucējumu novēršanas pasākumiem;

29.6.1.2. brīdinājums par nepareizu mehānisma ekspluatāciju, kas var izraisīt motora darbības traucējumus, brīdinājumiem pievienota informācija par piemērotiem darbības traucējumu novēršanas pasākumiem;

29.6.1.3. informācija par pareizu reaģenta lietošanu, kam pievienota instrukcija par reaģenta uzpildīšanu tehniskās apkopes intervālu starplaikā;

29.6.1.4. brīdinājums, ka tipa apstiprinājuma sertifikāts, kas izsniegts attiecīgajam motora tipam, ir derīgs tikai tad, ja ir izpildīti visi turpmākie nosacījumi:

29.6.1.4.1. motoru darbina, ekspluatē un tehniski apkopj saskaņā ar motora ražotāja sniegtajām instrukcijām;

29.6.1.4.2. lai novērstu nepareizu darbību, ekspluatāciju vai tehnisko apkopi, tiek veikti tūlītēji pasākumi saskaņā ar labošanas pasākumiem, kas norādīti 29.6.1.1. un 29.6.1.2.apakšpunktā minētajos brīdinājumos;

29.6.1.4.3. nav notikusi tīša nepareiza motora lietošana, jo īpaši, deaktivizējot vai neveicot tehnisko apkopi EGR vai reaģenta dozēšanas sistēmai.

29.7. Instrukcijas, tāpat kā vadītāja rokasgrāmata par mobilo tehniku vai motoru sagatavojamas valsts valodā, ierobežojot tehnisku terminu lietojumu.

29.8. Reaģenta kontroles prasības (ja attiecināms):

29.8.1. Saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu tipa apstiprinājumu piešķir ar nosacījumu, ka atbilstīgi mobilās tehnikas konfigurācijai tiek nodrošināti indikatori vai citi piemēroti līdzekļi, kas informē vadītāju:

29.8.2. par atlikušo reaģenta daudzumu reaģenta tvertnē; ar papildu īpašu signālu informē, kad atlikušais reaģenta daudzums ir mazāks nekā 10 % no tvertnes ietilpības;

29.8.3. ja reaģenta tvertne ir tukša vai gandrīz tukša;

29.8.4. ja reaģents tvertnē neatbilst īpašībām, kuras norādītas un ierakstītas 2.pielikuma 1.pielikuma informācijas dokumenta 2.2.1.13.apakšpunktā un 2.pielikuma 3.pielikuma informācijas dokumenta 2.2.1.13.apakšpunktā saskaņā ar uzstādītajiem novērtēšanas līdzekļiem;

29.8.5. ja reaģenta pievadīšana tiek pārtraukta, reaģējot uz motora darbības apstākļiem, kuros dozēšana nav nepieciešama, un šo pārtraukšanu neietekmē motora elektroniskā kontroles vienība vai dozēšanas kontrolieris, ar nosacījumu, ka par šiem darbības apstākļiem ir informēta apstiprinātāja iestāde.

29.9. Pēc ražotāja izvēles prasības attiecībā uz reaģenta atbilstību paziņotajām īpašībām un ar tām saistīto NOx emisijas pielaidi tiek izpildītas ar vienu no turpmākajiem līdzekļiem:

29.9.1. tieši līdzekļi, piemēram, reaģenta kvalitātes sensora izmantošana;

# 29.9.2. netieši līdzekļi, piemēram, NOx sensora izmantošana izplūdes gāzēs, lai novērtētu reaģenta efektivitāti;

29.9.3. jebkādi citi līdzekļi attiecībā uz reaģenta atbilstību ar nosacījumu, ka rezultāts ir vismaz tikpat efektīvs kā rezultāts, ko var panākt, izmantojot 29.9.1. un 29.9.2.apakšpunktā minētos līdzekļus, un ka ir ievērotas 29.9. apakšpunkta galvenās prasības.”

# 7. Izteikt 2.pielikuma 1.pielikuma informācijas dokumentam tabulas 2.punktu šādā redakcijā:

“

| 2. | PASĀKUMI GAISA PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANAI |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Ierīce kartera gāzu pārstrādei: ir/nav (*) |  |
| 2.2. | Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija) |  |
| 2.2.1. | Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (*) |  |
| 2.2.1.1. | Marka(-as): |  |
| 2.2.1.2. | Tips(-i): |  |
| 2.2.1.3. | Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: |  |
| 2.2.1.4. | Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) izmēri un tilpums: |  |
| 2.2.1.5. | Katalītiskās darbības veids: |  |
| 2.2.1.6. | Dārgmetālu kopējais daudzums: |  |
| 2.2.1.7. | Relatīvā koncentrācija: |  |
| 2.2.1.8. | Substrāts (struktūra un materiāls): |  |
| 2.2.1.9. | Elementa blīvums: |  |
| 2.2.1.10. | Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa tips: |  |
| 2.2.1.11. | Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): |  |
| 2.2.1.12. | Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons (K): | K |
| 2.2.1.13. | Izmantojamais reaģents (attiecīgā gadījumā): |  |
| 2.2.1.13.1. | Katalītiskajai reakcijai nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija: |  |
| 2.2.1.13.2. | Normālais reaģenta darbības temperatūras diapazons: |  |
| 2.2.1.13.3. | Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): |  |
| 2.2.1.14. | NO x sensors: ir/nav (*) |  |
| 2.2.2. | Skābekļa sensors: ir/nav (*) |  |
| 2.2.2.1. | Marka(-as): |  |
| 2.2.2.2. | Tips(-i): |  |
| 2.2.2.3. | Novietojums: |  |
| 2.2.3. | Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (*) |  |
| 2.2.4. | Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u. tml.): |  |
| 2.2.5. | EGR: ir/nav (*) |  |
| 2.2.6. | Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): |  |
| 2.2.7. | Daļiņu filtrs: ir/nav (*) |  |
| 2.2.7.1. | Daļiņu filtra izmēri un tilpums: |  |
| 2.2.7.2. | Daļiņu filtra tips un konstrukcija: |  |
| 2.2.7.3. | Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): |  |
| 2.2.7.4. | Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: |  |
| 2.2.7.5. | Normālas ekspluatācijas temperatūras (K) un spiediena (kPa) diapazons: | K kPa |
| 2.2.8. | Citas sistēmas: ir/nav (*) |  |
| 2.2.9. | Apraksts un darbība: |  |

(*) Nevajadzīgo svītrot

# 8. Izteikt 2.pielikuma 3.pielikuma informācijas dokumentam tabulas 2.punktu šādā redakcijā:

| 2. | PASĀKUMI GAISA PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANAI |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Ierīce kartera gāzu pārstrādei: ir/nav (*) |  |
| 2.2. | Papildu ierīces piesārņojuma novēršanai (ja tādas ir un ja uz tām neattiecas cita pozīcija) |  |
| 2.2.1. | Katalītiskais pārveidotājs: ir/nav (*) |  |
| 2.2.1.1. | Marka(-as): |  |
| 2.2.1.2. | Tips(-i): |  |
| 2.2.1.3. | Katalītisko pārveidotāju un elementu skaits: |  |
| 2.2.1.4. | Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) izmēri un tilpums: |  |
| 2.2.1.5. | Katalītiskās darbības veids: |  |
| 2.2.1.6. | Dārgmetālu kopējais daudzums: |  |
| 2.2.1.7. | Relatīvā koncentrācija: |  |
| 2.2.1.8. | Substrāts (struktūra un materiāls): |  |
| 2.2.1.9. | Elementa blīvums: |  |
| 2.2.1.10. | Katalītiskā pārveidotāja(-u) korpusa tips: |  |
| 2.2.1.11. | Katalītiskā(-o) pārveidotāja(-u) novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): |  |
| 2.2.1.12. | Normālais ekspluatācijas temperatūras diapazons (K): | K |
| 2.2.1.13. | Izmantojamais reaģents (attiecīgā gadījumā): |  |
| 2.2.1.13.1. | Katalītiskajai reakcijai nepieciešamā reaģenta tips un koncentrācija: |  |
| 2.2.1.13.2. | Normālais reaģenta darbības temperatūras diapazons: |  |
| 2.2.1.13.3. | Starptautiskais standarts (attiecīgā gadījumā): |  |
| 2.2.1.14. | NO x sensors: ir/nav (*) |  |
| 2.2.2. | Skābekļa sensors: ir/nav (*) |  |
| 2.2.2.1. | Marka(-as): |  |
| 2.2.2.2. | Tips: |  |
| 2.2.2.3. | Novietojums: |  |
| 2.2.3. | Gaisa iesmidzināšana: ir/nav (*) |  |
| 2.2.3.1. | Tips (ar gaisa impulsu, ar gaisa sūkni u. tml.): |  |
| 2.2.4. | EGR: ir/nav (*) |  |
| 2.2.4.1. | Īpašības (dzesēts/nedzesēts, augsts spiediens/zems spiediens u. c.): |  |
| 2.2.5. | Daļiņu filtrs: ir/nav (*) |  |
| 2.2.5.1. | Daļiņu filtra izmēri un tilpums: |  |
| 2.2.5.2. | Daļiņu filtra tips un konstrukcija: |  |
| 2.2.5.3. | Novietojums (vieta(-as) un maksimālais/minimālais attālums līdz motoram): |  |
| 2.2.5.4. | Reģenerācijas metodes vai sistēmas apraksts un/vai rasējums: |  |
| 2.2.5.5. | Normālas ekspluatācijas temperatūras (K) un spiediena (kPa) diapazons: | K, kPa |
| 2.2.6. | Citas sistēmas: ir/nav (*) |  |
| 2.2.6.1. | Apraksts un darbība: |  |

(*) Nevajadzīgo svītrot.”

# 9. Izteikt 3.pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

“2.Šo noteikumu 3.punktā minētajām iekārtām piemēro šādus testa ciklus:

2.1. NRSC (mobilās tehnikas motora tests stacionārā fāzē), ko izmanto oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīda un daļiņu emisijas noteikšanai I, II, III A, III B un IV laikposmā motoriem, kuri aprakstīti noteikumu 3.punktā, un

2.2. NRTC (mobilās tehnikas motora tests pārejas fāzē), ko izmanto oglekļa oksīda, ogļūdeņražu, slāpekļa oksīda un daļiņu emisijas noteikšanai III B un IV posmā motoriem, kuri aprakstīti 3.punktā;

2.3. attiecībā uz motoriem, kurus paredzēts lietot iekšējo ūdensceļu kuģos, izmanto ISO testa procedūru, kā noteikts ar LVS ISO 8178–4:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 4.daļa: Pārbaužu cikli stacionārā fāzē dažādu pielietojumu motoriem” un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (turpmāk-IMO) Starptautiskajā konvencijā par piesārņojuma novēršanu no kuģiem (turpmāk-MARPOL) 73/78 VI pielikumā (NO x kodekss);

2.4. gāzveida un cieto daļiņu piesārņotāju emisijas mērīšanai no motoriem, kas paredzēti drezīnu piedziņai, III A un III B laikposmā izmanto NRSC testu;

2.5. gāzveida un cieto daļiņu piesārņotāju emisijas mērīšanai no motoriem, kas paredzēti lokomotīvju piedziņai, III A un III B laikposmā izmanto NRSC testu.

# 10. Izteikt 3.pielikuma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2. NRTC tests:

4.2.1.Pārejas fāzei paredzēto testu, kurā stingri ievēroti mobilajai tehnikai uzstādītu dīzeļmotoru darbības apstākļi, veic divas reizes:

4.2.1.1. pirmo reizi (aukstā palaišana) pēc tam, kad motors ir sasilis līdz istabas temperatūrai un motora dzesēšanas šķidruma un eļļas, pēcapstrādes sistēmu un visu motora kontroles papildu ierīču temperatūra ir stabilizējusies intervālā starp 20 un 30 °C;

4.2.1.2. otro reizi (siltā palaišana) pēc divdesmit minūšu ilgas turēšanas siltumā, laika atskaiti sākot tūlīt pēc aukstās palaišanas cikla beigām;

4.2.2. šajā testā nosaka iepriekš minētos piesārņotājus. Tests sastāv no aukstās palaišanas cikla, kas seko motora dabiskai vai piespiedu dzesēšanai, siltumā turēšanas perioda un siltās palaišanas cikla, kā rezultātā tiek aprēķinātas jauktās emisijas. Izmantojot motora griezes momenta un apgriezienu skaita signālus no motora dinamometra, nosaka jaudas attiecību pret cikla ilgumu un šādi iegūst darbu, ko motors veicis cikla norisē. Gāzveida sastāvdaļu koncentrācijas nosaka visā cikla norisē vai nu neatšķaidītās izplūdes gāzēs, integrējot analizatora signālu saskaņā ar šā pielikuma 3.3.pielikumu, vai atšķaidītās izplūdes gāzēs CVS pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmā, integrējot vai izmantojot paraugu ņemšanas maisu saskaņā ar šā pielikuma 3.3.pielikumu.

4.2.3. Attiecībā uz daļiņām ņem proporcionālu paraugu no atšķaidītām izplūdes gāzēm, šo paraugu ievācot uz noteikta filtra un atšķaidot vai nu parciālo, vai pilno plūsmu. Atkarībā no izmantotās metodes visā cikla norisē nosaka atšķaidītu vai neatšķaidītu izplūdes gāzu plūsmas ātrumu, lai aprēķinātu piesārņotāju masas emisijai atbilstīgās vērtības. Masas emisijas vērtības un motora veiktā darba attiecība raksturo to, cik gramus konkrētā piesārņotāja motors izdala vienā kilovatstundā.

4.2.4. Emisiju (g/kWh) mēra gan aukstās palaišanas, gan siltās palaišanas ciklā. Kopējo ar koeficientu vērtēto emisiju aprēķina, aukstās palaišanas rezultātam piešķirot 10 % svērumu un siltās palaišanas rezultātam piešķirot 90 % svērumu. Kopējai ar koeficientu vērtētajai emisijai jāatbilst robežlielumam.”

# 11. Izteikt 3.pielikuma 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“19.1. prasības iekārtām, kas noteiktas šo noteikumu 3.punktā:

19.1.1. prasības A kategorijas motoriem, kas minēti šo noteikumu 3.1.1. un 3.3.apakšpunktā, kontrolējot testējamo motoru ar dinamometru, ievēro šā pielikuma 1.tabulā noteikto 8 režīmu ciklu (Identisks C1 ciklam, kas aprakstīts 8.3.1.1. punktā standartā LVS ISO 8178-4:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 4.daļa: Pārbaužu cikli stacionārā fāzē dažādu pielietojumu motoriem”)):

1.tabula

| Režīma Nr. | Motora apgriezienu skaits (apgr./min) | Slodze (%) | Svēruma koeficients |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominālais vai atskaites (*) | 100 | 0,15 |
| 2 | Nominālais vai atskaites (*) | 75 | 0,15 |
| 3 | Nominālais vai atskaites (*) | 50 | 0,15 |
| 4 | Nominālais vai atskaites (*) | 10 | 0,10 |
| 5 | Starpātrums | 100 | 0,10 |
| 6 | Starpātrums | 75 | 0,10 |
| 7 | Starpātrums | 50 | 0,10 |
| 8 | Tukšgaita | - | 0,15 |

(*) Atskaites ātruma definīcija ir sniegta 3. pielikuma 24.1.2. apakšpunktā.

19.1.2. prasības B kategorijas motoriem:

19.1.2.1. motoriem, kas minēti šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā, kontrolējot testējamo motoru ar dinamometru, ievēro šā pielikuma 2.tabulā noteikto 5 režīmu ciklu (Identisks D2 ciklam, kas aprakstīts 8.4.1. punktā standartā LVS ISO 8178-4:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 4.daļa: Pārbaužu cikli stacionārā fāzē dažādu pielietojumu motoriem”);

2.tabula

| Režīma Nr. | Motora apgriezienu skaits (apgr./min) | Slodze (%) | Svēruma koeficients |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominālais | 100 | 0,05 |
| 2 | Nominālais | 75 | 0,25 |
| 3 | Nominālais | 50 | 0,30 |
| 4 | Nominālais | 25 | 0,30 |
| 5 | Nominālais | 10 | 0,10 |

19.1.2.2. Slodzes rādītāji izteikti procentos no griezes momenta, kurš atbilst sākotnējai nominālajai jaudai, kas noteikta kā tā maksimālā pieejamā jauda mainīgas jaudas ciklā, kuras izmantošanas ilgums stundās paredzētajos vides apstākļos gadā ir neierobežots, ja tehnisko apkopi veic saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

19.1.3. prasības C kategorijas motoriem:

19.1.3.1. galvenajiem motoriem (Papildu motori ar nemainīgu apgriezienu skaitu jāsertificē atbilstīgi ISO D2 jaudas ciklam, t. i., 5 režīmu pastāvīgajam ciklam, kas norādīts 19.1.2. punktā, bet papildu motori ar mainīgu apgriezienu skaitu jāsertificē atbilstīgi ISO C1 jaudas ciklam, t. i., 8 režīmu pastāvīgajam ciklam, kas norādīts 19.1.1. punktā. ), kurus paredzēts lietot iekšējo ūdensceļu kuģos, izmanto ISO testa procedūru, kā noteikts ar LVS ISO 8178-4:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 4.daļa: Pārbaužu cikli stacionārā fāzē dažādu pielietojumu motoriem” un IMO MARPOL 73/78 VI pielikumā (NO x kodekss).

19.1.3.2. Galvenos motorus, kas darbojas atbilstīgi fiksēta soļa dzenskrūves līknei, testē ar dinamometru, ievērojot šā pielikuma 3.tabulā noteikto 4 režīmu pastāvīgo ciklu (Identisks E3 ciklam, kas aprakstīts 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3.apakšpunktā standartā LVS ISO 8178-4:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 4.daļa: Pārbaužu cikli stacionārā fāzē dažādu pielietojumu motoriem ”). Visi četri režīmi atbilst vidējai dzenskrūves līknei, kas iegūta motora darbības gaitā veiktos mērījumos ), kas izstrādāts, lai reprezentētu tirdzniecības kuģu dīzeļmotorus normālos darbības apstākļos.

3.tabula

| Režīma Nr. | Motora apgriezienu skaits (apgr./min) | Slodze (%) | Svēruma koeficients |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 % (nominālais) | 100 | 0,20 |
| 2 | 91% | 75 | 0,50 |
| 3 | 80% | 50 | 0,15 |
| 4 | 63% | 25 | 0,15 |

19.1.3.3. Iekšējo ūdensceļu kuģu galvenos motorus ar nemainīgu apgriezienu skaitu un regulējamu soli vai elektriski savienotām dzenskrūvēm testē ar dinamometru, izmantojot šādu 4 režīmu pastāvīgo ciklu (Identisks E2 ciklam, kas aprakstīts 8.5.1., 8.5.2. un 8.5.3. punktā standartā LVS ISO 8178–4:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 4.daļa: Pārbaužu cikli stacionārā fāzē dažādu pielietojumu motoriem”), kuru raksturo tāda pati slodze un svēruma koeficients kā iepriekšējo ciklu, bet kurā motoru visos režīmos darbina ar nominālo apgriezienu skaitu:

4.tabula

| Režīma Nr. | Motora apgriezienu skaits (apgr./min) | Slodze (%) | Svēruma koeficients |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominālais | 100 | 0,20 |
| 2 | Nominālais | 75 | 0,50 |
| 3 | Nominālais | 50 | 0,15 |
| 4 | Nominālais | 25 | 0,15 |

19.1.4. prasības D kategorijas motoriem:

19.1.4.1. motoriem, kas minēti šo noteikumu 3.4. apakšpunktā, kontrolējot testējamo motoru ar dinamometru , ievērojot šā pielikuma 5.tabulā noteikto 3 režīmu ciklu (Identisks standartam LVS ISO 8178-4:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 4.daļa: Pārbaužu cikli stacionārā fāzē dažādu pielietojumu motoriem ” standarta F ciklam),

5.tabula

| Režīma Nr. | Motora apgriezienu skaits (apgr./min) | Slodze (%) | Svēruma koeficients |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominālais | 100 | 0,25 |
| 2 | Starpātrums | 50 | 0,15 |
| 3 | Tukšgaita | - | 0,60 |

12. Izteikt 3.pielikuma 24.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“24.1. apgriezienu atskaites ātrums:

24.1.1. Apgriezienu atskaites ātrums (nref ) atbilst 100 % normalizētām apgriezienu skaita vērtībām, kas norādītas motora dinamometra grafikā 3.4.pielikuma 2.punktā. Faktiskais motora darbības cikls, ko iegūst, denormalizējot apgriezienu atskaites ātrumu, ir lielā mērā atkarīgs no pareizas apgriezienu atskaites ātruma izvēles. Apgriezienu atskaites ātrumu nosaka pēc šādas formulas:

24.1.2. nref = lēnas darbības apgriezienu skaits + 0,95 x (ātras darbības apgriezienu skaits – lēnas darbības apgriezienu skaits;

24.1.3. Ātras darbības apgriezienu skaits ir lielākais motora apgriezienu skaits, kurā atbrīvo 70 % no nominālās jaudas, bet lēnas darbības apgriezienu skaits ir mazākais motora apgriezienu skaits, kurā atbrīvo 50 % no nominālās jaudas;

24.1.4. Ja izmērītais apgriezienu atskaites ātrums ir +/-3 % robežās no ražotāja deklarētā apgriezienu atskaites ātruma, deklarēto apgriezienu atskaites ātrumu var izmantot emisijas testā. Ja pielaide ir pārsniegta, emisijas testā izmanto izmērīto apgriezienu atskaites ātrumu saskaņā ar standartu LVS ISO 8178-11:2011 „Iekšdedzes virzuļdzinēji. Izplūdes emisijas mērīšana. 11. daļa: Autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes dzinēju radīto cieto daļiņu un izplūdes gāzu emisijas mērījumi pārējas fāzē izmēģinājumu stendā”.

13. Izteikt 3.pielikuma 26. punktu šādā redakcijā:

“26. Emisiju testa norise:

26.1. testa secību ataino shēma (1.attēls);

1.attēls

Motora sagatavošana, pirmstesta mērījumi, darbības pārbaudes un kalibrēšana

↓

Motora kartēšana (maksimālā griezes momenta līkne)

↓

Viens vai vairāki izmēģinājuma cikli, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, kā darbojas motors/testēšanas kamera/emisiju sistēmas

↓

# Startēšana

↓

Paredzētais pirmapstrādes cikls, ko veic vismaz 20 minūtes, lai nodrošinātu

nepieciešamo temperatūru motoram un cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmai, arī

tuneļu sistēmai (daļējā plūsma vai pilnā plūsma).

Cietās daļiņas savāc uz izmēģinājuma filtra

↓

Motoram darbojoties, cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmas noregulēšana

Apvedrežīmā un cieto daļiņu filtra nomaiņa ar stabilizētu un nosvērtu paraugu

ņemšanas filtru. Visu pārējo sistēmu sagatavošana paraugu ņemšanai un datu vākšanai.

↓

Karstā cikla gāzu emisijas testa palaišana vai nu piecās minūtēs pēc motora apturēšanas, vai motoram darbojoties brīvgaitā

26.2. pirms mērījumu cikla uzsākšanas var veikt vienu vai vairākus izmēģinājuma ciklus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, kā darbojas motora, testēšanas kameras un emisiju sistēmas:

26.2.1. paraugu ņemšanas filtru sagatavošana:

26.2.1.1. vismaz vienu stundu pirms testa katru filtru (pāri) ievieto segtā, bet hermētiski nenoslēgtā Petri trauciņā un ievieto svēršanas kamerā stabilizācijai;

26.2.1.2. kad stabilizācijas posms beidzies, katru filtru (pāri) nosver un pieraksta taras svaru. Pēc tam filtru (pāri) glabā slēgtā Petri trauciņā vai filtru glabātuvē, līdz tas ir vajadzīgs testam. Ja filtrs (pāris) nav izmantots astoņu stundu laikā pēc tā izņemšanas no svēršanas kameras, tas pirms lietošanas ir jānosver vēlreiz;

26.2.2. Mērīšanas iekārtas uzstādīšana:

26.2.2.1. ierīces un paraugu ņemšanas zondes uzstāda atbilstoši nepieciešamībai.

26.2.2.2.Ja izplūdes gāzu atšķaidīšanai izmanto pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, izplūdes cauruli pievieno sistēmai.

26.2.3. Atšķaidīšanas sistēmas iedarbināšana:

Iedarbina atšķaidīšanas sistēmu. Kopējo atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmā vai atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmu daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēmā nosaka, lai nepieļautu ūdens kondensēšanos sistēmā un lai visos režīmos temperatūra uz filtra virsmas būtu starp 315 K (42 °C) un 325 K (52 °C).

26.2.4. Daļiņu paraugu ņemšanas sistēmas iedarbināšana:

cieto daļiņu paraugu ņemšanas sistēmu saskaņā ar viena filtra metodi iedarbina un lieto, izmantojot apvada ierīci. Daļiņu fona līmeni atšķaidīšanas gaisā var noteikt, ņemot paraugam atšķaidīšanas gaisu pirms izplūdes gāzes ieplūst atšķaidīšanas tunelī. Ja ir pieejama vēl cita daļiņu paraugu ņemšanas sistēma, ieteicams daļiņu fona koncentrācijas paraugu ievākt pārejas fāzē. Pretējā gadījumā var izmantot to pašu sistēmu, ko lieto daļiņu paraugu ņemšanai pārejas fāzē. Ja lieto filtrētu atšķaidīšanas gaisu, tad vienu mērījumu var izdarīt pirms vai pēc testa. Ja atšķaidīšanas gaiss nav filtrēts, tad mērījumi jāveic pirms cikla sākuma un pēc cikla beigām, un jānosaka to vidējā vērtība;

26.2.5. Analizatoru pārbaudīšana

Emisijas analizatorus nostāda uz nulli un kalibrē. Ja izmanto paraugu ņemšanas maisus, tos iztīra.

26.2.6. Dzesēšanas prasības:

26.2.6.1.Var piemērot dabisko vai piespiedu dzesēšanas procedūru. Piespiedu dzesēšanu izmanto, iestādot sistēmas tā, lai tās sūta dzesēšanas gaisu motorā, dzesēto eļļu cauri motora smērsistēmai, atdzesē dzesēšanas šķidrumu motora dzesēšanas sistēmā, un atdzesē izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmu. Attiecībā uz piespiedu pēcapstrādes dzesēšanu dzesēšanas gaisu nepiemēro, kamēr pēcapstrādes sistēma nav atdzisusi un tās temperatūra nav zemāka par katalizatora aktivēšanas temperatūru. Nav atļauta dzesēšanas procedūra, kuras rezultātā veidojas neraksturīgas emisijas.

26.2.6.2.Aukstās palaišanas cikla izplūdes gāzu emisijas testu pēc dzesēšanas var sākt tikai tad, kad motora eļļas, dzesēšanas šķidruma un pēcapstrādes sistēmas temperatūra ir stabilizējusies starp 20 °C un 30 °C vismaz piecpadsmit minūtes.

26.2.7. Cikla norise:

26.2.7.1. aukstās palaišanas cikls:

26.2.7.2. testu sāk ar aukstās palaišanas ciklu pēc tam, kad ir pabeigta dzesēšana un ir izpildītas visas prasības, kas noteiktas šī pielikuma 26.2.6. apakšpunktā;

26.2.7.2.1. Motoru iedarbina saskaņā ar ražotāja rekomendēto iedarbināšanas procedūru, kas aprakstīta lietotāja pamācībā, izmantojot sērijveida startera motoru vai dinamometru.

26.2.7.2.2. Tiklīdz motors ir iedarbināts, iedarbina “tukšgaitas” taimeri. Motoram ļauj darboties tukšgaitā bez slodzes 23 ±1 s. Motora testa ciklu pārejas fāzē sāk tā, lai pirmais cikla ieraksts ārpus tukšgaitas notiktu pēc 23 ±1 s. Tukšgaitas laiks ir ietverts 23 ±1 s.

26.2.7.2.3. Testu veic saskaņā ar standarta ciklu, kas noteikts 3. pielikuma 4. papildinājumā. Motora apgriezienu un izraudzīto griezes momenta iestatījuma punktu frekvence ir 5 Hz (ieteicams 10 Hz) vai lielāka. Iestatīšanas punktus aprēķina pēc lineārās interpolācijas starp standarta cikla iestatīšanas punktu, kas ir 1 Hz. Atgriezenisko motora apgriezienu skaitu un griezes momentu testa cikla laikā pieraksta vismaz reizi sekundē, un signālus var elektroniski filtrēt.

26.2.7.3. Analizatora reakcija, iedarbinot dzinēju un vienlaikus iedarbinot mērierīces:

26.2.7.3.1. sāk savākt vai analizēt atšķaidīšanas gaisu, ja izmanto pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu,

# 26.2.7.3.2. sāk savākt vai analizēt neapstrādātas vai atšķaidītas izplūdes gāzes atkarībā no izmantotās metodes,

26.2.7.3.3. sāk mērīt atšķaidīto izplūdes gāzu apmēru un nepieciešamo temperatūru un spiedienu,

# 26.2.7.3.4. sāk pierakstīt izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu, ja izmanto neapstrādātu izplūdes gāzu analīzi,

26.2.7.3.5. sāk pierakstīt atgriezeniskās saites datus par dinamometra apgriezienu skaitu un griezes momentu.

26.2.7.4. Ja izmanto neapstrādātu izplūdes gāzu mērījumus, emisijas koncentrāciju (HC, CO un NO x ) un izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu mēra pastāvīgi un datorsistēmā glabā mērījumu rezultātus, kam atbilstošā diskretizācijas frekvence ir vismaz 2 Hz. Visus pārējos datus var reģistrēt ar diskretizācijas frekvenci vismaz 1 Hz. Analogo analizatoru rādījumus reģistrē, un datu izvērtēšanā tiešsaistē vai autonomā režīmā var piemērot kalibrēšanas datus.

26.2.7.5. Ja izmanto pilnas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, HC un NO x mēra nepārtraukti atšķaidīšanas tunelī ar frekvenci, kas ir vismaz 2 Hz. Vidējās koncentrācijas nosaka, integrējot visā testa ciklā saņemtos analizatora signālus. Sistēmas reakcijas laiks nedrīkst būt ilgāks par 20 sekundēm, un vajadzības gadījumā tas jāsaskaņo ar konstanta tilpuma mērītāja plūsmas svārstībām un paraugu ņemšanas laika/testa cikla nobīdēm. CO un CO 2 nosaka, integrējot vai arī analizējot koncentrācijas paraugā, kas visā cikla norisē savākts paraugu ņemšanas maisā. Gāzveida piesārņotāju koncentrāciju atšķaidīšanas gaisā nosaka, integrējot vai arī izmantojot fona paraugu ņemšanas maisu. Visus citus mērāmos parametrus pieraksta, veicot vismaz vienu mērījumu sekundē (1 Hz).

26.2.7.6. Daļiņu paraugu ņemšana:

26.2.7.6.1.Iedarbinot dzinēju, daļiņu paraugu ņemšanas sistēmu pārslēdz no apvedrežīma uz daļiņu vākšanas režīmu.

Ja izmanto daļējas plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, paraugu ņemšanas sūkni (sūkņus) noregulē tā, lai plūsmas ātrums caur daļiņu paraugu ņemšanas zondi vai pārvades cauruli saglabātos proporcionāls izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumam.

26.2.7.6.2.Ja izmanto pilnās plūsmas atšķaidīšanas sistēmu, paraugu ņemšanas sūkni (sūkņus) noregulē tā, lai plūsmas ātrums caur daļiņu paraugu ņemšanas zondi vai pārvades cauruli saglabātos ± 5 % robežās no paredzētā plūsmas ātruma. Ja izmanto plūsmas kompensatoru (t. i., veic paraugu plūsmas proporcionālu kontroli), tad jāpierāda tas, ka plūsmas ātruma caur galveno tuneli un daļiņu parauga plūsmas ātruma attiecība no tai paredzētās vērtības neatšķiras vairāk kā par ± 5 % (izņemot paraugu ņemšanas pirmajās 10 sekundēs).

26.2.7.6.3. Dubultās atšķaidīšanas gadījumā parauga plūsma ir neto starpība, ko veido plūsmas ātrums caur paraugu ņemšanas filtriem un otrās pakāpes atšķaidīšanā izmantotās gaisa plūsmas ātrums.

26.2.7.6.4. Reģistrē vidējo temperatūru un spiedienu pie ieplūdes gāzes skaitītājos vai plūsmas mērinstrumentos. Ja uz filtra esošās lielās daļiņu slodzes dēļ nav iespējams visā cikla norisē uzturēt paredzēto plūsmas ātrumu (± 5 % robežās), tad testa rezultātu anulē. Testu atkārto, noregulējot mazāku plūsmas ātrumu un/vai izmantojot filtru ar lielāku diametru.

26.2.7.6.5. Ja motors aukstās palaišanas testa ciklā apstājas, tad tam veic pirmapstrādi, atkārto dzesēšanas procedūru un to iedarbina no jauna, un testu atkārto. Ja testa cikla norisē rodas kļūme kādā no nepieciešamajām testa iekārtām, tad testa rezultātu anulē.

# 26.2.7.7. Darbības pēc aukstās palaišanas cikla

26.2.7.7.1. Pabeidzot testu, pārtrauc mērīt izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu, atšķaidīto izplūdes gāzu tilpumu un gāzu ieplūdi paraugu ņemšanas maisā un daļiņu paraugu ņemšanas sūknī. Integrētā analizatoru sistēmā paraugu ņemšanu turpina tik ilgi, līdz beidzas sistēmas reakcijas laiks.

26.2.7.7.2. Ja izmanto paraugu ņemšanas maisus, koncentrāciju tajos analizē pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 20 minūtes pēc testa cikla beigām.

26.2.7.7.3. Pēc emisijas testa analizatoru atkārtotai pārbaudei izmanto nullpunkta gāzi un to pašu kalibrēšanas gāzi. Testu uzskata par pieņemamu, ja pirms un pēc testa iegūto rezultātu starpība ir mazāka par 2 % no kalibrēšanas gāzei atbilstošās vērtības.

26.2.7.7.4. Daļiņu filtrus ne vēlāk kā vienā stundā pēc testa pabeigšanas nogādā atpakaļ svēršanas kamerā. Tos vismaz stundu kondicionē Petri traukā, kas ir aizsargāts pret piesārņojumu ar putekļiem un nodrošina gaisa apmaiņu, un pēc tam nosver. Reģistrē filtru bruto svaru.

26.2.7.8. Turēšana siltumā:

26.2.7.8.1.Tūlīt pēc motora izslēgšanas izslēdz motora dzesēšanas ventilatoru(-us), ja to(-s) izmanto, kā arī CVS ventilatoru (vai atvieno izplūdes sistēmu no CVS), ja to izmanto.

26.2.7.8.2.Atstāj motoru siltumā 20 ± 1 minūtes. Sagatavo motoru un dinamometru siltās palaišanas testam. Iztīrītos paraugu ņemšanas maisus savieno ar atšķaidīto izplūdes gāzu un atšķaidīšanas gaisa paraugu ņemšanas sistēmām. Iedarbina CVS (ja to izmanto un ja tas vēl nav iedarbināts) vai savieno izplūdes sistēmu ar CVS (ja tā ir atvienota). Iedarbina paraugu ņemšanas sūkņus (izņemot daļiņu paraugu ņemšanas sūkni(–us), motora ventilatoru(-us) un datu vākšanas sistēmu.

26.2.7.8.3.Nemainīga tilpuma paraugu ņemšanas siltummaini (ja to izmanto) un visu nepārtraukto paraugu ņemšanas sistēmu uzsildītos komponentus (vajadzības gadījumā) pirms testa sākuma uzsilda līdz tiem paredzētajai darbības temperatūrai.

26.2.7.8.4.Paraugu ņemšanas plūsmas ātrumu noregulē līdz vēlamajam plūsmas ātrumam, un CVS gāzes plūsmas mērīšanas ierīci noregulē nulles pozīcijā. Katrā filtra turētājā uzmanīgi ievieto tīru daļiņu filtru, un samontētos filtru turētājus novieto paraugu ņemšanas plūsmas līnijā.

26.2.7.9. Siltās palaišanas cikls:

26.2.7.9.1.Tiklīdz motors ir iedarbināts, iedarbina “tukšgaitas” taimeri. Motoram ļauj darboties tukšgaitā bez slodzes 23 ± 1 s. Motora testa ciklu pārejas fāzē sāk tā, lai pirmais cikla ieraksts ārpus tukšgaitas notiktu pēc 23 ± 1 s. Tukšgaitas laiks ir ietverts 23 ± 1 s.

26.2.7.9.2.Testu izdara saskaņā ar standarta ciklu, kas noteikts 3.4. pielikumā. Motora apgriezienu skaita un griezes momenta komandu iestatīšanas punktus izveido ar 5 Hz (iesaka 10 Hz) vai lielāku frekvenci. Iestatīšanas punktus aprēķina pēc lineārās interpolācijas starp standarta cikla iestatīšanas punktu, kas ir 1 Hz. Atgriezenisko motora apgriezienu skaitu un griezes momentu cikla laikā pieraksta vismaz reizi sekundē, un signālus var elektroniski filtrēt.

26.2.7.9.3. Pēc tam atkārto šī pielikuma 26.2.7.3. un 26.2.7.6. apakšpunktā aprakstīto procedūru.

26.2.7.10. Motora apstāšanās siltās palaišanas ciklā

Ja motors apstājas siltās palaišanas ciklā, motoru var izslēgt un atkārtoti atstāt siltumā 20 minūtes. Pēc tam var atkārtot siltās palaišanas ciklu. Turēšanu siltumā un siltās palaišanas ciklu drīkst atkārtoti veikt tikai vienu reizi.

26.2.7.11. Darbības pēc siltās palaišanas cikla:

26.2.7.11.1.Pēc siltās palaišanas cikla pabeigšanas pārtrauc mērīt izplūdes gāzu masas plūsmas ātrumu, atšķaidīto izplūdes gāzu tilpumu, gāzes plūsmu paraugu ņemšanas maisos un apstādina daļiņu paraugu sūkni. Integrētā analizatoru sistēmā paraugu ņemšanu turpina tik ilgi, līdz beidzas sistēmas reakcijas laiks.

26.2.7.11.2.Ja izmanto paraugu ņemšanas maisus, koncentrāciju tajos analizē pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 20 minūtes pēc testa cikla beigām.

26.2.7.11.3.Pēc emisijas testa analizatoru atkārtotai pārbaudei izmanto nullpunkta gāzi un to pašu kalibrēšanas gāzi. Testu uzskata par pieņemamu, ja pirms un pēc testa iegūto rezultātu starpība ir mazāka par 2 % no kalibrēšanas gāzei atbilstošās vērtības.

26.2.7.11.4.Daļiņu filtrus ne vēlāk kā vienā stundā pēc testa pabeigšanas nogādā atpakaļ svēršanas kamerā. Tos vismaz stundu kondicionē Petri traukā, kas ir aizsargāts pret piesārņojumu ar putekļiem un nodrošina gaisa apmaiņu, un pēc tam nosver. Reģistrē filtru bruto svaru.”

14. Izteikt 3.3.pielikuma 6.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.2.4. Īpatnējās emisijas aprēķināšana

Īpatnējo emisiju (g/kWh) katram individuālajam komponentam aprēķina šādi:

| Konkrētā gāze = | (1/10)M gas,cold + (9/10)Mgas,hot |
| --- | --- |
|  | (1/10)W act,cold + (9/10)W act, hot |

kur:

M gas,cold = gāzveida piesārņotāju kopējā masa aukstās palaišanas ciklā (g);

M gas,hot = gāzveida piesārņotāju kopējā masa siltās palaišanas ciklā (g);

W act,cold = faktiskais aukstās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh);

W act,hot = faktiskais siltās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh).”

15.Izteikt 3.3.pielikuma 6.3.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

# “6.3.1.1. Masas emisijas aprēķināšana

Daļiņu masas M PT,cold un M PT,hot (g/testā) aprēķina pēc vienas no turpmāk aprakstītajām metodēm.

| M PT = | M f | × | M EDFW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M SAM |  | 1000 |

kur:

M PT = M PT,cold aukstās palaišanas ciklam;

M PT = M PT,hot siltās palaišanas ciklam;

M f = daļiņu masa, kas cikla gaitā savākta paraugos (mg);

M EDFW = atšķaidīto izplūdes gāzu ekvivalenta masa visā ciklā (kg);

M SAM = atšķaidīto izplūdes gāzu masa, kas izplūdusi cauri daļiņu savākšanas filtriem (kg).

6.3.1.2. Atšķaidītu izplūdes gāzu ekvivalenta kopējo masu visā ciklā nosaka šādi:

1=n M EDFW =Σ G EDFW,i × _1_ i=1 f

G EDFW,i = G EXHW,i ×q i

| q i = | G TOTW,i |
| --- | --- |
|  | ( G TOTW,i – G DILW,i) |

kur:

G EDFW,i = momentānais ekvivalentais atšķaidīto izplūdes gāzu plūsmas ātrums (kg/s);

G EXHW,i = momentānais izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums (kg/s);

q i = momentānā atšķaidīšanas attiecība;

G TOTW,i = momentānais atšķaidīto izplūdes gāzu masas plūsmas ātrums atšķaidīšanas tunelī (kg/s);

G DILW,i = momentānais atšķaidīšanas gaisa masas plūsmas ātrums (kg/s);

f = datu paraugu ņemšanas biežums (Hz);

n = mērījumu skaits.

| M PT = | M f |
| --- | --- |
|  | r s ×1000 |

kur:

M PT = M PT,cold aukstās palaišanas ciklam;

M PT = M PT,hot siltās palaišanas ciklam;

M f = daļiņu masa, kas cikla gaitā savākta paraugos (mg);

r s = vidējā paraugu attiecība testa cikla laikā,

| rs = | M SE | × | M SAM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M EXHW |  | M TOTW |

M SE = ievākto izplūdes gāzu paraugu masa visā ciklā (kg);

M EXHW = izplūdes gāzu masas kopējā plūsma visā ciklā (kg);

M SAM = atšķaidīto izplūdes gāzu masa, kas izplūdusi cauri daļiņu savākšanas filtriem (kg);

M TOTW = atšķaidīto izplūdes gāzu masa, kas izplūdusi cauri atšķaidīšanas tunelim (kg).

6.3.1.3. Gadījumā, ja izmanto kopējo paraugu ņemšanas sistēmu, M SAM un M TOTW ir identiski.”

16. Izteikt 3.3.pielikuma 6.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

# “6.3.3. Īpatnējās emisijas aprēķināšana

Īpatnējo emisiju (g/kWh) aprēķina šādi:

| PT = | (1/10) K p,cold × M PT,cold+ (9/10) K p,hot ×MPT,hot |
| --- | --- |
|  | (1/10)W act,cold + (9/10)W act,hot |

kur:

M PT,cold = daļiņu masa aukstās palaišanas ciklā (g/testā);

M PT,hot = daļiņu masa siltās palaišanas ciklā (g/testā);

K p, cold = mitruma korekcijas koeficients daļiņām aukstās palaišanas ciklā;

K p, hot = mitruma korekcijas koeficients daļiņām siltās palaišanas ciklā;

W act, cold = faktiskais aukstās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh);

W act, hot = faktiskais siltās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh)”

17. Izteikt 3.3.pielikuma 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

# “7.4. Īpatnējās emisijas aprēķins

Īpatnējo emisiju (g/kWh) katram individuālajam komponentam aprēķina šādi:

| Konkrētā gāze = | (1/10) M gas, cold + (9/10)M gas, hot |
| --- | --- |
|  | (1/10)W act, cold + (9/10)W act, hot |

kur:

M gas,cold = gāzveida piesārņotāju kopējā masa aukstās palaišanas ciklā (g);

M gas,hot = gāzveida piesārņotāju kopējā masa siltās palaišanas ciklā (g);

W act,cold = faktiskais aukstās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh);

W act,hot = faktiskais siltās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh).”

18. Izteikt 3.3.pielikuma 7.5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

# “7.5.1. Masas plūsmas aprēķins

Daļiņu masu M PT,cold un M PT,hot (g/testā) aprēķina šādi:

| M PT = | M f | × | M TOTW |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M SAM |  | 1000 |

kur:

M PT = M PT,cold aukstās palaišanas ciklam;

M PT = M PT,hot siltās palaišanas ciklam;

M f = daļiņu masa, kas cikla gaitā savākta paraugos (mg);

M TOTW = sašķidrināto izplūdes gāzu kopējā masa visā ciklā, kā noteikts 7.1. apakšpunktā (kg);

M SAM = atšķaidītu izplūdes gāzu masa, ko ņem no atšķaidīšanas tuneļa daļiņu ievākšanai (kg),

kā arī:

M f = M f,p + M f,b ja sver atsevišķi (mg);

M f,p = uz galvenā filtra savākto daļiņu masa (mg);

M f,b = uz papildu filtra savākto daļiņu masa (mg).

Ja izmanto dubultās atšķaidīšanas sistēmu, otrreizējās atšķaidīšanas gaisa masu atņem no divreiz atšķaidītās izplūdes gāzes parauga, kas izplūdis cauri daļiņu filtriem, kopējas masas.

# M SAM = M TOT - M SEC

kur:

M TOT = caur daļiņu filtru izfiltrētā divkārt atšķaidītu izplūdes gāzu masa (kg);

M SEC = otrējā atšķaidīšanas gaisa masa (kg).

Ja atšķaidīšanas gaisa makrodaļiņu fona līmeni nosaka atbilstīgi 3. pielikuma 25.punktam, daļiņu masu var koriģēt attiecībā pret fona koncentrāciju. Šādā gadījumā daļiņu masu M PT,cold un M PT,hot (g/testā) aprēķina šādi:

| M PT= [ | Mf | - | ( | Md | ×( 1 - | 1 | )) ] × | MTOTW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MSAM |  |  | MDIL |  | DF |  | 1000 |

kur:

M PT = M PT,cold aukstās palaišanas ciklam;

M PT = M PT,hot siltās palaišanas ciklam;

M f , M SAM , M TOTW = skatīt iepriekš;

M DIL = tā pirmējā atšķaidīšanas gaisa masa, kura ievākta ar fona daļiņu paraugu ņemšanas ierīci (kg);

M d = savākto pirmējā atšķaidīšanas gaisa fona makrodaļiņu masa (mg);

DF = atšķaidījuma pakāpe, kas noteikta 7.3.1.4. apakšpunktā.”

19. Izteikt 3.3.pielikuma 7.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.5.3. Īpatnējās emisijas aprēkins

Īpatnējo emisiju (g/kWh) aprēķina šādi.

| PT = | (1/10) K p,cold × M PT,cold+ (9/10) K p,hot × M PT,hot |
| --- | --- |
|  | (1/10)W act,cold + (9/10)W act,hot |

kur:

M PT,cold = aukstās palaišanas ciklā (g/testā);

M PT,hot = siltās palaišanas ciklā (g/testā);

K p, cold = mitruma korekcijas koeficients daļiņām aukstās palaišanas ciklā;

K p, hot = mitruma korekcijas koeficients daļiņām siltās palaišanas ciklā;

W act, cold = faktiskais aukstās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 4.6.2. apakšpunktā (kWh);

W act, hot = faktiskais siltās palaišanas ciklā paveiktais darbs, kā noteikts 3. pielikuma 27.2. apakšpunktā (kWh).

20.Izteikt 5. pielikuma 3.tabulas 2.rindu šādā redakcijā:

| Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m 3 | 833 | 865 | LVS EN-ISO 3675:2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

21. Izteikt 13.pielikuma 2.5. un 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.5. pamatiekārtu ražotājs sniedz apstiprinātājai iestādei jebkuru informāciju saistībā ar elastīguma sistēmas īstenošanu, ko apstiprinātāja iestāde var pieprasīt lēmuma pieņemšanas nolūkā.

2.6. pamatiekārtu ražotājs sniedz jebkurai tipa apstiprinātājai iestādei dalībvalstīs, kura to pieprasa, jebkuru informāciju, kuru tipa apstiprinātāja iestāde pieprasa nolūkā apstiprināt, ka motors, attiecībā uz kuru tiek apgalvots, ka tas ir laists tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, vai kurš ir marķēts kā motors, kas ir laists tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu, patiešām ir laists tirgū saskaņā ar elastīguma sistēmu vai attiecīgi marķēts.”

22. Svītrot 13.pielikuma 2.7.apakšpunktu.

Ministru prezidents		V.Dombrovskis

# Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs		R. Vējonis

Iesniedzējs:

# Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs		R. Vējonis

Vīza: valsts sekretārs						G.Puķītis

29.04.2011. 16:46

6246

V.Puriņš

67026434, valdis.purins@varam.gov.lv