4.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada __._________

noteikumiem Nr.___

Prasības projekta ietvaros plānotajai aprīkojuma iegādei

Tabula Nr.1

Prasības datorkomplektam

| Pozīcija | Specifikācija un piezīmes |
| --- | --- |
|  | Minimālais | Maksimālais |
| Procesors | Kura jauda pēc PassMark CPU Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testiem ir vismaz 800 punkti | Kura jauda pēc PassMark CPU Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testiem ir ne lielāka par 2800 punktiem |
| Operatīvā atmiņa | 1 GB DDR2 | 4 GB DDR3 |
| Diski | Vismaz 60 GB S-ATA SSD (solid state disk); | Ne lielāks par 128 GB S-ATA SSD (solid state disk); |
| Ekrāns | 18.5” TFT WXGA ar izšķirtspēju vismaz 1366 x 768punkti | 19,5” TFT WXGA ar izšķirtspēju vismaz 1600x 900 punkti |
| Tīkla kartes | Iebūvēta Fast Ethernet 10/100 Base-TX | Iebūvēta Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX (full duplex); |
| Komunikāciju līdzekļi | Vismaz 2 (divas) pieejamas USB pieslēguma vietas | 12 (divpadsmit) pieejamas USB pieslēguma vietas |
| Skaņa | Iebūvēta skaņas karte | Iebūvēta skaņas karte |
| Ievades un rādītājierīce | Klaviatūra ar iebūvētu viedkaršu lasītāju, datorpele ar kursorsviru | Klaviatūra ar iebūvētu viedkaršu lasītāju, datorpele ar kursorsviru |
| Operētājsistēma un papildu programmatūra | Operētājsistēma: grafiskā lietotāja saskarne, jānodrošina automātisku pieslēgto iekārtu atpazīšanu un izmantojamību (Plug-N-Play), operētājsistēmai jāspēj pilnvērtīgi izmantot piegādātās datortehnikas resursus; Biroja programmatūra: Teksta redaktors, Izklājlapu redaktors, Prezentāciju pārlūks, Biroja programmatūrai jānodrošina darbs ar dokumentiem: vienkārša teksta formātā, atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm, atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā, portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A), digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā; Interneta pārlūkprogramma; Multimēdijas failu (audio, video) atskaņotājs; Latviskošanas programmatūra; Pretvīrusu aizsardzības programmatūra; Teksta izrunāšanas programmatūra (spēj atskaņot visus tekstus, kas redzami uz datora ekrāna).1 |
| Savietojamība | Piedāvātā datora modelim ir jābūt savietojamam ar tabulās Nr.2 un Nr.3 minētajām iekārtām |
| Garantija | 2 gadi | 5 gadi |

Tabula Nr.2

Prasības bezvadu tīkla iekārtai

| Pozīcija | Specifikācija un piezīmes |
| --- | --- |
|  | Minimālais | Maksimālais |
| Atbalstāmie standarti | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n |
| Apraides diametrs (atvērtā laukā) | 50m | 50m |
| Drošība | Vismaz WPA MAC adress filter | WPA2 (AES vai TKIP) MAC adress filter |
| Vadība | Iekārtas vadība ir iespējama, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru | Iekārtas vadība ir iespējama, izmantojot jebkuru interneta pārlūka programmatūru un komandrindas rīkus (Telnet, SNMPv3, SSH, CLI, HTTP management) |
| Datortīkla komutators | Iekārtā iebūvēts vismaz 4 portu 10/100 Base-TX datortīkla komutators | Iekārtā iebūvēts vismaz 8 portu 10/100/1000 Base-TX datortīkla komutators |
| Pieslēgums | Atsevišķs ports ārējā pieslēguma pieslēgšanai | Atsevišķs ports ārējā pieslēguma pieslēgšanai |
| Ugunsmūris | Iekārtā iebūvēts ugunsmūris | Iekārtā iebūvēts ugunsmūris |
| Plūsmas prioritātes | Iekārtā iespējams noteikt datu plūsmas prioritātes | Iekārtā iespējams noteikt datu plūsmas prioritātes |
| Funkcionalitāte | Auto-Crossover (MDI/MDI-X) Class-Based Traffic Shaping (CBTS) | Auto-Crossover (MDI/MDI-X) Class-Based Traffic Shaping (CBTS) Class-Based Traffic Policing (CBTP) IPv6 atbalsts |
| Sertifikāti | WiFi certified (http://www.wi-fi.org/) | WiFi certified (http://www.wi-fi.org/) |
| Garantija | 2 gadi | 5 gadi |
| Citas prasības | Notikumu žurnāla veidošanas iespēja ar funkciju nosūtīt notikumu žurnālu Syslog serverim |

Tabula Nr.3

Prasības daudzfunkcionālai iekārtai1

| Pozīcija | Specifikācija un piezīmes |
| --- | --- |
|  | Minimālais | Maksimālais |
| Daudzfunkcionālās iekārtas tips | Digitālā (ciparu tehnoloģijas), melnbaltā | Digitālā (ciparu tehnoloģijas), krāsainā |
| Kopijas formāts | A3 | A3 |
| Kvalitāte | Kopētāja maksimālā izšķirtspēja vismaz 600x600 dpi Printera maksimālā izšķirtspēja vismaz 600x600 dpi 2 Skenera maksimālā izšķirtspēja vismaz 300x300 dpi3 | Kopētāja maksimālā izšķirtspēja vismaz 600x600 dpi Printera maksimālā izšķirtspēja vismaz 600x600 dpi2 Skenera maksimālā izšķirtspēja vismaz 600x600 dpi3 |
| Operatīvā atmiņa | 64 MB2 | 1 GB 2 |
| Datortīkla pieslēgums | Iekārtā iebūvēts 10/100 Base-TX pieslēgums | Iekārtā iebūvēts 10/100 Base-TX pieslēgums |
| Pieslēgums | USB 2.0 pieslēguma vieta2, 3 | USB 2.0 pieslēguma vieta2, 3 |
| Ātrdarbība | Ne mazāk kā 10 melnbaltas A4 kopijas vai izdrukas minūtē2 Ne mazāk kā 8 noskenētas lapas minūtē3 | Ne mazāk kā 40 melnbaltas A4 kopijas vai izdrukas minūtē2 Ne mazāk kā 15 noskenētas lapas minūtē3 |
| Pirmās izdrukas (kopijas) izejas laiks | Ne ilgāk par 20 sekundēm3 | Ne ilgāk par 20 sekundēm3 |
| Papīra kasetnes | Manuāla papīra padeve2 Papīra kasetne ar 100 lapu ietilpību2 | Manuāla papīra padeve2 Papīra kasetne ar vismaz 500 lapu ietilpību2 |
| Oriģinālu padevējs | - | Abpusējs oriģinālu padevējs ar vismaz 20 lapu ietilpību3 |
| Printera duplekss | - | Iebūvēts kopētāja un printera duplekss2 |
| Funkcionalitāte | - ar kuras palīdzību no jebkuras datortīklā ieslēgtas darbstacijas ar tīkla pārlūkprogrammas palīdzību var veikt attālinātu iekārtas stāvokļa pārbaudi un parametru konfigurēšanu2; - kas nosūta skenēto dokumentu uz jebkuru datortīklā pieslēgtu darbstaciju; - ar kuras palīdzību veicama tekstveida dokumentu un attēlu drukāšana no darbstacijām, jānodrošina printera dziņu atbilstība piegādātajai operētājsistēmai2 | - ar kuras palīdzību no jebkuras datortīklā ieslēgtas darbstacijas ar tīkla pārlūkprogrammas palīdzību var veikt attālinātu iekārtas stāvokļa pārbaudi un parametru konfigurēšanu2; - kas nosūta skenēto dokumentu uz jebkuru datortīklā pieslēgtu darbstaciju, izmantojot tikai iekārtas vadības paneli; - ar kuras palīdzību veicama tekstveida dokumentu un attēlu drukāšana no darbstacijām, jānodrošina printera dziņu atbilstība piegādātajai operētājsistēmai2 |
| Garantija | 2 gadi | 5 gadi |

1 Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var tikt iegādāta ne vairāk kā viena daudzfunkcionālā iekārta.

2Prasības, kas jāievēro, gadījumā, ja tiek iegādāts printeris. Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var tikt iegādāts ne vairāk kā viens printeris.

3 Prasības, kas jāievēro, gadījumā, ja tiek iegādāts skeneris. Vienam publiskajam interneta pieejas punktam var tikt iegādāts ne vairāk kā viens skeneris.

Tabula Nr.4

Prasības interneta pieslēgumam novadu pašvaldībās

| Pozīcija | Specifikācija un piezīmes |
| --- | --- |
|  | Minimālais | Maksimālais |
| Augšupielādes ātrums kbp/s | 512 | 5120 |
| Lejupielādes ātrums kbp/s | 1024 | 10240 |
| Pieejamība | 99,5% | 99,9% |

Tabula Nr.5

Prasības tehniskajam aprīkojumam

interneta translāciju pakalpojumu nodrošināšanai

| Pozīcija | Specifikācija un piezīmes |
| --- | --- |
| Projektors | Atbilstība DCI (Digital Cinema Initiative) prasībām, ar 2K izšķirtspēju un iespēju papildus integrēt visas iebūvējamās vai ārējās iekārtas 3D video projicēšanai; Projektoram jābūt ietvertam DCI prasībām atbilstošās aparatūras sarakstā; Vismaz trīs hermētiski izolēti DMD čipi (izmērs – 0.69”); Projektora lampai jābūt integrētai risinājumā, kas, lampas eksplozijas gadījumā pasargā pārējās projektora sastāvdaļas no bojājumiem; Projektoram jābūt aprīkotam ar tīrāmiem daudzkārtējas lietošanas gaisa filtriem; Projektora kontrole, diagnostika un konfigurēšana ar datoru, kas aprīkots ar atbilstošu vadības programmatūru caur TCP/IP protokolu, kā arī ar bezvadu IOS un/vai Android ierīcēm; Projektora vadības saskarnes valoda lietotāja līmenī – latviešu; GPIO (asignējami) pieslēguma savienojumi ekrāna masku, ekrāna aizkaru, auditorijas apgaismojuma vadībai; Gaismas spēja (garantēta vismaz 20% lampas mūža laikā pie 10% zudumiem projekcijas loga stiklā): 9000 ANSI lumeni (ievērojot DCI colour space prasības), Ne mazāk kā 14 ftl (foot-lambert), Ar Matt White Gain 1.0 ekrāna matēriju nodrošināmais ekrāna platums vismaz 9m, Ar Gain 1.4 ekrāna matēriju nodrošināmais ekrāna platums – vismaz 10,5m; Lampas tips - īsa loka ksenona lampa (0.8-2.2kW); Objektīvs: Motorizēts tālummaiņas objektīvs; Stāvokļu parametru vadība ar iespēju datiem tikt ierakstītiem un izsauktiem no ierīces vadības bloka atmiņas apgabaliem; Integrēts mēdiju serveris (IMS): JPEG2000 2K & 4K DCI demonstrēšana, HFR Augsta kadru frekvence (3D līdz 120kadri/sec), JPEG 2000 bitu ātrums līdz 500Mbps, Dolby3D krāsu korekcija, MPEG-2, H.264, 2 x 3G-SDI ieejas, 1x HDMI 1.4a ieeja, 16x AES/EBU audio kanāli, 4x GPI, 6x GPO, 2x ethernet porti (vadībai un materiāla ielādēšanai), 3x USB ligzdas, 1x eSATA ligzda materiāla ielādēšanai, Vismaz 2TB iekšējā, karsti maināmā RAID5 datu glabātuve. |
| Projektora pjedestāls | Stabils, pie grīdas stiprināms projektora pjedestāls ar vismaz ±15 cm regulējamām kājām; Pjedestāla augstumam jābūt tādam, lai projektora lēcas ass centrs atrastos pret projekcijas logu centru; Pjedestāla gabarītiem jābūt atbilstošiem projektora gabarītiem; Pjedestāla slodzes spējai jābūt atbilstošai projektora un pārējās, pjedestālā novietotās aparatūras svaram. |
| Nepārtrauktās barošanas bloks | Nepārtrauktās barošanas bloks ar RJ45 un USB pieslēgvietām aizmugurējā panelī ierīces parametru iestatīšanai ar datoru; Ieejas maiņstrāvas frekvence ar ±3 Hz pielaidi 50 vai 60 Hz; Ieejas voltāžas diapazons – vismaz no 160 līdz 286 V; Regulējama izejas voltāža 220, 230, 240V; Izejas jaudas kapacitāte vismaz – 670 W / 1000 VA; Izejas signāla forma: sinus; Izejas voltāžas kropļojumi – ne mazāki par 5% pie pilnas slodzes; Ar vismaz 8 IEC 320 C13 standarta ligzdām realizētas izejas; Baterijas uzlādes laiks ne lielāks par 3 h; Gaismas diožu un skaņas signālu indikācijas par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem. |
| Autonoms nosūces ventilators | Autonoms nosūces ventilators projektoram, ar projektora prasībām atbilstošu gaisa plūsmas jaudu; Barošanas spriegums 230 V. |
| Blu Ray atskaņotājs | Blu-ray / DVD / SACD / CD disku spēlētājs, komplektēts ar saderīgu tālvadības pulti; Vismaz 2 analogas skaņas līnijas izejas realizētas ar RCA standarta ligzdām; Vismaz 1 ciparu skaņas optiskā izeja realizēta ar TOSLINK standarta ligzdu; Vismaz 1 ciparu skaņas izeja realizēta ar RCA standarta ligzdu; Vismaz 1 ciparu video izeja realizēta ar HDMI standarta ligzdu; Vismaz 1 analoga video izeja realizēta ar RCA standarta ligzdu; Vismaz 1 RJ45 standarta ligzda interneta pieslēgumam; Vismaz 1 USB A standarta ligzda datu nesēju pieslēgumam; Atskaņojamo video datņu formāti: .mpg, .mpeg, .m2ts, .mts, .mkv, .mp4, .m4v, .wmv, .asf, .avi; Atskaņojamo skaņas datņu formāti: .mp3, .m4a, .wma, .wav; Atskaņojamo attēlu datņu formāti: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .mpo; Atskaņotājam jāatpazīst Mass Storage Class, Still Image Capture Device ierīces un 101 taustiņu tastatūra. |
| Ekrāna matērija attēlu un video projicēšanai | Kvalitatīva ekrāna matērija, kas izgatavota pēc tehnoloģijas, kas nodrošina šuvju apdari ar atstarojošo materiālu pēc šuvju izveidošanas; Ekrāna matērijas jutība (Gain) – 1-1.4 (atkarībā no katras konkrētās telpas parametriem); Ekrāna matērijas izmērs – atbilstoši telpas parametriem. |
| Audio sistēmas procesors zālēm, kurās nav piemērotas esošas skaņu sistēmas | Brīvi konfigurējama daudzkanālu skaņas konvertācijas apstrādes, komutācijas ierīce pilnā komplektācijā ar saderīgām ieeju/izeju kartēm; Gaismas diožu indikācijas par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem GPIO signālu pieslēgvieta, ar vismaz 6 ieejām un 6 izejām; Vismaz viena RJ-45 standarta ligzda tīkla pieslēgumam un vai attālinātai parametru iestatīšanai ar datoru, kas aprīkots ar šim mērķim nepieciešamo programmatūru; Vismaz 4 AES/EBU ieejas; Vismaz 8 analoga līnijas signāla izejas; PCM standarta ciparu audio signāla diskretizācijas frekvences – vismaz 48 un 96 kHz; Diskretizācijas frekvences konvertācija vismaz 8 kHz – 96 kHz robežās; Ciparu līniju izeju kopējie harmoniskie kropļojumi ne lielāki par -140 dB; PCM standarta ciparu audio signāla dinamiskā diapazona izšķirtspēja – vismaz 24 biti; Ierīce instalējama 19’’statnē; Izmērs ne lielāks par 19’’ standarta 1 vienību (1U); Ieejas pretestība AES/EBU signālam – ne mazāka par 110 omiem; Ieejas pretestība S/PDIF signālam – ne mazāka par 75 omiem; Analogā-ciparu konvertora aizture – ne lielāka par 38,7 vienībām (samples). |
| Audio signālu konvertors zālēm, kurās ir piemērota esoša audio sistēma esošas skaņu sistēmas | Astoņu kanālu ciparu analogais skaņas pārveidotājs; 4 AES/EBU ciparu skaņas ieejas; 8 balansētas analogās skaņas izejas; 24 bitu ciparu analogais pārveidotājs; Signāla trokšņa līmenis – vismaz 114 dB; Kopējie harmoniskie kropļojumi – ne lielāki par -100 dB; Maksimalā diskretizācijas frekvence vismaz 96 kHz; Ierīce instalējama 19’’ statnē. |
| Platjoslas aktīvās akustiskā sistēma | Vismaz viens 15’’ zemo frekvenču (ZF) skaļrunis; Vismaz viens 6,5’’ vidējo frekvenču (VF) skaļrunis; Vismaz viens 1,5’’ augsto frekvenču (AF) skaļrunis; Maksimālā jauda vismaz 1500 W; Nominālais pārklājuma leņķis ne šaurāks par 90° x 50°; Atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi no 34 Hz līdz 20 kHz; Atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi no 39 Hz līdz 20 kHz; Maksimālais skaņas spiediens 136 dB SPL; Virziendarbības indekss ne mazāks par 10,5 dB; Vismaz divas balansētas līnijas signāla ieejas realizētas ar kombinētu XLRF/TRS ligzdām; Vismaz divas nebalansētas līnijas signāla ieejas realizētas ar RCA ligzdām; Balansēta līnijas signāla izeja realizēta ar XLRM ligzdām; Balansētas līnijas signāla ieejas pretestība ne mazāka par 20 kΩ; Nebalansētas līnijas signāla ieejas pretestība ne mazāka par 10 kΩ; Skaļuma ierobežotājs (limiter) skaļruņu aizsardzībai; Ar ciparu signālu procesoru realizētas joslu dalītāja (crossover) stāvlīknes; Joslu dalītāja frekvences ne zemāk kā 480 Hz un 1,8 kHz; Par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem informējošas gaismas diodes; Melns, krāsots saplākšņa korpuss; Melns tērauda aizsargrežģis, tapsēts ar akustiski caurspīdīgu melnu audumu; Vismaz 4 M10 vītnes standarta piekares punkti. |
| Zemo frekvenču aktīvās akustiskā sistēma | Vismaz viens 18’’ zemo frekvenču (ZF) skaļrunis; Maksimālā jauda vismaz 1500 W; Atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi vismaz no 31 līdz 103 Hz; Atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi vismaz no 35 līdz 87 Hz; Maksimālais skaņas spiediens 134 dB SPL; Vismaz divas balansētas līnijas signāla ieejas, realizētas ar kombinētām XLRF/TRS ligzdām; Balansētas līnijas signāla ieejas pretestība ne mazāka par 20 kΩ; Vismaz divas balansētas līnijas signāla izejas, realizētas ar XLRM ligzdām; 0°/180° grādu skaņas fāzes slēdzis; Ciparu joslu dalītājs ar 48 dB oktāvā stāvlīkni; Joslu dalītāja frekvence, ne augstāka kā 90 Hz; Par ierīces darba un ārkārtas stāvokļiem informējošas gaismas diodes; Melns, krāsots 18 mm bieza saplākšņa korpuss; Melns tērauda aizsargrežģis, tapsēts ar akustiski caurspīdīgu melnu audumu. |

Prasības 5.tabulā uzskaitītā tehniskā aprīkojuma instalācijas integrācijas pakalpojumiem

Pretendents:

- Veic situācijas izpēti individuāli katrā telpā, kur plānots uzstādīt 5.tabulā minēto tehnisko aprīkojumu (turpmāk – aprīkojums);

- Veic koordinācijas darbus ar pasūtītāju par projekta īstenotāja rīcībā jau esošā un projekta ietvaros piegādājamā aprīkojuma savietošanu un pasūtītāja un kandidāta veicamo darbu sadalījumu un plānošanu;

- Paredz nepieciešamos instalācijas materiālus projekta ietvaros piegādājamā aprīkojuma uzstādīšanai (neskaitot sienu, griestu krošteinu, kabeļu plauktu vai cauruļu izgatavošanu un uzstādīšanu, kā arī celtniecības un remonta darbus);

- Nodrošina aprīkojuma lietotāja apmācības pamatkursu vismaz 4h apjomā;

- jānodrošina kondensēta lietotāja rokasgrāmata valsts valodā.

07.10.2013., 15.00

2176

K.Raubiškis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Investīciju politikas departamenta

Programmu vadības nodaļas vecākais eksperts

66016717