Projekts

2013.gada ___.__________ 					Noteikumi Nr.___

Rīgā 									(prot. Nr.       .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par Latvijas Republikas dalību Kioto

protokola elastīgajos mehānismos”

10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

- Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņa ēkas” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2011, 6.nr.; 2012, 157.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.punktā skaitli un vārdu „7 261 722 lati” ar skaitli un vārdu „10 332 499,53 euro”.

1.2. aizstāt 6.punktā skaitli un vārdu „750 000 latu” ar skaitli un vārdu „1 067 153,86 euro”.

1.3. aizstāt 11.2.apakšpunktā skaitli un tekstu „0,35 kgCO2/Ls” ar skaitli un tekstu „0,25 kgCO2/euro” un skaitli un tekstu„0,25 kgCO2/Ls” ar skaitli un tekstu „0,18 kgCO2/euro”.

1.4. aizstāt 17.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 latu” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.

1.5. aizstāt 19.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 latu” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.

1.6. aizstāt 26.1.apakšpunktā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”.

1.7. aizstāt 26.1.1.apakšpunktā skaitli „1000” ar skaitli „1422,87” un skaitli „300” ar skaitli „426,86”.

1.8. aizstāt 26.1.2.apakšpunktā skaitli „850” ar skaitli „1209,44” un skaitli „250” ar skaitli „355,72”.

1.9. aizstāt 26.1.3.apakšpunktā skaitli „750” ar skaitli „1067,15” un skaitli „200” ar skaitli „284,57”.

1.10. aizstāt 39.4.apakšpunktā vārdu „lats” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu „euro”.

1.11. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

„4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1185

Tehnoloģiju investīciju izmaksas

1. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju vidējās investīciju izmaksas siltumenerģijas ražošanai

1.tabula

| Nr.p.k | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas (euro/kWth)* | Uzstādītās jaudas diapazons (MWth) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Gāzes katls | 116,68 | 0–0,05 |
| 1.2. | Gāzes katls | 110,98 | 0,05–0,1 |

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.

2. Atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas siltumenerģijas ražošanai

2.tabula

| Nr.p.k | Tehnoloģija | Investīcijas (euro/kWth) | Efektivitāte |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Šķeldas vai salmu biomasas katls | 426,86 | ≥ 0,80 |
| 2.2. | Biomasas granulu katls | 449,63 | ≥ 0,80 |
| 2.3. | Saules kolektori: |  |  |
| 2.3.1. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 1280,58 | ≥ 0,50** |
| 2.3.2. | vakuuma saules kolektori | 1707,45 | ≥ 0,60** |
| 2.4. | Siltuma sūkņi: |  |  |
| 2.4.1. | ūdens/ūdens (W10/W35) | 1394,41 | ≥ 5,0 |
| 2.4.2. | tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35) | 1565,16 | ≥ 5,0 |
| 2.4.3. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1565,16 | ≥ 5,0 |
| 2.4.4. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1252,13 | ≥ 4,0 |
| 2.4.5. | šķidrums/gaiss (B0/A32) | 1252,13 | ≥ 3,0 |
| 2.4.6. | gaiss/ūdens (A2/W35) | 1252,13 | ≥ 3,0 |
| 2.4.7. | gaiss/gaiss*** (A2/A20) | 825,27 | ≥ 3,0 |

Piezīmes.

1. ** Lietderības koeficients noteikts atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

2. *** Gaiss/gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie paredzēti darbam –20 °C temperatūrā.

3. Projekta izmaksas, kas ir lielākas par atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kuras minētas šā pielikuma 2.tabulā,norāda kā neattiecināmās izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1185 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Zema enerģijas patēriņaēkas” nolikums” 26.8.apakšpunktu projekta attiecināmās izmaksas (I) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = (IRES –Ifos) x P , kur

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas (euro/kWth), kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (2.tabula);

Ifos – fosilo energoresursu investīcijas (euro/kWth) atbilstoši jaudas diapazonam (1.tabula);

P – plānotā uzstādāmā tehnoloģiskās iekārtas jauda (kW).

Piezīme. Komersantiem šā aprēķina metodoloģija ir piemērojama attiecībā uz pasākumiem, kuri tiek īstenoti saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 23.panta 3.punktu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs			E.Sprūdžs”

1.13. Aizstāt 5.pielikuma 2.9.apakšpunktā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”.

1.14. Aizstāt 5.pielikuma 5.punktā saīsinājumu „LVL” ar vārdu „euro”.

1.12. aizstāt 5.pielikuma 7.8.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 latus” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.

1.15. Izteikt 7.pielikuma 2.7.apakšpunktā vārdu „lats” ar vārdu „euro”.

1.16. aizstāt 7.pielikuma 5.8.apakšpunktā skaitli un tekstu „0,35 kgCO2/Ls” ar skaitli un tekstu „0,25 kgCO2/euro” un skaitli un tekstu „0,25 kgCO2/Ls” ar skaitli un tekstu „0,18 kgCO2/euro”.

1.17. aizstāt 7.pielikuma 5.16.apakšpunktā skaitli un vārdu „100 latus” ar skaitli un vārdu „142,29 euro”.

1.18. aizstāt 7.pielikuma 6.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „750 000 latu” ar skaitli un vārdu „1 067 153,86 euro”.

1.19. Aizstāt 8.pielikumā saīsinājumu „Ls” ar vārdu „euro”.

- Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents	V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	E. Sprūdžs

Iesniedzējs:

vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	E. Sprūdžs

Vīza:

valsts sekretārs	A. Antonovs

25.10.2013. 12.30

707

E.Bistere

66016714, evija.bistere@varam.gov.lv