1.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ____________

noteikumiem Nr._______

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas samazinājumu raksturo starpība starp CO2 emisijas apjomu pirms projekta īstenošanas un  plānoto CO2 emisijas apjomu pēc projekta īstenošanas viena gada laikā.

2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķinā izmanto CO2 emisijas faktoru (CCO2) = 0,397 tCO2/MWh, kas raksturo, cik daudz CO2 tiek samazināts, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību uz fosilajiem energoresursiem un pārvadītu saražoto elektroenerģiju gala patērētājam elektrotīklā.

3. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts līnijā aizvietojot n-skaita energoneefektīvus gaismekļus ar n-skaita energoefektīviem gaismekļiem, aprēķina šādi:

, kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh), norādīts šā pielikuma 2.punktā;

Es – n-skaita gaismekļu patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms vienā gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā).

Eb – n-skaita gaismekļa plānotais elektroenerģijas patēriņš vienā gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā).

Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai, tad elektroenerģijas patēriņu aprēķina šādi:

(MWh/gadā), kur

Pnom(s,b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, attiecīgi līnijai pirms (Pnom(s)) vai pēc projekta ieviešanas (Pnom(b)) (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

4. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci ar vienu vai vairākiem dimēšanas līmeņiem diennakts laikā, aprēķina izmantojot šādu formulu:

, kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh), norādīts šā pielikuma 2.punktā;

Es – gaismekļa vai līnijas patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms vienā gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā).

Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš vienā gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā).

Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai pirms projekta ieviešanas, tad elektroenerģijas patēriņu aprēķina šādi:

(MWh/gadā), kur

Pnom(s) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pirms projekta ieviešanas (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

(MWh/gadā), kur

E(b) – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, vienā gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā);

E1 – elektroenerģijas patēriņš pie samazinātā apgaismojuma līmeņa 1;

E2 – elektroenerģijas patēriņš pie samazinātā apgaismojuma līmeņa 2;

En – elektroenerģijas patēriņš pie samazinātā apgaismojuma līmeņa n, kuru aprēķina pēc formulas:

(MWh/gadā), kur

Pnom(b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pēc projekta ieviešanas (W);

tn – kopējais darbības laiks vienā gadā pie samazinātā apgaismojuma līmeņa (atbilstošajam kn) (stundas/gadā);

kn – plānotais apgaismojuma n-skaita līmeņa vai elektroenerģijas patēriņa samazinājums  procentos.

5. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts jaunā līnijā uzstādot jaunus n-skaita energoefektīvus LED gaismekļus (pieņemot, ka tie aizvieto apgaismojuma klasei atbilstošus nātrija augstspiediena gaismekļus), aprēķina šādi:

, kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh), norādīts šā pielikuma 2.punktā;

Es – n-skaita gaismekļu patērētais (atbilstošā nātrija gaismekļa jauda tiek izvēlēta no salīdzinošās tabulas) elektroenerģijas apjoms vienā gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā).

Eb – n gaismekļu plānotais elektroenerģijas patēriņš vienā gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā).

Elektroenerģijas patēriņu aprēķina šādi:

(MWh/gadā), kur

Pnom(s,b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, attiecīgi līnijai pirms (Pnom(s)) vai pēc projekta ieviešanas (Pnom(b)) (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

| Nr. | Uzstādāmo LED gaismekļa jaudas diapazons, [Pnom b, W] | Aprēķiniem atbilstoša nātrija augstspiediena spuldžu nominālā jauda, [Pnom s, W] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15-30 | 50 |
| 2 | 31-50 | 70 |
| 3 | 51-90 | 150 |
| 4 | 91-150 | 250 |
| 5 | 151-240 | 400 |

6. Nomainītajiem gaismekļiem jānodrošina sekojošas minimālā apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei:

| Apgaismojuma klase | Minimālais atstarotais spilgtums, Lmin (cd/m2) | Minimālais apgaismojuma daudzums, E (lx) |
| --- | --- | --- |
| ME1 | 2,0 | 30 |
| ME2 | 1,5 | 20 |
| ME3 | 1,0 | 15 |
| ME4 | 0,75 | 10 |
| ME5 | 0,5 | 7,5 |
| ME6 | 0,3 | 5,0 |

Apgaismojuma klases ME parametri:

| Klase | Apgaismojuma parametri pie sausas virsmas | Apžilbinājums | Apkārtējais apgaismojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , cd/m2 (minimāli uzturamais) | U0 (minimālais) | U1 (minimālais) | TI, %a (minimālais) | SR2b (minimālais) |
| ME1 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,5 |
| ME2 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,5 |
| ME3a | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 15 | 0,5 |
| ME3b | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,5 |
| ME3c | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 15 | 0,5 |
| ME4a | 0,75 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,5 |
| ME4b | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 15 | 0,5 |
| ME5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |
| ME6 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 15 | - |

a – par 5% lielāka TI vērtība ir pieļaujama, ja tiek izmantoti zema apgaismojuma līmeņa gaismas avoti (zemspiediena nātrija un fluorescentās spuldzes).

b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, kad tās nav satiksmes zonas ar saviem nosacījumiem un prasībām pret brauktuvi.

Ministru prezidents							V.Dombrovskis

Vides  aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrs							R.Vējonis

Vīza:

Valsts sekretārs									G.Puķītis

19.05.2011. 10:48

713

Gomančenko

67026568

veronika.gomancenko@varam.gov.lv

# Footnotes

Nakts stundās satiksmes intensitāte samazinās, tādēļ var piemērot zemāku apgaismojuma klasi. Izvēloties apgaismojuma līmeņa samazinājumu, norādīt, kāda apgaismojuma klase tiek piemērota šajās stundās.