1.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada ____________

noteikumiem Nr._______

CO2 samazinājuma un projekta attiecināmo izmaksu aprēķins

I. CO2 samazinājuma aprēķins

1. Tehnoloģijas ieviešanas vai produkta izmantošanas rezultātā panākto CO2 samazinājumu aprēķina šādi:

1.1. noteikumu 8.1.punktā minētajām projekta aktivitātēm kā jaunās tehnoloģijas vai produkta ieviešanas rezultātā panākto CO2 ietaupījumu salīdzinājumā ar tirgū pieejamu līdzvērtīgas jaudas un pielietojuma tehnoloģiju vai produktu;

1.2. noteikumu 8.2.1., 8.2.2. un 8.2.3 tehnoloģijas uzstādīšanas rezultātā panākto CO2 ietaupījumu gadā atbilstoši tehnoloģijas nominālās jaudas noslodzei.

2. CO2 samazinājuma aprēķinā, izņemot noteikumu 8.2.1. apakšpunktu, izmanto šādus emisijas faktorus:

2.1. CO2 samazinājumam siltumenerģijas ražošanai vai izmantošanai piemēro CO2 vidējo emisijas faktoru – 264 g/kWh, kas raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts vidēji gadā, lai saražotu 1 kWh siltumenerģijas Latvijas siltumenerģijas pārveidošanas sektorā;

2.2. CO2 samazinājumu attiecībā uz saražotās vai patērētās elektroenerģijas daudzumu nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 397 g/kWh, kas raksturo, cik daudz CO2 tiek samazināts, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību un pārvadītu saražoto elektroenerģiju gala patērētājam tīklā.

3. CO2 emisiju samazinājuma apjomu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

E – emisijas (kgCO2)

Ef – emisijas faktors (kgCO2/kWh)

Q – saražotās vai samazinātās siltumenerģijas vai elektroenerģijas daudzums (kWh)

4. Noteikumu 8.2.1. apakšpunktā sasniedzamo CO2 samazinājuma SEG aprēķina viena gada periodam pārveidojamā transportlīdzekļa vienībai, lietojot ilgtspējīgu degvielu, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2ekv. x P x N. x eaizviet., kur

E – SEG emisiju samazinājuma rādītājs gadā uz vienu transportlīdzekļa vienību (kgCO2ekv. gadā/viens transportlīdzeklis);

ECO2ekv. – šā pielikuma 1.tabulā norādītais emisijas faktors fosilas izcelsmes degvielai. Ja tiek aizvietoti dažādi fosilas izcelsmes degvielas veidi, norāda vidējo svērto rādītāju (kgCO2ekv./l);

P – projekta iesniegumā norādītais pārveidojamā vai transportlīdzekļa iegādes gadījumā, līdzvērtīgas klases transportlīdzekļa vidējais izlīdzinātais degvielas patēriņš saskaņā ar attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju (l/km);

N – Ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktās pārveidojamā transportlīdzekļa tehniskās apskates dokumentācijā norādītais kopējais tehniskās apskates perioda nobraukums, kuru attiecina uz pilnu kalendāra gadu, vai transportlīdzekļa iegādes gadījumā līdzvērtīgas klases transportlīdzekļa nobraukums, kas sakrīt ar iegādātā transportlīdzekļa paredzēto nobraukumu (km/gadā);

eaizviet. – ilgtspējīgu degvielu plānotā izmantošanas proporcija attiecībā pret fosilas izcelsmes transportlīdzekļu degvielu (procentos).

5. Ja izlietotās degvielas uzskaite ir dokumentāri pamatota, šā pielikuma 4.punktā norādītajā formulā reizinājumu P x N atļauts aizstāt ar faktiski patērēto degvielu (l/gadā).

1.tabula

Degvielas emisijas faktori

| Nr. p.k. | Degviela | Emisijas faktors kgCO2ekv./litrs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dīzeļdegviela | 2,63 |
| 2. | Benzīns | 2,315 |
| 3. | Sašķidrināta naftas gāze | 1,498 |

6. Noteikumu 8.2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei attiecināmās izmaksas aprēķina atbilstoši šo noteikumu 9.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

II. Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju

investīciju izmaksas

7. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju vidējās investīciju izmaksas:

7.1. siltumenerģijas ražošana

2.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, Ls/kWth* | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWth |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Gāzes katls | 82 | no 0,025 līdz 0,05 (neieskaitot) |
| 1.1.2 | Gāzes katls | 78 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 1.1.3. | Gāzes katls | 60 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 1.1.4. | Gāzes katls | 57 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 1.1.5. | Gāzes katls | 42 | 1,0 un vairāk |

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi. Izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli (PVN)

6.2. elektroenerģijas ražošana

3.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, Ls/kWel* | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWel |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Kombinētā cikla gāzes turbīna | 500 | atsauce attiecas uz saules, vēja un hidroelektrostacijām. |
| 6.2.2. | Gāzes dzinējs, dabas gāze | 1350 | līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 6.2.3. | Gāzes dzinējs, dabas gāze | 1100 | 0,25 un vairāk |

Piezīme. * Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi. Izmaksas neietver pievienotās vērtības nodokli (PVN)

8. Saskaņā ar šo noteikumu 8.2.2.apakšpunktā minētajām aktivitātēm, kā arī 9.3.apakšpunktu projekta attiecināmās izmaksas (I) komersantiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas (Ls/kWth vai Ls/kWel),;

Ifos  – fosilo energoresursu investīcijas (Ls/kWth vai Ls/kWel) atbilstoši jaudas diapazonam (2. un 3.tabula);

P – tehnoloģiskās iekārtas plānotā uzstādāmā jauda (kW).

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs				R.Vējonis

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs				R.Vējonis

Vīza:

Valsts sekretārs									G.Puķītis

26.07.2011. 10:30

622

Z.Ļebedeva

67026508

Zita.Lebedeva@varam.gov.lv