2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 19. aprīļa

noteikumiem Nr. 302

Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus

| Nr. p.k. | Kods | Īpašību apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | H1 | Sprāgstošs: vielas un izstrādājumi, kas var sprāgt aizdedzināšanas avota vai augstas temperatūras ietekmē vai kas ir jutīgāki pret triecienu vai berzi nekā nitrobenzols |
| 2. | H2 | Oksidējošs: vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar citām vielām, it sevišķi degošām, izraisa eksotermiskas reakcijas |
| 3. | H3A | Degtspējīgs: 1) šķidras vielas un izstrādājumi, kam uzliesmošanas temperatūra (punkts) ir mazāka par 21 °C (arī ļoti viegli uzliesmojoši šķidrumi); 2) vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar gaisu bez papildu aizdedzināšanas avota var sakarst un aizdegties, ja apkārtējā temperatūra nepārsniedz 21 °C; 3) cietas vielas un izstrādājumi, kas pēc īsa kontakta ar aizdedzināšanas avotu var aizdegties un turpināt degt vai reaģēt arī pēc aizdedzināšanas avota aizvākšanas; 4) gāzveida vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar gaisu, ir degtspējīgi normālā atmosfēras spiedienā; 5) vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar ūdeni vai mitru gaisu, bīstamos apmēros izdala degtspējīgas gāzes |
| 4. | H3B | Uzliesmojošs: šķidras vielas un izstrādājumi, kam uzliesmošanas temperatūra (punkts) ir no 21 °C līdz 55 °C |
| 5. | H4 | Kairinošs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot tiešā, atkārtotā vai ilgstošā saskarē ar ādu vai gļotādu, izraisa kairinājuma vai iekaisuma reakciju |
| 6. | H5 | Kaitīgs: vielas un izstrādājumi, kas var radīt kaitējumu veselībai, ja tie ir ieelpoti, norīti vai absorbēti caur ādu |
| 7. | H6 | Toksisks: vielas un izstrādājumi (tai skaitā ļoti toksiskas vielas un izstrādājumi), kas var radīt nopietnu, akūtu vai hronisku kaitējumu veselībai vai izraisīt nāvi, ja tie ir ieelpoti, norīti vai absorbēti caur ādu |
| 8. | H7 | Kancerogēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem vai caur ādu, var radīt vēzi vai palielināt tā rašanās iespējamību |

| 9. | H8 | Kodīgs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot saskarē ar ādu vai gļotādu, to apdedzina vai pat iznīcina |
| --- | --- | --- |
| 10. | H9 | Infekciozs: vielas un izstrādājumi, kas satur dzīvotspējīgus mikroorganismus vai to toksīnus, par kuriem ir zināms vai pamatoti ticams, ka tie var izraisīt cilvēka vai citu dzīvu organismu saslimšanu |
| 11. | H10 | Toksisks reproduktīvajai sistēmai: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem vai caur ādu, var izraisīt nepārmantojamus ģenētiskus defektus vai palielināt to rašanās iespēju |
| 12. | H11 | Mutagēns: vielas un izstrādājumi, kas, nokļūstot organismā caur elpošanas vai gremošanas orgāniem vai caur ādu, var izraisīt pārmantojamus ģenētiskus defektus vai palielināt to rašanās iespēju |
| 13. | H12 | Vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar gaisu, ūdeni vai skābi, izdala īpaši toksiskas vai toksiskas gāzes |
| 14. | H13* | Jutīgumu izraisošs: vielas un preparāti, pret kuriem var rasties paaugstināts jutīgums, tos ieelpojot vai tiem absorbējoties caur ādu, un vielas vai preparāta turpmākajā ietekmē veidojas tiem raksturīgs kaitīgums |
| 15. | H14 | Ekotoksisks: vielas un izstrādājumi, kas izraisa vai var izraisīt tiešus vai aizkavētus draudus vienam vai vairākiem vides elementiem |
| 16. | H15 | Vielas un izstrādājumi, kas pēc to apglabāšanas spēj izdalīt citas vielas, piemēram, filtrātu, kam piemīt kāda no iepriekš minētajām īpašībām |

Piezīmes.

1. * Ciktāl ir pieejamas testu metodes.

2. Bīstamības apzīmējumus "toksisks", "ļoti toksisks", "kaitīgs", "kodīgs", "kairinošs", "kancerogēns", "toksisks reprodukcijai", "mutagēns" un "ekotoksisks" piešķir, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

3. Klasificējot bīstamos atkritumus, piemēro robežvērtības, kas norādītas normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību.

4. Izmantojamās testu metodes ir aprakstītas Eiropas Komisijas 2008.gada 30.maija Regulā Nr.440/2008 par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), kā arī citos Eiropas standartizācijas komitejas izstrādātajos un pieņemtajos standartos, kuri adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā.

Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrs                  	R.Vējonis