2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 21.jūnija

noteikumiem Nr.470

Aprēķina formulas vidēji gadā sārņu dīķī novadītā ūdens daudzuma pieaugumam un maksimālās koncentrācijas aprēķināšanai ūdens fāzē

1. Vidēji gadā sārņu dīķī novadītā ūdens daudzuma pieaugumu ΔQ aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ΔQi = (ΔΜi/D) x P, kur

ΔQi – sārņu dīķī novadītā ūdens daudzuma pieaugums (m3/gadā) "i" gada laikā;

ΔΜi – dīķī novadītās sārņu masas daudzums (tonnas sausnas/gadā) "i" gada laikā;

D – noglabāto sārņu sausās masas vidējais blīvums (t/m3);

P – nogulsnējušos sārņu vidējā porainība (m3/m3), noteikta kā poru tilpuma attiecība pret nogulsnējušos sārņu kopējo tilpumu.

Ja nav pieejami precīzi dati, sausās masas blīvumam par standartvērtību izmanto 1,4 t/m3 un porainībai 0,5 m3/m3.

2. Maksimālo koncentrāciju ūdens fāzē (C max) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C max = Si/ΔQi, kur

Si – katras identificētās vielas un preparāta masa gadā, kas novadīta dīķī "i" gada laikā.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministra vietā –

satiksmes ministrs	U.Augulis