2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 24. maija

noteikumiem Nr. 401

Atkritumu sadedzināšanas iekārtām noteiktās robežvērtības emisijai gaisā

I. Vidējās vērtības diennaktī

1.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošās vielas | Emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cietās daļiņas (kopā) | 10 mg/m3 |
| 2. | Gāzu un tvaikveida organiskās vielas, izteiktas kā kopējais ogleklis | 10 mg/m3 |
| 3. | Hlorūdeņradis (HCl) | 10 mg/m3 |
| 4. | Fluorūdeņradis (HF) | 1 mg/m3 |
| 5. | Sēra dioksīds (SO2) | 50 mg/m3 |
| 6. | Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), izteikti kā slāpekļa dioksīds esošajām sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu, kas pārsniedz 6 tonnas stundā, un jaunām sadedzināšanas iekārtām | 200 mg/m3 |
| 7. | Slāpekļa oksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), izteikti kā slāpekļa dioksīds esošajām sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu līdz 6 tonnām stundā | 400 mg/m3 |

II. Vidējās vērtības pusstundā

2.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošās vielas | Emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
|  |  | A aile (100 %) | B aile (97 %) |
| 1. | Cietās daļiņas (kopā) | 30 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 2. | Gāzu un tvaikveida organiskās vielas, izteiktas kā kopējais ogleklis | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 3. | Hlorūdeņradis (HCl) | 60 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 4. | Fluorūdeņradis (HF) | 4 mg/m3 | 2 mg/m3 |
| 5. | Sēra dioksīds (SO2) | 200 mg/m3 | 50 mg/m3 |
| 6. | Slāpekļa monoksīds (NO) un slāpekļa dioksīds (NO2), izteikti kā slāpekļa dioksīds esošajām sadedzināšanas iekārtām ar nominālo jaudu, kas pārsniedz 6 tonnas stundā, un jaunām sadedzināšanas iekārtām | 400 mg/m3 | 200 mg/m3 |

III. Smago metālu emisijas robežvērtības

3.tabula

| Nr. p.k. | Smagie metāli un to savienojumi | Pusstundu ilgu līdz 8 stundas ilgu mērījumu vidējās emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
|  |  | iekārtās, kurās tiek sadedzināti visi atkritumi | iekārtās, kurās tiek sadedzināti tikai bīstamie atkritumi |
| 1. | Kadmijs un tā savienojumi, izteikti kā kadmijs (Cd) | kopā 0,05 mg/m3 | kopā 0,1 mg/m3 |
| 2. | Tallijs un tā savienojumi, izteikti kā tallijs (Tl) |  |  |
| 3. | Dzīvsudrabs un tā savienojumi, izteikti kā dzīvsudrabs (Hg) | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3 |
| 4. | Antimons un tā savienojumi, izteikti kā antimons (Sb) | kopā 0,5 mg/m3 | kopā 1 mg/m3 |
| 5. | Arsēns un tā savienojumi, izteikti kā arsēns (As) |  |  |
| 6. | Svins un tā savienojumi, izteikti kā svins (Pb) |  |  |
| 7. | Hroms un tā savienojumi, izteikti kā hroms (Cr) |  |  |
| 8. | Kobalts un tā savienojumi, izteikti kā kobalts (Co) |  |  |
| 9. | Varš un tā savienojumi, izteikti kā varš (Cu) |  |  |
| 10. | Mangāns un tā savienojumi, izteikti kā mangāns (Mn) |  |  |
| 11. | Niķelis un tā savienojumi, izteikti kā niķelis (Ni) |  |  |
| 12. | Vanādijs un tā savienojumi, izteikti kā vanādijs (V) |  |  |

1. Visas 3.tabulā noteiktās vidējās vērtības mēra vismaz pusstundu, bet ne vairāk kā 8 stundas ilgā paraugu ņemšanas periodā.

2. Visas 3.tabulā noteiktās vidējās vērtības attiecas arī uz attiecīgo metālu un to savienojumu gāzveida un tvaika agregātstāvokļiem.

IV. Dioksīnu un furānu emisijas robežvērtības

3. Dioksīnu un furānu emisijas robežvērtības nedrīkst pārsniegt 0,1 ng/m3. Tas attiecas uz kopējo koncentrāciju, kas aprēķināta, ņemot vērā to toksisko ekvivalenci saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu. Vidējās vērtības mēra vismaz 6 stundas ilgā, bet ne vairāk kā 8 stundas ilgā paraugu ņemšanas periodā.

V. Oglekļa oksīda emisijas robežvērtības

4. Oglekļa oksīda (CO) koncentrācija izplūdes gāzēs (izņemot iekārtas iedarbināšanas un izslēgšanas fāzes) nepārsniedz:

4.1.  diennakts vidējo vērtību – 50 mg/m3;

4.2.  10 minūšu ilgos mērījumos noteikto vidējo vērtību, kas netiek pārsniegta vismaz 95 % mērījumu, – 150 mg/m3 vai pusstundu ilgos mērījumos noteikto vidējo vērtību 24 stundu periodā, kas netiek pārsniegta nevienā mērījumā, – 100 mg/m3.

5. Reģionālā vides pārvalde var noteikt atkāpes no šā pielikuma 4.punkta prasībām sadedzināšanas iekārtām, kurās izmanto virstošā slāņa tehnoloģiju, ja oglekļa oksīda emisijas vidējā robežvērtība stundā nepārsniedz 100 mg/m3.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	R.Vējonis