3.pielikums

Ministru kabineta

2013.gada .....

noteikumiem Nr....

Trokšņa rādītāju ēku telpās piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes

I. Trokšņa rādītāju ēku telpās piemērošanas kārtība

1. Trokšņa rādītājs LAeq,T ir A–izsvarotais ekvivalentais nepārtrauktais skaņas spiediena līmenis (dB(A), kas noteikts standartā LVS ISO 1996–1:2004 „Akustika - Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras”.

2. Trokšņa rādītāju LAeq,T ēku telpās novērtē:

2.1. trokšņa avota raksturīgākajā darbības laikā un attiecīgās diennakts daļas pilnā laikā (dienā, vakarā vai naktī), ņemot vērā trokšņa impulsitātes labojumu + 5 dB(A) un trokšņa tonalitātes labojumu + 5 dB(A);

2.2. satiksmes radītajam troksnim attiecīgajā diennakts daļā (dienā, vakarā vai naktī) uz gadu.

3. Ja satiksmes vidējais trokšņa notikumu skaits novērtēšanas periodā (diena, vakars vai nakts) ir mazāks par vienu trokšņa notikumu stundā (piemēram, garāmbraucoša vilciena vai pāri lidojoša lidaparāta radītais troksnis), tad satiksmes radītā trokšņa rādītāju LAeq,T novērtē saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 2.1.apakšpunktu. Šis nosacījums neattiecas uz lidostas, kurā notiek gaisakuģu pārvietošanās (pacelšanās vai nosēšanās) vairāk nekā 50 000 reižu gadā, trokšņa novērtēšanu.

4. Ja trokšņa rādītāja sagaidāmā vai esošā vērtība naktī atšķiras no LAeq,T trokšņa robežlieluma mazāk nekā 5 dB(A), tad papildus ēkas telpā veic trokšņa rādītāja LAmax novērtēšanu. Trokšņa rādītājs LAmax ir maksimālais A – izsvarotais skaņas spiediena līmenis, kas ir vislielākā trokšņa emisija uztvērēja atrašanās vietā noteiktajā novērtēšanas laika intervālā, un, kas noteikts standartā LVS ISO 1996–1:2004 „Akustika - Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras”.

5. Trokšņa rādītāja ēku telpās novērtēšanā, ņem vērā, ka dienas ilgums ir 12 stundas, vakara – četras stundas un nakts – astoņas stundas. Diena ir no plkst.7.00 līdz 19.00, vakars – no plkst.19.00 līdz 23.00, nakts – no plkst.23.00 līdz 7.00. Ja novērtējumu veic uz gadu, tad gads ir uz skaņas emisiju attiecināms gads ar vidējiem meteoroloģisko apstākļu rādītājiem.

II. Trokšņa rādītāju novērtēšanas metodes

6. Trokšņa rādītāja vērtību ēku telpās novērtē, pamatojoties uz trokšņa mērījumiem, kas veicami atbilstoši standartā LVS ISO 1996-2:2008 „Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana” noteiktajām prasībām. Trokšņa rādītāju novērtēšanai izmanto standartā LVS ISO 1996–1:2004 „Akustika - Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras” noteiktos lielumus un novērtēšanas procedūras.

7. Prognozējamās trokšņa rādītāju vērtības ēku telpās novērtē, izmantojot aprēķinus atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 016-11 "Būvakustika" un standartā LVS ISO 9613–2:2004 "Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē – 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" noteiktajām prasībām.”

#### Vides aizsardzības un reģionālās

#### attīstības ministrs 						E.Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrs 						E.Sprūdžs

Vīza:

Valsts sekretāra p.i.

valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos		I. Raugze

09.10.2013. 16:40

429

D.Šatrovska

67026521

dace.satrovska@varam.gov.lv