4.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 24. maija

noteikumiem Nr. 401

Atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtām noteikto robežvērtību aprēķināšana emisijai gaisā

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Ja šajā pielikumā nav noteikta specifiska emisijas robežvērtība konkrētajam gadījumam, izmanto šajā pielikumā iekļauto aprēķinu formulu.

2. Emisijas robežvērtību izplūdes gāzēs, kas rodas līdzsadedzināšanas procesā, katrai atsevišķai piesārņojošai vielai, kā arī oglekļa oksīdam nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

Vatkritumi – izplūdes gāzu tilpums, kas rodas pēc atkritumu sadedzināšanas. To nosaka, ņemot vērā tikai tos atkritumus ar zemāko atļaujā norādīto kaloritāti, kas standartizēti saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem. Ja pēc bīstamo atkritumu sadedzināšanas radies siltuma daudzums, kas ir mazāks par 10 % no kopējā iekārtas radītā siltuma, Vatkritumi aprēķina no nosacīta bīstamo atkritumu daudzuma, kuru sadedzināšana radītu 10 % no kopējā sadedzināšanas procesā radītā siltuma;

Catkritumi – emisijas robežvērtības, kas noteiktas atkritumu sadedzināšanas iekārtām konkrētām piesārņojošām vielām un oglekļa oksīdam (2.pielikums);

Vproc – izplūdes gāzu tilpums, kas rodas, sadedzinot kurināmo (neskaitot atkritumus). To nosaka pie skābekļa satura saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem;

Cproc – attiecīgo piesārņotāju un oglekļa monoksīda emisijas robežvērtības izplūdes gāzēs uzņēmumos saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem;

C – kopējās emisijas robežvērtības un skābekļa saturs saskaņā ar šajā pielikumā noteiktajiem lielumiem konkrētām piesārņojošām vielām un konkrētām rūpniecības nozarēm vai, ja tabulā attiecīgās vērtības nav noteiktas, kopējās emisijas robežvērtības CO un attiecīgajām piesārņojošām vielām, kas aizstāj attiecīgās emisijas robežvērtības. Kopējais skābekļa saturs aizstāj standartizēto skābekļa saturu, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekš minēto sastāvu, ņemot vērā parciālos tilpumus.

II. Specifiskas prasības cementa ražotnēm, kurās notiek atkritumu līdzsadedzināšana

3. Vidējās diennakts emisijas robežvērtības nepārtrauktiem mērījumiem nosaka saskaņā ar 1.tabulu. Paraugu ņemšanas periods un mērījumu nosacījumi atbilst šo noteikumu prasībām. Pusstundas vidējās vērtības izmanto vienīgi, lai aprēķinātu diennakts vidējās vērtības.

Kopējās emisijas robežvērtības, līdzsadedzinot atkritumus cementa ražotnēs

1.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Kopējās emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cietās daļiņas (kopā) | 30 mg/m3 |
| 2. | HCl | 10 mg/m3 |
| 3. | HF | 1 mg/m3 |
| 4. | NOx esošām iekārtām | 800 mg/m3 |
| 5. | NOx jaunām iekārtām | 500 mg/m3 |
| 6. | Cd + Tl | 0,05 mg/m3 |
| 7. | Hg | 0,05 mg/m3 |
| 8. | Sb +As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m3 |
| 9. | Dioksīni un furāni | 0,1 ng/m3 |

4. Lai salīdzinātu atbilstību ar emisijas robežvērtībām, mērījumu rezultātus standartizē šādos apstākļos:

4.1. temperatūra – 273 K;

4.2. spiediens – 101,3 kPa;

4.3. skābekļa saturs sausā gāzē – 10 %.

5. Cementa ražotnēm, kuras jau darbojas vai uzsāk atkritumu līdzsadedzināšanu līdz 2004.gada 28.decembrim, piemēro esošām iekārtām noteiktās NOx emisijas robežvērtības.

Kopējās emisijas robežvērtības sēra dioksīdam un kopējam organiskajam ogleklim, līdzsadedzinot atkritumus cementa ražotnēs

2.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Kopējās emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | 50 mg/m3 |
| 2. | Kopējais organiskais ogleklis | 10 mg/m3 |

6. Reģionālā vides pārvalde atļaujā var noteikt izņēmumus attiecībā uz SO2 un kopējo organisko oglekli, ja šo vielu emisija nenotiek, sadedzinot atkritumus.

7. Reģionālā vides pārvalde nosaka emisijas limitus oglekļa oksīdam.

III. Emisijas robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, kurās līdzsadedzina atkritumus kopā ar cieto kurināmo

8. Pusstundas vidējās vērtības tiek izmantotas vienīgi, lai aprēķinātu diennakts vidējās vērtības.

9. Cproc cietai degvielai tiek izteikts mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %. To nosaka atbilstoši 3.tabulai.

3.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Nominālā ievadītā siltuma jauda |
| --- | --- | --- |
|  |  | < 50 MW | 50–100 MW | 100–300 MW | > 300 MW |
| 1. | SO2 (vispārīgā gadījumā) | - | 850 mg/m3 | 850–200 mg/m3 (robežvērtība lineāri samazinās, pieaugot nominālajai ievadītajai siltuma jaudai no 100 līdz 300 MW) | 200 mg/m3 |
| 2. | SO2 (vietējais kurināmais, piemēram, kūdra) | - | 850 mg/m3 vai desulfurizācijas pakāpe ³ 90 % | 850–200 mg/m3 vai desulfurizācijas pakāpe ³ 92 % | 200 mg/m3 vai desulfurizā-cijas pakāpe ³ 95 % |
| 3. | NOx | - | 400 mg/m3 | 300 mg/m3 | 200 mg/m3 |
| 4. | Cietās daļiņas | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |

IV. Emisijas robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, 
kurās līdzsadedzina biomasu

10. Cproc biomasai (augu izcelsmes produkti, ko iegūst no lauksaimnieciskās vai mežsaimnieciskās darbības un ko var izmantot enerģijas iegūšanai, kā arī šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. un 3.1.5.apakšpunktā minētie atkritumi) izsaka mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %. To nosaka atbilstoši 4.tabulai.

4.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Nominālā ievadītā siltuma jauda |
| --- | --- | --- |
|  |  | < 50 MW | 50–100 MW | 100–300 MW | > 300 MW |
| 1. | SO2 | - | 200 mg/m3 | 200 mg/m3 | 200 mg/m3 |
| 2. | NOx | - | 350 mg/m3 | 300 mg/m3 | 300 mg/m3 |
| 3. | Putekļi | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |

V. Emisijas robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, 
kurās līdzsadedzina atkritumus kopā ar šķidro kurināmo

11. Cproc šķidrai degvielai izsaka mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 3 %. To nosaka atbilstoši 5.tabulai.

5.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Nominālā ievadītā siltuma jauda |
| --- | --- | --- |
|  |  | < 50 MW | 50–100 MW | 100–300 MW | > 300 MW |
| 1. | SO2 | - | 850 mg/m3 | 850–200 mg/m3 (robežvērtība lineāri samazinās, pieaugot nominālajai ievadītajai siltuma jaudai no 100 līdz 300 MW) | 200 mg/m3 |
| 2. | NOx | - | 400 mg/m3 | 300 mg/m3 | 200 mg/m3 |
| 3. | Putekļi | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 | 30 mg/m3 | 30 mg/m3 |

VI. Kopējās emisijas robežvērtības, līdzsadedzinot atkritumus

12. Kopējās emisijas robežvērtības C, izteiktas mg/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %, nosaka atbilstoši 6.tabulai. Visas vidējās vērtības nosaka paraugu ņemšanas periodā, kura minimālais ilgums ir pusstunda, bet maksimālais – 8 stundas.

6.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Kopējās emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cd + Tl | 0,05 |
| 2. | Hg | 0,05 |
| 3. | Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

13. Kopējās emisijas robežvērtības, izteiktas ng/Nm3, ja skābekļa saturs ir 6 %, dioksīniem un furāniem nepārsniedz 0,1. Visas vidējās vērtības nosaka paraugu ņemšanas periodā, kura minimālais ilgums ir 6 stundas, bet maksimālais – 8 stundas.

VII. Speciāli nosacījumi rūpniecības sektoriem, kas līdzsadedzina atkritumus (izņemot šajā pielikumā minētos)

14. Kopējās emisijas robežvērtības dioksīniem un furāniem, izteiktas ng/Nm3, nepārsniedz 0,1. Visas vidējās vērtības nosaka paraugu ņemšanas periodā, kura minimālais ilgums ir 6 stundas, bet maksimālais – 8 stundas.

15. Kopējās emisijas robežvērtības, izteiktas mg/Nm3, nosaka atbilstoši 7.tabulai. Visas vidējās vērtības nosaka paraugu ņemšanas periodā, kura minimālais ilgums ir pusstunda, bet maksimālais – 8 stundas.

Emisijas robežvērtības atkritumu līdzsadedzināšanas procesā

7.tabula

| Nr. p.k. | Piesārņojošā viela | Kopējās emisijas robežvērtības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cd + Tl | 0,05 |
| 2. | Hg | 0,05 |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	R.Vējonis