6.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 24. maija

noteikumiem Nr. 401

Emisijas koncentrācijas aprēķins

Emisijas koncentrāciju standarta skābekļa koncentrācijā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

21 – Os

Es = ————— x Em , kur

21 – Om

Es – aprēķinātā emisijas koncentrācija standarta skābekļa koncentrācijā;

Em – izmērītā emisijas koncentrācija;

Os – standarta skābekļa koncentrācija;

Om – izmērītā skābekļa koncentrācija.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs	R.Vējonis