2.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada ____________

noteikumiem Nr._______

Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas un iekārtu tehniskā specifikācija

1.Konkursa ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

1.1. šī pielikuma 1. un 2. tabulas 2. ailē minētu iekārtu iegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas (tai skaitā iekārtu darbināšanas apmācības izmaksas);

1.2. dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas izmaksas;

1.3. būvdarbu veikšanas izmaksas:

1.3.1. vēja ģeneratoru pamatu būvniecības izmaksas;

1.3.2. energoavotu ar siltuma sūkņiem ierīkošanas būvdarbu izmaksas, tostarp urbšanas darbu izmaksas.

2. Projekta kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) un iekārtu tehniskā specifikācija:

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiskām iekārtām:

1.tabula

| Nr. p. k. | Iekārta | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, Ls/kWth | Lietderības koeficients | Uzstādītās jaudas diapazons vienai iekārtai, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BIOMASAS KATLI UN KURTUVES |
| 1.1. | šķeldas vai salmu biomasas katls | 115 | ≥ 0,80 | ≤50 |
| 1.2. | biomasas granulu katls | 116 | ≥ 0,80 | ≤50 |
| 1.3. | malkas katls | 50 | ≥ 0,80 | ≤50 |
| 1.4. | biomasas kamīns | 150 | ≥ 0,80 | ≤50 |
| 2. | SAULES KOLEKTORI |
| 2.1. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 900 | ≥ 0,50* | ≤25 |
| 2.2. | vakuuma cauruļu saules kolektori | 1200 | ≥ 0,60* | ≤25 |
| 3. | SILTUMA SŪKŅI |
| 3.1. | ūdens/ūdens (W10/W35) | 1340 | ≥ 5,0 | ≤50 |
| 3.2. | tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35) | 1340 | ≥ 5,0 | ≤50 |
| 3.3. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1340 | ≥ 5,0 | ≤50 |
| 3.4. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1180 | ≥ 4,0 | ≤50 |
| 3.5. | šķidrums/gaiss (B0/A32) | 1180 | ≥ 3,0 | ≤50 |
| 3.6. | gaiss/ūdens (A2/W35) | 890 | ≥ 3,0 | ≤50 |
| 3.7. | gaiss/gaiss** (A2/A20) | 580 | ≥ 2,9 | ≤50 |

* - lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas Republikas klimatiskiem apstākļiem.

** - gaiss-gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam pie -20°C un darbosies dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība nepārsniedz 100 m2.

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskām iekārtām:

2.tabula

| Nr. p. k. | Tehnoloģiska iekārta | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas Ls/kWee | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģiskai iekārtai, kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Vēja ģeneratori | 1200 | ≤10 |
| 1.2.2. | Saules baterijas | 2800 | ≤10 |

3. Projekta izmaksas, kas ir lielākas par projekta kopējām maksimālām attiecināmām izmaksām, kas norādītas šā pielikuma 1. un 2. tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

Ministru prezidents							V.Dombrovskis

Vides ministrs				R.Vējonis

Vīza:

Valsts sekretārs									G.Puķītis

29.12.2010. 10:43

340

V. Gomančenko

67026568

veronika.gomancenko@vidm.gov.lv