# 1. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada _____________

noteikumiem Nr.___

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) ietaupījumu, kas panākts, samazinot ēkas siltumenerģijas patēriņu, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,264 t/MWh (turpmāk – vidējais emisijas faktors).

2. Vidējais emisijas faktors raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts atmosfērā, patērējot 1 MWh siltumenerģijas. Vidējais emisijas faktors ir aprēķināts atbilstoši kopējām emisijām Latvijā pārveidošanas sektorā (katlumājas un koģenerācijas stacijas), kas attiecinātas pret centralizētās siltumenerģijas gala patēriņu – vidējo vērtību laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam –, koriģējot indikatora vērtību par koģenerācijas stacijās izmantoto kurināmā daudzumu, kas patērēts elektroenerģijas ražošanai, t.i., neņemot vērā CO2 emisijas, kas radušās, ražojot elektroenerģiju.

3. Vidējo emisijas faktoru piemēro arī ēkām, kuras apkurina, izmantojot biomasu (piemēram, malka, šķelda, granulas), vai kuras ir pieslēgtas centralizētai siltumapgādes sistēmai, kurā siltuma ražošanai tiek izmantota biomasa.

4. Ja centralizēto siltumapgādi nodrošina ar kurināmo, kam ir augstāks emisijas faktors nekā noteiktā vidējā emisijas faktora vērtība, var izmantot emisijas faktoru, ko nosaka siltumtīkla operators, izmantojot kurināmā emisijas faktorus atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai un zudumus tīklā. Iesniedzējam dokumentāri jāpierāda šāda emisijas faktora izmantošana.

1.tabula

Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktors

| Nr. p.k. | Enerģijas iegūšanā izmantotais kurināmā veids | ECO2 (t/MWh) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dabasgāze | 0,201 |
| 2. | Sašķidrinātā gāze (propāns, butāns) | 0,225 |
| 3. | Kūdra (40 % mitruma) | 0,374 |
| 4. | Kūdras briketes | 0,342 |
| 5. | Akmeņogles | 0,332 |
| 6. | Kokss | 0,313 |
| 7. | Dīzeļdegviela | 0,266 |
| 8. | Degvieleļļa (mazuts) | 0,276 |
| 9. | Degakmens eļļa | 0,272 |
| 10. | Autobenzīns | 0,247 |
| 11. | Petroleja | 0,257 |
| 12. | Koksne (55 % mitruma) | 0,388 |

5. Emisiju samazinājumu siltumenerģijas sektorā centralizētas siltumapgādes gadījumā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Esc = E CO2 x Qpat	,					(1)

kur

Esc – emisiju samazinājums siltumenerģijas sektorā centralizētā siltumapgādē (t);

E CO2 – vidējais emisijas faktors – 0,264 (t/MWh) vai emisijas faktors, kas noteikts atbilstoši šā pielikuma 4.punktam (t/MWh);

Qpat – patērētā siltumenerģija (MWh).

6. Ja ēkā siltumapgādi nodrošina autonomā apkure, projekta iesniedzējs izmanto attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai.

7. Emisiju samazinājumu siltumenerģijas sektorā autonomas apkures gadījumā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Esa = ECO2 x Qsar / ŋ,					(2)

kur

Esa – emisiju samazinājums siltumenerģijas sektorā autonomā apkurē (t);

ECO2 – CO2 emisijas faktors (t/MWh saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu);

Qsar – saražotā siltumenerģija (MWh);

ŋ – katlumājas lietderības koeficients saskaņā ar energoaudita datiem.

8. Elektroenerģijas ražošanas un pārvades emisijas faktors ir vienāds ar 0,397 t CO2 /MWh. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma apjomu, kas radies no elektroenerģijas patēriņa samazinājuma, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Eee = ECO2 x Qee	,					(3)

kur

Eee – emisiju samazinājuma apjoms no elektroenerģijas patēriņa samazinājuma (t);

ECO2 – elektroenerģijas ražošanas un pārvades emisijas faktors (0,397 t/MWh);

Qee – elektroenerģijas patēriņš (MWh).

9. Kopējo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu iegūst summējot emisiju samazinājumu siltumenerģijas sektorā atbilstoši šī pielikuma (1) vai (2) formulai un emisiju samazinājuma apjomu, no elektroenerģijas patēriņa samazinājuma no šā pielikuma (3) formulas.

10. Siltumsūkņa saražotajai siltumenerģijai CO2 emisijas faktoru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ECO2 siltumsūknis = (k x ECO2 silt - ECO2 ee)/k,				(4)

kur

ECO2 siltumsūknis – CO2 emisijas faktors siltumsūkņa saražotajai siltumenerģijai (t/MWh);

ECO2 silt – CO2 emisijas faktors saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu vai vidējais emisiju faktors saskaņā ar šā pielikuma 4.punktu;

ECO2 ee – elektroenerģijas ražošanas un pārvades emisijas faktors (0,397 t/MWh);

k – siltumsūkņa transformācijas koeficients.

Vides ministrs                                                                    		R. Vējonis

Iesniedzējs: Vides ministrs 						R.Vējonis

Vīza:

valsts sekretārs		G.Puķītis

23.12.2010. 9:05

533

Ilze Vonda

66016782

ilze.vonda@vidm.gov.lv