# 1. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada _____________

noteikumiem Nr.___

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas samazinājumu raksturo attiecība starp CO2 emisijas ietaupījumu, kas sasniedzams, īstenojot projektu, un gada laikā saražoto enerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

2. CO2 emisijas samazinājuma aprēķinā izmanto šādus emisijas faktorus:

2.1. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, siltumenerģijas ražošanā pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,264 tCO2/MWh (turpmāk – vidējais emisijas faktors);

2.2. CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, elektrotīklā, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,397 tCO2/MWh, kas raksturo CO2 ietaupījumu, aizvietojot pēdējo marginālo elektroenerģijas ražošanas vienību uz fosilajiem energoresursiem un pārvadītu saražoto elektroenerģiju gala patērētājam elektrotīklā.

3. Vidējais emisijas faktors raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts atmosfērā, saražojot 1 MWh siltumenerģijas. Vidējais emisijas faktors ir aprēķināts atbilstoši kopējām emisijām Latvijā pārveidošanas sektorā (katlumājas un koģenerācijas stacijas), kas attiecinātas pret centralizētās siltumenerģijas gala patēriņu – vidējo vērtību laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam –, koriģējot indikatora vērtību par koģenerācijas stacijās izmantoto kurināmā daudzumu, kas patērēts elektroenerģijas ražošanai, t.i., neņemot vērā CO2 emisijas, kas radušās, ražojot elektroenerģiju.

4. Ja ēkai centralizēto siltumapgādi un karsto ūdeni nodrošina ar kurināmo, kam ir augstāks emisijas faktors, nekā noteiktā vidējā emisijas faktora vērtība, var izmantot emisijas faktoru, ko nosaka siltumtīkla operators, izmantojot kurināmā emisijas faktorus atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai un zudumus tīklā. Projekta iesniedzējam ir dokumentāri jāpierāda šāda emisijas faktora izmantošana. Faktiskās emisijas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

ECO2 – vidējais emisijas faktors – 0,264 (tCO2/MWh) – vai emisijas faktors, kas noteikts atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai. Siltuma sūknim emisijas faktoru aprēķina atbilstoši šā pielikuma 6.punktam;

Qpat – patērētais siltumenerģijas apjoms ēkā (MWh/gadā). Ja projekta īstenošanas rezultātā ir plānots aizstāt visu patērēto siltumenerģijas apjomu ēkā, ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, tad aprēķina patērētās siltumenerģijas pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju. Ja projekta īstenošanas rezultātā ir plānots daļēji aizstāt patērēto siltumenerģijas apjomu ēkā, ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, tad norāda plānoto siltumenerģijas apjomu.

5. Ja ēkā siltumapgādi un karsto ūdeni nodrošina autonomā apkure vai siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju nomaiņu, pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, veic centralizētās siltumapgādes sistēmas operators, projekta iesniedzējs izmanto attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai. Faktiskās emisijas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

ECO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai. Siltuma sūknim emisijas faktoru aprēķina atbilstoši šā pielikuma 6.punktam;

Q – saražotais siltumenerģijas apjoms (MWh/gadā). Ja projekta īstenošanas rezultātā ir plānots aizstāt visu saražoto siltumenerģijas apjomu ēkā, ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, tad aprēķina saražotās siltumenerģijas pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju. Ja projekta īstenošanas rezultātā ir plānots daļēji aizstāt saražoto siltumenerģijas apjomu ēkā, ar siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, tad norāda plānoto siltumenerģijas apjomu;

– aizvietojamās sadedzināšanas iekārtas (katlumājas, koģenerācijas stacijas) lietderības koeficients, kas ir 0,9, ja izmanto dabasgāzi vai dīzeļdegvielu, un 0,85, ja izmanto citus kurināmā veidus. Projekta iesniedzējs var izmantot zemāku lietderības koeficienta vērtību, ja tas tiek pierādīts ar dokumentāri apstiprinātu informāciju.

6. Siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru siltuma sūknim aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

ECO2 – CO2 emisijas faktors siltuma sūknim (tCO2/MWh);

ECO2silt – vidējais emisijas faktors – 0,264 (tCO2/MWh) – vai emisijas faktors, kas noteikts atbilstoši šā pielikuma 1.tabulai;

ECO2ee – elektroenerģijas ražošanas un pārvades CO2 emisijas faktors (0,397 t/MWh);

t – siltuma sūkņa transformācijas koeficients.

Oglekļa dioksīda emisijas faktors

1.tabula

| Nr. p.k. | Enerģijas iegūšanā izmantotā kurināmā veids | ECO2 (tCO2/MWh) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dabasgāze | 0,201 |
| 2. | Sašķidrinātā gāze (propāns, butāns) | 0,225 |
| 3. | Kūdra (40 % mitrums) | 0,374 |
| 4. | Kūdras briketes | 0,342 |
| 5. | Akmeņogles | 0,332 |
| 6. | Kokss | 0,313 |
| 7. | Dīzeļdegviela | 0,266 |
| 8. | Degvieleļļa (mazuts) | 0,276 |
| 9. | Degakmens eļļa | 0,272 |
| 10. | Autobenzīns | 0,247 |
| 11. | Petroleja | 0,257 |

7. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, no fosilajiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju aizstājot ar elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

ECO2 – elektroenerģijas ražošanas un pārvades emisijas faktors - 0,397 (tCO2/MWh);

Qee – plānotais saražojamais elektroenerģijas apjoms, kas saražots no atjaunojamiem energoresursiem (MWh/gadā).

8. Aizvietojamai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijai aprēķina pēdējo piecu darbības gadu vidējo rādītāju.

9. Ja projekta ietvaros ir paredzēta elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju modernizācija (aizvietošana), par CO2 samazinājumu uzskata starpību starp plānotās elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas sagaidāmo CO2 emisiju un esošo elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas CO2 emisiju.

10. CO2 ekvivalentu biodegradablajiem atkritumiem aprēķina atbilstoši šā pielikuma 2.tabulai.

2.tabula

Oglekļa dioksīda ekvivalents biodegradablajiem atkritumiem

| Atkritumu veids | Degradablā organiskā oglekļa daļa (DOC) atkritumos | DOC disimilētais (DOC(f)) | CH4 atkritumu gāzē (F) | CH4 pussabrukšanas periods (gadi) | Metāna rašanās koeficients (k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nešķiroti sadzīves atkritumi | 0,18 | 0,6 | 0,5 | 14 | 0,049510513 |
| Papīrs | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 23 | 0,030136834 |
| Dārzu, parku atkritumi | 0,17 | 0,5 | 0,5 | 14 | 0,049510513 |
| Pārtikas atkritumi | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 12 | 0,057762265 |
| Koka atkritumi | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 14 | 0,049510513 |
| Tekstils | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 23 | 0,030136834 |
| Industriālie atkritumi | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 18 | 0,038508177 |
| Dūņas | 0,185 | 0,5 | 0,5 | 14 | 0,049510513 |

;

;

;

;

kur:

Lo – potenciālā ikgadējā metāna (CH4) emisija, tonnas (t);

MSWL – ikgadēji apglabātais atkritumu daudzums, tonnas (t);

MCF – metāna korekcijas faktors, kas atkarīgs no izgāztuves tipa; Apsaimniekota izgāztuve – 1;

DOC – degradablais organiskais ogleklis (0,18);

DOCF – DOC disimilētā frakcija (0,6);

F – metāna frakcija atkritumu gāzē (0,5);

R – atgūtais metāns, tonnas (t);

CH4 – metāna reālā emisija, tonnas (t);

A – normalizācijas faktors A=(1-e-k)/k;

K – metāna rašanās koeficients (1/y) (0,05);

x – aprēķinu sākuma gads;

t – aprēķina gads;

R(t) – metāna atgūšana aprēķina gadā, tonnas (t);

OX – oksidācijas faktors (noklusēti 0).

11. Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu šo noteikumu 20.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei aprēķina kā siltumnīcefekta gāzu emisiju starpību starp aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju, izmantojot atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģiju un siltumnīcefekta gāzu emisiju, neizmantojot to.

Vides ministrs                                                                    		R.Vējonis

Iesniedzējs: Vides ministrs 						R.Vējonis

Vīza: Valsts sekretāra p.i.		A.Eglājs

29.12.2010. 15:04

950

R.Kašs

Tālr. 67026538, fakss: 67820442

e-pasts: raimonds.kass@vidm.gov.lv