# 2. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada _____________

noteikumiem Nr.___

Prasības projekta ēkas tehniskiem rādītājiem

1. Ēkas norobežojošām konstrukcijām jāatbilst šādiem rādītājiem:

  - ēkām ar enerģijas patēriņu līdz 25 kWh/m2 gadā pielietojami:

    - logi ar trīskāršo stikla paketi un logu siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw nepārsniedz 0.8 W/ m2K;

    - pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot termiskos tiltus, nepārsniedz 0.30 W/ m2K, un jumtiem un pārsegumiem 0.2 W/m2K;

  - ēkām ar patēriņu no 25 līdz 35 kWh/ m2 pielietojami:

    - logi saskaņā ar uzlabotu dubulto stikla paketi un logu siltuma caurlaidības koeficienta vērtību Uw nepārsniedz 1.0 W/m2K, ja logu nomaiņa netiek veikta, koeficienta vērtībai jābūt: Uw nepārsniedz 1.8 W/ m2K;

    - pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot termiskos tiltus, nepārsniedz 0.40 W/ m2K, un jumtiem un pārsegumiem 0.2 W/m2K;

  - centralizētajai ventilācijas sistēmai jābūt ar rekuperāciju, lietderības koeficients vismaz 75%, elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz 0.4 Wh/(m3h), ar ražotāja sertifikātu un garantiju;

  - Norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaidības koeficientam (izteiktam kā gaisa noplūde n50 (h-1), ja spiediena starpība ir 50 Pa) visai ēkai kopumā  jāatbilst:

    - ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir mazāks vai vienāds ar 15kWh/m2gadā, gadā gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 0,6 h-1 dzīvojamajām ēkām un publiskajām ēkām;

    - ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir lielāks par 15kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 25kWh/m2gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,0 h-1 dzīvojamajām ēkām un 1,2 h-1 publiskajām ēkām;

    - ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir lielāks par 25kWh/m2gadā un mazāks vai vienāds ar 35kWh/m2gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,2 h-1 dzīvojamajām ēkām un 1,8 h-1 publiskajām ēkām;

  - visām ēkām, pēc projekta īstenošanas kopējais primārās enerģijas patēriņš (apkures, karstā ūdens, un elektroenerģijas patēriņa summa) nedrīkst pārsniegt 150 kWh/m² gadā.

- Ēkas kopējo apkurināmo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu platību, kurās paredzēts nodrošināt telpu mikroklimatu.  Telpu platības nosaka ēkas stāvos starp sienu iekšējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā.  Kāpņu telpas vai tās daļas platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup.

Vides ministrs                                                                    		R. Vējonis

Iesniedzējs: Vides ministrs 						R.Vējonis

Vīza:

valsts sekretārs		G.Puķītis

22.12.2010. 14:44

351

Ilze Vonda

66016782

ilze.vonda@vidm.gov.lv