# 2. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada _____________

noteikumiem Nr.___

Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju

investīciju izmaksas

1. Saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu projekta attiecināmās izmaksas (I) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (Ls/kWth vai Ls/kWel), kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (1. un 2.tabula);

Ifos  – fosilo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (Ls/kWth vai Ls/kWel) atbilstoši jaudas diapazonam (4. un 5.tabula);

P – siltumenerģijas vai elektroenerģijas tehnoloģiju plānotā uzstādāmā jauda (kW). Koģenerācijas elektrostacijām aprēķinā izmanto plānoto uzstādāmo elektrisko jaudu (kW).

2. Atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

1.tabula

| Nr. p. k. | Tehnoloģija | Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, Ls/kWth | Lietderības koeficients | Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BIOMASAS KATLI |
| 1.1. | Šķeldas vai salmu biomasas katls | 300 | ≥ 0,80 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 1.2. | Šķeldas vai salmu biomasas katls | 280 | ≥ 0,80 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 1.3. | Šķeldas vai salmu biomasas katls | 245 | ≥ 0,80 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 1.4 | Šķeldas vai salmu biomasas katls | 210 | ≥ 0,82 | ≥ 1,0 |
| 1.5 | Biomasas granulu katls | 340 | ≥ 0,80 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 1.6 | Biomasas granulu katls | 325 | ≥ 0,80 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 1.7 | Biomasas granulu katls | 260 | ≥ 0,82 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 1.4. | Biomasas granulu katls | 220 | ≥ 0,82 | ≥ 1,0 |
| 2. | SAULES KOLEKTORI |
| 2.1. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 900 | ≥ 0,50* | ≥ 0,025 |
| 2.2. | vakuuma saules kolektori | 1200 | ≥ 0,60* | ≥ 0,025 |
| 3. | SILTUMA SŪKŅI |
| 3.1. | ūdens/ūdens (W10/W35) | 980 | ≥ 5,0 | ≥ 0,05 |
| 3.2. | tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35) | 1100 | ≥ 5,0 | ≥ 0,05 |
| 3.3. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1100 | ≥ 5,0 | ≥ 0,05 |
| 3.4. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 880 | ≥ 4,0 | ≥ 0,05 |
| 3.5. | šķidrums/gaiss (B0/A32) | 880 | ≥ 3,0 | ≥ 0,05 |
| 3.6. | gaiss/ūdens (A2/W35) | 880 | ≥ 3,0 | ≥ 0,05 |
| 3.7. | gaiss/gaiss** (A2/A20) | 580 | ≥ 3,0 | ≥ 0,05 |

* - lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas Republikas klimatiskiem apstākļiem.

** - gaiss-gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam pie -20°C.

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas:

2.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Investīcijas, Ls/kWel | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWel |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Vēja elektrostacijas | 1200 | no 0,05 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.2.2. | Vēja elektrostacijas | 950 | ≥ 0,5 |
| 2.2.3. | Saules elektrostacijas (baterijas) | 2800 | ≥ 0,01 |
| 2.2.4. | Hidroelektrostacija (brīvas plūsmas) | 2730 | ≥ 0,05 |
| 2.2.5. | Hidroelektrosatcija (ar uzpludinājumu un zivju ceļu) | 2300 | ≥ 0,05 |
| 2.2.6. | Biomasas koģenerācijas elektrostacija | 3500 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 2.2.7. | Biomasas koģenerācijas elektrostacija | 3200 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 2.2.8. | Biomasas koģenerācijas elektrostacija | 3000 | ≥ 0,5 |

2.3. Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas, kuras izmantojot, atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju:

3.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Investīcijas, Ls/kW*** | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 2500 | līdz 0, 5 (neieskaitot) |
| 2.3.2. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 1600 | no 0, 5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 2.3.3. | Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas | 1100 | ≥ 1 |

*** - primārā energoresursa pārstrādes jauda.

3. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

4.tabula

| Nr. p.k. | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, Ls/kWth**** | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWth |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Gāzes katls | 82 | līdz 0,05 (neieskaitot) |
| 3.1.2 | Gāzes katls | 78 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 3.1.3. | Gāzes katls | 60 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 3.1.4. | Gāzes katls | 57 | no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot) |
| 3.1.5. | Gāzes katls | 42 | ≥ 1,0 |

3.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

5.tabula

| Nr. p.k. | Kombinētā cikla gāzes turbīna | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, Ls/kWel**** | Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MWel |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Tehnoloģija | 500 | atsauce attiecas uz saules elektrostacijām, vēja elektrostacijām un hidroelektrostacijām. |
| 3.2.2. | Gāzes dzinējs, dabas gāze | 1350 | no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot) |
| 3.2.3. | Gāzes dzinējs, dabas gāze | 1100 | no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot) |
| 3.2.4. | Gāzes dzinējs, dabas gāze | 980 | ≥ 0,5 |

**** - Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.

4. Projekta izmaksas, kuras ir lielākas par atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas norādītas šā pielikuma 1., 2. un 3.tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

Vides ministrs                                                                    		R.Vējonis

Iesniedzējs: Vides ministrs 						R.Vējonis

Vīza: Valsts sekretāra p.i.	A.Eglājs

29.12.2010. 15:06

692

R.Kašs

Tālr. 67026538, fakss: 67820442

e-pasts: raimonds.kass@vidm.gov.lv