# 4. pielikums

Ministru kabineta

2010.gada _____________

noteikumiem Nr.___

Tehnoloģiju investīciju izmaksas

1. Fosilo energoresursu izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju vidējās investīciju izmaksas siltumenerģijas ražošanai

1.tabula

| N.p.k | Tehnoloģija | Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, Ls/kWth* | Uzstādītās jaudas diapazons, MWth |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Gāzes katls | 82 | 0– 0,05 |
| 1.2. | Gāzes katls | 78 | 0,05-0,1 |

* - pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.

2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas siltumenerģijas ražošanai

2.tabula

| N.p.k | Tehnoloģija | Investīcijas, Ls/kWth | Efektivitāte |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Šķeldas vai salmu biomasas katls | 300 | ≥ 0,80 |
| 2.2. | Biomasas granulu katls | 316 | ≥ 0,80 |
| 2.2. | Saules kolektori |  |  |
| 2..2.1. | plaknes absorbcijas saules kolektori | 900 | ≥ 0,50* |
| 2.2.2. | vakuuma saules kolektori | 1200 | ≥ 0,60* |
| 2.3. | Siltuma sūkņi |  |  |
| 2.3.1. | ūdens/ūdens (W10/W35) | 980 | ≥ 5,0 |
| 2.3.2. | tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35) | 1100 | ≥ 5,0 |
| 2.3.3. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 1100 | ≥ 5,0 |
| 2.3.4. | šķidrums/ūdens (B0/W35) | 880 | ≥ 4,0 |
| 2.3.5. | šķidrums/gaiss (B0/A32) | 880 | ≥ 3,0 |
| 2.3.6. | gaiss/ūdens (A2/W35) | 880 | ≥ 3,0 |
|  | gaiss/gaiss** (A2/A20) | 580 | ≥ 3,0 |

* - lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas Republikas klimatiskiem apstākļiem.

** - gaiss-gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam pie -20°C.

3. Projekta izmaksas, kas ir lielākas par atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas norādītas šī pielikuma 2.tabulā, uzrāda kā neattiecināmas izmaksas un tās sedz projekta iesniedzējas no saviem finanšu līdzekļiem.

4. Saskaņā ar šo noteikumu 26.8.punktu projekta attiecināmās izmaksas (I) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

|  | , kur |
| --- | --- |

IRES – projektā plānotās atjaunojamo energoresursu investīcijas (Ls/kWth), kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (2.tabula);

Ifos  – fosilo energoresursu investīcijas (Ls/kWth) atbilstoši jaudas diapazonam (1.tabula);

P – tehnoloģiskās iekārtas plānotā uzstādāmā jauda (kW).

Piezīme: Komersantiem šī aprēķina metodoloģija ir piemērojama attiecībā uz tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.800/2008 23.panta 3.punktu.

Vides ministrs                                                                    		R.Vējonis

Iesniedzējs: Vides ministrs 						R.Vējonis

Vīza: valsts sekretārs		G.Puķītis

22.12.2010. 14:45

213

Ilze Vonda

66016782

ilze.vonda@vidm.gov.lv