2.pielikums

Ministru kabineta

___.gada __.___________

noteikumiem Nr.____

Gaisa kvalitātes normatīvi un raksturlielumi slāpekļa dioksīdam un slāpekļa oksīdiem

I. Robežlielumi slāpekļa dioksīdam

1. Robežlielumus slāpekļa oksīdam un slāpekļa dioksīdam izsaka µg/m3 (standarta tilpums, temperatūra 293 °K un spiediens 101,3 kPa):

| Nr. p.k. | Robežlieluma veids | Noteikšanas periods | Robežlieluma skaitliskā vērtība | Pielaides robeža | Datums, ar kuru nav pieļaujama robežlieluma pārsniegšana, nepārsniedzot pielaides robežu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Stundas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rh) | 1 stunda | 200 µg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18 reižu kalendāra gadā) | sākotnēji 50 % virs robežlieluma vērtības. Aprēķinā to samazina, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, un turpina vienādās daļās samazināt katrus 12 mēnešus, līdz sasniedz 0 % 2010.gada 1.janvārī | 2010.gada 1.janvāris |
| 1.2. | Gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai (Rg) | kalendāra gads | 40 µg/m3 | sākotnēji 50 % virs robežlieluma vērtības. Aprēķinā to samazina, sākot ar 2001.gada 1.janvāri, un turpina vienādās daļās samazināt katrus 12 mēnešus, līdz sasniedz 0 % 2010.gada 1.janvārī | 2010.gada 1.janvāris |

II. Kritiskais piesārņojuma līmenis slāpekļa oksīdiem

2. Kritiskais piesārņojuma līmenis ekosistēmu aizsardzībai (KPLg), kuru nosaka par kalendāro gadu ir 30 µg/m3.

III. Trauksmes līmenis slāpekļa dioksīdam

3. Trauksmes līmenis ir 400 µg/m3 mērījumos, kas izdarīti trīs stundas pēc kārtas, ja monitoringa stacijas, kurās izdarīti mērījumi, attiecas uz teritoriju, kas pārsniedz 100 km2, vai uz visu zonu, vai aglomerāciju.

Vides ministrs							R.Vējonis

Iesniedzējs:

Ministra vietā – zemkopības ministrs			J.Dūklavs

Vīza: Valsts sekretārs						G.Puķītis

18.09.2009 14:57

225

L.Maslova

67026586, lana.maslova@vidm.gov.lv