### 2011.gada	 							Noteikumi Nr. …

### Rīgā										(prot.Nr. 	§.)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"

24.2 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (Latvijas Vēstnesis 2004, 120.nr., 159.nr., 2007, 72.nr., 2008, 167.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu projektā vārdu „šķidrmēsli” ar vārdiem „šķidrie kūtsmēsli”.

2. Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Noteikumos lietoti šādi termini:

3.1. pakaišu kūtsmēsli – kūtsmēsli ar pakaišu un lopbarības palieku piejaukumu, kur sausnas saturs vairāk par 15 procentiem;

3.2. pusšķidrie kūtsmēsli – kūtsmēsli ar pakaišu, lopbarības palieku vai ūdens piejaukumu, kur sausnas saturs no 10 līdz 15 procentiem;

3.3. šķidrie kūtsmēsli – kūtsmēsli ar ūdens piejaukumu, kur sausnas saturs no 2 līdz 10 procentiem;

3.4. virca – lauksaimniecības dzīvnieku šķidrie izdalījumi un šķidrums, kas izplūst no pakaišu kūtsmēsliem;

3.5. skābbarības sula – šķidrums, kas izplūst no skābbarības tās sagatavošanas un uzglabāšanas laikā;

3.6. dzīvnieku novietne – lauksaimniecības dzīvnieku mītne vai laidars, tostarp nepieciešamās palīgtelpas un palīgbūves;

3.7. dziļā kūts – dzīvnieku mītne, kurā pakaišu kūtsmēslus uzkrāj turpat kūtī un izvāc periodiski;

3.8. kūtsmēslu krātuve – dzīvnieku novietnes palīgbūve (speciāli aprīkota vieta) kūtsmēslu uzkrāšanai līdz to izlietošanai lauku mēslošanai vai cita veida izmantošanai;

3.9. lagūnas tipa kūtsmēslu krātuve (lagūna) – kūtsmēslu krātuves veids, kam raksturīga pusiedziļinātas vai iedziļinātas būvbedres forma, tās sienas un pamatne ir noklātas ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu.”

3. Izteikt 4. punkta ievaddaļu un 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

„4. Kūtsmēslu savākšanai, novadīšanai un uzglabāšanai ir noteiktas šādas prasības:”’

„4.4. Pieļaujama pakaišu kūtsmēslu pagaidu uzglabāšana uz lauka, ievērojot šādas prasības:

4.4.1. pakaišu kūtsmēsliem, kurus paredzēts uzglabāt kaudzē uz lauka, nodrošina tādu sausnas saturu (ne mazāk kā 25 procentus), lai tos var sakraut kaudzē un no tiem neplūst virca;

4.4.2. pakaišu kūtsmēslu daudzums kaudzē uz lauka atbilst vienā gadā attiecīgajā laukā iestrādājamam kūtsmēslu apjomam;

4.4.3. pakaišu kūtsmēslus atļauts uzglabāt kaudzē uz lauka ne ilgāk par 10 mēnešiem;

4.4.4. kaudzi veido vietās, kur lauka reljefs nesekmē virszemes noteces veidošanos un noplūdi;

4.4.5. kaudzi novieto ne tuvāk par 50 m no virszemes ūdens objektiem un no akas, kurā tiek ņemts ūdens mājsaimniecībai, vai ne tuvāk par 30 m no novadgrāvja krotes un meliorācijas sistēmas būves (akas, virszemes noteces uztvērēja);

4.4.6. pirms kaudzes veidošanas ierīko absorbējoša materiāla (salmu, kūdras) pamatni, lai tā spētu uztvert kūtsmēslos esošo šķidrumu un pasargātu no noteces. Kaudzi nosedz ar absorbējoša materiāla aizsargslāni, lai mazinātu atmosfēras nokrišņu iedarbību, novērstu noteci un gaistošo vielu iztvaikošanu.”

4. Svītrot 4.6. apakšpunktu.

5. Svītrot noteikumu 5.punktu.

6. Izteikt noteikumu 6.punkta ievaddaļu un 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„6. Pakaišu kūtsmēslu, šķidro kūtsmēslu, pusšķidro kūtsmēslu un vircas krātuves ietilpībai, kā arī skābbarības sulas uzglabāšanai ir noteiktas šādas prasības:

6.1. dzīvnieku novietnē radīto pakaišu kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina to uzkrāšanu vismaz sešus mēnešus. Šķidro un pusšķidro kūtsmēslu krātuves tilpums nodrošina to uzkrāšanu vismaz septiņus mēnešus.

Ja kūtsmēslu krātuves tilpums neatbilst šajā apakšpunktā noteiktajam, dzīvnieku novietnes operators dokumentāri pierāda tā kūtsmēslu daudzuma, kas pārsniedz krātuves tilpumu, nodošanu citai personai, vai nodrošina pakaišu kūtsmēslu daudzuma, kas pārsniedz krātuves tilpumu, uzglabāšanu saskaņā ar šo noteikumu 4.4. apakšpunktu.”

7. Svītrot noteikumu 7.7.apakšpunktu.

8. Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Kūtsmēslus, tai skaitā vircu, izmanto saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem.”

9. Izteikt 9.punkta ievaddaļu un 9.1.apakšpunktu šādā redakcija:

„9. Šķidro kūtsmēslu, pusšķidro kūtsmēslu un vircas glabāšanai ir noteiktas šādas prasības:

„9.1. šķidro kūtsmēslu, pusšķidro kūtsmēslu un vircas krātuves ir slēgta tipa vai ar pastāvīgu dabisku vai mākslīgu peldošu segslāni, kas samazina iztvaikošanu. Peldošais segslānis nosedz krātuves virsmu nepārtraukti, un, ja nepieciešams, dabisko segslāni papildina.”

10. Papildināt noteikumus ar 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.3. uzkrājot šķidros kūtsmēslus lagūnas tipa krātuvē:

9.3.1. krātuves pamatnes līmenis ir vismaz 20 cm virs maksimālā gruntsūdens līmeņa un, ja nepieciešams, gruntsūdens līmeni pazemina pamatnē izbūvējot drenāžu;

9.3.2. krātuves pamatni un sienas hermetizē ar speciālu ūdensnecaurlaidīgu materiālu, kurš paredzēts šķidro kūtsmēslu uzglabāšanai un kura malas nostiprina krātuves augšmalā;

9.3.3. krātuvi norobežo ar nožogojumu.”

11. Svītrot 12.punktu.

12. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

„16. Projektējot jaunu dzīvnieku novietni, būvprojektā paredz izbūvēt kūtsmēslu krātuvi vai iekārtu kūtsmēslu tālākai pārstrādei.”

Ministru prezidents						V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs						J.Dūklavs

2011.04.08. 15:48

688

Ļ.Tralmaka

67027683, Lubova.Tralmaka@zm.gov.lv