2.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada novembra

noteikumiem Nr.

Izmēģinājumu dzīvniekiem nodrošināmās labturības prasības

# I. Prasības telpām un aprīkojumam

1. Telpas konstruē atbilstoši Konvencijas A papildinājuma 1.2.apakšpunktam un apsaimnieko tā, lai:

1.1. nodrošinātu piemērotu vidi tajā turētajām izmēģinājumu dzīvnieku sugām, ņemot vērā to fizioloģiskās un etoloģiskās vajadzības;

1.2. novērstu nepiederīgu personu piekļuvi, kā arī izmēģinājumu dzīvnieku iekļūšanu tajās vai izkļūšanu no tām;

1.3. samazinātu ieeju skaitu un novērstu neatļautu kustību.

2. Vieta, kur notiek izmēģinājumu dzīvnieku āra pastaigas, ir pasargāta no nepiederošu personu vai nevēlamu dzīvnieku piekļuves.

3. Turēšanas telpas aprīko ar iekārtām nelielu procedūru un manipulāciju veikšanai.

4. Telpas, kas paredzētas lauksaimniecības izmēģinājumu dzīvnieku turēšanai, atbilst 1976.gada 10.marta Eiropas konvencijai par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību prasībām.

5. Grauzēju turēšanas telpas ir piemērotas arī lielāku izmēģinājumu dzīvnieku turēšanai.

6. Uzņēmumos ir pieejams vismaz tāds laboratorijas aprīkojums, lai varētu veikt vienkāršas diagnosticējošas pārbaudes, pēcnāves apskates vai tādu paraugu noņemšanu, kuru plašāku laboratorisku izmeklēšanu veic citur.

7. Sprosti un aizgaldi ir darināti no dzīvnieku veselībai nekaitīga un izturīga materiāla, kas pielāgots tīrīšanas un dezinfekcijas tehnikām, ja vien tie nav vienreiz lietojami. Sprostu un aizgaldu konstrukcija nerada izmēģinājumu dzīvniekam savainojuma risku, jo īpaši sprostu un aizgaldu grīdas konstrukcija atbilst dzīvnieka sugai un vecumam un atvieglo izmēģinājuma veikšanu.

# II. Prasības palīgtelpām

8. Barības un pakaišu glabāšanas telpas ir vēsas, sausas, drošas pret kaitēkļiem un kukaiņiem. Ja nepieciešams, barības glabāšanas telpas aprīko ar dzesēšanas iekārtām, kas nodrošina barības glabāšanai nepieciešamo temperatūru.

9. Tīrīšanas un mazgāšanas telpu ventilācijas sistēma ir pietiekami jaudīga, lai uzturētu optimālu temperatūru un mitrumu.

10. Tīrīšanas un mazgāšanas telpas ir atbilstošas Konvencijas A papildinājuma 1.4.3.apakšpunkta prasībām.

11. Pārvietošanās zonu plānojums un konstrukcija atbilst turēšanas telpu standartiem. Gaiteņi ir pietiekami plati, lai pa tiem varētu brīvi pārvietot mobilo aprīkojumu.

12. Telpas vai vietas, kurās tur izmēģinājumu dzīvniekus ar saslimšanas pazīmēm vai slimos izmēģinājumu dzīvniekus, kas var apdraudēt citus dzīvniekus vai cilvēkus, iekārto atsevišķi no citām telpām.

# III. Prasības ventilācijai

13. Ventilācija konstruēta atbilstoši Konvencijas A papildinājuma 2.1.apakšpunkta prasībām.

14. Neattīrīta gaisa atkārtota cirkulācija nav pieļaujama.

# IV. Prasības turēšanas vietas temperatūrai

15. Ieteicamā vides temperatūra konkrētām izmēģinājumu dzīvnieku sugām ir noteikta šo noteikumu 5.pielikumā. Noteiktā temperatūra attiecas uz pieaugušiem, veseliem izmēģinājumu dzīvniekiem.

16. Telpu temperatūru regulē atbilstoši iespējamām izmēģinājumu dzīvnieku termoregulācijas izmaiņām, kuras var izraisīt fizioloģiskie procesi vai izmēģinājums.

17. Temperatūru telpās mēra un reģistrē katru dienu.

18. Izmēģinājumu dzīvniekus aizliegts turēt ārpus telpām zonās, kas paredzētas izmēģinājumu dzīvnieku savstarpējiem kontaktiem un vingrinājumiem, ja tajās pastāvošie klimatiskie apstākļi var ietekmēt izmēģinājuma rezultātu.

# V. Prasības turēšanas vietas mitrumam

19. Relatīvais gaisa mitrums atbilst turamās dzīvnieku sugas vajadzībām un nepārsniedz 55 ± 10 procentu robežas.

20. Ir pieļaujamas īslaicīgas relatīvā gaisa mitruma svārstības robežās no 40 līdz 70 procentiem, ja atbildīgā par dzīvniekiem persona tās akceptē.

# VI. Prasības turēšanas vietas apgaismojumam

21. Telpās bez logiem, lai nodrošinātu izmēģinājumu dzīvnieku, īpaši albīno dzīvnieku, bioloģiskās prasības un personāla darba videi nepieciešamo gaismas intensitāti, ir mākslīgais apgaismojums. Mākslīgais apgaismojums nodrošina sugai nepieciešamo tumsas un gaismas ciklu.

22. Telpās, kur tur primātus, kas nav cilvēkveidīgie primāti, suņus, kaķus un lielos zīdītājus, ierīko logus.

# VII. Prasības trokšņa līmenim turēšanas vietā

23. Novietnē telpu un koridoru plānojums ir tāds, lai nodrošinātu šajos noteikumos noteikto akustisko vidi. Turēšanas telpās izmanto piemērotus skaņas izolācijas un absorbcijas materiālus, kas izolē pret skaļu dzirdamā diapazona un augstu frekvenču troksni.

24. Izmēģinājumu dzīvnieku atpūtas laikā dzīvnieku dzirdamības amplitūdā samazina trokšņa līmeni, tostarp dažos gadījumos arī ultraskaņu (skaņu virs cilvēka dzirdamības amplitūdas – 20 kHz).

25. Signalizācijas sistēmu skaņas frekvence ir ārpus dzīvnieka dzirdamības diapazona, bet ir dzirdama cilvēkam.

# VIII. Prasības signalizācijas sistēmai

26. Telpās ierīko signalizāciju, kas brīdina par ugunsgrēku, nepiederošu personu iekļūšanu, pamataprīkojuma, piemēram, ventilatoru, gaisa sildītāju, dzesētāju vai mitrinātāju, bojājumiem.

27. Zivju un citu ūdensdzīvnieku akvārijiem ierīko signalizāciju, kas ziņo par traucējumiem ūdens vai gaisa padevē.

28. Izmēģinājumu dzīvnieku turēšanas telpas, kas ir būtiski atkarīgas no vides kontroles un elektriskām un mehāniskām aizsardzības iekārtām, aprīko ar rezerves elektroenerģijas padeves sistēmu, kas nodrošina svarīgāko automātisko sistēmu funkcijas, ārkārtas apgaismojumu un signalizācijas sistēmu nepārtrauktu darbību strāvas padeves traucējumu gadījumā.

29. Redzamā vietā novieto instrukciju par rīcību ārkārtas gadījumā.

# IX. Prasības sprostiem

30. Sprosti mazajiem grauzējiem un trušiem audzēšanas periodā un izmēģinājumos:

# 1.tabula

| Nr. p.k. | Dzīvnieku suga | Minimālais sprosta grīdas laukums (cm²) vienam dzīvniekam | Minimālais sprosta augstums (cm) no grīdas līdz augstākajai horizontālajai daļai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pele | 180 | 12 |
| 2. | Žurka | 350 | 14 |
| 3. | Sīrijas (zeltainie) kāmis | 180 | 12 |
| 4. | Jūrascūciņa | 600 | 18 |
| 5. | Trusis: |  |  |
| 5.1. | 1 kg | 1400 | 30 |
| 5.2. | 2 kg | 2000 | 30 |
| 5.3. | 3 kg | 2500 | 35 |
| 5.4. | 4 kg | 3000 | 40 |
| 5.5. | 5 kg | 3600 | 40 |

Piezīme. Lai nodrošinātu adekvātu platību visa izmēģinājuma laikā, ņem vērā izmēģinājumu dzīvnieka potenciālo augšanu.

1.attēls

# Peles

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas minimālā platība

Nepārtrauktā līnija EU–EU norāda minimālo platību, ko paredz atkarībā no peles svara.

# Vienas peles svars (g)

# Būra grīdas platība (cm2)

2.attēls

# Žurkas

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas minimālā platība

Nepārtrauktā līnija EU–EU norāda minimālo platību, ko paredz atkarībā no žurkas svara.

# Vienas žurkas svars (g)

# Būra grīdas platība (cm2)

3.attēls

# Sīrijas (zeltainie) kāmji

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas minimālā platība

Nepārtrauktā līnija EU–EU norāda minimālo platību, ko paredz atkarībā no Sīrijas kāmja svara.

# Viena Sīrijas (zeltainā) kāmja svars (g)

# Būra grīdas platība (cm2)

4. attēls

# Jūrascūciņas

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas minimālā platība

Nepārtrauktā līnija EU–EU norāda minimālo platību, ko paredz atkarībā no jūrascūciņas svara.

# Vienas jūrascūciņas svars (g)

# Būra grīdas platība (cm2)

5.attēls

# Truši

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas minimālā platība

Nepārtrauktā līnija EU–EU norāda minimālo platību, ko paredz atkarībā no truša svara.

# Viena truša svars (kg)

# Būra grīdas platība (m2)

6.attēls

Norādījumi par attiecību starp peļu skaitu un to svaru būrī un būra grīdas platību

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Līnijas attēlo vidējo svaru.

# Būra grīdas platība cm2

# Peļu skaits

# Līnijas attēlo vidējo svaru. Minimālais peļu būra augstums – 12 cm.

7.attēls

Norādījumi par attiecību starp žurku skaitu un to svaru būrī un būra grīdas platību

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

Būra grīdas platība cm2

# Žurku skaits

# Līnijas attēlo vidējo svaru. Minimālais žurku būra augstums – 14 cm.

8. attēls

Norādījumi par attiecību starp kāmju skaitu un to svaru būrī un būra grīdas platību

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas platība cm2

# Kāmju skaits

Līnijas attēlo vidējo svaru. Minimālais kāmju būra augstums – 12 cm.

9.attēls

Norādījumi par attiecību starp jūrascūciņu skaitu un to svaru būrī un būra grīdas platību

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas platība cm2

# Jūrascūciņu skaits

Līnijas attēlo vidējo svaru. Minimālais jūrascūciņu būra augstums – 18 cm.

10.attēls

# Norādījumi par attiecību starp trušu skaitu būrī un būra grīdas platību

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas platība m2

# Minimālā būra grīdas platība > 750 g

Minimālā būra grīdas platība < 750 g

# Trušu skaits

# Līnijas attēlo vidējo svaru.

31. Sprosti mazajiem grauzējiem vairošanās periodā:

2.tabula

| Nr. p.k. | Dzīvnieku suga | Minimālais sprosta grīdas laukums (cm²) mātei ar metienu | Minimālais sprosta augstums (cm) no grīdas līdz augstākajai horizontālajai daļai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pele | 200 | 12 |
| 2. | Žurka | 800 | 14 |
| 3. | Sīrijas (zeltainais) kāmis | 650 | 12 |
| 4. | Jūrascūciņa: |  |  |
| 4.1. | jūrascūciņa (individuāli) | 1200 | 18 |
| 4.2. | pieaugušas jūrascūciņas grupā | 1000 | 18 |

32. Sprosta parametri vaislas trušiem:

# 3.tabula

| Nr. p.k. | Trušu mātes svars (kg) | Minimālais sprosta grīdas laukums trušu mātei ar metienu (m²) | Minimālais sprosta augstums (cm) no grīdas līdz augstākajai horizontālajai daļai | Minimālā migas grīdas platība (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 0,30 | 30 | 0,10 |
| 2. | 2 | 0,35 | 30 | 0,10 |
| 3. | 3 | 0,40 | 35 | 0,12 |
| 4. | 4 | 0,45 | 40 | 0,12 |
| 5. | 5 | 0,50 | 40 | 0,14 |

Piezīme. Trušu mātes ar metienu būra grīdas minimālajā platībā ir ieskaitīta arī migas grīdas platība.

11.attēls

# Truši

(vaislas truši)

# Būra grīdas minimālā platība mātei un neatšķirtam metienam

Nepārtrauktā līnija EU–EU norāda minimālo platību, ko paredz atkarībā no trušu mātes svara.

# Mātes svars (kg)

# Būra grīdas platība (m2)

33. Prasības kaķu turēšanai audzēšanas periodā un izmēģinājumos:

4.tabula

| Nr. p.k. | Kaķa svars (kg) | Minimālais būra grīdas laukums (m²) vienam dzīvniekam | Minimālais būra augstums (cm) no grīdas augstākā punkta līdz griestu zemākajam punktam | Minimālais būra grīdas laukums (m²) kaķenei ar metienu | Minimālais aizgalda grīdas laukums (m²) kaķenei ar metienu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,5–1 | 0,2 | 50 | – | – |
| 2. | 1–3 | 0,3 | 50 | 0,58 | 2 |
| 3. | 3–4 | 0,4 | 50 | 0,58 | 2 |
| 4. | 4–5 | 0,6 | 50 | 0,58 | 2 |

Piezīme. Kaķus, ja iespējams, netur būros. Ja tos tomēr tur būros, vismaz vienu reizi dienā, ja tas nav pretrunā ar izmēģinājumu, tiem ļauj pastaigāties. Kaķu aizgaldi ir aprīkoti ar kanalizācijas teknēm, pietiekamu plaukta laukumu atpūtai un papildu aprīkojumu kāpelēšanai un nagu asināšanai. Plaukta platību ierēķina minimālajā grīdas platībā. Kaķenei ar metienu minimālajā būra grīdas platībā ir ieskaitīta 0,18 m2 miga kaķēniem.

12.attēls

# Kaķi

(krājumā un izmēģinājumu laikā)

# Būra grīdas minimālā platība

Nepārtrauktā līnija EU–EU norāda minimālo platību, ko paredz atkarībā no kaķa svara.

# Viena kaķa svars (kg)

# Būra grīdas platība (m2)

# 34. Būra parametri suņu turēšanai izmēģinājumos:

5.tabula

| Nr. p.k. | Augstums no grīdas līdz suņa plecam (cm) | Minimālais sprosta grīdas laukums vienam dzīvniekam (m²) | Minimālais sprosta augstums no grīdas augstākā punkta līdz griestu zemākajam punktam (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 0,75 | 60 |
| 2. | 40 | 1,0 | 80 |
| 3. | 70 | 1,75 | 140 |

Piezīme. Suņus netur sprostos, ja vien tas nav nepieciešams izmēģinājuma mērķim. Ja tos tomēr tur sprostos, vismaz vienu reizi dienā, ja tas nav pretrunā ar izmēģinājumu, tiem ļauj pastaigāties. Ja suņiem nenodrošina pastaigas vienu reizi dienā, tad nosaka īpašu pastaigu režīmu. Pastaigu vieta ir pietiekami liela, lai suņi bez ierobežojumiem var izskrieties. Suņus aizliegts turēt sprostos ar režģu grīdu, ja vien to nenosaka izmēģinājums.

Sprosts ir divas reizes augstāks nekā augstums no grīdas līdz suņa plecam.

# 35. Aizgalda parametri suņu turēšanai krājumā, audzēšanas laikā un izmēģinājumos:

6.tabula

| Nr. p.k. | Suņa svars (kg) | Minimālais aizgalda grīdas laukums vienam sunim (m²) | Papildu izskriešanās vieta sunim |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sunim (m2) | vairāk nekā trīs suņiem (m2) |
| 1. | ≤ 6 | 0,5 | 0,5 (1,0) | 0,5 (1,0) |
| 2. | 6–10 | 0,7 | 1,4 (2,1) | 1,2 (1,9) |
| 3. | 10–20 | 1,2 | 1,6 (2,8) | 1,4 (2,6) |
| 4. | 20–30 | 1,7 | 1,9 (3,6) | 1,6 (3,3) |
| 5. | ≥ 30 | 2,0 | 2,0 (4,0) | 1,8 (3,8) |

Piezīmes. Iekavās minētie skaitļi norāda sunim nepieciešamo kopējo platību (kopējā aizgalda un pastaigu laukuma platība). Suņiem, ko tur ārā pastāvīgi, nodrošina vietu, kur paslēpties no sliktiem laika apstākļiem. Vietās, kur suņus atbilstoši izmēģinājumu nosacījumiem tur uz režģu grīdām, jānodrošina vienlaidus grīda gulēšanai. Aizgaldu atdala tādas sienas, lai suņi cits citu nevarētu savainot. Visus aizgaldus aprīko ar atbilstošu drenāžu.

# 36. Būru parametri cūkām krājumā un izmēģinājumu laikā:

7.tabula

| Nr. p.k. | Cūkas svars (kg) | Minimālais sprosta grīdas laukums (m²) vienai cūkai | Minimālais sprosta augstums (cm) no grīdas augstākā punkta līdz griestu zemākajam punktam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5–15 | 0,35 | 50 |
| 2. | 15–25 | 0,55 | 60 |
| 3. | 25–40 | 0,80 | 80 |

Piezīme. Cūkas netur būros, ja vien tas nav nepieciešams izmēģinājuma mērķim. Cūku turēšanai būros nosaka laika limitu.

# 37. Būri mājputnu turēšanai krājumā un izmēģinājumu laikā:

8.tabula

| Nr. p.k. | Suga un svars (g) | Minimālais laukums | Minimālais sprosta augstums (cm) no grīdas augstākā punkta līdz griestu zemākajam punktam | Minimālais barības trauka garums vienam putnam (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vienam putnam (cm²) | diviem putniem (cm²/ putnu) | trijiem un vairāk putniem (cm²/ putnu) |  |  |
| 1. | cāļi: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 100–300 | 250 | 200 | 150 | 25 | 3 |
| 1.2. | 300–600 | 500 | 400 | 300 | 35 | 7 |
| 1.3. | 600–1200 | 1000 | 600 | 450 | 45 | 10 |
| 1.4. | 1200–1800 | 1200 | 700 | 550 | 45 | 12 |
| 1.5. | 1800–2400 | 1400 | 850 | 650 | 45 | 12 |
| 2. | pieaudzis gailis > 2400 | 1800 | 1200 | 1000 | 60 | 15 |
| 3. | paipala 120–140 | 350 | 250 | 200 | 15 | 4 |

Piezīme. Laukums = būra garums x būra platums, ko mēra iekšpusē horizontāli, bet ne grīdas garums x grīdas platums. Cāļu sprosta režģu grīdas caurumu lielums ir līdz 10 x 10 mm, pieaugušu putnu sprostā – 25 x 25 mm. Stieples biezums ir vismaz 2 mm. Grīdas slīpums nedrīkst pārsniegt 14 procentus (8o). Ūdens dzirdņu garums ir vienāds ar barības siles garumu. Ja lieto dzirdnes vai kausiņus, katram dzīvniekam nodrošina pieeju pie vismaz divām vienībām. Putnu būros ir laktas. Turēšanas apstākļi ir tādi, lai putni redz cits citu.

# 38. Būri primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, turēšanai krājumā, audzēšanas laikā un izmēģinājumā:

9.tabula

| Nr. p.k. | Primāta svars (kg) | Minimālais sprosta grīdas laukums vienam vai diviem dzīvniekiem (m²) | Minimālais sprosta augstums (cm) no grīdas augstākā punkta līdz griestu zemākajam punktam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | < 1 | 0,25 | 60 |
| 2. | 1–3 | 0,35 | 75 |
| 3. | 3–5 | 0,50 | 80 |
| 4. | 5–7 | 0,70 | 85 |
| 5. | 7–9 | 0,90 | 90 |
| 6. | 9–15 | 1,10 | 125 |
| 7. | 15–25 | 1,50 | 125 |

Piezīmes. Tabula veidota par visbiežāk izmantoto sugu grupu (Ceboidea un Cercopithecoidea ģinšu) turēšanu būros.

Saderīgus primātus var turēt pa diviem vienā būrī. Ja tos nevar turēt pa pāriem, būri jānovieto tā, lai tie varētu redzēt viens otru un izvairīties.

Būriem jābūt tik augstiem, lai dzīvnieki varētu izslieties pilnā augumā. Jāizveido laktas, lai primāti var izmantot būra augšējo daļu.

Rokkāpēju minimālajam būra augstumam jābūt, lai ļautu tiem, pilnīgi izstiepjoties, šūpoties no griestiem, ar kājām neskarot būra grīdu.

# 39. Aizgaldi lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai krājumā un izmēģinājumu laikā:

10.tabula

| Nr.p.k. | Dzīvnieka suga un svars (kg) | Minimālais aizgalda grīdas laukums vienam dzīvniekam (m²) | Minimālais aizgalda garums (m) | Minimālais aizgalda sadalošās sienas augstums (m) | Minimālais aizgalda grīdas laukums dzīvniekiem grupās (m²/dzīvnieku) | Minimālais barības siles garums vienam dzīvniekam (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cūkas: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 10–30 | 5 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,20 |
| 1.2. | 30–50 | 5 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 0,25 |
| 1.3. | 50–100 | 5 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,30 |
| 1.4. | 100–150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 0,35 |
| 1.5. | ≥ 150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 0,40 |
| 2. | Aitas ≤ 70 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,35 |
| 3. | Kazas ≤ 70 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 0,35 |
| 4. | Liellopi: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ≤ 60 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,30 |
| 4.2. | 60–100 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,30 |
| 4.3. | 100–150 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 0,35 |
| 4.4. | 150–200 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 0,40 |
| 4.5. | 200–400 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,55 |
| 4.6. | ≥ 400 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 0,65 |
| 5. | Pieauguši zirgi | 13,5 | 4,5 | 1,8 | – | – |

# 40. Steliņģi lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai krājumā un izmēģinājumu laikā:

11.tabula

| Nr.p.k. | Dzīvnieka suga un svars (kg) | Minimālais steliņģa laukums (m²) | Minimālais steliņģa garums (m) | Minimālais aizgalda sadalošās sienas augstums (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cūkas: |  |  |  |
| 1.1. | 100–150 | 1,2 | 2,0 | 0,9 |
| 1.2. | ≥ 150 | 2,5 | 2,5 | 1,4 |
| 2. | Aitas ≤ 70 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| 3. | Kazas ≤ 70 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| 4. | Liellopi |  |  |  |
| 4.1. | 60–100 | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| 4.2. | 100–150 | 0,9 | 1,4 | 0,9 |
| 4.3. | 150–200 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| 4.4. | 200–350 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
| 4.5. | 350–500 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
| 4.6. | ≥ 500 | 2,6 | 2,2 | 1,4 |
| 5. | Pieauguši zirgi | 4,0 | 2,5 | 1,6 |

# Piezīme. Steliņģis ir pietiekami plašs, lai dzīvnieks var ērti apgulties.

Zemkopības ministrs						J.Dūklavs

2010.11.22. 15:52

2389

A.Mediņa

67027297, Agija.Medina@zm.gov.lv