# 2.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 2. augusta

noteikumiem Nr. 599

Minimālā platība skrējējputnu mītnēm, nojumēm un aplokiem

I. Āfrikas strausi

| Nr. p.k. | Vecums | Minimālā platība vienam putnam mītnē un nojumē (m2) | Aploks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimālā platība vienam putnam (m2/putni) | minimālā kopējās teritorijas vai aploka platība (m2) |
| 1. | līdz 7 dienām | 0,25 | – | – |
| 2. | 7 dienas–3 nedēļas | 0,25–1,2 | 2–10 | 100 |
| 3. | 3 nedēļas–8 mēneši | 1,5–3 | 4–15 | 100–10002 |
| 4. | 8–18 mēneši | 3 | 20–100 | 10002; 3 |
| 5. | 18 mēneši– 36 mēneši | 6 | 600/3 | 6002; 4 |
| 6. | pieauguši1 | 6 | 600/35 | 6002 |

Piezīmes.

1 Ja ir vairāki ganāmpulki, paredz iespēju nošķirt ganāmpulkus, sākoties savstarpējai cīņai.

2 Īsākā mala nedrīkst būt īsāka par 10 m.

3 Vienai malai jābūt vismaz 50 m.

4 Vienai malai jābūt vismaz 50 m, ja strausus tur vaislai, vai vismaz 70 m, ja strausus tur gaļas ieguvei.

5 Par katru papildu mātīti kopējās teritorijas lielums jāpalielina par 40 m2, par katru papildu tēviņu – par 50 m2.

II. Emu un nandu

| Nr. p.k. | Vecums | Minimālā platība vienam putnam mītnē un nojumē (m2) | Aploks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimālā platība vienam putnam (m2) | minimālā kopējās teritorijas vai aploka platība (m2) |
| 1. | līdz 4 dienām | 0,25 | – | – |
| 2. | 4 dienas–3 nedēļas | 0,25–0,5 | 5 | 75 |
| 3. | 3 nedēļas–6 mēneši | 1 | 20 | 100–5003; 5 |
| 4. | 6–12 mēneši | 2 | 150 | 500 4; 5 |
| 5. | 1 gads | 3–4 | 200 | 5004; 6 |
| 6. | pieauguši1; 2 | 5 | 250 | 5004; 6 |

Piezīmes.

1 Ja ir vairāki ganāmpulki, paredz iespēju nošķirt ganāmpulkus, sākoties savstarpējai cīņai.

2 Putnu pāris.

3 Īsākā mala nedrīkst būt īsāka par 6 m.

4 Īsākā mala nedrīkst būt īsāka par 7 m.

5 Vienai malai jābūt vismaz 50 m.

6 Vienai malai jābūt vismaz 70 m.

## Zemkopības ministrs	J.Dūklavs